## Slide 2: Ementa

## Slide 3: Ementa

## Slide 4: 0 - INTRODUÇÃO

## Slide 5: 0 - INTRODUÇÃO

## Slide 6: 0.1 - Histórico da Eletromobilidade

## Slide 7: História do Veículo Elétrico
A história começa em meados do século XIX
Está relacionada à história das baterias
  Em 1835 foi construído o primeiro VE prático - uma pequena locomotiva.
  Em 1859 foi feita a demonstração da primeira bateria recarregável de chumbo-ácido
  Esse equipamento veio a ser utilizado por diversos veículos elétricos desenvolvidos a partir do início da década de 1880
Notes: HISTÓRIA DO VEÍCULO ELÉTRICO
A história dos carros elétricos começa em meados do século XIX. De acordo com Hoyer (2008), ela está intimamente relacionada à história das baterias. Em 1835 foi construído o primeiro VE prático, mas em 1859, o belga Gaston Planté realizou a demonstração da primeira bateria recarregável de chumbo e ácido. Esse equipamento veio a ser utilizado por diversos veículos elétricos desenvolvidos a partir do início da década de 1880 na França, EUA e Reino Unido.
Em 1885, Benz demonstrou o primeiro motor de combustão interna. Em 1901, Thomas Edison, interessado no potencial dos veículos elétricos, desenvolveu a bateria níquel-ferro, com capacidade de armazenamento 40% maior que a bateria de chumbo, só que com custo de produção muito mais elevado. As baterias níquel-zinco e zinco-ar foram também criadas no fi nal do século XIX.
REERÊNCIAS:
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/1489/3/A%20BS%2033%20Ve%C3%ADculos%20el%C3%A9tricos%20-%20hist%C3%B3ria%20e%20perspectivas%20no%20Brasil_P.pdf

## Slide 8: Linha do Tempo
1832-1839 Robert Anderson inventa o primeiro VE “bruto” alimentado por baterias não recarregáveis.
1835 Thomas Davenport constrói o primeiro VE prático - uma pequena locomotiva. Recebeu a sua primeira patente de uma máquina elétrica em 1837, U. S. Patente No. 132.
1859 Gaston Planté inventa a bateria recarregável de chumbo-ácido.
1881 Camille Faure melhora a capacidade de armazenamento e de fornecer corrente da bateria, surgindo a bateria básica de ácido-chumbo usada em automóveis.
1891 William Morrison constrói o primeiro automóvel elétrico de sucesso nos Estados Unidos.
1897 Os primeiros táxis elétricos atingem as ruas da cidade de Nova York. A Pope Manufacturing Company de Connecticut se torna a primeira grande fabricante americana de VEs
Notes: LINHA DO TEMPO
Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a tecnologia dos automóveis híbridos e elétricos não representa uma inovação tecnológica recente. Embora haja certamente avanços tecnológicos importantes nos veículos elétricos atuais, como as baterias de íon de lítio e toda a tecnologia digital presente nos carros modernos, em essência o conceito básico se mantém.
Ou seja, não houve mudanças radicais nos motores elétricos de hoje, nem mesmo na utilização da energia cinética gerada pelo movimento do veículo. De fato, os veículos elétricos já foram fortes concorrentes dos automóveis de combustão interna, mas, por razões que serão detalhadas mais adiante, foram preteridos e tiveram, desde os anos 1930, participação marginal na história do automóvel. No entanto, desde o lançamento do Toyota Prius, em 1997, verifica-se no mercado norte-americano um número cada vez maior de lançamentos de automóveis híbridos e, mais recentemente, de veículos puramente elétricos.
REFERÊNCIAS:
http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Getrotech_2203_Alberto-Meyer.pdf

## Slide 9: Linha do Tempo
1899 Thomas Edison procura criar uma bateria mais potente e duradoura para VEs. Embora sua pesquisa produza algumas melhorias, ele finalmente abandona sua busca uma década depois.
1900 O automóvel elétrico está em seu apogeu. Dos 4.192 carros produzidos nos Estados Unidos, 28% são movidos a eletricidade
1901 A Porsche apresenta seu carro híbrido
1908 Henry Ford apresenta o Modelo T produzido em massa e movido a gasolina, que terá um efeito profundo no mercado automobilístico dos EUA.
1912 Charles Kettering inventa o motor de partida elétrico, tornando os automóveis movidos a gasolina mais atraentes para os consumidores, eliminando a pesada manivela de arranque
Notes: LINHA DO TEMPO
(continua)

## Slide 10: Queda do VE
A invenção da partida elétrica e a melhoria das estradas, o que facilitou viagens entre cidades fez com que os veículos a combustão interna ganhassem popularidade, e fazendo com que o veículo elétrico caísse em desuso na década de 1920.
Outro fator que contribuiu foi a produção em série do modelo Ford T, uma revolução na produtividade industrial que trouxe uma forte queda nos preços dos veículos à combustão.
Notes: QUEDA DO VE
Os carros elétricos perderam mercado em 1920 devido ao fato de que o gás era mais vantajoso, Henry Ford dominou a produção em massa dos veículos e o arranque elétrico inventado por Charles F. Kettering dispensou a necessidade de uso da manivela. O desaparecimento oficial dos carros elétricos ocorreu 15 anos mais tarde.
REFERÊNCIAS:
http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Getrotech_2203_Alberto-Meyer.pdf

## Slide 11: Ascenção do VE
O interesse ressurgiu nos anos 60s, quando alguns veículos conceito foram lançados como versões do Electrovair da General Motors e do Rambler American da American Motors Corporation
Notes: ASCENÇÃO DO VE
Os carros elétricos só voltaram a ser cogitados em 1966, quando começou a preocupação com a poluição ambiental. Então, várias montadoras começaram a investir em projetos de carros elétricos na década de 70. Dentre esses projetos, estão os descritos no slide
REFERÊNCIAS:
http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Getrotech_2203_Alberto-Meyer.pdf

## Slide 12: Linha do Tempo
1920 Durante esta década, o VE deixa de ser um produto comercial viável. A queda do carro elétrico é atribuída a vários fatores, incluindo o desejo por veículos de maior autonomia, a falta de potência e a maior disponibilidade de gasolina.
1997 A Toyota apresenta o Prius - o primeiro carro híbrido comercialmente produzido em massa. Japão quase 18.000 são vendidas no primeiro ano de produção.
1997 - 2000 Milhares de carros totalmente elétricos (como EV da Honda, EV1 da GM, Ranger da Ford, Altra EV da Nissan, S-10 EV da Chevy e Toyota RAV4 EV) são produzidos mas a maioria disponíveis apenas para locação. Na França a Peugeot com o 106 e a Partner vende 6.000 unidades ao ano.
2006 Tesla Motors apresenta o ultra esportivo Tesla Roadster no San Francisco International Auto Show, em novembro. Os primeiros Roadsters são vendidos em 2008 por US$ 98.950,00
Notes: LINHA DO TEMPO
Linha do tempo descrevendo a queda e a nova ascensão dos VEs, resumindo os dois slides anteriores e dando continuidade à história, incluindo a história recente com a chegada do Tesla.
REFERÊNCIAS:
http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Getrotech_2203_Alberto-Meyer.pdf

## Slide 13
Os veículos elétricos só ganharam real potencial a partir dos anos 2000s, quando evoluções nos sistemas de propulsão, em especial das baterias
O Tesla modelo Roadster marcou a popularização definitiva da propulsão elétrica em veículos com o início de sua comercialização entre 2008 e 2012 com aproximadamente 2500 unidades vendidas.
Desde então, diversos outros modelos foram lançados diversos outros modelos como: o Nissan LEAF, o Renault Zoe, os modelos S e X da Tesla e o Toyota Prius (esse híbrido).
Notes: ASCENÇÃO DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS
Em 2006, a Tesla revela o Roadster, apresentado por Elon Musk como uma solução para o aquecimento global. Porém, surgem questionamentos sobre o fato de eles serem realmente tão limpos quanto a promessa ou se podem ser muito poluentes.
Sobre o futuro dos carros elétricos, ainda é incerto. As pesquisas avançam, mas não tão rápido, principalmente por fatores limitantes como a carga da bateria. Ainda não se sabe se eles vão dominar o mercado ou se vão competir com outras alternativas viáveis.
REFERÊNCIAS:
https://engenharia360.com/carro-eletrico-historia/

## Slide 14: Vídeo: História do Veículos Elétricos
Link do Vídeo

## Slide 15: 0 - INTRODUÇÃO

## Slide 16: 0.2 – Mercado e Tecnologias

## Slide 17: Mercado global de carros elétricos, 2010-2019
As vendas de carros de passageiros convencionais foram lentas em 2019, mas os carros elétricos tiveram outro ano excepcional
8
7
6
5
4
3
2
1
0
milhões
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Notes: MERCADO GLOBAL DE CARROS ELÉTRICOS, 2010-2019
As vendas de carros elétricos atingiram 2,1 milhões globalmente em 2019, ultrapassando 2018, um ano recorde, aumentando o estoque para 7,2 milhões de carros elétricos. Os carros elétricos representaram 2,6% das vendas globais de automóveis e cerca de 1% do estoque global de automóveis em 2019.
Depois de entrar nos mercados comerciais na primeira metade da década, as vendas de carros elétricos dispararam. Apenas cerca de 17.000 carros elétricos estavam nas estradas do mundo em 2010. Em 2019, esse número havia aumentado para 7,2 milhões, 47% dos quais estavam na República Popular da China. Nove países tinham mais de 100.000 carros elétricos nas estradas. Pelo menos 20 países alcançaram quotas de mercado acima de 1%.
As vendas de 2,1 milhões de carros elétricos em 2019 representam um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, menor que o crescimento de vendas ano a ano acima de 30% desde 2016. Três razões subjacentes explicam essa tendência:
O volume total de vendas de automóveis de passageiros caiu em 2019 em muitos países importantes. Na década de 2010, os mercados de rápido crescimento, como China e Índia para todos os tipos de veículos, tiveram vendas menores em 2019 do que em 2018. Neste contexto de vendas lentas em 2019, a participação de mercado de 2,6% de carros elétricos nas vendas mundiais de carros constitui um registro.
Os subsídios para compra foram reduzidos em mercados-chave. A China cortou os subsídios para a compra de carros elétricos pela metade em 2019 (como parte de uma eliminação gradual dos incentivos diretos estabelecidos em 2016). O programa de crédito fiscal federal dos EUA acabou para as principais montadoras de veículos elétricos, como General Motors e Tesla (o crédito fiscal é aplicável até um limite de vendas de 200.000 por fabricante). Essas ações contribuíram para uma queda significativa nas vendas de carros elétricos na China no segundo semestre de 2019 e uma queda de 10% nos Estados Unidos no ano. Com 90% das vendas globais de carros elétricos concentradas na China, Europa e Estados Unidos, isso afetou as vendas globais e ofuscou o notável aumento de 50% nas vendas na Europa em 2019, desacelerando assim a tendência de crescimento.
Expectativas do consumidor de novas melhorias tecnológicas e novos modelos. Melhorias significativas na tecnologia e uma maior variedade de modelos de carros elétricos em oferta estimularam as decisões de compra do consumidor. As versões 2018-19 de alguns modelos de carros elétricos comuns exibem uma densidade de energia da bateria que é 20-100% maior do que suas contrapartes em 2012. Além disso, os custos da bateria diminuíram em mais de 85% desde 2010. Para os próximos cinco anos, as montadoras anunciaram planos para lançar outros 200 novos modelos de carros elétricos, muitos dos quais estão no popular mercado de veículos utilitários esportivos segmento. À medida que as melhorias no desempenho técnico e as reduções de custos continuam, os consumidores são colocados na posição de serem atraídos por um produto, mas se perguntando se seria sensato esperar pelo “modelo mais recente e melhor”.
REFERÊNCIAS:
IEA, Global EV Outlook 2020

## Slide 18: Tipos de VEs
Notes: TIPOS DE VES
O slide mostra os tipos de carros elétricos e as diferenças com relação ao motor/bateria.
VEÍCULO ELÉTRICO HÍBRIDO (HEV):
Os veículos híbridos utilizam gasolina/álcool ou diesel como principal forma de alimentar o motor a combustão interna. Além de usar o motor a combustão, que é reabastecido normalmente como qualquer outro carro de motor a combustão, os híbridos também possuem um motor elétrico e uma bateria.
Utilizando tanto o motor elétrico, quanto o motor a combustão interna, os híbridos apresentam significativamente melhor eficiência do uso do combustível que um carro não híbrido. Eles também poluem menos e economizam no reabastecimento de combustível, já que o motor elétrico complementa a atividade do motor a combustão em alguns momentos.
VEÍCULO ELÉTRICO HÍBRIDO PLUG IN (PHEV):
O veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV, em inglês) combina motor a combustão interna alimentado por gasolina/álcool ou diesel com um motor elétrico e um banco de bateria recarregável. Diferentemente dos híbridos convencionais, os elétricos híbridos plug-in podem ter sua bateria recarregada de duas formas: a primeira é via frenagem regenerativa (kers), que é a conversão de parte da energia perdida na frenagem em eletricidade; a segunda forma é por cabo, alimentado de uma fonte externa, como a rede elétrica por exemplo, permitindo alcançar longas distâncias usando apenas eletricidade. Quando a bateria acaba, o motor a combustão interna funciona normal como um carro convencional.
Esse tipo de carro elétrico emite consideravelmente menos poluentes que os carros de motor a combustão, devido ao fato de serem carregados por eletricidade vindo da rede. Eles não geram gases de efeito estufa quando funcionando apenas com o motor elétrico, além disso, ganham eficiência no uso do combustível líquido. Uma vez que eles utilizam menos combustível devido ao motor elétrico, dirigir um PHEV gera uma economia de muitos reais por ano em gasolina e diesel.
VEÍCULO ELÉTRICO A BATERIA (BEV):
Carro 100% elétrico, ou veículo elétrico a bateria (do inglês BEV), como também são chamados, usam eletricidade armazenada na bateria para alimentar o motor elétrico e tracionar as rodas. A bateria, quando esgotada, é recarregada utilizando os freios regenerativos (kers) e energia proveniente da rede elétrica pela tomada mesmo ou via plugue por um carregador de carro elétrico. Como eles não utilizam gasolina/álcool ou diesel e são movidos exclusivamente por eletricidade, os veículos elétricos a bateria são considerados 100% elétricos.
Os BEV não emitem nenhum gás poluente ou de efeito estufa pelo escapamento, até porque eles nem possuem escapamento para tal. No entanto, a eletricidade que eles utilizam podem vir de fontes que produzem gases e outras poluições na fonte de sua geração ou na extração dos combustíveis fósseis. A quantidade de poluição emitida depende de como a eletricidade é fornecida. Em outras palavras, uma termoelétrica produz mais poluentes na geração de energia do que uma hidrelétrica.
De qualquer forma, mesmo utilizando uma fonte de energia “não limpa”, um veículo 100% elétrico é muito mais sustentável do que aqueles à combustão, e quando alimentados por energia renovável como solar ou eólica, eles são livres de poluentes.Não usar gasolina ou diesel também significa que os carros elétricos à bateria são significativamente mais baratos para abastecer do que os carros convencionais. Essas comparações dependem do modelo do carro e do preço do combustível, mas dirigir um 100% elétrico pode economizar, anualmente, muito dinheiro.
VEÍCULO ELÉTRICO A CÉLULA DE COMBUSTÍVEL (FCEV):
Carros elétricos à célula de combustível utilizam o gás hidrogênio como principal fonte de energia. Os freios regenerativos (kers), que é a conversão de parte da energia perdida nas frenagens em eletricidade, ajudam na recarga da bateria. Diferente dos veículos convencionais que utilizam gasolina/álcool ou diesel como combustível, os de célula a combustível combinam hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade, que alimentará o motor elétrico. Uma vez que eles funcionam totalmente por eletricidade, esses carros são considerados veículos elétricos, enquanto sua autonomia e a forma de reabastecimento ainda se comparam a um veículo normal. Em muitos aspectos, eles se assemelham aos veículos 100% elétricos, diferenciando-se apenas pela forma que a energia é entregue ao motor elétrico.
A conversão de gás hidrogênio em eletricidade produz apenas água e calor, ou seja, nesta conversão não há produção de gases poluentes. A produção do gás hidrogênio em si pode poluir, mas mesmo com o combustível vindo de fontes menos limpas como o carvão mineral, no total, os carros à célula a combustível geram 30% menos poluentes se comparados aos veículos convencionais.
REFERÊNCIAS:
http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Getrotech_2203_Alberto-Meyer.pdf
https://www.neocharge.com.br/tudo-sobre/carro-eletrico/tipos-veiculos-eletricos

## Slide 19: Tipos de VEs
Modelos conhecidos: Toyota Prius, Ford Fusion Hybrid, Chevrolet Malibu
Modelos conhecidos: BMW i8, Volvo V60 PHEV, Mitsubishi Outlander
Modelos conhecidos: Tesla, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf, BMW i3, Renault Zoe
Modelos conhecidos: Toyota Mirai, Hyundai Tucson FCEV, Honda Clarity
Notes: TIPOS DISPONÍVEIS DE VES
O slide complementa o anterior, mostrando a configuração de cada tipo de VE e citando modelos conhecidos de cada tipo.
REFERÊNCIAS:
https://www.neocharge.com.br/tudo-sobre/carro-eletrico/tipos-veiculos-eletricos

## Slide 20: Vantagens dos Veículos Elétricos
Notes: VANTAGENS DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS
O slide apresenta um resumo das diversas vantagens dos Veículos elétricos: segurança, eficiência, durabilidade, autonomia, potência de recarga e custo de manutenção.
REFERÊNCIAS:
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2018/arquivos-de-eventos/ap-04-07.18/anfavea

## Slide 21
Além dos VEs de passageiros ... tem também
Micromobilidade Os serviços de micromobilidade elétrica se expandiram rapidamente desde seu surgimento em 2017, incluindo scooters elétricos compartilhados (e-scooters), bicicletas elétricas (e-bikes) e ciclomotores elétricos
Veículos de duas e três rodas A China lidera o mercado de veículos elétricos de duas rodas com a maior frota e vendas anuais. No final de 2019, o estoque de veículos elétricos de duas rodas na China estava perto de 300 milhões de unidades
Veículos elétricos comerciais leves Além dos 7,2 milhões de carros elétricos de passageiros, havia quase 377.000 veículos comerciais leves elétricos (LCVs) nas estradas do mundo em 2019, contra 310.000 em 2018.38 VCLs elétricos costumam fazer parte de uma empresa ou frota de veículos do poder público.
Notes: ALÉM DOS VES DE PASSAGEIROS ... TEM TAMBÉM ..
O slide apresenta uma breve descrição de outros tipos de veículos elétricos:
Micromobilidade: Os serviços de micromobilidade elétrica se expandiram rapidamente desde seu surgimento em 2017. Scooters elétricos compartilhados (e-scooters), bicicletas elétricas (e-bikes) e ciclomotores elétricos estão agora disponíveis em mais de 600 cidades em mais de 50 países em todo o mundo (NUMO, 2020 ) Na maioria dos mercados, as e-scooters são responsáveis ​​pela maior proporção de veículos e viagens de micromobilidade compartilhados. No entanto, a micromobilidade continua sendo uma pequena parcela das viagens e da distância geral de viagem.
Veículos de duas e três rodas: A China lidera o mercado de veículos elétricos de duas rodas com a maior frota e vendas anuais. No final de 2019, o estoque de veículos elétricos de duas rodas na China estava perto de 300 milhões de unidades. Dados recentes sugerem que a produção anual de veículos elétricos de duas rodas aumentou de aproximadamente 33 milhões em 2018 para 36 milhões de unidades em 2019. A China possui o maior estoque de veículos de três rodas elétricos do mundo, com mais de 50 milhões de veículos de três rodas elétricos em suas estradas.
Veículos elétricos comerciais leves: Além dos 7,2 milhões de carros elétricos de passageiros, havia quase 377.000 veículos comerciais leves elétricos (LCVs) nas estradas do mundo em 2019, contra 310.000 em 2018.38 VCLs elétricos costumam fazer parte de uma empresa ou frota de veículos do poder público. Em 2019, a China possuía a maior frota de LCVs elétricos (247.500 veículos), representando 65% do estoque global. A Europa tinha a segunda maior frota de LCVs elétricos, com 31% do estoque global e mais de 115.000 veículos, com as maiores frotas na França (49.000 veículos) e Alemanha (22.000 veículos)
REFERÊNCIAS:
IEA, Global EV Outlook 2020

## Slide 22
Além dos VEs de passageiros ... tem também
Ônibus elétricos O mercado global de ônibus elétricos diminuiu desde um pico nas vendas em 2016. Havia cerca de 513.000 ônibus elétricos em todo o mundo em 2019, um aumento de 17% em relação a 2018. Cerca de 95% dos ônibus elétricos registrados em 2019 foram fabricados e vendidos na China. A América do Sul é um dos principais mercados em crescimento para ônibus elétricos. As inscrições em 2019 foram 3,5 vezes mais altas que em 2018, em mais de 450.
Caminhões elétricos Várias fontes de dados relatam vendas amplamente consistentes, mas ligeiramente diferentes, e números cumulativos de frota para caminhões elétricos médios e pesados. A maioria está na China, onde os dados oficiais de vendas de caminhões elétricos médios e pesados relatam 6 112 veículos em 2019, 60% a mais do que o pico de vendas anterior em 2017 . Esses caminhões são quase todos elétricos a bateria
Notes: ALÉM DOS VES DE PASSAGEIROS ... TEM TAMBÉM ..
O slide apresenta uma breve descrição de outros tipos de veículos elétricos:
Ônibus elétricos: O mercado global de ônibus elétricos diminuiu desde um pico nas vendas em 2016. Em 2019, os novos registros de ônibus elétricos totalizaram cerca de 75.000 veículos, uma queda de 20% em relação a 93.000 unidades em 2018. Havia cerca de 513.000 ônibus elétricos em todo o mundo em 2019, um aumento de 17% em relação a 2018. Cerca de 95% dos ônibus elétricos registrados em 2019 foram fabricados e vendidos na China. O número de ônibus elétricos aumentou fortemente na Europa e nos Estados Unidos - embora sejam cerca de duas ordens de magnitude menores do que na China - reduzindo ligeiramente a concentração do mercado chinês. Ainda assim, a grande maioria (mais de 0,5 milhão de ônibus, ou 98% da frota global) dos ônibus elétricos opera na China. A América do Sul é um dos principais mercados em crescimento para ônibus elétricos. As inscrições em 2019 foram 3,5 vezes mais altas que em 2018, em mais de 450. Santiago do Chile mantém a maior frota da região com quase 400 ônibus elétricos. Outras cidades que operam ônibus elétricos estão localizadas na Argentina, Brasil, Colômbia e Equador
Caminhões elétricos: Várias fontes de dados relatam vendas amplamente consistentes, mas ligeiramente diferentes, e números cumulativos de frota para caminhões elétricos médios e pesados. A maioria está na China, onde os dados oficiais de vendas de caminhões elétricos médios e pesados relatam 6 112 veículos em 2019, 60% a mais do que o pico de vendas anterior em 2017. Esses caminhões são quase todos elétricos a bateria.
REFERÊNCIAS:
Global EV Outlook 2020

## Slide 23: Cenário de Veículos Elétricos Esperado em 2050
< 0.5 mil
7 / 9 mil
250 mil
700 mil
1100 mil
Notes: CENÁRIO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS ESPERADO EM 2050
O paradigma da mobilidade vem sendo alterado ao longo dos últimos anos devido às novas tendências de urbanização, smart cities, evolução tecnológica, sustentabilidade, economia compartilhada e explosão de dados. Essas novas tendências impulsionam o mercado mundial de veículos movidos a energia elétrica.
Nas projeções da IEA, considerando o cenário que leva em conta as políticas atuais e planejadas, e mais as iniciativas para se atingir as metas de sustentabilidade estabelecida em acordos globais, o número de carros elétricos em circulação deverá atingir a marca de 250 milhões em 2030, chegando a 1.100 milhões em 2050.
A expectativa em torno desse crescimento está relacionada, em grande medida, ao atual push regulatório que vem sendo adotado ao redor do mundo para reduzir as emissões de poluentes relacionados ao aquecimento global e à qualidade do ar nos centros urbanos. Alinhados às metas estabelecidas no Acordo de Paris, países como Reino Unido e França anunciaram recentemente que veículos de combustão interna não serão mais produzidos a partir de 2040. Alemanha, Holanda e Índia também anunciaram que devem proibir a comercialização de veículos de combustão a partir de 2030 .
REFERÊNCIAS:
IEA, Global EV Outlook 2020

## Slide 24: Recarga de Veículos Elétricos
O ‘abastecimento’ dos veículos elétricos é realizado por meio da recarga das suas baterias.
A operação de recarga de um VE envolve a transferência de potência da rede elétrica para as baterias, que pode ser por meio de cabos (método utilizado atualmente) ou por meio wireless (em desenvolvimento/ demonstração).
Um outro método é a substituição das baterias dos veículos (swap de baterias), porém não utilizado comercialmente.
Existem diversos tipos de carregadores, que diferem em termos de potência, aplicação, padrões de conectores, funcionalidades, e demais parâmetros.
Notes: RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
O ‘abastecimento’ dos veículos elétricos é realizado por meio da recarga das suas baterias.
A operação de recarga de um VE envolve a transferência de potência da rede elétrica para as baterias, que pode ser por meio de cabos (método utilizado atualmente) ou por meio wireless (em desenvolvimento/ demonstração). Um outro método é a substituição das baterias dos veículos (swap de baterias), porém não utilizado comercialmente.
Existem diversos tipos de carregadores, que diferem em termos de potência, aplicação, padrões de conectores, funcionalidades, e demais parâmetros.
REFERÊNCIAS:
https://www.leonardo-energy.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Webinar-Evolu%C3%A7%C3%A3o-da-Eletromobilidade.pdf
http://www.abve.org.br/wp-content/uploads/2018/03/6.pdf

## Slide 25: Recarga de Veículos Elétricos
Recarga Lenta ou Normal
Aplicação:
Residenciais, Condomínios, Locais de Trabalho.
Tempo:
6 a 12 horas
Notes: RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Recarga Lenta ou Normal:
(Informações básicas no slide)

## Slide 26: Recarga de Veículos Elétricos
Recarga Semirrápida
Aplicação:
Estacionamentos, Comércios, Vias Públicas
Tempo:
2 a 6 horas
Notes: RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Recarga Semirrápida:
(Informações básicas no slide)

## Slide 27: Recarga de Veículos Elétricos
Recarga Rápida
Aplicação:
Rodovias, Corredores Elétricos e Pontos Estratégicos
Tempo:
30 min a 2 horas
Notes: RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Recarga Rápida:
(Informações básicas no slide)

## Slide 28: Recarga de Veículos Elétricos
Recarga Ultrarrápida
Aplicação:
Rodovias, Corredores Elétricos e Pontos Estratégicos
Tempo:
10 a 30 min
Notes: RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Recarga Ultrarrápida:
(Informações básicas no slide)
Descrição:
As estações de recarga doméstica possuem equipamentos de carga lenta, o que significa que a recarga será feita entre 4 e 8 horas e média. São usadas para recarga noturna em sua maioria, e para cargas diárias de até 100%, com uma necessidade de 220Vac da rede. A carga nesse caso é feita em corrente alternada.
Fonte:
http://www.abve.org.br/wp-content/uploads/2018/03/6.pdf

## Slide 29: Carregadores de Veículos Elétricos no Mundo
Carregadores Rápidos e Ultrarrápidos
Carregadores Semirrápidos
Carregadores Lentos Privados
Número acumulado de carregadores de VE no Mundo (2013-2019)
Milhões
Notes: CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTIRICOS NO MUNDO
No final de 2019, havia 7,3 milhões de carregadores de veículos elétricos instalados em todo o mundo, com um crescimento de 40% em relação ao ano anterior., dos quais 6,5 milhões eram carregadores de veículos leves particulares, de recarga lentos ou normais, usados em casas, condomínios e locais de trabalho.
As estimativas para usados no estudo para esses carregadores lentos privados pressupõem que cada carro elétrico é atendido por 1,1 carregadores privados em média (em casa, ou no local de trabalho).
REFERÊNCIAS:
IEA, Global EV Outlook 2020

## Slide 30: Resumo
A Eletromobilidade no Setor Elétrico...
No mundo há uma capacidade de potência de carregadores instalados de aproximadamente 35 GW, equivalente a mais de 2 vezes a potência da Usina de Itaipu, e podendo chegar a 40 “Itaipus’” de potência em 2030.
A energia armazenada nas baterias dos veículos elétricos no mundo seria capaz de abastecer por um dia todo o Estado de São Paulo (~aprox. 20 milhões de unidades de consumo).
A Eletromobilidade traz grandes desafios para o setor elétrico, mas também enormes oportunidades de desenvolvimento tecnológico e de negócios pata diversões atores
Notes: A ELETROMOBILIDADE NO SETOR ELÉTRICO...
No mundo há uma capacidade de potência de carregadores instalados de aproximadamente 35 GW, equivalente a mais de 2 vezes a potência da Usina de Itaipu, e podendo chegar a 40 “Itaipus’” de potência em 2030.
A energia armazenada nas baterias dos veículos elétricos no mundo seria capaz de abastecer por um dia todo o Estado de São Paulo (~aprox. 20 milhões de unidades de consumo).
A Eletromobilidade traz grandes desafios para o setor elétrico, mas também enormes oportunidades de desenvolvimento tecnológico e de negócios pata diversões atores

## Slide 31: Veículos Elétricos no Brasil
2015
apenas 2 modelos
Notes: VEÍCULOS ELÉTRICOS NO BRASIL
Enquanto isso .... No Brasil, em 2015 havia apenas dois modelos de veículos elétricos, o BMW i3 e o ZOE da Renault.
No próximo slide será visto como esse cenário mudou 5 anos depois.

## Slide 32: Veículos Elétricos no Brasil
2020
+ de 16 modelos
Notes: VEÍCULOS ELÉTRICOS NO BRASIL
Em 2020 a frota de veículos elétricos no Brasil conta com mais de 16 modelos, um aumento substancial com relação ao cenário 5 anos atrás.

## Slide 33: Infraestrutura de Recarga no Brasil
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA NO BRASIL
A figura mostra a infraestrutura de recarga existentes no Brasil atualmente e compara esse a disponibilidade de posto de recarga com a situação atual na Europa. pode-se concluir que a infraestrutura de recarga ainda é incipiente sendo necessária uma evolução no número de postos de recarga disponíveis para chegar a um cenário similar ao existente na Europa.
REFERÊNCIAS:
https://www.leonardo-energy.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Webinar-Evolu%C3%A7%C3%A3o-da-Eletromobilidade.pdf
https://plugshare.com

## Slide 34: Drivers do mercado de VEs
Notes: DRIVERS DO MERCADO DE VES
Nesta imagem são apresentados os drivers de mercado de veículos elétricos. o avanço tecnológico, o aumento da infraestrutura, as políticas públicas e a preferência do consumidor são os principais drivers do mercado de veículos elétricos no mundo.
REFERÊNCIAS:
https://www.leonardo-energy.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Webinar-Evolu%C3%A7%C3%A3o-da-Eletromobilidade.pdf

## Slide 35: Drivers do mercado de VEs
Notes: DRIVERS DO MERCADO DE VES
Já para o caso do Brasil, questões referentes à saúde pública, acordos climáticos e oportunidades econômicas são os principais drivers do mercado de veículos elétricos no país
REFERÊNCIAS:
https://www.leonardo-energy.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Webinar-Evolu%C3%A7%C3%A3o-da-Eletromobilidade.pdf

## Slide 36: Penetração de veículos no Brasil
Notes: PENETRAÇÃO DE VEÍCULOS NO BRASIL
Com relação à penetração de VEs no Brasil, dois cenários são identificados pela EPE para o Brasil:
1. Cenário de Referência – Transição Energética Longa (“Processo de Hibridização”)
2. Cenário Alternativo – Transição Energética Curta (“Maior Eletromobilidade”)
Diante dos desafios a serem superados pelas tecnologias veiculares híbridas e elétricas, considera-se que o cenário de referência se caracteriza por uma entrada modesta da eletromobilidade no Brasil. Assim, o cenário de referência apresenta uma dinâmica de coexistência robusta de veículos a ICE e HEV (com vantagem para ICE devido às faixas de preços da maior parte dos modelos) e de resiliência robusta do ICE em relação ao PHEV e ao EV. No caso do cenário alternativo, os desafios seriam superados mais rapidamente do que o previsto com as informações disponíveis, havendo uma inequívoca aceleração da entrada da eletromobilidade após 2030 e a substituição plena dos veículos até 2045.
Para que esse cenário ocorra, deverá haver arranjos legais e regulatórios robustos, políticas públicas consistentes e incentivos significativos para a adoção da eletromobilidade, assim como investimentos privados substanciais e redução de custos radicais para viabilizar a massificação do licenciamento de veículos HEV, PHEV e EV. Face aos desafios atuais do Brasil (renda per capita, distribuição de renda, crise fiscal, prioridades de políticas públicas, etc.), o cenário alternativo não parece ter uma probabilidade de ocorrência relevante.
REFERÊNCIAS:
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-457/Eletromobilidade%20e%20Biocombustiveis.pdf

## Slide 37: 0 - INTRODUÇÃO

## Slide 38: 0.3 – Tendências, desafios e oportunidades

## Slide 39: Flexibilidade do Smart Charging
Notes: FLEXIBILIDADE DO SMART CHARGING
Smart charging ou carregamento inteligente permite traçar estratégias para alcançar maior flexibilidade no carregamento dos veículos e no uso inteligente da rede.
A figura mostra a flexibilidade e duas smart charging que pode prover flexibilidade tanto em nível de sistema quanto em nível local. As inovações emergentes no smart charging para veículos elétricos impactam não somente as tecnologias mas também os modelos de negócios e os marcos regulatórios, pois tantos modelos de negócios quantos a regulação precisam se adaptar a esta nova possibilidade.
REFERÊNCIAS:
http://gesel.ie.ufrj.br/app/webroot/files/publications/55_gorini_2020_08_07.pdf

## Slide 40: Contribuição dos VEs para a demanda de pico
Sem smart charging e com 250 milhões de VEs esperados até 2030, a parcela de carregamento de VEs na média da demanda noturna de pico pode chegar a 4-10% nos principais mercados (China, UE e EUA)
Notes: CONTRIBUIÇÃO DOS VES PARA A DEMANDA DE PICO
A integração de veículos elétricos com sistemas de energia pode beneficiar ambas as partes. Equilibrar a demanda e o fornecimento de energia se tornará um desafio cada vez maior para garantir a integração da geração de energia com base em fontes renováveis variáveis e a eletrificação de diversos setores de uso final. A adoção de veículos elétricos traz implicações e oportunidades para os sistemas de energia. O gráfico mostra a contribuição dos veículos elétrico para a demanda de ponta por país e região, considerando o carregamento do veículo à tarde e à noite no cenário desenvolvido pela IEA para 2030.
Na próxima década, o gerenciamento dos padrões de carregamento de veículos elétricos será fundamental para incentivar o carregamento em períodos de baixa demanda de eletricidade ou alta geração de eletricidade baseada em energias renováveis. Com 250 milhões de veículos elétricos nas estradas esperados até 2030, a parcela de carregamento de veículos elétricos na média da demanda noturna de pico pode chegar a 4-10% nos principais mercados de veículos elétricos (China, União Europeia e Estados Unidos), assumindo que o smart charging não é aplicado. Uma gama de opções com vários graus de complexidade pode ser aplicada para reduzir a carga de veículos elétricos na demanda de pico do sistema, diluindo assim a necessidade de atualizações para os ativos de geração, transmissão e distribuição.
Não apenas existem meios para aliviar o impacto potencialmente negativo do carregamento de veículos elétricos nos sistemas de energia, mas os 16.000 GWh de energia que podem ser armazenados em baterias de veículos elétricos podem fornecer ativamente energia para a rede em tempos adequados por meio de soluções de veículo para grade (V2G).

## Slide 41: Integração do Veículo Elétrico no Setor Elétrico
Notes: INTEGRAÇÃO DO VEÍCULO ELÉTRICO NO SETOR ELÉTRICO
Além de contribuir para o equacionamento das mudanças climáticas, da poluição local e da segurança energética (redução da dependência do petróleo), os veículos híbridos plug-in e elétricos, em particular, têm sido vistos também como uma oportunidade para o setor elétrico. Isto porque seria uma solução complementar para este setor na questão da intermitência da geração elétrica de empreendimentos de fontes não despacháveis (como eólicas e solares), por conta da capacidade de armazenar energia em suas baterias. A figura do slide mostra essa integração com as diferentes tecnologias que têm surgido nos últimos anos no setor elétrico e com conceitos como smart grid, storage, e eficiência energética
Fonte: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-457/Eletromobilidade%20e%20Biocombustiveis.pdf

## Slide 42: Vídeo: Tendência e o Vehicle-to-Grid V2G
https://www.youtube.com/watch?v=wHNFYMPFUv4

## Slide 43: Ementa

## Slide 46: 1.1 Breve Histórico do Setor Elétrico: Aspectos da Transição Tecnológica

## Slide 47: Linha do tempo do Setor Elétrico
Início: regulação local e iniciativa privada (nacional e estrangeira)
1899: chegada da Light (canadense)
Era Vargas: Código de Águas (1934)
Anos 40 e 50: convivência de investimentos públicos e privados (CHESF – 1945; FURNAS – 1957, etc)
MME – 1960; Eletrobras -1962; DNAEE – 1965
Anos 60 e 70: aprofundamento da estatização (1968 – Eletrosul; 1979 – Estatização da Light)
1984 – Entra em operação a Itaipu Binacional
Notes: LINHA DO TEMPO DO SETOR ELÉTRICO
O slide mostra a linha do tempo do setor elétrico, que pode ser dividida em três grandes momentos.
O primeiro momento — que vai do final do século XIX (1879) até os anos 1930 — representa uma etapa emergente. Ele retrata um período em que a organização do setor de energia contava com um “arquipélago de ilhas elétricas” funcionando sob regimes regulamentários incipientes, tendo natureza local (geralmente municipal) e que responde às urgências de produção de setores específicos da indústria, agricultura, iluminação das cidades e serviços públicos de transporte. Estamos ainda longe da generalização e universalização do consumo doméstico.
REFERÊNCIAS:
https://medium.com/mateus-bernardino-arquivos/breve-hist%C3%B3ria-do-setor-brasileiro-de-energia-64f6f4186e8d#:~:text=O%20in%C3%ADcio%20da%20explora%C3%A7%C3%A3o%20e,II%2C%20atual%20Central%20do%20Brasil.

## Slide 48: Anos 70/80
Problemas econômicos – Recessão – Aumento Juros Externos
Políticas Tarifárias
  Equalização – abusos custos
  Instrumento Política Econômica
Ausência regulação setorial e eficiente
Endividamento intrasetorial
Consequências:
  Perda capacidade investimento
  Perda qualidade serviço
  Comprometimento retomada desenvolvimento
Notes: ANOS 70/80
O segundo momento — que vai de 1930 até o início dos anos 1990 — coincide com a era da formação e instauração de um monopólio público. Nele o governo verticalizou e integralizou as esferas de geração, transmissão e distribuição da produção do setor de energia. O intuito era fornecer as bases para o atendimento cada vez maior da demanda de energia das manufaturas e das municipalidades, abrindo e consolidando também as vias para o consumo doméstico e sua extensão.
É nesse momento que se instaurou uma regulamentação baseada nos custos históricos efetivos (cost of service) e/ou na garantia de taxas de rendimento sobre investimento realizado (rate of return).
REFERÊNCIAS:
https://medium.com/mateus-bernardino-arquivos/breve-hist%C3%B3ria-do-setor-brasileiro-de-energia-64f6f4186e8d#:~:text=O%20in%C3%ADcio%20da%20explora%C3%A7%C3%A3o%20e,II%2C%20atual%20Central%20do%20Brasil.

## Slide 49: Panorama nos anos 90
Tarifas defasadas
Investimentos insuficientes
Endividamento
Concessões de distribuição vencidas
Inexistência de Contratos de Concessão
Inadimplência Setorial (CRC)
Notes: PANORAMA NOS ANOS 90
No início dos anos 1990, e como consequência das dificuldades financeiras, as concessionárias do sistema elétrico começaram a não ter mais como pagar ou eram levadas a adiar o pagamento de tributos federais, e deixavam também de honrar o pagamento do consumo de energia fornecida pelas geradoras. Esse problema de inadimplência e calote institucionalizado assinalavam a dimensão da crise no setor e o esgotamento do modelo público. “No início de 1990, o setor elétrico estava em uma situação muito delicada. O Estado alegava que não tinha condições de investir, as empresas estavam endividadas e a privatização se apresentava como uma das soluções”.
REFERÊNCIAS:
https://medium.com/mateus-bernardino-arquivos/breve-hist%C3%B3ria-do-setor-brasileiro-de-energia-64f6f4186e8d#:~:text=O%20in%C3%ADcio%20da%20explora%C3%A7%C3%A3o%20e,II%2C%20atual%20Central%20do%20Brasil.

## Slide 50: Os anos 90
Notes: OS ANOS 90
O terceiro momento é marcado pelo período que veio depois das reformas que ocorreram ao longo dos anos 1990, e se inserindo em um Plano Nacional de Desestatização que buscava maior abertura dos setores de infraestruturas. Esse momento é marcado pela quebra de monopólios estatais em determinados segmentos do setor elétrico, privatização de companhias públicas e maior foco nas agências regulamentadoras enquanto protagonistas da coordenação e da organização das políticas governamentais. Foi também o momento de transição para uma regulamentação “mais incitativa” fundamentada nas tarifas (price cap), uma das consequências mais importantes daquele marco regulatório.
A criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (1996) e a privatização de companhias como a Light sinalizavam essa mudança, e indicavam o novo papel que o governo tentaria desempenhar. O governo tentaria adotar uma postura mais voltada para a produção indireta e enquanto um agente regulamentário. Ele tentaria concentrar menos seus esforços no controle direto da produção e do fornecimento — tentativa de passagem de um Estado produtor para um Estado regulamentador.
O aporte dos recursos permaneceria nas mãos do BNDES, que tomaria responsabilidade de alavancar financiamento para diversas obras e projetos, e o Estado passaria a coordenar o setor elétrico através do órgão Operador Nacional do Sistema (ONS). O mercado incipiente de energia seria ajustado ao nível do Mercado Atacadista de Energia (MAE), e pela coordenação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
REFERÊNCIAS:
https://medium.com/mateus-bernardino-arquivos/breve-hist%C3%B3ria-do-setor-brasileiro-de-energia-64f6f4186e8d#:~:text=O%20in%C3%ADcio%20da%20explora%C3%A7%C3%A3o%20e,II%2C%20atual%20Central%20do%20Brasil.
https://pt.slideshare.net/CCEEOficial/o-papel-institucional-da-ccee-e-a-operao-do-mercado-de-energia

## Slide 51: Reforma do Setor Elétrico
Notes: REFORMA DO SETOR ELÉTRICO
As reformas do setor formalizaram:
(1) a desverticalização do setor — ou separação das principais estrates — em seus segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização;
(2) a privatização tendo intuido de levantar recursos para o Estado — e trazendo a responsabilidade de investimentos para e inciativa privada;
(3) o livre acesso às redes de transmissão;
(4) a instauração da competição ao nível da geração e distribuição.
Além de incentivar novos empreendimentos em geração e novos contratos de licitação, os códigos previam a abertura para produção independente, e a liberdade para que alguns consumidores pudessem em breve escolherem seus respectivos fornecedores.
A ideia era fomentar dois setores distintos dentro da organização do fornecimento de energia, separando um mercado cativo — tendo estrutura tarifária regulamentada estritamente pelo princípio do teto de preços — e um mercado mais livre — onde produtores privilegiados poderiam negociar livremente quantidades e prazos de fornecimento.
REFERÊNCIAS:
https://medium.com/mateus-bernardino-arquivos/breve-hist%C3%B3ria-do-setor-brasileiro-de-energia-64f6f4186e8d#:~:text=O%20in%C3%ADcio%20da%20explora%C3%A7%C3%A3o%20e,II%2C%20atual%20Central%20do%20Brasil.

## Slide 52: A reforma de 2004
Notes: A REFORMA DE 2004
O atual modelo regulatório do setor elétrico, que entrou em vigor em 2004, tem como pilares a promoção da modicidade tarifária, a garantia de segurança no suprimento de energia elétrica e a inclusão social por meio de programas de universalização do acesso à energia elétrica. A Lei n. 10.848/2004 alterou significativamente o marco regulatório do setor elétrico brasileiro. Uma de suas principais inovações foi a criação de dois ambientes para contratação de energia: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), no formato de leilão; e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Ainda, coube à citada lei classificar os consumidores em livres e cativos, atribuindo-lhes regras específicas para a comercialização de energia elétrica, e autorizar a criação da CCEE, em substituição ao Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE). Todos esses conceitos serão apresentados posteriormente.
REFERÊNCIAS:
https://pt.slideshare.net/CCEEOficial/o-papel-institucional-da-ccee-e-a-operao-do-mercado-de-energia
https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2018-10/17_avaliacao_das_reformas_recentes_no_setor_eletrico_brasileiro.pdf

## Slide 54: 1.2 Conceitos e Definições Tecnológicas

## Slide 55: Consumo de energia no mundo por região
Notes: CONSUMO DE ENERGIA NO MUNDO POR REGIÃO
Consumo de energia primário por região do mundo: o consumo primário de energia é medido em TWh.
No gráfico, vemos o consumo de energia primária de 1965-2015 agregado por regiões continentais. Observe que este conjunto de dados inclui apenas combustíveis comercializados (carvão, petróleo e gás), nuclear e renováveis ​​modernos. Isso significa que os biocombustíveis tradicionais não estão incluídos; como resultado, os números provavelmente serão um pouco subestimados para regiões (predominantemente África e Ásia em desenvolvimento) onde as populações ainda dependem fortemente da biomassa tradicional como fonte primária de combustível.
Em 1965, a maior parte da energia total foi consumida na América do Norte, Europa e Eurásia - coletivamente, elas respondiam por mais de 80% do consumo global de energia. Embora o consumo de energia tenha aumentado nessas regiões desde 1960, sua participação relativa no total diminuiu significativamente. O consumo no resto do mundo tem aumentado, de forma mais dramática na Ásia-Pacífico, onde o consumo total aumentou mais de 12 vezes nesse período.
Como resultado, em 2015, a Ásia-Pacífico foi de longe o maior consumidor regional com 42 por cento - era quase o mesmo que a América do Norte, Europa e Eurásia combinadas (com 43 por cento). O Oriente Médio, a América Latina e a África respondem por cerca de sete, cinco e três por cento, respectivamente.
REFERÊNCIAS:
https://ourworldindata.org/energy

## Slide 56: Consumo de energia no mundo por tipo
Notes: CONSUMO DE ENERGIA NO MUNDO POR TIPO
O gráfico mostra o consumo primário direto de energia por fonte, no mundo. Isso pode ser mostrado de duas maneiras - como consumo de energia "primária" e como consumo de energia "corrigido" para ineficiências nas conversões de combustível fóssil.
O consumo de energia primária é frequentemente chamado de "método direto", pois mostra estatísticas de energia exatamente em sua forma bruta: quanto carvão, petróleo e gás são consumidos como entradas para o sistema de energia.
Porém, essa abordagem não leva em consideração as ineficiências que os combustíveis fósseis incorrem quando convertidos em energia final. Portanto, mostramos os valores corrigidos pelo que é denominado de "método de substituição" - isso dá uma melhor aproximação da demanda de energia final e é frequentemente visto como uma forma mais adequada de comparar as participações de diferentes fontes de energia.
REFERÊNCIAS:
https://ourworldindata.org/energy

## Slide 57: Evolução da Oferta de Energia no Brasil (%)
Notes: EVOLUÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA NO BRASIL (%)
Em 1960 a lenha detinha hegemonia na matriz energética brasileira, com proporção de 2/3 da energia total. Já em 1979, o petróleo (óleo) passou a ter a maior proporção, com metade da energia total. Em 2019, a hegemonia ainda é do petróleo, mas agora com 1/3 da energia. Ainda em 2019, agregando as fontes de origem vegetal (bioenergia), a proporção chega a 31,9%, quase o indicador do óleo. De 1960 a 1980, o PIB brasileiro cresceu a 7,4% ao ano, período em que houve forte substituição de lenha para cocção de alimentos por gás liquefeito de petróleo. A pujança do período resultou em forte carbonização da matriz energética, que chegou a 56,4% de fósseis em 1979, dobrando o indicador de 2060. Outro pico de carbonização ocorreu em 2001, quando houve forte expansão da geração termelétrica (59,1% de fósseis).
O recorde de fósseis ocorreu em 2014, com 59,2%, em razão, mais uma vez, de forte expansão da geração termelétrica. Em 2019, o nível de carbonização, de 52,4%, está abaixo dos três picos do passado e se iguala ao indicador de 1975, o que mostra o esforço do Brasil em manter uma matriz energética limpa, mesmo com desenvolvimento econômico. No mundo o indicador de fósseis é de 80%.
REFERÊNCIAS:
http://www.mme.gov.br/documents/78404/0/Indicadores+dos+60+anos+do+MME.pdf/55495d2b-40e7-1e1c-397b-54cccf3ed74b

## Slide 58: Setor Elétrico Tradicional
Sistema baseado na geração centralizada
O fluxo energético é unidirecional
Notes: SETOR ELÉTRICO TRADICIONAL
O setor se expandiu e consolidou baseado na geração centralizada com vistas a explorar economias de escala: -Energia gerada é transportada através de linhas de transmissão de alta tensão. -Na sequência, as redes de distribuição levam esta energia elétrica até os consumidores finais
-Fluxos energéticos são unidirecionais. -Dada a impossibilidade de estocar energia elétrica, existe a necessidade de equilíbrio instantâneo entre a carga e a geração. -Padrão “geração segue a carga”. -Consumidores com comportamento passivo.
REFERÊNCIAS:
https://www.aneel.gov.br/documents/655804/14752877/Sistemas+Energ%C3%A9ticos+Distribu%C3%ADdos_Lorrane.pdf/b67d5273-363b-84d1-7eb8-acabbcdd6eab

## Slide 59: Mudança de Paradigma
Sistema considera geração distribuída
O fluxo energético é bidirecional
Notes: MUDANÇA DE PARADIGMA
Verifica-se atualmente o surgimento de um conjunto de recursos capazes de transformar o paradigma operativo do setor elétrico. Esses recursos, genericamente denominados Recursos Energéticos Distribuídos, consistem em:
▫ Geração distribuída;
▫ Medidas de resposta da demanda;
▫ Sistema de estocagem;
▫ Veículos elétricos.
Neste cenário, consumidores tornam-se prosumidores.
REFERÊNCIAS:
https://www.aneel.gov.br/documents/655804/14752877/Sistemas+Energ%C3%A9ticos+Distribu%C3%ADdos_Lorrane.pdf/b67d5273-363b-84d1-7eb8-acabbcdd6eab

## Slide 60: Novo Paradigma
Notes: NOVO PARADIGMA
No contexto do novo paradigma, novas configurações e tecnologias surgem no sistema elétrico, tais como os veículos elétricos, microrredes, resposta da demanda, geração distribuída, sistemas de armazenamento e CHPs.
REFERÊNCIAS:
https://www.aneel.gov.br/documents/655804/14752877/Sistemas+Energ%C3%A9ticos+Distribu%C3%ADdos_Lorrane.pdf/b67d5273-363b-84d1-7eb8-acabbcdd6eab

## Slide 61: Mudanças no setor elétrico
Modelo Antigo (até 1995) | Modelo de Livre Mercado (1995 a 2003) | Novo Modelo (2004)
Financiamento através de recursos públicos | Financiamento através de recursos públicos e privados | Financiamento através de recursos públicos e privados
Empresas verticalizadas | Empresas divididas por atividade: geração, transmissão, distribuição e comercialização | Empresas divididas por atividade: geração, transmissão, distribuição, comercialização, importação e exportação.
Empresas predominantemente Estatais | Abertura e ênfase na privatização das Empresas | Convivência entre Empresas Estatais e Privadas
Monopólios - Competição inexistente | Competição na geração e comercialização | Competição na geração e comercialização
Consumidores Cativos | Consumidores Livres e Cativos | Consumidores Livres e Cativos
Tarifas reguladas em todos os segmentos | Preços livremente negociados na geração e comercialização | No ambiente livre: Preços livremente negociados na geração e comercialização. No ambiente regulado: leilão e licitação pela menor tarifa
Mercado Regulado | Mercado Livre | Convivência entre Mercados Livre e Regulado
Planejamento Determinativo - Grupo Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS) | Planejamento Indicativo pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) | Planejamento pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
Notes: MUDANÇAS NO SETOR ELÉTRICO
A comercialização de energia elétrica passou a contar com dois ambientes de negociação a partir de 2004: o Ambiente de Contratação Regulada - ACR, com agentes de geração e de distribuição de energia; e o Ambiente de Contratação Livre - ACL, com geradores, distribuidores, comercializadores, importadores e exportadores, além dos consumidores livres e especiais. Há ainda o mercado de curto prazo, também conhecido como mercado de diferenças, no qual se promove o ajuste entre os volumes contratados e os volumes medidos de energia. Esta configuração integra o modelo setorial vigente, implantado em 2004.
Com o objetivo de alcançar a modicidade tarifária, foram instituídos no modelo atual os leilões - que funcionam como instrumento de compra de energia elétrica pelas distribuidoras no ambiente regulado. Os leilões são realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, por delegação da Aneel, e utilizam o critério de menor tarifa, visando a redução do custo de aquisição da energia elétrica a ser repassada aos consumidores cativos.
Em termos institucionais, o atual modelo definiu a criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE em 2004, como organização sucessora do Mercado Atacadista de Energia - MAE. Foram criados ainda o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, com o objetivo de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de energia elétrica no país; e a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, responsável pelo planejamento do setor elétrico a longo prazo. O exercício do Poder Concedente foi outorgado ao Ministério de Minas e Energia - MME. A estrutura setorial completa-se com a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, que atua como órgão regulador do setor, e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, responsável pela operação das instalações de geração e transmissão nos sistemas interligados brasileiros.
REFERÊNCIAS:
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/setor_eletrico?_adf.ctrl-state=h4yebbpbm_5&_afrLoop=34957005865489#!

## Slide 62: Estrutura Organizacional do Setor
Notes: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SETOR
O setor energético brasileiro se estrutura ao redor de uma complexa rede de órgãos e agentes, que em conjunto desenvolvem e implementam a política energética nacional, da realização de leilões à regulação e fiscalização do agentes.
A atuação desses órgãos se dá em torno de dois grandes ambientes – que também definem a forma como os consumidores compram energia elétrica. O primeiro é o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), que reúne os chamados consumidores cativos, que, como o próprio nome indica, não têm liberdade para escolher a origem e provedor de sua energia elétrica. A maior interface de interação com esses consumidores são as distribuidoras de energia elétrica.
O segundo é o Ambiente de Contratação Livre(ACL), que surgiu em 1995, com o advento da Lei 9.074. Nele, é dado ao consumidor de energia o poder de negociar diretamente com o fornecedor – que pode ser o gerador diretamente ou a comercializadora de energia elétrica, empresa que atua como uma broker, intermediando as relações entre o gerador de energia e o consumidor final.
Fonte:
https://barbararubim.com.br/index.php/2020/03/19/introducao-ao-setor-eletrico-brasileiro
http://www.anacebrasil.org.br/energia/setor-eletrico/#1484923187411-e467cd37-ff31

## Slide 63: Organização Institucional
Notes: ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
O slide apresenta a organização institucional do setor elétrico brasileiro, descrevendo as seguintes instituições:
CNPE – Conselho Nacional de Política Energética
Fixação das diretrizes da política energética
MME – Ministério de Minas e Energia
Execução da política energética – Poder Concedente
CMSE – Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
Responsável pelo acompanhamento e avaliação da continuidade e segurança do suprimento eletro energético do território nacional
EPE – Empresa de Pesquisa Energética
Responsável pelo Planejamento
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
Responsável pela regulação, fiscalização e mediação setorial
ONS – Operador Nacional do Sistema
Responsável pela operação do Sistema Interligado Nacional – SIN
CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
Responsável pelo gerenciamento dos contratos de compra e venda de energia elétrica e pela contabilização e liquidação de curto prazo

## Slide 64: Características dos Agentes
Notes: CARACTERÍSTICAS DOS AGENTES
REFERÊNCIAS:
http://www.anacebrasil.org.br/energia/setor-eletrico/#1484923339148-c11a5721-b350

## Slide 65: Tipos de fontes de geração
Notes: TIPOS DE FONTES DE GERAÇÃO
O slide apresenta os principais tipos de fontes de geração:
ENERGIA EÓLICA
Trata-se da energia produzida a partir da força do vento. Embora seja um recurso energético inesgotável, quase nenhuma região do mundo têm uma quantidade de ventos suficiente para que possa gerar energia exclusivamente sob essa forma. O grande problema fica por conta do alto custo dos recursos necessários para a implantação de uma usina eólica. Em contrapartida, os impactos ambientais são baixos.
ENERGIA SOLAR
Essa é uma das formas de energia que têm se popularizado no Brasil. A energia gerada a partir do sol pode ser do tipo fotovoltaica ou térmica. A primeira usa células específicas para gerar o efeito fotoelétrico. A segunda utiliza o aquecimento de água para gerar vapor e, consequentemente, energia. Os custos ainda são elevados para a implantação, mas houve muita evolução nessa área na última década.
ENERGIA HIDRELÉTRICA
Essa é a principal forma de energia utilizada no Brasil. Trata-se do aproveitamento da água dos rios para movimentar poderosas turbinas geradoras de eletricidade. A relação custo-benefício dessa modalidade é uma das melhores, mas nem todos os países têm a geografia necessária para se aproveitar esta modalidade. O impacto ambiental nas áreas de implantação pode ser alto, por isso é preciso uma série de estudos antes da construção de uma usina hidrelétrica.
BIOMASSA
Biomassa é toda matéria orgânica não fóssil, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de calor, seja para uso térmico industrial, seja para geração de eletricidade e/ou que pode ser transformada em outras formas de energias sólidas (carvão vegetal, briquetes), líquidas (etanol, biodiesel) e gasosas (biogás). A queima de substâncias orgânicas pode ser uma forma de geração de energia. Trata-se de uma forma de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido na queima dos materiais é reaproveitado pela própria natureza durante a fotossíntese. Esse é um processo ainda usado em pequena escala, e seus custos de implantação são altos, mas é apontado com uma das tendências para o futuro.
FONTES NÃO-RENOVÁVEIS DE ENERGIA
Em oposição às fontes renováveis, as fontes de energia não-renováveis são aquelas que se utilizam de recursos da natureza que são considerados finitos. Em outras palavras, isso quer dizer que vai chegar um ponto em que eles não vão mais existir e vamos ter que buscar outras formas de geração de energia.
COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS
Os chamados combustíveis fósseis são aqueles cuja queima é capaz de gerar energia, seja para estações termoelétricas ou para veículos de qualquer porte. Os três tipos mais conhecidos de combustíveis fósseis são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, mas a lista é muito mais extensa.
Além de gerarem muita energia, os combustíveis fósseis também são apontados como um dos principais poluentes do mundo moderno. Sendo assim, hoje se busca utilizar mecanismos de redução dos gases emitidos pela queima do carbono, através de filtros e unidades de recuperação de vapor.
ENERGIA NUCLEAR
Também conhecida como energia atômica, a energia nuclear é obtida por meio da fissão nuclear de materiais radioativos, como o urânio-235. Embora sejam menos poluentes do que as usinas que utilizam combustíveis fósseis, os ambientalistas têm muita preocupação com os eventuais acidentes que podem ser causados em função do uso dessa tecnologia.
Dessa forma, muitos países vêm reconsiderando o seu uso, buscando novas formas de geração de energia que possam ser mais seguras e menos poluentes. Entretanto, esse é um processo de transição bastante lento e caro para todos os envolvidos. Dessa forma, o que se preconiza nos dias de hoje é que cada um de nós economize energia sempre, independentemente da forma como ela é gerada.
REFERÊNCIAS:
https://www.ageradora.com.br/tipos-e-fontes-de-geracao-de-energia-eletrica/
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/fontes?_afrLoop=439054022518279&_adf.ctrl-state=tw9gur85c_1#!%40%40%3F_afrLoop%3D439054022518279%26_adf.ctrl-state%3Dtw9gur85c_5

## Slide 66: Matriz de Geração Brasileira
Notes: MATRIZ DE GERAÇÃO BRASILEIRA
A facilidade de transporte da eletricidade e seu baixo índice de perda energética durante conversões incentivam o uso da energia em grande escala no mundo todo, inclusive no Brasil.
Fontes renováveis, como a força das águas, dos ventos ou a energia do sol e recursos fósseis, estão entre os combustíveis usados para a geração da energia elétrica. Por meio de turbinas e geradores podemos transformar outras formas de energia, como a mecânica e a química, em eletricidade.
O mapa da matriz energética brasileira (SIGA) mostra em seu site que, pela abundância de grandes cursos d’água, espalhados por quase todo o território brasileiro, a fonte hidrelétrica está no topo da matriz elétrica brasileira. Políticas públicas implementadas nos últimos anos, no entanto, têm feito aumentar a participação de outras fontes nessa matriz.
REFERÊNCIAS:
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/fontes?_adf.ctrl-state=h4yebbpbm_5&_afrLoop=34957006279765#!

## Slide 67: Sistema Interligado Nacional
Notes: SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL
As empresas responsáveis pela produção e transmissão de energia compõem o Sistema Interligado Nacional (SIN), que atualmente abrange as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte do Brasil. De grande porte, o SIN é interligado por linhas de alta tensão.
Neste sistema ocorrem as negociações de compra e venda de energia. Isso significa que, uma vez que um agente de mercado (distribuidor, gerador, comercializador, consumidor livre ou especial) se torne membro do SIN, pode negociar energia com qualquer outro agente, independentemente das restrições físicas de geração e transmissão.
A imagem apresenta a dimensão do SIN, simulando a sua ocupação territorial se ele estivesse na Europa.
REFERÊNCIAS:
http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-que-e-o-sin

## Slide 68: Subsistemas do SIN
Sistema Interligado Nacional é constituído por quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte.
A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade.
Notes: SUBSISTEMAS DO SIN
O Sistema Interligado Nacional é constituído por quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte. A interconexão dos sistemas elétricos, por meio da malha de transmissão, propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade.
O sistema é atualmente dividido em quatro submercados (Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte). Cada um deles concentra regiões do país onde a energia circula livremente. A linha que divide cada submercado é determinada por limites de intercâmbio presentes no sistema de transmissão, ou seja, restrições elétricas no fluxo de energia entre as diversas regiões do país.
REFERÊNCIAS:
http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-que-e-o-sin

## Slide 69: Sistema de Transmissão
Composto pelas instalações da rede básica (RB) e da Rede Básica de Fronteira (RBF)
  RB: composta por instalações do SIN com nível de tensão igual ou maior que 230 kV
  RBF: composta pelas unidades transformadoras de potência do SIN com tensão superior igual ou maior de que 230 kV e tensão inferior menor de que 230 kV.
Notes: SISTEMA DE TRANSMISSÃO
O serviço público de transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN) compreende as instalações da Rede Básica (RB) e da Rede Básica de Fronteira (RBF). Conforme a Resolução Normativa nº 67, de 8 de julho de 2004, a RB é composta pelas instalações do SIN com nível de tensão igual ou superior a 230 kV, enquanto a RBF está composta pelas unidades transformadoras de potência do SIN com tensão superior igual ou maior de que 230 kV e tensão inferior menor de que 230 kV. A estrutura brasileira de transmissão de energia possui linhas com tensão de 230 kV a 750 kV. Os agentes de transmissão não participam da comercialização de energia.
O transporte da energia (da geradora à unidade consumidora) é um monopólio natural, pois a competição nesse segmento não geraria ganhos econômicos. Por essa razão, a ANEEL atua para que as tarifas sejam compostas por custos eficientes, que efetivamente se relacionem com os serviços prestados. Este setor é dividido em dois segmentos, transmissão e distribuição. A transmissão entrega a energia a distribuidora, a distribuidora por sua vez leva a energia ao usuário final.
REFERÊNCIAS:
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-atuamos/fontes?_adf.ctrl-state=h4yebbpbm_5&_afrLoop=34957006279765#!

## Slide 70: Sistemas Isolados
Supridos com geradores térmicos a combustíveis fósseis, tipicamente óleo diesel
Recentemente, tem acontecido a hibridização desses sistemas adicionando-se geração a partir de fontes renováveis
  Fernando de Noronha é um exemplo desta modernização
Notes: SISTEMAS ISOLADOS
Em 2018, o país contava com 270 localidades isoladas atendidas por 9 distribuidoras, atendendo uma população de mais de 3 milhões de pessoas, com capacidade total instalada de 1.160 MW em 265 usinas (EPE, 2019).
Tradicionalmente, os sistemas isolados, tanto no Brasil quanto em outros países, são supridos com geradores térmicos a combustíveis fósseis, tipicamente óleo diesel. Com o avanço tecnológico, tem se tornado atrativa a hibridização desses sistemas adicionando-se geração a partir de fontes renováveis. Inclusive, dois sistemas no Brasil já utilizam geração fotovoltaica em conjunto com os geradores diesel: Oiapoque e Fernando de Noronha, sendo que neste foram instaladas recentemente baterias, no âmbito do programa de P&D da distribuidora. Como exemplo internacional, cita-se o suprimento às ilhas Faroe, na Dinamarca, que conta com geradores a diesel, aerogeradores e baterias de íons de lítio, que reduzem curtailment eólico e o consumo de combustível (Enercon, 2018).
REFERÊNCIAS:
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-441/EPE-DEE-NT-098_2019_Baterias%20no%20planejamento.pdf

## Slide 71: Geração Distribuída
Notes: GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
A possibilidade de gerar a própria energia elétrica nasceu no Brasil em 17 de abril de 2012, quando a ANEEL promulgou a sua Resolução Normativa 482 com as regras do segmento de geração distribuída. Neste segmento, qualquer pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) pode instalar um micro ou minigerador próprio para produção da energia que consome.
A geração distribuída, como o próprio nome diz, é a geração de energia descentralizada, feita através de sistemas geradores que ficam próximos ou até mesmo na própria unidade consumidora (como uma residência) e que são ligados a rede elétrica pública. Essa modalidade difere diretamente da tradicional geração centralizada, onde as grandes usinas é quem produzem a energia e a enviam aos consumidores através das linhas e redes de transmissão.
Fonte: https://blog.bluesol.com.br/aneel-energia-solar/

## Slide 72: Modelos de Negócios com GD
Notes: MODELOS DE NEGÓCIOS COM GD
REFERÊNCIAS:
https://www.aneel.gov.br/documents/655804/14752877/Sistemas+Energ%C3%A9ticos+Distribu%C3%ADdos_Lorrane.pdf/b67d5273-363b-84d1-7eb8-acabbcdd6eab

## Slide 73: Relações comerciais
As relações comerciais se estabelecem no Ambiente de Contratação Regulada (Mercado Cativo - ACR) e no Ambiente de Contratação Livre (Mercado Livre - ACL)
Notes: RELAÇÕES COMERCIAIS
As relações comerciais no atual modelo se estabelecem em duas esferas: no Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e no Ambiente de Contratação Livre (ACL).
A compra e venda de energia no ambiente regulado é formalizada por meio de contratos celebrados entre os geradores e os distribuidores, que participam dos leilões de compra e venda de energia. Os contratos deste ambiente têm regulação específica para aspectos como preço da energia, submercado de registro do contrato e vigência de suprimento, não passíveis de alterações bilaterais pelos agentes.
Já no ambiente livre, os geradores, comercializadores, importadores e exportadores de energia e consumidores livres e especiais têm liberdade para negociar e estabelecer em contratos os volumes de compra e venda de energia e seus respectivos preços. Todos os contratos firmados nos ambientes livre e regulado são registrados na CCEE.
REFERÊNCIAS:
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/como-participar/participe/entenda_mercado?_afrLoop=441391964176702&_adf.ctrl-state=jpugb6tjc_1#!%40%40%3F_afrLoop%3D441391964176702%26_adf.ctrl-state%3Djpugb6tjc_10
https://viridis.energy/pt/blog/mercado-livre-de-energia-tudo-o-que-voce-precisa-saber

## Slide 74: Ambiente Livre x Ambiente Regulado
Notes: AMBIENTE LIVRE X AMBIENTE REGULADO
A comercialização de energia no Brasil é realizada em duas esferas de mercado: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Todos os contratos, sejam do ACR ou do ACL, têm de ser registrados na CCEE, e servem de base para a contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo.
REFERÊNCIAS:
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/como-participar/ambiente-livre-ambiente-regulado?_afrLoop=441767569289068&_adf.ctrl-state=jpugb6tjc_31#!%40%40%3F_afrLoop%3D441767569289068%26_adf.ctrl-state%3Djpugb6tjc_35

## Slide 75: Contratação de energia - ACR
Notes: CONTRATAÇÃO DE ENERGIA - ACR
Fonte: https://pt.slideshare.net/CCEEOficial/o-papel-institucional-da-ccee-e-a-operao-do-mercado-de-energia

## Slide 76: Como fazer parte do ACL
Requisitos:
  Demanda contratada de no mínimo 500 kW de energia, e tensão de conexão superior à 2,3 kV.
  Enviar uma carta de renúncia de contrato para a distribuidora atual Se adequar ao Sistema de Medição para Faturamento (SMF).
  Entrar em contato com a CCEE
Notes: COMO FAZER PARTE DO ACL
Para comprar no Mercado Livre, é preciso que a empresa se enquadre em um dos tipos de agentes disponíveis (livre ou especial), tendo a demanda contratada de no mínimo 500 kW de energia, e tensão de conexão superior à 2,3 kV.
Após avaliar se o consumo está condizente com o mínimo necessário e se enquadra nas previsões de gastos futuros, a organização deverá enviar uma carta de denúncia de contrato para a distribuidora atual que fornece a sua energia informando a migração para o Mercado Livre.
Antes de se tornar um agente consumidor, a empresa também precisa se adequar ao Sistema de Medição para Faturamento (SMF). Este ajuste é para a troca do medidor utilizado no Mercado Cativo para outro que atenda ao ambiente de contratação livre.
Após este procedimento a empresa poderá entrar em contato com a CCEE para fazer parte do ambiente de contratação livre, tornando-se um agente consumidor.

## Slide 78: 1.3 O Setor Elétrico Brasileiro

## Slide 79: Visão Geral do Setor Elétrico Brasileiro (SEB)
Notes: VISÃO GERAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO (SEB)

## Slide 80: Participação das Fontes de Geração em 2019
Notes: PARTICIPAÇÃO DAS FONTES DE GERAÇÃO EM 2019
A fonte hidráulica (composta por UHE, PCH e CGH) gerou 63,5% da energia elétrica em 2019, enquanto as demais fontes energéticas geraram 36,5%. Os destaques se concentraram na energia eólica e no uso do gás natural e da biomassa para a geração termelétrica.
No entanto, os movimentos de grande destaque verificados entre os anos de 2018 e 2019 foram o aumento de 92,1% da geração fotovoltaica e a redução de 23,8% da geração de eletricidade a partir do uso de derivados de petróleo.

## Slide 81: Consumo de Energia em 2019
Notes: CONSUMO DE ENERGIA EM 2019

## Slide 82: Consumo de Energia em 2019
Notes: CONSUMO DE ENERGIA EM 2019
O consumo total de energia elétrica no Brasil foi de 482 TWh, cerca de 1,6% maior do que no ano anterior. A distribuição regional, embora ainda concentrada no Sudeste, vem se modificando, e os movimentos podem ser percebidos também em 2019.

## Slide 83: Mercado Livre
Notes: MERCADO LIVRE
REFERÊNCIAS:
http://www.mme.gov.br/documents/36104/938066/Solange+David+-+CCEE.pdf/078cdd99-4daa-4fa4-0ca8-8f99ce118c7d

## Slide 84: Evolução do Mercado Livre
Notes: EVOLUÇÃO DO MERCADO LIVRE
REFERÊNCIAS:
http://www.mme.gov.br/documents/36104/938066/Solange+David+-+CCEE.pdf/078cdd99-4daa-4fa4-0ca8-8f99ce118c7d

## Slide 85: O Mercado Fotovoltaico
Notes: O MERCADO FOTOVOLTAICO
REFERÊNCIAS:
http://www.absolar.org.br/infografico-absolar.html

## Slide 86: Composição Tarifária
Notes: COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA
Para cumprir o compromisso de fornecer energia elétrica com qualidade, a distribuidora tem custos que devem ser avaliados na definição das tarifas. A tarifa considera três custos distintos, conforme apresentados na figura.
Além da tarifa, os Governos Federal, Estadual e Municipal cobram na conta de luz o PIS/COFINS, o ICMS e a Contribuição para Iluminação Pública, respectivamente.
Desde 2004, o valor da energia adquirida das geradoras pelas distribuidoras passou a ser determinado também em decorrência de leilões públicos. A competição entre os vendedores contribui para menores preços.
Os encargos setoriais e os tributos não são criados pela ANEEL e, sim, instituídos por leis. Alguns incidem somente sobre o custo da distribuição, enquanto outros estão embutidos nos custos de geração e de transmissão.
Quando a conta chega ao consumidor, ele paga pela compra da energia (custos do gerador), pela transmissão (custos da transmissora) e pela distribuição (serviços prestados pela distribuidora), além de encargos setoriais e tributos.
Para fins de cálculo tarifário, os custos da distribuidora são classificados em dois tipos:
Parcela A: Compra de Energia, transmissão e Encargos Setoriais; e
Parcela B: Distribuição de Energia.
REFERÊNCIAS:
https://www.aneel.gov.br/destaques-tarifas/-/asset_publisher/Pt4a5DsYJ88I/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-tarifas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Pt4a5DsYJ88I%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D6

## Slide 87: Composição da Tarifa: Parcelas A e B
Notes: COMPOSIÇÃO DA TARIFA: PARCELAS A E B
A Parcela A envolve os custos incorridos pela distribuidora relacionados às atividades de geração e transmissão, além de encargos setoriais previstos em legislação específica. Trata-se de custos cujos montantes e preços, em certa medida, escapam à vontade ou gestão da distribuidora.
Os itens que compõe a Parcela A são:
Custo de Aquisição de Energia
Custo com Transporte de Energia;e
Encargos Setoriais
A Parcela B representa os custos diretamente gerenciáveis pela distribuidora. São custos próprios da atividade de distribuição que estão sujeitos ao controle ou influência das práticas gerenciais adotadas pela empresa.
Para fins de cálculo tarifário, a Parcela B é composta de Custos Operacionais, Receitas Irrecuperáveis, Remuneração de Capital e Cota de Depreciação. Além disso, é subtraída da parcela compartilhada de Outras Receitas.
Os custos de Parcela B são revisados a cada 4 anos, a depender do que consta do Contrato de Concessão ou Permissão. A esse processo é dado o nome de Revisão Tarifária.
No período entre as revisões, a Parcela B é atualizada anualmente pelo índice de correção monetária constante Contrato de Concessão ou Permissão, subtraído de um fator de eficiência chamado fator X. Esse processo é chamado de Reajuste Tarifário.
Em resumo a Parcela B é composta por:
Custos Operacionais
+
Cota de depreciação
+
Remuneração do Investimento
-
Outras Receitas
REFERÊNCIAS:
https://www.aneel.gov.br/destaques-tarifas/-/asset_publisher/Pt4a5DsYJ88I/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fdestaques-tarifas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Pt4a5DsYJ88I%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D6

## Slide 88: Composição da Tarifa
Notes: COMPOSIÇÃO DA TARIFA
ENCARGOS E IMPOSTOS NA TARIFA:
A ilustração abaixo mostra a divisão da fatura de energia elétrica em cada um dos itens que compõem a cadeia do setor elétrico brasileiro, considerando a receita da concessionária acrescida dos impostos e tributos (ICMS, PIS/COFINS). A tarifa final do consumidor da Energisa Borborema contém 37% de encargos e impostos.
A parte que cabe à distribuidora de energia representa apenas 24% da composição da tarifa. É por meio dessa parcela que a Energisa Borborema distribui energia a todos os clientes, paga funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, mantém e amplia a rede e os sistemas elétricos, além de investir na modernização e melhoria crescente da qualidade dos serviços prestados.
REFERÊNCIAS:
https://paraibaonline.com.br/2020/01/saiba-quanto-vai-baixar-na-tarifa-de-energia-eletrica-em-campina-grande/

## Slide 89: Bandeiras Tarifárias
Notes: BANDEIRAS TARIFÁRIAS
A partir de 2015, as contas de energia passaram a utilizar o Sistema de Bandeiras Tarifárias, que indicam se a energia custa mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade.
O sistema possui três bandeiras: verde, amarela e vermelha - as mesmas cores dos semáforos –, e indicam o seguinte:
Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia (o valor do Custo Variável Unitário - CVU da última usina a ser despachada é inferior a R$ 211,28/ MWh). A tarifa não sofre nenhum acréscimo;
Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis (o valor do CVU da última usina a ser despachada é igual ou superior a R$ 211,28/MWh e inferior a R$ 422,56/MWh);
Bandeira vermelha: condições mais custosas de geração. O valor do CVU da última usina a ser despachada é igual ou superior a R$ R$ 422,56/MWh, subdividido em dois patamares de aplicação – igual ou superior a R$ 422,56/ MWh e inferior a R$ 610/MWh (patamar 1), e igual ou superior a R$ 610/MWh (patamar 2). As tarifas são definidas considerando a bandeira verde.
Se a situação for adversa, podem ser acionadas as bandeiras amarela e vermelha. Se a situação melhora, a bandeira pode voltar a ficar verde e, automaticamente, o consumidor tem redução da conta. O sistema de bandeiras é aplicado em todos os estados do Brasil, exceto o de Roraima, que ainda não está no Sistema Interligado Nacional - SIN.
REFERÊNCIAS:
https://www.aneel.gov.br/documents/656877/15290115/Por+dentro+da+conta+de+luz+2016/19593350-705c-e18b-bca5-b18ba7ed7217

## Slide 90: Medidas de RD - Tarifa Branca
Notes: MEDIDAS DE RD - TARIFA BRANCA
Sistema de tarifas do tipo ToU.
• Busca distinguir o preço da energia em termos horários nos dias úteis.
• Adesão facultativa.
• Três patamares tarifários:
▫ Ponta: período de três horas, quando é verificado o pico de carga (geralmente entre 18h e 21h);
▫ Intermediário: horas imediatamente anterior e posterior ao horário de ponta;
▫ Fora da ponta: horas restantes do dia.
• Pressupõe a instalação de medidores inteligentes.
• Objetivo das medidas de respostas de demanda implementadas: fornecer melhor sinalização de preço aos consumidores!
https://www.aneel.gov.br/documents/655804/14752877/Sistemas+Energ%C3%A9ticos+Distribu%C3%ADdos_Lorrane.pdf/b67d5273-363b-84d1-7eb8-acabbcdd6eab

## Slide 91: Bandeiras Tarifárias - Nova Regra
Notes: BANDEIRAS TARIFÁRIAS - NOVA REGRA

## Slide 92: Leilões de G&T
Notes: LEILÕES DE G&T
REFERÊNCIAS:
http://www.mme.gov.br/documents/36070/526032/Apresenta%C3%A7%C3%A3o+SNPTEE.pdf/748d5590-7088-0ba7-8330-f5eefb034084

## Slide 93: Composição da Tarifa no Mercado Cativo
Notes: COMPOSIÇÃO DA TARIFA NO MERCADO CATIVO
Embora as distribuidoras sejam responsáveis por toda a arrecadação do mercado regulado de energia elétrica (ACR), elas só ficam com 20% do que é arrecadado. A parcela normalmente denominada “Parcela B” no jargão do setor, corresponde à previsão de custos operacionais da distribuidoras e uma parcela para remuneração dos investimentos realizados. As demais parcelas são (i) destinadas à geradoras e transmissoras (que compõem a “Parcela A” das contas de luz, referente a custos não gerenciáveis), (ii) impostos como PIS/COFINS e ICMS e (iii) encargos setoriais.
REFERÊNCIAS:
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/setor-eletrico-como-se-posicionar-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/?campaignid=2071412286&adgroupid=80742396641&adid=377608412637&gclid=CjwKCAjwn9v7BRBqEiwAbq1EyxoumtgbS_We4FCLJlVH-gpaDd6KSwARywBRwRYi8G9HDRWY1bGF7RoCq4AQAvD_BwE

## Slide 94: Capacidade Instalada no Brasil
Notes: CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL
Os maiores destaques em capacidade de geração corresponderam à capacidade instalada das UHEs e UTEs. Em 2019, no entanto, em termos de crescimento, o maior destaque ficou com as plantas de geração fotovoltaicas.
REFERÊNCIAS:
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/EPEFactSheetAnuario.pdf

## Slide 96: 1.4 Perspectiva e Tendências Futuras: O novo cenário da rede elétrica distribuída no Brasil

## Slide 97: Crescimento do Mercado Livre
Notes: CRESCIMENTO DO MERCADO LIVRE
REFERÊNCIAS:
https://abraceel.com.br/wp-content/uploads/post/2020/05/Live-ABRACEEL-BNDES-05052020.pdf

## Slide 98: Consumo final de energia por fonte até 2029
Notes: CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR FONTE ATÉ 2029
O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), é o principal documento de referência do planejamento energético brasileiro. Lançado em janeiro de 2020, o PDE 20291 apontou uma previsão de investimentos de R$ 2,3 trilhões no setor energético brasileiro nos próximos dez anos. Desse total, R$ 1,9 trilhão será destinado aos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis; e R$ 46 bilhões, à expansão da geração e da transmissão de energia elétrica.
Ainda que feito anteriormente à grave crise global provocada pela pandemia do coronavírus, que deverá afetar todos os indicadores socioeconômicos previstos para 2020 e para os próximos anos, o documento continua sendo importante para balizar o futuro energético do país, visto que a intenção é apontar tendências que precisarão ser acompanhadas para checarmos se seguirão presentes no desenho da configuração da matriz energética nacional.
REFERÊNCIAS:
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/05/TD_02_Energia-eletrica-do-futuro_qual-o-lugar-do-gas-na-Terra-do-Sol-e-do-Vento2020.pdf

## Slide 99: Investimentos esperados até 2029
Notes: INVESTIMENTOS ESPERADOS ATÉ 2029
REFERÊNCIAS:
http://www.mme.gov.br/documents/36070/526032/Apresenta%C3%A7%C3%A3o+SNPTEE.pdf/748d5590-7088-0ba7-8330-f5eefb034084

## Slide 100: Capacidade Instalada em 2019 e 2029
Notes: CAPACIDADE INSTALADA EM 2019 E 2029
Mesmo considerando que a participação termelétrica na matriz elétrica brasileira cresce apenas três pontos percentuais entre 2019 e 2029 – de 15% para 18% –, verifica-se no cenário de referência apresentado pelo PDE 2029 que a capacidade instalada de termelétricas a gás natural triplica no horizonte decenal utilizado pelo estudo. É a maior expansão percentual entre todas as fontes consideradas pelo levantamento.

## Slide 101: Modernização da Regulação do Setor Elétrico
Notes: MODERNIZAÇÃO DA REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO

## Slide 102: Ementa

## Slide 105: 2.1 Histórico

## Slide 106: Linha do Tempo: Gênese da indústria automotiva
  Os anos de formação da indústria automobilística global (1885-1905)
Automóvel elétrico híbrido
MCI: patente concedida a Karl Friedrich Michael Benz
1º Locomotiva a vapor
  Competição entre os motores a vapor, elétrico e a combustão interna EUA
  (1905-1920)
1900:
1.575 veículos elétricos,
1.681 veículos movidos a motores a vapor e
936 veículos movidos ao motor a combustão interna nos Estados Unidos
Entre 1900 e 1909, as vendas de veículos movidos ao MCI aumentaram mais que 120 vezes!
Fonte: (BARASSA, 2015; COWAN & HÚLTEN,1996; MOWERY & ROSENBERG, 2005; CHAN, 2007).
Notes: LINHA DO TEMPO: GÊNESE DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

## Slide 107: Linha do Tempo: Consolidação do MCI
  Afirmação do MCI (1900s- 1920)
MCI: tecnologia que apresentou de maneira mais rápida as soluções para seus entraves.
  Consolidação do MCI (1920-1970s)
Motor de partida
Infraestrutura de abastecimento
Metodologia de fabricação de componentes e Difusão em massa (FORDISMO)
Economias de escala
Lock-in tecnológico
Aprisionamento institucional
Consolidação dos combustíveis fosseis líquidos
Industria automotiva e MCI no coração das principais economias
Criação de extensa rede de fornecedores
Aprimoramento tecnológico (P&D) continuo em toda a cadeia
Notes: LINHA DO TEMPO: CONSOLIDAÇÃO DO MCI

## Slide 108: Linha do Tempo: Questionamento do MCI nos 1970s
Políticas Públicas
Agenda Ambiental e Saúde Pública
Combustíveis fósseis
Localizada principalmente em:
Estados Unidos
França
Japão
Choques do petróleo (1973 e 1979) alavancaram o preço dos combustíveis
pioneiros
Notes: LINHA DO TEMPO: QUESTIONAMENTO DO MCI NOS 1970S

## Slide 110: 2.2 Conceitos e Definições Tecnológicas

## Slide 111: Mobilidade Sustentável: Conceitos
Pìlares da Mobilidade Sustentável
Acoplamento da mobilidade de pessoas e bens perante aos conceitos da sustentabilidade
Notes: MOBILIDADE SUSTENTÁVEL : CONCEITOS
Extrapola a visão tecnológica e do modal com sua motorização relacionada
Preconiza o acesso universal a opções de mobilidade
Traz a visão de eficiência do Sistema
Busca a segurança
E por fim, anseia a redução das emissões e minimização do impactos ambientais
REFERÊNCIAS:
GLOBAL ROADMAP OF ACTION TOWARD SUSTAINABLE MOBILITY (2019)

## Slide 112: Mobilidade Sustentável: Conceitos
Pêndulo orienta-se a mobilidade sobretudo no espaço urbano
Pondera as questões relacionadas a pegada de emissão e suas abordagens
Adota uma perspectiva tecnológica abrangente
Notes: MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: CONCEITOS
Considera diferentes sistemas de propulsão
Entende as singularidades de cada tecnologia e suas aplicações
Entende as sinergias
Vislumbra a conectividade e integração intermodal

## Slide 113
Transporte Terrestre Deep Dive

## Slide 114: Mapa geral das categorias de veículos rodoviários
Veículos
Veículos de passageiros
(Passenger Vehicles)
Veículos de bens/transporte bens (Goods Vehicles)
Leves
LCV (Light
Commercial Vehicles)
Pesados
MR & HD CV (Mid Range & Heavy Duty Commercial Vehicles)
Leves
(Light Vehicles)
Pesados
(Heavy Vehicles)
Carros
(Cars)
Pick-ups
Ônibus
(Buses)
Levíssimos
(Ultra Light Vehicles)
Bicicletas
Scooters
Notes: MAPA GERAL DAS CATEGORIAS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS

## Slide 115: Levíssimos
Veículos
Veículos de passageiros
(Passenger Vehicles)
Veículos de bens/transporte bens (Goods Vehicles)
Leves
LCV (Light
Commercial Vehicles)
Pesados
MR & HD CV (Mid Range & Heavy Duty Commercial Vehicles)
Leves
(Light Vehicles)
Pesados
(Heavy Vehicles)
Carros
(Cars)
Pick-ups
Ônibus
(Buses)
Levíssimos
(Ultra Light Vehicles)
Bicicletas
Scooters
CityCoco
E-bike
E-scooter
Exemplos
A ABVE apresenta uma abordagem mais ampla da categoria dos levíssimos elétricos, considerando os seguintes: Motocicletas, bicicletas, diciclos, triciclos, quadriciclos, scooters, skates, patinetes, veículos de apoio a atividades esportivas, veículos de logística, empilhadeiras.
Veículos de baixa velocidade
Veículo não rodoviário
Com autonomia limitada, em geral até 50 km
Bicicletas, quadriciclos ou scooters elétricos
Objetivo: o transporte de pessoas e pequenas cargas a curtas distâncias, em especial dentro do perímetro urbano
Notes: LEVÍSSIMOS
Preços mais acessíveis comparados a um veículo utilitário e menor cursto de rodagem
Uma das soluções possíveis para amenizar problemas de congestionamentos e poluição em grandes centros urbanos
Proposição de uma nova perspectiva de logística urbana no transposte de pessoas e cargas

## Slide 116: Leves: Carros e Pickups
Exemplos de automóveis de passageiros
Exemplo de Pickup elétrica
Veículo rodoviário motorizado
Objetivo:
  Carros: destinado ao transporte de passageiros e projetado para acomodar, no máximo, nove pessoas (incluindo o motorista)
  Pickups: transporte de pequenas cargas também é possível
Veículos
Veículos de passageiros
(Passenger Vehicles)
Veículos de bens/transporte bens (Goods Vehicles)
Leves
LCV (Light
Commercial Vehicles)
Pesados
MR & HD CV (Mid Range & Heavy Duty Commercial Vehicles)
Leves
(Light Vehicles)
Pesados
(Heavy Vehicles)
Carros
(Cars)
Pick-ups
Ônibus
(Buses)
Levíssimos
(Ultra Light Vehicles)
Bicicletas
Scooters
Notes: LEVES: CARROS E PICKUPS
Escala de autonomia varia (entre 200 km a mais de 500 km, por exemplo)
Maior volume de vendas de VEs se posiciona nesta cateroria
Amplo leque de arranjos de sistemas de propulsão: elétricos a bateria, híbridos pulg-in e híbridos, além dos veículos a células a combustível

## Slide 117: Pesados: Ônibus Elétricos
Exemplos de automóveis de passageiros
Células a Combustivel
Veículo rodoviário
Objetivo: usado para transporte coletivo (urbano, interurbano, intermunicipal, interestadual, etc) de passageiros, com rota prefixada
Amplo leque de arranjos de sistema de propulsão: elétricos a bateria, híbridos plug-in e híbridos, trólebus, além dos veículos a células a combustível)
Pickups: transporte de pequenas cargas também é possível
Escala de autonomia varia (entre 200 km a mais de 500 km, por exemplo)
Veículos
Veículos de passageiros
(Passenger Vehicles)
Veículos de bens/transporte bens (Goods Vehicles)
Leves
LCV (Light
Commercial Vehicles)
Pesados
MR & HD CV (Mid Range & Heavy Duty Commercial Vehicles)
Leves
(Light Vehicles)
Pesados
(Heavy Vehicles)
Carros
(Cars)
Pick-ups
Ônibus
(Buses)
Levíssimos
(Ultra Light Vehicles)
Bicicletas
Scooters
Notes: PESADOS: ÔNIBUS ELÉTRICOS
Veículo rodoviário
Objetivo: usado para transporte coletivo (urbano, interurbano, intermunicipal, interestadual, etc) de passageiros, com rota prefixada
Amplo leque de arranjos de sistema de propulsão: elétricos a bateria, híbridos plug-in e híbridos, trólebus, além dos veículos a células a combustível)
Pickups: transporte de pequenas cargas também é possível
Escala de autonomia varia (entre 200 km a mais de 500 km, por exemplo)

## Slide 118: Pesados: Comerciais Elétricos
Exemplos de automóveis de passageiros
Veículo rodoviário.
Objetivo: usado para Transporte de carga coletivo (urbano, interurbano, intermunicipal, interestadual etc.) de passageiros, com rota prefixada
      Amplo leque de arranjos de sistemas de propulsão: (elétricos a bateria, híbridos plug-in e híbridos, trólebus além dos veículos a células a combustíveis)
      Pickups: transporte de pequenas cargas também é possível
Escala de autonomia varia (entre 200km a mais de 500km por exemplo)
Maior volume de vendas de VEs se posiciona nesta categoria
Veículos
Veículos de passageiros
(Passenger Vehicles)
Veículos de bens/transporte bens (Goods Vehicles)
Leves
LCV (Light
Commercial Vehicles)
Pesados
MR & HD CV (Mid Range & Heavy Duty Commercial Vehicles)
Leves
(Light Vehicles)
Pesados
(Heavy Vehicles)
Carros
(Cars)
Pick-ups
Ônibus
(Buses)
Levíssimos
(Ultra Light Vehicles)
Bicicletas
Scooters
Notes: PESADOS: COMERCIAIS ELÉTRICOS
Veículo rodoviário.
Objetivo: usado para Transporte de carga coletivo (urbano, interurbano, intermunicipal, interestadual etc.) de passageiros, com rota prefixada
      Amplo leque de arranjos de sistemas de propulsão: (elétricos a bateria, híbridos plug-in e híbridos, trólebus além dos veículos a células a combustíveis)
      Pickups: transporte de pequenas cargas também é possível
Escala de autonomia varia (entre 200km a mais de 500km por exemplo)
Maior volume de vendas de VEs se posiciona nesta categoria

## Slide 119: Pesados: Caminhões Elétricos
Exemplos de automóveis de passageiros
Veículo rodoviário do tipo pesado (mais de 15 toneladas, considerando peso bruto: carga + cavalo)
Objetivo: usado para transporte de carga interestadual/interegional com rota prefixada
Amplo leque de arranjos de sistema de propulsão: elétricos a bateria, híbridos plug-in e veículos a células a combustível
Veículos
Veículos de passageiros
(Passenger Vehicles)
Veículos de bens/transporte bens (Goods Vehicles)
Leves
LCV (Light
Commercial Vehicles)
Pesados
MR & HD CV (Mid Range & Heavy Duty Commercial Vehicles)
Leves
(Light Vehicles)
Pesados
(Heavy Vehicles)
Carros
(Cars)
Pick-ups
Ônibus
(Buses)
Levíssimos
(Ultra Light Vehicles)
Bicicletas
Scooters
Notes: PESADOS: CAMINHÕES ELÉTRICOS
Desafio latente do dimensionamento da bateria no sistema embarcado, considerando o tradeoff espaço para carga X espaço para bateria
Modelos ainda estão em fase de teste prototipagem no mundo
Há grande expectativa para a configuração a células a combustível para esta aplicação

## Slide 120: Perspectiva Terra, Água e Ar
Deve ser encarada como uma perspectiva terra, agua e ar
Agricultura
Cidades
Transporte de carga marítimo
Aviação
Notes: PERSPECTIVA TERRA, ÁGUA E AR
Fonte: adaptado pelo autor de GLOBAL ROADMAP OF ACTION TOWARD SUSTAINABLE MOBILITY (2019)

## Slide 122: 2.3 Arquitetura, Sistemas de Propulsão e suas Tecnologias Embarcadas

## Slide 123: Opções tecnológicas e suas características
Opções Tecnológicas |  | Características
Veículo Elétrico a Bateria (VEB) (Battery Electric Vehicle (BEV)) | Apresenta propulsão elétrica dedicada | 
Veículo Elétrico Híbrido (VEH) (Hybrid Electric Vehicle (HEV)) | Veículos que apresentam em paralelo um motor elétrico, cuja energia é suprida por uma bateria e um motor à combustão convencional, abastecido pelos combustíveis líquidos (fósseis ou renováveis). | 
Veículo Elétrico Híbrido Plug-in (VEHP) (Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)) | Veículos que combinam elementos do híbrido e do elétrico puro. | 
Veículo Elétrico a Célula de Combustível (VECC) (Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV)) | Apresenta propulsão elétrica dedicada, cuja fonte energética provém de células a combustíveis, principalmente do hidrogênio, em vez de combustíveis líquidos. Estes veículos são semelhantes aos convencionais, mas usam tecnologias de ponta, o fuel cell stack. | 
Notes: OPÇÕES TECNOLÓGICAS E SUAS CARACTERÍSTICAS
Veículo Elétrico a Bateria (VEB): cuja fonte energética provém da eletricidade. A energia elétrica que alimenta o motor é armazenada numa bateria e provém de uma fonte externa ao veículo (p. ex.: rede elétrica).
Veículo Elétrico Híbrido (VEH): Esta rota tecnológica se subdivide em diversas possibilidades (p. ex.: micro híbrido, híbrido série e paralelo), pois o motor à combustão pode ser suprido por uma diversidade de combustíveis – sendo que as configurações mais avançadas buscam uma integração com os biocombustíveis.
Veículo Elétrico Híbrido Plug-in (VEHP): Sua bateria tanto pode ser alimentada por uma fonte interna, como um híbrido convencional, com um motor-gerador situado a bordo do veículo, quanto por fonte externa junto à rede elétrica.
Veículo Elétrico a Célula de Combustível (VECC): Esta tecnologia é responsável por transformar o hidrogênio em eletricidade, o qual alimenta o motor elétrico do veículo. Ademais, existem diversas configurações para fornecer e armazenar o hidrogênio – inclusive a partir de fontes renováveis (como, por exemplo, o etanol).
REFERÊNCIAS:
BARASSA, Edgar. A construção de uma agenda para a eletromobilidade no Brasil: competências tecnológicas e governança. 2019. 1 recurso online (242 p.). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, SP.

## Slide 124: Veículo Elétrico a Bateria (VEB)
Exemplos de VEBs
Representação da arquitetura dos VEBs
Apresenta propulsão elétrica dedicada, cuja fonte energética provém da eletricidade
A energia elétrica que alimenta o motor é armazenada numa bateria e provém de uma fonte externa ao veículos (p. ex.: rede elétrica)
Estão se tornando cada vez mais atraentes com os preços mais altos dos combustíveis fosseis líquidos e o avanço das novas tecnologias de baterias (íon de lítio) que tem maior potência e densidade de energia.
Notes: VEÍCULO ELETRICO A BATERIA (VEB)
Contudo, custo de aquisição ainda é em média aproximadamente 35% superior aos veículos de combustão
A infraestrutura para estes veículos dentro do espaço público tem sido fundamental para a ampliação deste tipo de mercado
China é o país que conta com mais veículos deste tipo, seguindo pelo continente europeu e Estados Unidos
FONTE: https://www.midlandpower.coop/ev

## Slide 125: Veículo Elétrico Híbrido e sua variável plug-in
Exemplos de VEH/VEHPL
Representação da arquitetura dos VEH/VEHPL
Apresenta propulsão elétrica compartilhada: motor elétrico, cuja energia é suprida por uma bateria e um motor à combustão convencional, abastecido por combustíveis líquidos (fósseis ou renováveis)
Esta rota tecnológica se subdivide em diversas possibilidades
Maiores volumes de vendas mundiais com tecnologias de eletrificação
Estratégia de produto empreendida por diversas montadoras para o alcance das metas de emissões veiculares
Notes: VEÍCULO ELÉTRICO HÍBRIDO E SUA VARIÁVEL PLUG-IN
Custo de aquisição é um dos agravantes, dado grande número de partes e componentes envolvidos
É entendido atualmente como uma tecnologia de transição que dará lugar aos elétricos, dedicados entre 10 a 15 anos
No Brasil, há manufatura e montagem de um veículo desta natureza e que pode utilizar biocombustível, baseado no etanol para a tração veicular

## Slide 126: Veículo Elétrico a Células a Combustível
Exemplos de VECCs
Representação da arquitetura dos VECC
Apresenta propulsão elétrica dedicada, cuja fonte energética provém de células a combustível, principalmente do hidrogênio, em vez de combustível líquido
Fuel Cell Stack: transformar o hidrogênio em eletricidade, o qual alimenta o motor elétrico do veículo
Existem diversas configurações para fornecer e armazenar o hidrogênio – inclusive a partir de fontes renováveis (como por exemplo, o etanol)
Notes: VEÍCULO ELÉTRICO A CÉLULAS A COMBUSTÍVEL
Dificuldades na viabilidade técnica e comercial dos veículos
Desengajamento de empresas e montadoras nos programas Fuel Cell:
  - (2016) Delphi encerrou seu P&D
  - (2017) Daimler se desacoplou do programa Fuel Cell da Toyota

## Slide 127: Powertrain elétrico
#1 Exemplo de powertrain
#2 Exemplo de powertrain
Conjunto de tecnologias e componentes que estão acoplados entre si e são responsáveis por gerar a força que será transmitida às rodas e, assim, resultará na tração do veículo.
Neste sistema, o MCI perde seu protagonismo, paradigmático na indústria automobilística, ao dar lugar a um motor elétrico.
Notes: POWERTRAIN ELÉTRICO
Nestes motores, por meio da indução eletromagnética, as partes principais dos motores elétricos (estatores e rotores) realizam o seu movimento gerando energia cinética que será transferida às rodas por meio de uma transmissão.
Além dos motores elétricos, a eletrônica de potência, o hardware e o software de controle, cabos e conectores demonstram papel fundamental na orquestração e funcionamento do Powertrain, controlando-o e articulando este sistema junto a outras partes do veículo.

## Slide 128: Powertrain elétrico – Visão Geral
A configuração mais difundida do powertrain é aquela em que se tem um motor único, com a derivação do movimento via transmissão para as rodas dianteiras, traseiras ou ambas;
VW e-GOLF: motor elétrico na dianteira
Fonte: Adaptado de Denton (2018)
Porsche Taycan: motor elétrico na dianteira e traseira
POWERTRAIN
Bateria
Controle de direção
Motor
Transmissão
Rodas
Conversor DC/DC
Bateria 12/24V
Eletrônica de Potência
Acelerador
Freio
Notes: POWERTRAIN ELÉTRICO – VISÃO GERAL
FONTE: DENTON, T. Electric and Hybrid Vehicles. [S.l.]: Routledge; 1 edition (3 July 2018), 2018.

## Slide 129: Powertrain elétrico – Visão Geral
Há também a variante em que os motores elétricos são aplicados diretamente ao cubo das rodas;
Fonte: Protean Electric (2013)
Fonte: Brabus (2020)
Notes: POWERTRAIN ELÉTRICO – VISÃO GERAL
Tem-se um sistema estator-rotor de forma que o torque gerado é aplicado diretamente;
O inconveniente deste sistema é a adição de massa na suspensão do veículo;
REFERÊNCIAS:
BRABUS (2020) https://fi.pinterest.com/pin/755619643704474329/
Protean Electric (2013) https://www.google.com.br/amp/s/cleantechnica.com/2017/04/18/protean-electric-zhejiang-vie-science-technology-partnering-16-version-proteandrive-wheel-motor/amp/

## Slide 130: Powertrain Elétrico – Vista Explodida
Eletrônica de potência
Estator
Rotor
Redutor (transmissão)
Motor Elétrico
Renault Zoe powertrain R240
Fonte: Renault (2020)
Notes: POWERTRAIN ELÉTRICO – VISTA EXPLODIDA
Fonte: Renault (2020). Disponível em :https://www.greencarcongress.com/2015/03/20150304-zoe.html

## Slide 131: Powertrain – Eletrônica de Potência
O módulo de controle da eletrônica de potência possui vários subsistemas;
Quando o veículo é carregado a partir de uma rede elétrica doméstica (por exemplo, 220 V), o retificador converte a corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC), a fim de alimentar a bateria;
O conversor CC/CC é responsável pela redução da alta tensão (por exemplo, 400 V da bateria) para baixa tensão (12V para sistemas auxiliares, como iluminação);
Retificador
Conversor CC/CC
Filtro de entrada
Inversor
Renault Zoe powertrain R240
Fonte: Renault (2020)
Notes: POWERTRAIN – ELETRÔNICA DE POTÊNCIA
O inversor controla a velocidade e o torque do motor, convertendo a corrente contínua da bateria em corrente alternada trifásica;
Quando o veículo está em fase de recuperação de energia (frenagem) o inversor segue fluxo inverso, CA trifásico para CC.
Fonte: Renault (2020). Disponível em :https://www.greencarcongress.com/2015/03/20150304-zoe.html

## Slide 132: Powertrain – Motor Elétrico
Estator
Rotor
O torque é fornecido por um motor elétrico composto pelo estator e rotor;
Existem 3 tipos de motores elétricos aplicados em veículos elétricos:
      Imã permanente;
      Indução;
      Relutância magnética;
Motor Elétrico
Renault Zoe powertrain R240
Fonte: Renault (2020)
Notes: POWERTRAIN – MOTOR ELÉTRICO
Fonte: Renault (2020). Disponível em :https://www.greencarcongress.com/2015/03/20150304-zoe.html

## Slide 133: Powertrain Elétrico - Transmissão
A transmissão tem papel relevante para fazer com que o movimento chegue até as rodas;
Redutor (transmissão)
Renault Zoe powertrain R240
Fonte: Renault (2020)
Notes: POWERTRAIN ELÉTRICO - TRANSMISSÃO

## Slide 134: Acumuladores de energia
Fonte: Adaptado de Barassa (2019)
Os acumuladores de energia são tecnologias que armazenam energia elétrica.
Mobilidade elétrica, apresentam-se na forma de baterias, ainda que seja possível identificá-los também em tanques de hidrogênio nos sistemas a células a combustível.
Notes: ACUMULADORES DE ENERGIA
Figura-se como a tecnologia mais critica deste sistema, pois aspectos inerentes ao desenvolvimento tecnológico das baterias não estão plenamente equacionados, prevalecendo ainda um custo elevado de produção ante ao veículo como um todo (aproximadamente 35%, sendo que há menos de 10 anos, representava 70% ).
Autonomia das baterias é inferior se comparadas aos veículos tradicionais, trazendo o efeito do “range anxiety”, ou da ansiedade por autonomia
REFERÊNCIAS:
BARASSA, Edgar. A construção de uma agenda para a eletromobilidade no Brasil: competências tecnológicas e governança. 2019. 1 recurso online (242 p.). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, SP.

## Slide 135: Acumuladores de energia
O funcionamento das baterias se dá por meio de processos químicos (oxidação e redução), que permitem a passagem de corrente elétrica entre seus sistemas e direcionam esta energia para a tração elétrica, desempenhada pelo sistema de Powertrain.
Neste caso, os acumuladores dividem-se em:
  Baterias de baixa tensão:
  Baterias de alta tensão:
  Células a combustível:
Diferentes arranjos de propulsão e suas caraterísticas de armazenamento de energia x redução de CO2
Fonte: IDTechX (2017)
Fonte: Adaptado de Barassa (2019)
Notes: ACUMULADORES DE ENERGIA
Os acumuladores dividem-se em:
Baterias de baixa tensão: destinadas, principalmente, a aplicações para veículos híbridos do tipo micro-hybrid (partida start-stop), mild-hybrid (partida assistida) e, em menor medida, full-hybrid. (Exemplos de tecnologias utilizadas para a produção destas baterias são as baterias de chumbo-ácido avançadas)
Baterias de alta tensão: destinadas, principalmente, a aplicações para veículos elétricos à bateria (elétricos “puros”) e híbridos do tipo plug-in. (Exemplos de tecnologias utilizadas para a produção destas baterias são as células de lítio-íon e suas diversas configurações: ferro-fosfato de lítio, níquel-manganês-cobalto, níquel-cobalto-alumínio).
Células a combustível: PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cells), é uma célula a combustível baseada no hidrogênio;(1) e, SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), é uma célula a combustível que pode ser baseada a partir de vários insumos, sendo o etanol, um exemplo.
FONTE IDTECHEX (2017)https://www.idtechex.com/en/research-report/electric-vehicles-land-sea-and-air-2021-2041/779
BARASSA, Edgar. A construção de uma agenda para a eletromobilidade no Brasil: competências tecnológicas e governança. 2019. 1 recurso online (242 p.). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Campinas, SP.

## Slide 136: Cadeia de valor da mobilidade elétrica at a glance: car oriented
Cadeia de valor do automóvel dá atenção para o capitulo baterias, por ser a tecnologia habilitadora da e-mobility
Fonte: East Coast Electric (2013)
Notes: CADEIA DE VALOR DA MOBILIDADE ELÉTRICA AT A GLANCE: CAR ORIENTED
REFERÊNCIAS:
https://www.slideshare.net/timkreukniet/naf-biz-presentation-east-coast-electric
https://www.elsevier.es/pt-revista-revista-administracao-e-inovacao-239-articulo-battery-global-value-chain-its-S180920391730027X

## Slide 137: Baterias de Li-íon – Princípio de Funcionamento
Notes: BATERIAS DE LI-ÍON – PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
A construção de uma bateria de lítio preconiza a presença do eletrodo positivo (cátodo) e do eletrodo negativo (ânodo);
O separador, sendo uma membrana porosa, impede o contato direto entre cátodo e ânodo;
Na condição de descarga, elétrons se movem do ânodo para o cátodo através de um circuito externo, que gera uma corrente elétrica para o uso pretendido;
Simultaneamente, os íons de lítio (Li+) se movem do ânodo para o cátodo através do eletrólito;
Na condição de carga, os elétrons e os íons de lítio (Li+) se movem para o ânodo, num fluxo reverso ao da condição de descarga;
O separador deve prover a melhor condução possível dos íons de lítio através do mesmo em todas as condições operacionais e também ter a capacidade de degradação térmica rápida, caso ocorra um evento de superaquecimento relevante, a fim de impedir o processo de avalanche térmica;
O eletrólito deve prover o melhor transporte possível dos íons de lítio nas condições de uso.
REFERÊNCIAS:
VASCONCELOS, Y. Baterias Mais Eficientes. 2017. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/08/15/bateriais-mais-eficientes/. Acesso em: 24 fevereiro. 2020.

## Slide 138: Baterias de Li-íon – Tipos de Químicas
LFP = Lítio Ferro-Fosfato (LiFePO4)
NMC = Lítio Níquel-Manganês-Cobalto - Li(Ni1−x−yMnxCoy)O2
NCA = Lítio Níquel-Cobalto-Alumínio - Li(Ni1−x−yCoxAly)O2
Li-S = Lítio Enxofre
Fonte: Cruz (2020)
Tipo de cátodo | Potencial de eletrodo [V vs. Li/Li+] | Capacidade específica [Ah/kg] | Energia especifica mássica [Wh/kg]
LiFePO4 (LFP) |  3,45 |  170 | 587
Li(Ni1-x-yMnxCoy)O2 (Ex. NMC811) |  3,80 |  165 | 627
Li(Ni1−x−yCoxAly)O2 (NCA) |  3,80 |  200 | 760
Li-S |  2,20 |  1167 | 2567
Notes: BATERIAS DE LI-ÍON – TIPOS DE QUÍMICAS

## Slide 139: Baterias de Li-íon – Roadmap das Químicas
Fonte: Cruz (2020)
Notes: BATERIAS DE LI-ÍON – ROADMAP DAS QUÍMICAS

## Slide 140: Baterias de Li-íon – Tipos de Células
Geometria | Cilíndrica | Prismática | Pouch
Arranjo dos eletrodos | Enrolados | Enrolados | Empilhados
Resistência mecânica | + + | + | -
Troca de calor | - | + | +
Energia específica mássica | + | + | + +
Energia específica volumétrica | + | + + | +
Fonte: Cruz (2020)
Notes: BATERIAS DE LI-ÍON – TIPOS DE CÉLULAS

## Slide 141: Baterias de Li-íon - Arquitetura
Fonte: Cruz (2020)
Um pacote de bateria é composto de diversos módulos;
Um módulo é composto por diversas células;
Notes: BATERIAS DE LI-ÍON - ARQUITETURA

## Slide 142: Visão de crescimento da cadeia por componentes
Powertrain
Baterias
Source: McKinsey Center for Future Mobility (2019)
Notes: VISÃO DE CRESCIMENTO DA CADEIA POR COMPONENTES
REFERÊNCIAS:
MCKINSEY & COMPANY. Reboost: A comprehensive view on the changing powertrain component market and how suppliers can succeed. p. 79, 2019.

## Slide 143: Oferta e demanda por baterias de lítio
Source: McKinsey Center for Future Mobility (2019)
Notes: OFERTA E DEMANDA POR BATERIAS DE LÍTIO
REFERÊNCIAS:
MCKINSEY & COMPANY. Reboost: A comprehensive view on the changing powertrain component market and how suppliers can succeed. p. 79, 2019.

## Slide 144: Ecossistema da infraestrutura de recarga
Fonte: extraído de Capgemini (2019)
Notes: ECOSSISTEMA DA INFRAESTRUTURA DE RECARGA
CAPGEMINI. Key Fac Tors E-Mobility of Tomorrow. . [S.l: s.n.], 2019. Disponível em: <www.capgemini.com/invent.>.

## Slide 145: Cadeia de Valor – Orientada à infraestrutura
Fonte: Adaptado de Capgemini (2019)
Cadeia para a infraestrutura se apresenta em três pilares
Energy Supply
Charging Infrastructure
Add-on Services
Detalhamento
Envolve atividades que vão desde a produção de energia à distribuição, considerando faturamento aos usuários finais
Atividades que vão desde a produção da estação de carregamento até as vendas, instalação e manutenção dos carregadores
Atividades necessárias para a execução da infraestrutura de carregamento EV, desde cobrança e roaming até gerenciamento de bateria
Notes: CAPGEMINI. Key Fac Tors E-Mobility of Tomorrow. . [S.l: s.n.], 2019. Disponível em: <www.capgemini.com/invent.>.

## Slide 146: Cadeia de Valor – Orientada à infraestrutura
Fonte: Capgemini (2019)
Exemplo de representação em case global de players na e-mobility EVSE value chain
Notes: CADEIA DE VALOR – ORIENTADA À INFRAESTRUTURA
CAPGEMINI. Key Fac Tors E-Mobility of Tomorrow. . [S.l: s.n.], 2019. Disponível em: <www.capgemini.com/invent.>.

## Slide 147: Vídeo: How does an ELECTRIC car WORK?
Fonte: Learn Engineering

## Slide 149: 2.4 Panorama da Aplicação destas Tecnologias

## Slide 150: Por que a mobilidade elétrica tem se tornado uma opção promissora ao futuro da mobilidade?

## Slide 151: Drivers para a eletromobilidade no século XXI
Janelas de oportunidades e Novos Negócios
Setor automotivo: novos entrantes e reconfiguração dos tradicionais
Novos atores: startups e setor elétrico
Industria de componentes e eletrônicos (motores elétricos, células a combustível e baterias)
Saúde Pública e Acordos Climáticos mais incisivos
Poluição atmosférica
Acordos climáticos para a descarbonização gradual das atividades econômicas
Políticas Públicas e Arcabouço Regulatório
Metas de emissões de poluentes mais agressivas
Áreas de baixa ou nenhuma emissão
As motivações são diversificadas e a relevância muda de acordo com o contexto
Viabilidade das Tecnologias habilitadoras
Diminuição do preço das baterias (lítio, em dólares por kWh)
Notes: DRIVERS PARA A ELETROMOBILIDADE NO SÉCULO XXI
FONTE: https://insideevs.com/news/386024/bloombergnef-battery-prices-156-kwh-2019/

## Slide 152: Caminho para a transição: a mobilidade elétrica tem passado por duas abordagens (distintas, porem complementares)
Phase-out produtivo e comercial de veículos a petróleo/diesel
Metas de inserção e difusão de mercado de novos veículos alternativos

## Slide 153: Metas de emissões (ICCT- 2019)
Metas mais agressivas impulsionam a combinação/prospecção de novas soluções
Notes: METAS DE EMISSÕES (ICCT- 2019)
ICCT, I. C. O. C. T. CO2 EMISSION STANDARDS FOR PASSENGER CARS AND LIGHT-COMMERCIAL VEHICLES IN THE EUROPEAN UNION. . [S.l: s.n.], 2019.

## Slide 154: Phase-out produtivo: exemplos
2025: Norway
2030: Denmark, Ireland, Israel, Nepal, Netherlands, Slovenia, Sweden
2032: Scotland
2035: Colombia, United Kingdom
2040: British Columbia, California, Canada, France, Portugal, Spain, Sri Lanka, Taiwan
2050: Cabo Verde, Costa Rica, Japan, Mexico
Notes: PHASE-OUT PRODUTIVO: EXEMPLOS
Fonte: https://slocat.net/publications/e-mobility-trends-and-targets/

## Slide 155: Metas de mercado: exemplos
Notes: METAS DE MERCADO: EXEMPLOS
REFERÊNCIAS:
IEA. Global EV Outlook 2020.

## Slide 156: Metas de mercado: exemplos
Notes: METAS DE MERCADO: EXEMPLOS
REFERÊNCIAS:
IEA. Global EV Outlook 2020.

## Slide 157: Mercado Internacional- Passenger Cars
Evolução do estoque de veículos elétricos (2010-2020)
Destaques
Puxada chinesa alavanca a eletromobilidade e se apresenta de forma significativa nos 3 últimos anos
Mercado da mobilidade elétrica pauta-se na tríplice China, Europa e Estados Unidos (em ordem decrescente)
Há estagnação das vendas dos veículos hibrido plug-in o que demonstra parda de tração desta variável tecnológica
Fonte: IEA-EV Outlook (2020)
Notes: MERCADO INTERNACIONAL- PASSENGER CARS
REFERÊNCIAS:
IEA. Global EV Outlook 2020.

## Slide 158: Em suma: todas as montadoras estão desenvolvendo seus VEs
Electric cars - top 10 countries per market share 2013 - 2020
Notes: Fonte: Data Stories (2020) – (https://www.youtube.com/watch?v=u6F2-uXerho)

## Slide 159
Onde, precisamente, estão localizados estes veículos elétricos?

## Slide 160: Resultados do ponto de vista ranking geral do estoque de VE
Participação (%) das cidades perante a frota de veículos elétricos de passageiro (2018)
25 cidades correspondem a 42% dos veículos elétricos de passageiros em circulação até 2018.
13 dos 25 mercados estão na China,
seguidos por seis na Europa, cinco nos Estados Unidos e um no Japão.
Fonte: ICCT (2019)
Notes: RESULTADOS DO PONTO DE VISTA RANKING GERAL DO ESTOQUE DE VE
REFERÊNCIAS:
ICCT. Electric vehicle capitals of the world: What markets are leading the transition to electric? The International Council on Clean Transportation (ICCT). [S.l: s.n.], 2019.

## Slide 161: Resultados do ponto de vista do share: US cities
Elétricos leves representaram 2,1% em relação aos novos registros para 2018. De acordo com o estudo do ICCT (2019), 50 cidades americanas concentram 80% da frota de veículos elétricos dos EUA em 2018.
San Jose: maior participação de (21%), Seattle e Portland, com 4% a 13% de participação de mercado.
Los Angeles teve o maior número de registros de veículos elétricos novos (60.000), seguidos por São Francisco, São José, Nova York, San Diego e Seattle, com aproximadamente 32.000 a 10.000 novos registros, respectivamente (ICCT, 2019).
Fonte: ICCT (2019)
do ponto de vista quantitativo para o relativo
Notes: RESULTADOS DO PONTO DE VISTA DO SHARE: US CITIES
REFERÊNCIAS:
ICCT. The surge of electric vehicles in United States cities. n. June, p. 16, 2019a. Disponível

## Slide 162: Resultados do ponto de vista do share: European cities
Ampla variação entre o share de veículos elétricos nas cidades europeias: de 2% a mais de 61% nas cidades observadas.
Em 2018, a difusão dos elétricos de passageiros foi expressiva na Noruega: Oslo com 61% e Bergan com 64%.
Mercados suecos também tiveram protagonismo, que podem ser sublinhados: Estocolmo com 13%, Gotemburgo com 6,5%, Uppsala com7,6% e Malmö em 7,2%.
Fonte: ICCT (2020)
Notes: RESULTADOS DO PONTO DE VISTA DO SHARE: EUROPEAN CITIES
REFERÊNCIAS:
ICCT. Analyzing Policies To Grow the Electric Vehicle Market in European Cities. . [S.l: s.n.], 2020.

## Slide 163: Quais são os veículos por trás deste movimento?

## Slide 164: Mercado Internacional- Extrato 2020 - Passenger Cars
Por Modelo (janeiro a junho de 2020)
Por OEM (janeiro a junho de 2020)
Fonte: statista (2020)
Notes: MERCADO INTERNACIONAL- EXTRATO 2020 - PASSENGER CARS
REFERÊNCIAS:
https://www.statista.com/topics/1010/electric-mobility/

## Slide 165: Mercado Internacional- Extrato 2020 - Passenger Cars
Notes: MERCADO INTERNACIONAL- EXTRATO 2020 - PASSENGER CARS
REFERÊNCIAS:
https://www.ev-volumes.com/country/usa/
https://www.ev-volumes.com/country/total-euefta-plug-in-vehicle-volumes-2/

## Slide 166: Mercado Internacional- Transporte público (ônibus elétrico)
Notes: MERCADO INTERNACIONAL- TRANSPORTE PÚBLICO (ÔNIBUS ELÉTRICO)
REFERÊNCIAS:
IEA. Global EV Outlook 2020.

## Slide 167: Mercado Internacional- Extrato de veículos disponíveis e upcoming
Notes: MERCADO INTERNACIONAL- EXTRATO DE VEÍCULOS DISPONÍVEIS E UPCOMING
REFERÊNCIAS:
IEA. Global EV Outlook 2020.

## Slide 168: Autonomia e preço dos VEs at a glance
Até 200 milhas
Entre 200 e 300 milhas
Mais de 300 milhas
Notes: AUTONOMIA E PREÇO DOS VES AT A GLANCE
FONTE: https://www.visualcapitalist.com/range-evs-major-highway-routes/

## Slide 169: Em suma: todas as montadoras estão desenvolvendo seus VEs

## Slide 170
E o Brasil?

## Slide 171: Drivers da Eletromobilidade no Brasil
Janelas de oportunidades e Novos Negócios
Setor automotivo: novos entrantes e reconfiguração dos tradicionais
Cadeia automotiva (bateria, motores elétricos e células a combustível)
Startups
Setor elétrico
Saúde Pública e Acordos Climáticos
Poluição atmosférica e sonora na grandes cidades
Acordos climáticos para a descarbonização gradual das atividades econômicas
Políticas Públicas e Arcabouço Regulatório
Rota 2030 (eficiência energética)
Isenção de IPI para VEs
P&D ANEEL
Programa BNDES

## Slide 172: Mercado Nacional
Fonte: Compilação própria a partir de DENATRAN (2020)
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 8 | 16 | 27 | 194 | 235 | 273 | 554 | 988 | 1005 | 1303 | 3630 | 3481 | 11205
Licenciamento de Veículos Elétricos Leves de Passageiros e Comerciais no Brasil (2007-2019)
A frota total destes elétricos leves e comerciais mapeada é de 22.919 unidades no Brasil
Notes: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/estatisticas-denatran

## Slide 173: Mercado por tipos de propulsão e modelos
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
BEV | 5 | 9 | 14 | 17 | 28 | 15 | 34 | 206 | 47 | 28 | 106 | 123 | 555
HEV | 3 | 7 | 13 | 142 | 166 | 254 | 520 | 751 | 867 | 1200 | 3166 | 2660 | 9102
PHEV | 35 | 41 | 4 | 31 | 91 | 75 | 358 | 698 | 1548
Tipos de veículos elétricos registrados que compõem a frota brasileira (2007-2019)
Fonte: elaboração própria.
Notes: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/estatisticas-denatran

## Slide 174: Parâmetros territoriais
Chart: 
| SAO PAULO | PARANA | RIO DE JANEIRO | MINAS GERAIS | SANTA CATARINA | RIO GRANDE DO SUL | DISTRITO FEDERAL | BAHIA | ESPIRITO SANTO | PERNAMBUCO | OUTROS
BEV | 518 | 210 | 81 | 75 | 68 | 23 | 38 | 8 | 7 | 26 | 133
HEV | 5850 | 1234 | 1295 | 1273 | 1046 | 1242 | 856 | 876 | 547 | 434 | 4198
PHEV | 1187 | 186 | 164 | 192 | 303 | 138 | 192 | 39 | 59 | 67 | 354
Estados líderes na frota brasileira (2007-2019)
Fonte: elaboração própria.
Notes: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/estatisticas-denatran

## Slide 175: Parâmetros territoriais
Chart: 
| SAO PAULO | BRASILIA | RIO DE JANEIRO | CURITIBA | BELO HORIZONTE | SALVADOR | PORTO ALEGRE | CAMPINAS | FORTALEZA | RECIFE | OUTROS
BEV | 227 | 38 | 62 | 57 | 49 | 5 | 9 | 87 | 23 | 24 | 606
HEV | 3074 | 856 | 798 | 592 | 536 | 489 | 416 | 220 | 315 | 272 | 11283
PHEV | 740 | 192 | 131 | 112 | 122 | 24 | 59 | 59 | 17 | 51 | 1374
Municípios líderes na frota brasileira (2007-2019)
Fonte: elaboração própria.
Notes: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-denatran/estatisticas-denatran

## Slide 176: Heavy Duty Buses
Chart: 
| São Paulo | Campinas | Volta Redonda | Maringá | Bauru | Brasília | Santos
Trólebus | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Convencional a Bateria | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
Distribuição de ônibus elétricos nos municípios brasileiros
Fonte: elaboração própria a partir de e-bus radar (2020).
Notes: https://www.ebusradar.org/

## Slide 177: Mercado dos levíssimos
Chart: 
| 2017 | 2018 | 2019
CityCoco | 1567 | 2633 | 11195
E-Scooter | 62 | 1017 | 1144
E-Bike | 4182 | 10588 | 10828
CityCoco
E-bike
E-scooter
Fonte: elaboração própria.
Exemplos

## Slide 178: Infraestrutura de recarga
Brasil
Visão Geral
Postos laranja: carregadores rápidos
Postos verdes: carregadores públicos
Notes: Fonte: https://www.plugshare.com/

## Slide 179
Quem puxa estas ações? Quais atores participam deste ecossistema?

## Slide 180: Atores do Ecossistema de inovação no Brasil
Fonte: elaboração própria.
Notes: ATORES DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO NO BRASIL

## Slide 181: Políticas Públicas e Instrumentos Governamentais
Dimensão Federal Ministérios Bancos Públicos Congresso Federal
Dimensão Estadual Secretarias Estaduais Assembleias Legislativas
Dimensão das Cidades Secretarias Municipais Câmaras de Vereadores
Inter escalar
Fonte: elaboração própria.
Notes: POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS

## Slide 182
Fonte: elaboração própria.

## Slide 183: Montante de investimento organizado por instituição pública de fomento
Fonte: extraído de Barassa (2019)
Projetos dentro do Programa de P&D ANEEL representam 65% dos aportes realizados para projetos em mobilidade elétrica
Notes: MONTANTE DE INVESTIMENTO ORGANIZADO POR INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE FOMENTO

## Slide 184: Chamada nº 22 ANEEL
Notes: CHAMADA Nº 22 ANEEL

## Slide 185: Chamada nº 22 ANEEL
Notes: CHAMADA Nº 22 ANEEL

## Slide 186
Ambiente de negócios com capital privado e aplicações em transporte de pessoas e logística (bens e serviços)

## Slide 187
Detalhamento | Categoria | Empresas Envolvidas | Foco | Ano Referência
Locação | Levíssimos | Riba Brasil e iFood | Aluguel de scooters elétricas para motoristas de aplicativo. | 2019
Sharing | Veículos de passeio | Beepbeep e Renault | Compartilhamento de veículos elétricos. | 2019
 |  | Renault e MRV Engenharia | Compartilhamento de veículos em empreendimento privado. | 2019
 |  | Renault, Itaú, Joycar e Efacec | Compartilhamento de veículos em empreendimento privado. | 2019
 | Infraestrutura de Recarga | Vela Bike | Instalação de 100 eletropostos para bicicletas elétricas. | 2019
 | Levissimos | Riba Brasil e CEiiA | Compartilhamento de scooters elétricas. | 2019
Venda de Veículos | Comerciais | BYD e Unilever | Compra de veículo elétrico para serviço de entrega. | 2020
 | Comerciais | Volkswagen e Ambev | Teste de caminhão elétrico em ambiente urbano. | 2018
Exemplos de negócios e projetos ligados à modelos de negócios
Fonte: elaboração própria.

## Slide 188
Detalhamento | Categoria | Empresas Envolvidas | Foco | Ano Referência
Fabricação de componentes do veículo | Tecnologias complementares | WEG e Randon Implementos | Desenvolvimento de semirreboque elétrico com sistema e-Sys. | 2019
 | Powertrain | WEG e FuelTech | Desenvolvimento de tecnologias para conversão de veículos convencionais para elétricos. | 2019
 | Baterias | Moura, XALT Energy e Eletra | Tropicalização de bateria importada. | 2019
 |  | BYD | Instalação de fábrica de baterias de fosfato de ferro lítio em Manaus. | 2020
 |  | Oxis Energy e Codemge | Instalação de fábrica de células de bateria de lítio-enxofre em Minas Gerais. | 2023
 |  | Moura, CATL, Eletra e e-consórcio VWCO | Parceria para gestão do ciclo de vida de módulos de baterias. | 2019
Infraestrutura | Eletropostos | Electric Mobility Brasil e Bradesco | Instalação de 12 eletropostos de recarga em prédio comercial. | 2018
 |  | EDP, Federação das Indústrias do estado do Espírito Santo (Findes) e Senai | Instalação de sete eletropostos de recarga no Espírito Santo. | 2019
 |  | Moura e Neosolar | Instalação de uma rede de eletropostos no Nordeste. | 2019
 |  | Audi e Engie | Instalação de 200 eletropostos de recarga | 2020
 |  | NeoCharge e Leroy Merlin | Instalação de estação de recarga para clientes da loja. | 2020
 |  | ABB e Aldo Componentes Eletrônicos | Importação e distribuição de inversores de energia e carregadores para veículos elétricos. | 2020
Montagem de veículos | Comerciais | Volkswagen, Bosch, CATL, Moura, Semcon, Siemens, WEG, Meritor e Eletra | Desenvolvimento e produção de um caminhão elétrico. | 2019
Venda de veículos | Ônibus | Volkswagen, WEG e Marcopolo | Desenvolvimento de ônibus flex híbrido plug-in. | 2018
Exemplos de negócios e projetos ligados à cadeia produtiva
Fonte: elaboração própria.

## Slide 189: Foco na cadeia de acumuladores
Fonte: extraído de Cruz (2020).

## Slide 190: Exemplo de aplicações em logística
A Volkswagen Caminhões e Ônibus confirmou na sexta-feira, 16, a venda do primeiro lote de caminhões elétricos com 100 unidades do e-Delivery à Ambev, primeira empresa a testar o modelo. A produção começa em março e o início das entregas está agendado para junho, quando os veículos começarão a operar no transporte de bebidas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O lote faz parte da encomenda que a Ambev fez à VWCO em agosto de 2018 com a intenção de compra de 1.600 caminhões elétricos. À época, o modelo e-Delivery ainda estava em fase inicial de testes. A empresa, dona e distribuidora de bebidas das marcas Skol, Brahma, Antarctica e Guaraná, recebeu uma unidade do protótipo e-Delivery 4x2 de 11 toneladas de PBT, que rodou por 30 dias. Depois disso, recebeu outro caminhão elétrico, o protótipo do e-Delivery 6x3 de 13 toneladas que rodou na frota da empresa por mais de um ano (leia aqui).
O caminhão elétrico apresentou resultados muito positivos: foram mais de 30 mil quilômetros em testes de engenharia em condições reais de operação na capital paulista. Nesse período, mais de 22 toneladas CO² deixaram de ser emitidas e 6,5 mil litros de diesel foram economizados. Os caminhões podem chegar a uma autonomia de até 200 quilômetros, de acordo com a aplicação e a configuração do veículo.
Agora, o e-Delivery começará a ser produzido em grande escala a partir de março de 2021 no Centro de Desenvolvimento e Produção da VW Caminhões e Ônibus em Resende (RJ), onde a empresa contará com oito empresas fornecedoras para compor o e-Consórcio, modelo de manufatura criado pela montadora e fornecedores para produzir o caminhão elétrico (leia aqui).
Para isso, a VWCO investiu R$ 110 milhões na nova linha de produção de seus caminhões elétricos (leia aqui), incluindo uma planta-laboratório para testar todos os processos de manufatura do novo caminhão (leia aqui).
“Comprovamos que novas fontes de energia por meio de soluções viáveis e concretas já se tornaram realidade com a chegada do e-Delivery, que foi testado e aprovado com excelentes resultados nas ruas de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo. Essa iniciativa entra para a história da indústria automotiva mundial, pois somamos forças para viabilizar a produção dos primeiros caminhões elétricos desenvolvidos e feitos no Brasil”, celebra Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus
Notes: EXEMPLO DE APLICAÇÕES EM LOGÍSTICA
Comercias leves tem se tornado uma opção promissora no Brasil, pois:
- Tem custo operacional no duty cicle (ciclo de trabalho) reduzido
- Permitem entregas noturnas, pois não emitem ruídos
- Ainda, acoplam-se a empresas que demonstram a perspectiva sustentável em seus negócios e transbordam isso nas suas modalidades de entrega
FONTE: http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/31946/vwco-confirma-a-venda-dos-100-primeiros-caminhoes-eletricos-a-ambev?utm_campaign=newsletter_diaria_new_ab_1910_-_duplicado&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

## Slide 191: Vídeo: Veículo Elétrico no Brasil
Carros elétricos no Brasil: conheça os desafios e os veículos no país
Fonte: Olhar Digital (youtube.com/watch?v=aarjNLRILpo)

## Slide 193: 2.5 Tendências e Perspectivas

## Slide 194: A perspectiva do usuário na apropriação destas tecnologias
Econômicos
Sociais
Ambientais
Fatores de adoção
O declínio dos preços das baterias é um potencial alavancador para o pareamento de preços dos VEs
Total cost of ownership: cobre várias dimensões da estrutura de custos, como preço de compra, custo de manutenção, custo de operação, depreciação e preços de energia
Expensão e acessibilidade à infraestruturas de carregamento
Notes: A PERSPECTIVA DO USUÁRIO NA APROPRIAÇÃO DESTAS TECNOLOGIAS
REFERÊNCIAS:
KUMAR, RAJEEV RANJANALOK, KUMAR. Adoption of electric vehicle: A literature review and prospects for sustainability. Journal of Cleaner Production, v. 253, p. 119911, 2020.

## Slide 195: A perspectiva do usuário na apropriação destas tecnologias
Econômicos
Sociais
Ambientais
Fatores de adoção
Melhorias na experiência do usuário são fundamentais
Mobilidade para os portadores de necessidades especiais
  scooters
  cadeiras de rodas elétricas
Foco na usabilidade no campo da mobilidade elétrica
Integração entre outros modais
Legitimação e difusão de informações relacionadas
Notes: A PERSPECTIVA DO USUÁRIO NA APROPRIAÇÃO DESTAS TECNOLOGIAS
REFERÊNCIAS:
KUMAR, RAJEEV RANJANALOK, KUMAR. Adoption of electric vehicle: A literature review and prospects for sustainability. Journal of Cleaner Production, v. 253, p. 119911, 2020.

## Slide 196: A perspectiva do usuário na apropriação destas tecnologias
Econômicos
Sociais
Ambientais
Fatores de adoção
Motivação pela redução da pegada de carbono e emissões
Sentimento relacionado a construção ao meio ambiente e por estar fazendo sua parte perante o ecossistema
Visão da sustentabilidade como postura e modo de consumo
Identidade pró ambiental
Atributos simbólicos: ser reconhecido no meio social como um environmental friendly
Notes: A PERSPECTIVA DO USUÁRIO NA APROPRIAÇÃO DESTAS TECNOLOGIAS
REFERÊNCIAS:
KUMAR, RAJEEV RANJANALOK, KUMAR. Adoption of electric vehicle: A literature review and prospects for sustainability. Journal of Cleaner Production, v. 253, p. 119911, 2020.

## Slide 197: Segurança em Eletrificação Veicular (1/4)
Os veículos elétricos operam em alta tensão e requisitam procedimentos específicos de segurança para manutenção e reparação;
Tem-se alguns passos que ilustram o rigor nestes procedimentos:
  Deve-se ter placas de aviso para sinalizar que o veículo é eletrificado;
  A área em volta do veículo também deve estar isolada para evitar que pessoas não treinadas entrem em contato com o veículo;
Fonte: Revista O Mecânico (2020)
Notes: SEGURANÇA EM ELETRIFICAÇÃO VEICULAR (1/4)
REFERÊNCIAS:
REVISTA O MECÂNICO. Artigo: Veículos elétricos e híbridos pegam fogo, sim! 2020. Disponível em: https://omecanico.com.br/artigo-veiculos-eletricos-e-hibridos-pegam-fogo-sim/. Acesso em: 28 out. 2020.

## Slide 198: Segurança em Eletrificação Veicular (2/4)
Deve-se utilizar luvas de classe de isolamento zero (até 1.000 V) quando se tem contato com qualquer componente do veículo eletrificado;
A fim de evitar-se que uma perfuração propicie uma fuga de eletricidade que atinja as mãos, a norma determina o uso de luva de couro cru sobre a luva isolante de borracha;
Deve-se também usar óculos de proteção;
Fonte: Revista O Mecânico (2020)
Notes: SEGURANÇA EM ELETRIFICAÇÃO VEICULAR (2/4)
REFERÊNCIAS:
REVISTA O MECÂNICO. Artigo: Veículos elétricos e híbridos pegam fogo, sim! 2020. Disponível em: https://omecanico.com.br/artigo-veiculos-eletricos-e-hibridos-pegam-fogo-sim/. Acesso em: 28 out. 2020.

## Slide 199: Segurança em Eletrificação Veicular (3/4)
A cor laranja é o padrão das montadoras para a identificação do circuito de alta tensão - conectores e cabeamento seguem esta referência;
Fonte: Revista O Mecânico (2020)
Notes: SEGURANÇA EM ELETRIFICAÇÃO VEICULAR (3/4)
REFERÊNCIAS:
REVISTA O MECÂNICO. Artigo: Veículos elétricos e híbridos pegam fogo, sim! 2020. Disponível em: https://omecanico.com.br/artigo-veiculos-eletricos-e-hibridos-pegam-fogo-sim/. Acesso em: 28 out. 2020.

## Slide 200: Segurança em Eletrificação Veicular (4/4)
Deve-se utilizar equipamentos específicos para uso em alta tensão, como o megômetro, para a medição direta de eventuais correntes de fuga na bateria e no inversor/conversor;
Deve-se desativar a bateria, no caso de intervenção, através da chave de segurança;
Fonte: Revista O Mecânico (2020)
Notes: SEGURANÇA EM ELETRIFICAÇÃO VEICULAR (4/4)
REFERÊNCIAS:
REVISTA O MECÂNICO. Artigo: Veículos elétricos e híbridos pegam fogo, sim! 2020. Disponível em: https://omecanico.com.br/artigo-veiculos-eletricos-e-hibridos-pegam-fogo-sim/. Acesso em: 28 out. 2020.

## Slide 201: Smart Grid
Fonte: Nogueira (2016)
Smart grids, ou “redes inteligentes”, são os sistemas de distribuição e de transmissão de energia elétrica que foram dotados de recursos de Tecnologia da Informação (TI) e de elevado grau de automação, de forma a ampliar substancialmente a sua eficiência operacional;
Dado o alto nível de tecnologia agregado, as smart grids conseguem responder a várias demandas da sociedade moderna, tanto no que se refere às necessidades energéticas, quanto em relação ao desenvolvimento sustentável;
Notes: SMART GRID
REFERÊNCIAS:
Sánchez, A.s & Nogueira, Idelfonso & Kalid, Ricardo & Torres, Ednildo. (2016). Load forecast models using artificial neural networks: application in a university campus (In Portuguese).

## Slide 202: V2X (Grid & Home)
Fonte: extraído de CharIN (2019)
Vehicle-to-Everything (V2X) é a comunicação entre um veículo e qualquer entidade que pode afetar, ou pode ser afetada, pelo veículo;
É um sistema de comunicação veicular que incorpora outros tipos de comunicação mais específicos como V2I (veículo para infraestrutura), V2N (veículo para rede), V2V (veículo para veículo), V2P (veículo para pedestre) , V2D (veículo para dispositivo) e V2G (veículo para rede elétrica);
Notes: V2X (GRID & HOME)
REFERÊNCIAS:
CHAIRIN. “The five levels of Grid Integration”. 2019. Disponível em: https://www.charinev.org/news/news-detail-2018/news/the-five-levels-of-grid-integration-charin-ev-grid-integration-roadmap-published/. Acesso em: 10 ago. 2020.

## Slide 203: Exemplos de implementação V2X
Tohoku, Japan, Kilde: CHAdeMO
Notes: Calefação
Conexão dispositivos inteligentes (smartphones, pc)
Suporte após uma contingencia (Ligação de sistema de iluminação, comunicação, etc)

## Slide 204: Exemplos de implementação V2X
Baterias moveis em festivais (shows, feiras, etc)
Notes: Calefação
Conexão dispositivos inteligentes (smartphones, pc)
Suporte após uma contingencia (Ligação de sistema de iluminação, comunicação, etc)

## Slide 205: V2G
Fonte: Nissan (2019)
A tecnologia V2G (vehicle to grid) permite que um veículo elétrico estacionado e conectado à rede possa carregar a sua bateria ou descarregá-la para fornecer energia (fluxo bidirecional);
Uma das vantagens do V2G é a sua capacidade de compensar as flutuações na rede, especialmente para energia renovável, como a fotovoltaica e a energia eólica;
Da mesma forma, através da tecnologia V2G pode-se gerenciar os períodos em que o preço da energia é mais adequado, carregar o veículo (horários fora de pico) e fornecer energia à rede em horas de grande consumo;
O V2G introduz o conceito de armazenamento de energia “sob rodas”;
Notes: V2G

## Slide 206: V2G – Benefícios e desafios
Usuários de VEs podem receber benefícios econômicos pela prestação de serviços:
    Pagamentos por participação em mercados de serviços específicos
    Diminuição de custos de recarga
Serviço de regulação de frequência
    Estrutura de mercado estabelecida para este serviço
    Esquemas de remuneração existentes
    Regulação existente
Não há mercados nem regulação estabelecida para os outros tipos de serviços
    Mercados e regulamentação em desenvolvimento ao nível do sistema de distribuição (distribution system flexibility)
Notes: Regulação de frequência - Serviço para o TSO, mercado estabelecido, atualmente funcionando!
Devido a pouca maturidade desta nova tecnologia, não existem mercados nem regulações estabelecidas para alguns serviços, especialmente ao nível de distribuição

## Slide 207: VIDEO: Implementação V2G services
First fully commercial vehicle to grid V2G
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=YFBohHWF3L4
https://www.youtube.com/watch?v=QKg_GWDogFc

## Slide 208: Veículos autônomos – Definição e habilitadores
Veículo terrestre, aéreo ou marítimo com capacidade de transporte de bens ou pessoas sem a necessidade de um condutor humano
Sensores
Machine Learning e Inteligência Artificial
Via de transito adequada
Regulação
Aceitação Social
VA se baseiam amplamente em sensores (Câmeras, GPS, infravermelho)
Necessidade destes equipamentos terem precisão para identificar diferentes tipos de objetos, pedestres, outros veículos e placas da via
Devem operar plenamente em qualquer condição climática (chuva, neve, etc.) e em qualquer tipo de terreno
VA utilizam deste tipo de tecnologia para tomada de decisão
Os algoritmos classificam os objetos e elementos identificados pelos sensores
Indefinições remetem a ausência de padrões e arquiteturas destas abordagens e validação destes instrumentos
Habilitadores
VAs precisam de uma condição de via regular para seu deslocamento (terrestres)
VAs precisam de regulação para parametrizar suas normativas e padrões de uso e segurança
Discussões em andamento
VAs demandam legitimação para sua ampla aceitação e utilização
Notes: VEÍCULOS AUTÔNOMOS – DEFINIÇÃO E HABILITADORES
REFERÊNCIAS:
THE CONVERSATION. Autonomous cars: five reasons they still aren’t on our roads. 2020. Disponível em: https://theconversation.com/autonomous-cars-five-reasons-they-still-arent-on-our-roads-143316. Acesso em: 10 out. 2020.

## Slide 209: Veículos autônomos
Veículo terrestre, aéreo ou marítimo com capacidade de transporte de bens ou pessoas sem a necessidade de um condutor humano
Carros (privados e compartilhados) e ônibus
Menor índice de acidentes
Menor uso de combustível
Emissões reduzidas
Melhor dimensionamento e otimização das vias de trafego
Aprimoramento operacional da mobilidade como um todo
Visão marítima e as embarcações autônomas
Menor índice de acidentes
Menor uso de combustível
Maior liberdade logística
Aprimoramento operacional da mobilidade como um todo
Novas oportunidades técnicas
Segurança publica e resgates
Versatilidade
Segurança
Maior velocidade
Melhor operação
Notes: VEÍCULOS AUTÔNOMOS
REFERÊNCIAS:
IDTECHEX (2017)https://www.idtechex.com/en/research-report/electric-vehicles-land-sea-and-air-2021-2041/779

## Slide 210: Veículos autônomos
Veículo terrestre, aéreo ou marítimo com capacidade de transporte de bens ou pessoas sem a necessidade de um condutor humano
Aero
Deliverys na ultima milha acessíveis
Menor uso de combustível
Emissões reduzidas
Agricultura
Maior segurança ao manejo de pesticidas
Maior precisão operacional
Maior produtividade
Redução de combustível e emissões
Notes: VEÍCULOS AUTÔNOMOS
REFERÊNCIAS:
IDTECHEX (2017)https://www.idtechex.com/en/research-report/electric-vehicles-land-sea-and-air-2021-2041/779

## Slide 211: Para além do modal viário: perspectiva água e ar da eletrificação
Terra
Agua Ar
O maior volume de mercado continuara nas aplicações da terra (rodoviária, agricultura)
          Mercado de 477 $ bilhões de dólares em 2026 (IDTECH EX, 2018)
          Contudo há janelas de oportunidades para o mercado aquático e aéreo considerando a eletrificação
Airbus and RollsRoyce end E-Fan X hybrid-electric aircraft initiative
Elon Musk’s latest idea for electric transportation: a supersonic jet
Elomatic collaborates with NYK Group to create emission-free cargo ship
PlanetSolar completes first solar-powered boat trip around the globe
Notes: PARA ALÉM DO MODAL VIÁRIO: PERSPECTIVA ÁGUA E AR DA ELETRIFICAÇÃO
REFERÊNCIAS:
IDTECHEX (2017)https://www.idtechex.com/en/research-report/electric-vehicles-land-sea-and-air-2021-2041/779

## Slide 212: Ementa

## Slide 215: 3.1 Tecnologias e Mercado

## Slide 216: Infraestrutura de Recarga de VE: Tipologia
Prós: Velocidade da recarga (?)
Contra: Falta de padronização de baterias e de disponibilidade de infraestrutura adequada
Não há tendência de adoção pelo mercado e não possui integração direta com o sistema elétrico
Swap de Bateria
Carregamento Condutivo
Carregamento Indutivo
Prós: Tipo predominante, com mercado, soluções e infraestrutura de recarga estabelecidas
Contra: Praticidade e velocidade (?)
Prós: Recarga sem contato (wireless), praticidade
Contra: Eficiência ainda baixa e desafio de posicionamento
Possui integração direta com o sistema elétrico, sendo o carregamento condutivo já amplamente utilizado e em larga evolução e o carregamento indutivo em estágios iniciais de desenvolvimento
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS: TIPOLOGIA
Existem basicamente três tipos de infraestrutura de recarga de veículos elétricos: Troca de baterias (battery swapping), Carregamento condutivo (plug-in charging) e Carregamento indutivo (wireless charging).
1. Troca de baterias (battery swapping)
A troca de bateria envolve a substituição de um banco de baterias usado por um outro totalmente carregado em uma estação especial de troca. Essa abordagem tem como vantagem ser potencialmente uma maneira mais rápida de 'recarregar' um veículo elétrico (em comparação com estações de recargas convencionais de uso residencial ou públicas lentas).
Esse método surgiu como uma possível tendência na retomada das tecnologias de mobilidade elétrica, inclusive com fabricantes como a Tesla, Renault, entre outros, abordando essa solução, mas perdendo força com o passar do tempo. A solução ainda continua sendo avaliada para aplicações em veículos levíssimos (scooters, bicicletas, outros), mas, no caso dos veículos leves e mais pesados, atualmente poucos fabricas ainda apostam nesse método e a infraestrutura especial de troca de baterias praticamente inexiste. Uma série de barreiras impediu que a tecnologia de troca de bateria se generalizasse, incluindo a falta de modelos de veículos elétricos que suportem a troca de bateria, nenhum tipo ou tamanho padrão de bateria e o alto custo de desenvolvimento da infraestrutura de carregamento e troca associada.
2. Carregamento condutivo (plug-in charging)
O método de recarga por meio condutivo é a abordagem estabelecida atualmente no mercado em todo o mundo, com praticamente todas os sistemas de recargas existentes seguindo essa solução. Esse método permite a recarga das baterias dos veículos elétricos com diferentes potências e velocidades, bem como diferentes tipos de veículos (levíssimos, carros, ônibus, água e ar). Além disso, também permite o fluxo bidirecional da energia, ou seja, tanto da rede elétrica para o veículo, como das baterias do veículo para a rede elétrica.
O sistema de carregamento condutivo possui integração direta com a rede elétrica, e por ser o método atualmente existente e com um roadmap definido de evolução nos próximos anos, será o foco do conteúdo apresentado neste documento.
3. Carregamento indutivo (wireless charging)
O carregamento indução não requer uma conexão física fixa entre o carregador e o veículo. Em vez disso, o sistema é carregado por meio da criação de um campo eletromagnético. O método sem fio atualmente opera em apenas alguns locais-piloto selecionados, mas com grande potencial de assumir uma fátua do mercado de carregadores, tendo em vista a vantagem de um método prático e com boa experiência para o usuário.
As barreiras encontradas para essa tecnologias são principalmente duas: eficiência de transmissão de energia sem fio ainda é baixa e depende de um adequado posicionamento entre o ‘transmissor’ (situado no solo) e o ‘receptor’ da energia (situado no veículo). Há uma tendência que esse método seja mais usado com tecnologias de veículos autônomos.
REFERÊNCIAS:
Charging Basics 101: How to charge an Electric Vehicle: Plug-in, Battery Swap & Wireless charging (https://www.emobilitysimplified.com/2020/03/how-to-charge-electric-vehicle-plug-in-battery-swap.html)

## Slide 217: Carregamento Condutivo: Classificação Geral
11 kW – 22 kW
Estacionamentos e comércios
Tempo médio*: 6 a 2 horas
43 kW – 100 kW
Rodovias e corredores
Tempo médio*: 2 hora a 30 min
150 kW – ... kW
Rodovias e corredores
Tempo médio*: 30 a 10 min
CARREGADOR CA
TOMADA CA
CARREGADOR CC
Lento ou Normal
Semirrápido
Rápido
Ultrarrápido
CARREGAMENTO CA
CARREGAMENTO CC
3,7 kW – 7,4 kW
Residências e condomínios
Tempo médio*: 12 a 6 horas
Notes: CARREGAMENTO CONDUTIVO EM CA e CC: CLASSIFICAÇÃO GERAL
O carregamento condutivo de VEs pode ser realizado em corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Quando o veículo é conectado em uma alimentação em corrente alternada, seja monofásica ou trifásica, o equipamento que de fato transfere energia para as baterias, ou seja, o carregador, está embarcado no veículo (on-board). É este carregador embarcado que realiza a conversão de corrente alternada para corrente contínua, capaz de carregar as baterias.
Quando o veículo é conectado em um carregador CC, o carregador tem contato direto com os terminais da bateria e o equipamento que converte a energia proveniente da fonte de corrente alternada para corrente contínua está externo ao veículo, dentro da estação de recarga CC.
Em geral os carregadores CA caracterizam os sistema denominados de recarga lenta (ou normal) e semirrápida, enquanto que os carregadores CC caracterizam os sistemas denominados de recarga rápida ou ultrarrápida. Na figura estão apresentadas algumas características gerais dos sistemas de recarga no que se refere a potências, aplicações e velocidades típicas de carregamaneto.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 218: Carregadores de Veículos Elétricos No Mundo
Carregadores Rápidos e Ultrarrápidos
Carregadores Semirrápidos
Carregadores Lentos Privados
Número acumulado de carregadores de VE no Mundo (2013-2019)
Milhões
Notes: CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTIRICOS NO MUNDO
No final de 2019, havia 7,3 milhões de carregadores de veículos elétricos instalados em todo o mundo, com um crescimento de 40% em relação ao ano anterior., dos quais 6,5 milhões eram carregadores de veículos leves particulares, de recarga lentos ou normais, usados em casas, condomínios e locais de trabalho.
As estimativas para usados no estudo para esses carregadores lentos privados pressupõem que cada carro elétrico é atendido por 1,1 carregadores privados em média (em casa, ou no local de trabalho).
REFERÊNCIAS:
IEA, Global EV Outlook 2020

## Slide 219: Carregadores de Veículos Elétricos No Mundo
Segmentação do número de carregadores no Mundo, por tipo e principais mercados
Carregadores Rápidos e Ultrarrápidos (Públicos)
Carregadores Semirrápidos (Públicos)
Carregadores Lentos (Privados)
Notes: CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTIRICOS NO MUNDO
A figura apresenta uma segmentação do número de carregadores no mundo, por tipo e principais mercados. Os carregadores de acesso público representaram 12% dos carregadores globais de veículos leves em 2019, a maioria dos quais são carregadores semirrápidos. Globalmente, o número de carregadores acessíveis ao público aumentou 60% em 2019 em comparação com o ano anterior, superior ao crescimento do número de veículos leves elétricos.
A China lidera o lançamento de carregadores acessíveis ao público, com destaque para os carregadores rápidos, que são adequados para suas densas áreas urbanas com menos oportunidades de carregamento privado em residências.
REFERÊNCIAS:
IEA, Global EV Outlook 2020

## Slide 220: Carregadores de Veículos Elétricos No Mundo
Projeção do número de carregadores no Mundo até 2040, por aplicação e faixa de potência
Residência e trabalho
Públicas comerciais
Notes: CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTIRICOS NO MUNDO
Em se tratando de projeção de carregadores de VE no mundo, estima-se que em 2040 o número acumulado chegará a aproximadamente 300 milhões de sistemas instalados. A grande maioria continuará a ser baseada em sistemas de recarga lenta a semirrápida, para uso em residências e locais de trabalho, mas com um crescimento da participação de sistemas de recargas mais rápidos, no caso de aplicação em locais de acesso público.
REFERÊNCIAS:
BNEF; Electric Vehicle Outlook 2020 (https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook)

## Slide 221: Exemplos de Carregadores e Fabricantes
Lento ou Normal
Semirrápido
Rápido
Ultrarrápido
Alguns Fabricantes:
Notes: EXEMPLOS DE CARREGADORES E FABRICANTES
Existem diversos modelos e marcas de carregadores já presentes no mercado. A figura mostra alguns modelos de carregadores e de fabricantes envolvidos com essa tecnologia, englobando desde nomes conhecidos na indústria de eletroeletrônicos e energia, mas também novas empresas criadas para esse novo mercado.
REFERÊNCIAS:
....

## Slide 222: Carregamento de Veículos Elétricos no Brasil
Em 2020:
5,5 mil carregadores
Cresc. 60% de 2019 a 2020
12% públicos
NAVEGAR:
O número acumulado de carregadores instalados no Brasil até 2020 é de aprox. 5.500 unidades.
Os carregadores públicos representam 12% desse total (carregadores rápidos são ~1% do total).
Até 2020, os investimentos em carregadores públicos foram realizados principalmente por montadoras de veículos elétricos e concessionárias de energia.
As concessionárias de energia (via pilotos em projetos de P&D ANEEL), vêm sendo responsáveis por disponibilizar infraestrutura de recarga rápida.
A REN 819/2018 da ANEEL é a (primeira no país) resolução que estabelece os procedimentos e condições para a realização de serviços de recarga
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA NO BRASIL
O número acumulado de carregadores instalados no Brasil até 2020 é de aprox. 5.500 unidades. Sendo que os carregadores públicos representam 12% desse total (carregadores rápidos são ~1% do total). Até 2020, os investimentos em carregadores públicos foram realizados principalmente por montadoras de veículos elétricos e concessionárias de energia, sendo que esta última vem sendo responsável também pela instalação de carregadores de recarga rápida e ultrarrápida, viabilizados por meio de projetos pilotos no contexto do programa de P&D da ANEEL.
Um marco de destaque e pioneiro no cenário da eletromobilidade no país foi a criação da Resolução Normativa nº 819/2018 da ANEEL. Esta é a primeira regulamentação sobre a recarga de veículos elétricos no Brasil, e estabelece os procedimentos gerais para interessados na prestação desse serviço (distribuidoras, postos de combustíveis, shopping centers, empreendedores etc.), reduzindo a incerteza para os que desejam investir no desenvolvimento da infraestrutura de recarga.
A ANEEL optou por uma regulamentação mínima do tema, com o objetivo principal de evitar interferências indesejáveis dessas atividades com a operação da rede elétrica e garantir que as tarifas dos consumidores de energia elétrica das distribuidoras não sejam impactadas pela prestação do referido serviço quando realizado pelas distribuidoras de energia elétrica.
É permitida a qualquer interessado a realização de atividades de recarga de veículos elétricos, inclusive para fins de exploração comercial a preços livremente negociados, a chamada recarga pública.
REFER}ENCIAS:
...

## Slide 223: Carregamento de Veículos Elétricos no Brasil
CORREDORES ELÉTRICOS:
Rotas em rodovias com rede de carregadores rápidos (>= 50 kW)
Em 2020 com 35 estações rápidas
Previsão de expansão em todo o país, alcançando 100 unidade em 2022
Infraestrutura existente
1
2
3
1
2
3
Corredor CELESC (SC)
Corredor COPEL (PR)
Corredor EDP (SP e RJ)
NAVEGAR:
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA NO BRASIL
Dentre os investimentos realizados pelas concessionárias de energia elétrica, no âmbito de projetos pilotos de P&D, está a viabilização dos chamados “corredores elétricos” ou “eletrovias”, que são sistemas de carregamento instalados ao longo de rodovias, em geral de recarga rápida.
Devido a sua vasta dimensão e número de rodovias no país, esse tipo de infraestrutura é de grande interesse, permitindo o carregamento rápido em deslocamentos de maior distância, e incentivando ao mesmo tempo o mercado de veículos elétricos.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 225: 3.2 Padrões, Conectores e Velocidade de Recarga

## Slide 226: Infraestrutura de recarga: caracterização técnica
A caracterização técnica de infraestruturas de recarga se dá por meio de um conjunto grande de normas internacionais.
A normas englobam todas a características de: conectores, comunicação, aspectos de segurança e da arquitetura do sistema.
As principais normas são as da série IEC 61851, SAE J1772 e ISO/IEC 15118
China
Mundo
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA: CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA
Em termos técnicos, a caracterização de tecnologias, processos e infraestrutura de recarga é definida por um conjunto de normas internacionais, mostradas na figura. Essas normas englobam todas a características relacionadas a tipos de conectores, comunicação, aspectos de segurança e da arquitetura do sistema. Dentre essas normas, para os fins deste estudo a respeito dos sistemas de recarga, e destacam as normas da série IEC 61851, a SAE J1772 e a ISO/IEC 15118.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 227: Infraestrutura de recarga: caracterização técnica
O primeiro padrão criado foi o SAE J1772, iniciado no final dos anos 90, por um grupo de trabalho da SAE (Society of Automotive Engineers).
A versão atual da SAE J1772 é chamada SAE Electric Vehicle and Plug in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler.
A norma aborda requisitos e recomendações sobre aspectos físicos, elétricos, funcionais e de performance para a recarga de veículos elétricos.
A SAE J1772 é uma norma válida para o mercado Norte-americano (embora compatível com normas de outros países)
Norma SAE J1772
Nível | Descrição | Tensão máx. (V) | Corrente máx. (A) | Potência máx. (kW)
Nível 1 (CA) | Carregador on-board conectado direto à rede, por tomada | 120 | 16 | 1,92
Nível 2 (CA) | Carregador on-board, conectado por meio de dispositivo portátil | 240 | 80 | 19,2
Nível 1 (CC) | Carregador off-board | 1000 | 80 | 80,0
Nível 2 (CC) | Carregador off-board; | 1000 | 400 | 400,0
Níveis de carregamento SAE J1772
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA: CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA
Norma SAE J1772:
A recarga por condutores como conhecemos hoje teve surgimento no final dos anos 90, quando um grupo da SAE iniciou a criação do documento “SAE Surface Vehicle Recommended Practice J1772, SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler”, um conjunto de diretrizes para a execução do carregamento de forma segura.
Essa norma é um padrão válido para o mercado norte-americano, e define os requisitos físicos, elétricos, funcionais e de desempenho gerais para facilitar o carregamento condutivo de VEs na América do Norte. A SAE J1772 foi a primeira iniciativa normativa a ser criada. Porém, atualmente está restrita ao mercado norte-americano, e é englobada nas normas IEC 61851 e IEC 62196, apresentadas na sequencia, válidas em todo o mundo, inclusive adotadas pela ABNT.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 228: Infraestrutura de recarga: caracterização técnica
Norma IEC 61851
A IEC 61851 é a norma mais importante envolvendo o carregamento de veículos elétricos.
Trata da padronização completa dos sistemas de recarga, sendo o agrupamento maior de todos os aspectos que envolvem esse universo, seja dentro da própria norma, seja através de citação a outras normas a serem seguidas (inclui a SAE J1772).
No Brasil, a ABNT adotou em 2013 este padrão, lançando a versão traduzida como ABNT NBR IEC 61851 baseada na norma internacional de 2010.
Norma | Revisão | Descrição
IEC 61851-1 | 2017 | Requisitos gerais dos sistemas de recarga
IEC 61851-21-1 | 2017 | Compatibilidade eletromagnética de carregador a bordo do VE
IEC 61851-21-2 | 2018 | Compatibilidade eletromagnética do EVSE
IEC 61851-23 | 2014 | Requisitos do EVSE para carregamento CC
IEC 61851-24 | 2014 | Comunicação entre VE e EVSE para carregamento CC
Documentos da norma IEC 61851
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA: CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA
Norma IEC 61851:
A norma IEC 61851 é aplicável aos sistemas embarcados (on-board) ou não embarcados (carregamento CC) para a recarga de veículos elétricos com tensões alternadas de 100 V até 1000 V e com tensões contínuas até 1500 V. Esta norma define também a alimentação de todos os serviços auxiliares durante a conexão à rede elétrica, se necessário.
A IEC 61851 está dividida em cinco documentos, conforme apresentado na tabela, que tratam da padronização completa dos sistemas de recarga, sendo o agrupamento maior de todos os aspectos que envolvem esse universo, seja dentro da própria norma, seja através de citação a outras normas a serem seguidas (inclui a SAE J1772).
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 229: Infraestrutura de recarga: caracterização técnica
Norma IEC 61851
A IEC 61851 estabelece quatro modos de recarga, que definem parâmetros de tensão, corrente, potência e velocidade de carregamento.
Carregamento Lento (uso residencial)
Potência de até 3,7 kW
Não contém proteção (não recomendado)
Carregamento Lento (uso residencial)
Potência de 3,7 kW a 7,4 kW
Comunicação e controle
Proteção no cabo (IC-CPD)
Carregamento Lento a Semirrápido
Potência de 3,7 kW a 43 kW
Comunicação e controle, e uso de estação
Proteção na estação/carregador
Carregamento Rápido e Ultrarrápido
Potência a partir de 50 kW
Comunicação e controle, e estação CA/CC
Proteção na estação/carregador
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA: CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA
Norma IEC 61851:
A IEC 61851 estabelece quatro modos de recarga, que definem parâmetros de tensão, corrente, potência e velocidade de carregamento.
Modo 1 – Conexão entre VE e uma rede de alimentação CA (geralmente uma tomada doméstica comum) utilizando um cabo e um plugue, ambos não comportam nenhum tipo de função-piloto de comunicação. Deve haver um condutor de aterramento entre o plugue e o veículo. Como muitos países não exigem a existência de um condutor de aterramento, este modo de carga é amplamente desencorajado e inclusive proibido em diversos lugares do mundo (EUA, por exemplo).
Modo 2 – Muito similar ao Modo 1, porém com a adição de um dispositivo de proteção entre carregador e VE – que geralmente fica no próprio cabo. Esse dispositivo utiliza função-piloto para se comunicar com o VE, o que permite que troquem informações, como: (i) aptidão do veículo para receber energia; (ii) requisição de ventilação e (iii) quantificação da capacidade de corrente do carregador. Além disso, para equipamentos de Modo 2 portáteis é necessário seguir as orientações das normas IEC 62752, IEC 61540 e IEC 62335;
Modo 3 – Mesmos requisitos do Modo 2, exceto pela exigência de que o carregador seja fixado e fique permanentemente conectado à rede de alimentação. Isto permite que esse seja o modo de carregamento CA mais rápido previsto pela norma, com saída máxima de pouco mais de 52 kW;
Modo 4 – O carregador possui conversor CA/CC e fornece tensão CC para o veículo. Da mesma forma que nos modos anteriores, é preciso conter comunicação entre EVSE e VE. Neste modo a norma determina a utilização da conexão Caso C e que a desconexão do plugue não ocorra sob carga.
Os Modos 2-4 necessitam que haja detecção de proximidade para energização – i.e. não é permitido que os terminais de potência permaneçam energizados quando o cabo estiver desconectado. A norma também indica que os carregadores que operem nesses modos disponham de funções obrigatórios e opcionais, a saber:
Obrigatórias:
  Verificação de que o veículo está corretamente conectado;
  Verificação de continuidade do condutor de proteção à terra;
  Procedimento para energização do sistema;
  Procedimento para desenergização do sistema; e
  Retenção e liberação do acoplamento (acidental ou por pessoas não autorizadas).
Opcionais:
  Seleção da taxa de recarga;
  Determinação dos requisitos de ventilação da área de carregamento;
  Detecção e ajuste da corrente de carga disponível em tempo real do EVSE; e
  Controle do fluxo de energia bidirecional do/para o veículo.
Todas as instalações para carregamento de VEs, independentemente do modo, devem contar com proteção diferencial residual e de sobrecorrente. Além disso, deve-se notar que no carregamento trifásico a tensão mínima permitida é de 380 V.
Além disso, de acordo com o padrão, há três casos de conexão:
Caso A: o cabo de carregamento está fixado no VE e o plugue do cabo se conecta ao soquete EVSE;
Caso B: um cabo avulso é utilizado, com conectores em ambas as extremidades, conectando no VE igual ao caso C e na estação. A estação deve conter um soquete com características parecidas a do VE; e
Caso C: o cabo está fixado ao carregador. O conector do cabo deverá ser compatível com a entrada do VE.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 230: Infraestrutura de recarga: caracterização técnica
Norma IEC 62196
Norma | Revisão | Descrição
IEC 62196-1 | 2014 | Requisitos gerais dos conectores
IEC 62196-2 | 2016 | Dimensionamento e compatibilidade de conectores CA
IEC 62196-3 | 2014 | Dimensionamento e compatibilidade de conectores CC e CA/CC
IEC 62196-3-1 | 2020 | Conectores, entradas e cabos CC com gerenciamento térmico
Documentos da norma IEC 62196
Enquanto esta norma IEC 61851 apresenta definições gerais sobre a recarga de veículos elétricos, ela é diretamente relacionada à IEC 62196.
A IEC 62196 traz definições físicas e funcionais específicas sobre os conectores utilizados para carregamento de VEs, de forma que é costumeiro abordá-las em conjunto.
Existem basicamente 4 tipos de conectores CA e 5 tipos de conectores para recarga em CC.
No Brasil, a ABNT adotou a NBR IEC 62196-1 e -2 (os documentos IEC 62196-3 e IEC 62196-3-1 foram publicados após 2013, e ainda não foram normatizados no país).
Notes: INFRAESTRUTURA DE RECARGA: CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA
Norma IEC 62196:
A IEC 62196 traz definições físicas e funcionais específicas sobre os conectores utilizados para carregamento de Ves.
Existem basicamente 4 tipos de conectores CA e 5 tipos de conectores para recarga em CC. No Brasil, a ABNT adotou a NBR IEC 62196-1 e -2 (os documentos IEC 62196-3 e IEC 62196-3-1 foram publicados após 2013, e ainda não foram normatizados no país).
A IEC 62196 está dividida em quatro documentos, conforme descrito na tabela. A seguir são apresentados os conectores CA e CC existentes e contemplados na norma.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 231: Conectores para carregamento em CA
Os conectores para carregamento em CA são definidos na IEC 62196 e formam a grande maioria dos sistemas de recarga em todo o mundo.
Operam nos Modos 1, 2 e 3, sendo que nos Modos 2 e 3 há a exigência de comunicação entre o carregador e o veículo, e funcionalidades de segurança.
Existem diferentes conectores CA, mas a funcionalidade dos pinos é definida de forma genérica na norma.
América do Norte e Japão
Europa e
América Latina
China
Pinos dos Conectores CA | Funcionalidades
Detecção de Proximidade (PP) | Verifica a conexão entre VE e carregador e previne que o VE se movimente enquanto estiver conectado.
Controle Piloto (CP) | Realiza a comunicação entre VE e carregador, informa limites de corrente e controla o processo de recarga.
Contatos De Energia (L1-L3, N) | Transferência de potência 1f (L1-N), 2f (L1-L2) e 3f (L1-3), e pino de Terra para proteção (PE)
Visão Geral
França e Itália
(em desuso)
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CA
Visão Geral:
O carregamento CA é o mais popular – as tomadas estão em toda parte e quase todos os carregadores de VE encontrados em residências, condomínios, estacionamentos e locais de trabalho são carregadores CA, que operam nos Modos 1, 2 ou 3. No Modo 1 não há comunicação entre EVSE e VE. Nos Modos 2 e 3 há a exigência de comunicação por função-piloto e de funcionalidades de segurança.
Um carregador CA fornece energia ao carregador de bordo do veículo, que por sua vez converte essa energia de CA em CC (dentro do veículo) para injetar na bateria. A velocidade de recarga do carregador de bordo varia de acordo com a marca do veículo e potência da estação de recarga, e é limitada por razões de custo, espaço e peso.
Existem diferentes conectores definidos pela IEC 62196 para carregamento CA. Embora haja algumas diferenças nos valores nominais de tensão/corrente e na configuração física dos plugues, a funcionalidade dos pinos é definida de forma genérica na norma, o que torna possível utilizar adaptadores físicos entre plugues e soquetes de configurações diferentes.
Configuração genérica dos pinos dos conectores CA:
Pino de Detecção de Proximidade (PP): Responsável por verificar a conexão do cabo entre VE e EVSE e pode ser utilizado para antecipar a desconexão do conector e promover uma remoção sem que haja corrente circulando no circuito. Este pino previne que o VE se movimente enquanto estiver conectado. Em cabos do Caso B o pino também é usado para informar a capacidade de condução de corrente do cabo.
Pino de Controle Piloto (CP): Utilizado para comunicação por função-piloto entre VE e EVSE. Com isso, é possível que a estação informe a capacidade máxima de corrente através da variação do duty cycle de um sinal PWM de 1 kHz (+/- 12 V) e, em contrapartida, o VE comunica estados através do chaveamento de resistores internos A norma permite que a função-piloto seja implementada de outras formas, contudo, o padrão de-facto que se adota é o PWM por ser compatível com a norma SAE J1772. O detalhamento completo do funcionamento da função-piloto encontra-se no Anexo A da IEC 61851-1.
Pinos de Contatos de Energia (L1-L3, N, Terra): Nesta funcionalidade definem-se os pinos L1, L2 L3 e N para transferência de potência. Para carregamento monofásico, utiliza-se os pinos L1 e N (ou mesmo em circuitos bifásicos). Para carregamento trifásico, os pinos L1-L3 são utilizados e o neutro deve ser mantido para caso de falhas.
Desta forma, na recarga CA ficam definidos quatro pinos de energia (L1-L3 e N), dois de sinal (PP e CP) e um condutor de terra para proteção (PE).
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 232: Conectores para carregamento em CA
Conector definido na norma IEC 62196-2, equivalente ao padrão norte-americano estabelecido na SAE J1772.
Adotado principalmente nos EUA e Japão.
Permite apenas recarga monofásica e bifásica, não permitindo carregamento trifásico.
Na maioria das aplicações, se utiliza a recarga no Modo 1 com 120 V e 16 A, ou no Modo 2 com 240V e 32 A.
Pino | Descrição
1 | Alimentaçao fase 1
2 | Alimentaçao fase 2 ou Neutro
3 | Controle Piloto
4 | Detecção de Proximidade
5 | Terra
Trava
2
3
4
5
1
Modos | 1, 2 e 3
CA/CC | CA
Conexão | Monofásico e Bifásico
Corrente | até 80 A
Tensão | 120 – 240 V
Potência | 3,7 a 19,2 kW
Conector Tipo 1 (SAE J1772)
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CA
Conector Tipo 1 (SAE J1772):
Esta conexão, definida na IEC 62196-2, é equivalente ao padrão norte-americano SAE J1772 Tipo 1 (introduzido em 2001). Este padrão é usado em entradas/conectores nos Casos B e C e permite carregamento nos Modos 1, 2 e 3 previstos na IEC 61851. Este conector é adotado principalmente nos EUA e no Japão, embora na Europa e no Brasil também, vários veículos estão equipados com este tipo de entrada, por exemplo alguns modelos do Nissan Leaf e Chevrolet Bolt.
Este conector possui cinco pinos, sendo dois para a alimentação, um para aterramento e dois pinos de controle, não permitindo carregamento trifásico. Há ainda uma trava mecânica para fixar o conector e evitar desconexões acidentais ou por pessoas não autorizadas.
Os pinos de alimentação possuem isolamento para uma tensão alternada monofásica de 250 V e suportam até 32 A. Porém, na maioria das aplicações, se utiliza a recarga no Modo 1 com 120 V e 16 A ou no Modo 2 com 240V e 32 A. Permite recarga monofásica e bifásica, pois possui apenas dois condutores para potência, além do terra e dos pinos de proximidade (PP) e controle (CP).
REFERÊNCIAS:
Chevrolet, "Charging," Chevrolet, 01 Outubro 2019. [Online]. Available: https://www.chevrolet.com/electric/charging. [Accessed 02 Abril 2020].
PortalNews, "Segunda geração do Nissan Leaf chega ao Brasil," PortalNews, 03 Agosto 2019. [Online]. Available: http://www.portalnews.com.br/_conteudo/2019/07/autonews/105910-novo-nissan-leaf-chega-no-brasil.html. [Accessed 02 Abril 2020].
T. MARCUCCI, "How the J1772 charging standard for plug-in vehicles works," EDN, 17 Setembro 2013. [Online]. Available: https://www.edn.com/how-the-j1772-charging-standard-for-plug-in-vehicles-works/. [Accessed 02 Abril 2020].

## Slide 233: Conectores para carregamento em CA
Pino | Descrição
1 | Detecção de Proximidade
2 | Controle Piloto
3 | Terra
4 | Alimentação fase 1
5 | Alimentação fase 2
6 | Alimentação fase 3
7 | Neutro
3
1
2
4
7
5
6
Modos | 1, 2 e 3 (casos B e C)
CA/CC | CA
Conexão | Monofásico e Trifásico
Corrente | até 63 A
Tensão | 220 – 400 V
Potência | 3,7 a 43 kW
O padrão definido na norma IEC 62196-2, introduzido em 2009, é também conhecido pelo nome de sua empresa criadora, a alemã Mennekes.
É o padrão mais utilizado na Europa, onde é requerido que todas as estações de recarga sejam compatíveis com o conector Tipo 2.
Podem utilizados para recargas monofásicas desde 3,7 kW até trifásicas com 43 kW.
Conector Tipo 2 (Mennekes)
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CA
Conector Tipo 2 (Mennekes):
O padrão Tipo 2 foi introduzido em 2009, e é também conhecido pelo nome de sua empresa criadora, a alemã Mennekes, sendo o padrão mais utilizado na Europa.
O conector permite recargas nos Modos 1, 2 e 3, e pode ser utilizado tanto em conexões do Caso B quanto do Caso C. Os pinos de alimentação do conector Tipo 2 – L1, L2, L3 e N – podem utilizados para recargas monofásicas em até 250 e 70 A (17,5 kW), ou trifásicas em até 480 V e 63 A (52,4 kW).
Na Europa é requerido que todas as estações de recarga sejam compatíveis com o conector Tipo 2. Por isso, a montadora Tesla desenvolveu um conector que é fisicamente idêntico a este conector – além de ter suporte à todas as funcionalidades do mesmo – porém permite carregamentos em Modo 4. Para tanto, a montadora utiliza os pinos L1, L2, L3 e N para carregamento CC, conseguindo entregar até 120 kW aos seus veículos nas estações chamadas Supercharger.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 234: Conectores para carregamento em CA
Pino | Descrição
PP | Detecção de Proximidade
CP | Controle Piloto
AC 1 | Alimentação fase 1
AC 2 | Alimentação fase 2
AC 3 | Alimentação fase 3
N | Neutro
Earth | Terra
Earth
AC 1
AC 2
AC 3
N
CP
PP
Modos | 1, 2 e 3 (casos B e C)
CA/CC | CA
Conexão | Monofásico e Trifásico
Corrente | até 32 A
Tensão | 220 – 440 V
Potência | até 14 kW
Conector definido como padrão GB/T20234.2-2015, para veículos elétricos produzidos na China.
Semelhante e com a mesma pingem do conector Tipo2, porém com inversão dos pinos macho/fêmea entre o plug e o receptor no veículo.
Permite recargas CA monofássica e trifásica, com tensão de até 440 V e corrente de até 32A
Conector GB/T CA
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CA
Conector GB/T:
È um conector definido como padrão pela norma GB/T20234.2-2015, para veículos elétricos produzidos na China. É semelhante e possui a mesma pingem do conector Tipo2, porém com inversão dos pinos macho/fêmea entre o plug e o receptor no veículo elétrico. Permite recargas CA monofássica e trifásica, com tensão de até 440 V e corrente de até 32A.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 235: Conectores para carregamento em CA
Pino | Descrição
PP | Detecção de Proximidade
CP | Controle Piloto
AC 1 | Alimentação fase 1
AC 2 | Alimentação fase 2
AC 3 | Alimentação fase 3
N | Neutro
Earth | Terra
O conector Tipo 3 é o menos utilizado. Ainda é usado na França e Itália, mas está caindo em desuso.
O conector tem como principal característica o formato oval e impossibilidade de contato físico com os pinos do conector.
Pode ser utilizado para recargas monofásicas em até 250 e 70 A, ou trifásicas em até 440 V e 63 A.
Modos | 1, 2 e 3
CA/CC | CA
Conexão | Monofásico e Trifásico
Corrente | até 63 A
Tensão | 220 – 440 V
Potência | até 43 kW
Conector Tipo 3 (Scame)
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CA
Conector Tipo 3 (Scame):
O terceiro conector para conexões CA, criado em 2010 pela EV Plug Alliance Association, é o menos utilizado entre os disponíveis. O conector tem como principal característica o formato oval e impossibilidade de contato físico com os pinos do conector. Essa última é o motivo de sua criação.
Este conector é adotado principalmente na França e Itália, juntamente com outros tipos de conexões. Nestes dois países existem leis que estipulam que todas as tomadas elétricas publicamente disponíveis devem ter uma cobertura física que evite o contato direto com os pinos de energia – contudo, por conta disso a Mennekes lançou uma versão modificada do conector Tipo 2 que conta com uma tampa para atender a essa exigência.
Assim como o conector Tipo 2, este conector pode ser utilizado para recargas monofásicas em até 250 e 70 A (17,5 kW), ou trifásicas em até 480 V e 63 A (52,4 kW).
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 236: Conectores para carregamento em CC
América do Norte e Japão
Europa e
América Latina
EUA (padrão
Tesla)
Japão e demais países (exceto China)
China
As especificações dos conectores para carregamento em CC estão na IEC 62196-3, que estende a IEC 62196-1 e descreve projetos de conectores e entradas para uso no Modo 4.
Além dos conectores definidos na IEC 62196-3, há também o conector da Tesla, para seu carregador (o supercharger), porém apenas para mercado EUA.
No carregamento CC ou de Modo 4, a estação fornece energia CC de acordo com requisições feitas pelo VE, ou seja, o controle da recarga é responsabilidade do VE.
A norma indica a necessidade de comunicação digital e por controle-piloto, e é através dessa comunicação que se realiza o controle da operação.
Além disso, o carregamento pode ser feito tanto em modo de tensão regulada quanto em corrente regulada, dependendo da requisição do veículo.
Em contraste com o carregamento CA, no Modo 4 cada tipo de conector possui configuração de pinos diferentes e protocolos de comunicação próprios.
Visão Geral
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CC
Visão Geral:
O carregamento CC elimina as limitações do carregador de bordo através do emprego de um conversor externo que entrega energia CC diretamente à bateria. Dessa forma, a velocidade de carregamento tem o potencial de aumentar bastante – em geral, as estações de recarga rápida utilizam esse modo de carregamento. Os tempos de recarga dependem do tamanho da bateria, da saída do carregador e de outros fatores, mas muitos veículos são capazes de receber uma carga de 80% em aproximadamente uma hora ou menos usando os carregadores rápidos CC disponíveis no momento [96].
No carregamento CC ou de Modo 4, a estação fornece energia CC de acordo com requisições feitas pelo VE, ou seja, o controle da recarga é responsabilidade do VE. Nesta forma de recarga, a norma indica a necessidade de comunicação digital e por função-piloto, e é através dessa comunicação que se realiza o controle da operação. Além disso, o carregamento pode ser feito tanto em modo de tensão regulada quanto em corrente regulada, dependendo da requisição do veículo.
Em contraste com o carregamento CA, no Modo 4 cada tipo de conector possui configuração de pinos diferente e protocolos de comunicação próprios. Por isso, a abordagem aqui será orientada pelas configurações de conectores disponíveis.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 237: Conectores para carregamento em CC
Pino | Descrição
1 | Referência (terra)
2 | Sinais de início/parada do EVSE para o VE
3 | Sem atribuição
4 | Sinais de início/parada do EVSE para o VE
5 | Energia (-)
6 | Energia (+)
7 | Detecção de proximidade
8 | Rede CAN (+)
9 | Rede CAN (-)
10 | Controle Piloto
Modos | 4
CA/CC | CC
Conexão | Alimentação CA de 220 a 400V
Corrente | até 400 A
Tensão | Até 1000 V (CC)
Potência | até 400 kW
O conector é descrito na IEC 62196-3, e foi o primeiro carregador rápido criado para VE.
Possui potência de 6 a 150 kW, atualmente chegando a 400 kW (sendo mais comum os sistemas de 50 kW).
Seu nome deriva da frase em japonês “O cha demo ikaga desuka”, que significa “Que tal uma xícara de chá ”, em alusão ao tempo rápido necessário para recarregar enquanto se toma apenas um chá.
Conector CHAdeMO
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CC
Conector Configuração AA (CHAdeMO):
A Configuração AA é coloquialmente conhecida como CHAdeMO. O projeto original foi publicado em 1992 no Japão sob o nome de JEVS G105-1993 e hoje é utilizado majoritariamente no Japão ou em países que importem carros de lá.
O conector tem suas dimensões descritas na IEC 62196-3 e foi desenvolvido para ser utilizado em recargas CC implementando o Sistema A. Este sistema é definido no Anexo AA da IEC 61851-23. Neste sistema, a comunicação é por rede CAN conforme descrito no Anexo A da IEC 61851-24.
Possui potência de 6 a 150 kW, atualmente chegando a 400 kW (sendo mais comum os sistemas de 50 kW).
Seu nome deriva da frase em japonês O cha demo ikaga desuka, que significa “Que tal uma xícara de chá ”, em alusão ao tempo rápido necessário para recarregar enquanto se toma apenas um chá.
O CHAdeMO possui uma pinagem mais complexa, com vários pinos para indicar os estados de carga, além de prever a comunicação digital via CAN com o veículo, o que permite que o BMS indique à estação sobre os parâmetros de tensão e corrente necessários.
REFERÊNCIAS:
S. Edelstein, "All the Electric-Car Charging Connectors in One Great Big Poster," Green Car Reports, 29 Dezembro 2014. [Online]. Available: https://www.greencarreports.com/news/1096058_all-the-electric-car-charging-connectors-in-one-great-big-poster?fbfanpage. [Accessed 06 Abril 2020].
Japan Electric Vehicle Association Standards, "JEVS G105," Chademo, 1993. [Online]. Available: https://www.batterystandards.info/node/1013. [Accessed 06 Abril 2020].

## Slide 238: Conectores para carregamento em CC
Pino | Descrição
CC1 | Pino de proximidade – lado do EVSE
CC2 | Pino de proximidade – lado do VE
S- | Rede CAN (-)
DC- | Energia (-)
A- | Tensão para controlador de recarga do VE (-)
PE | Referência (terra)
A+ | Tensão para controlador de recarga do VE (+)
DC+ | Energia (+)
S+ | Rede CAN (+)
Modos | 4
CA/CC | CC
Conexão | Alimentação CA de 220 a 400V
Corrente | até 250 A
Tensão | Até 750 V (CC)
Potência | até 187,5 kW
Conector empregado por fabricantes chineses sob o padrão equivalente GB/T 20234.3, descrito também na norma IEC 61851-23.
Assim como o CHAdeMO, este conector também possui nove pinos, porém, tem maior capacidade de condução de corrente e suporte tensões mais elevadas, sendo capaz de realizar carregamentos de até 250 A e 750 VCC, o que permite potência de até 187,5 kW.
Conector GB/T CC
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CC
Conector Configuração BB (GB/T CC):
A configuração BB é a menos utilizada, sendo empregada majoritariamente por fabricantes chineses sob o padrão equivalente GB/T 20234.3. Trata-se de uma implementação do Sistema B descrito na norma IEC 61851-23.
Assim como o CHAdeMO, este conector também possui nove pinos (Figura 29Figura 29), porém, tem maior capacidade de condução de corrente e suporte tensões mais elevadas, sendo capaz de realizar carregamentos de até 250 A e 750 VCC, o que permite potência de até 187,5 kW.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 239: Conectores para carregamento em CC
Conexão padrão Tipo1
Pinos para recarga em CC
Conexão padrão Tipo2
Pinos para recarga em CC
CCS 1
CCS 2
O CCS possui dois tipos de conectores, o CCS 1 e CCS 2, que são extensões dos conectores Tipo 1 e Tipo 2, respectivamente, porém com dois contatos adicionais para o carregamento rápido em corrente continua.
Estas conexões apresentam em um único dispositivo a possibilidade de utilizar todos os Modos CA e CC.
Mais comumente encontrado com potência de 50 kW, com ampliação do mercado para 350 kW, e podendo chegar até 500 kW (para o caso do CCS 2).
Modos | 4 | 4
CA/CC | CC | CC
Conexão |  | 
Corrente | até 200 A | até 500 A
Tensão | até 600 V (CC) | 200 – 1000 V (CC)
Potência | até 125 kW | até 500 kW
CCS 1
CCS 2
Conector Combined Charging System (Combo ou CCS)
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CC
Conector Configuração CC, DD, EE e FF (COMBO CCS):
O sistema de carregamento combinado (Combined Charging Sysrem CCS), estende as funcionalidades da interface básica de recarga CA para que seja possível realizar recargas rápidas no Modo 4. O funcionamento desse sistema é o mais bem detalhado da norma e é descrito no Anexo CC da IEC 61851-23.
Esse padrão foi uma resposta ocidental ao CHAdeMO. Seu conceito envolve o uso da mesma conexão física da recarga CA (tipo 1 ou tipo 2) para fazer a conexão das comunicações e do terra, acrescido dos pinos de potência para corrente continua. Desse modo, basta apenas uma entrada no veículo para os dois tipos de recarga, o CC, ligado diretamente à bateria, e o CA, com uso de carregador onboard.
O sistema CCS é descrito tanto na norma IEC 61851, como na norma norte-americana SAE J1772, sendo totalmente compatíveis.
A norma prevê quatro configurações possíveis: CC, DD, EE e FF, sendo que as configurações CC e DD não foram implementadas, ficando reservadas para uso futuro em conectores de maior potência.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 240: Conectores para carregamento em CC
Modos | 1 a 4
CA/CC | CC (e CA)
Conexão | Monofásico/Trifásico, e CC
Corrente | até 430 A
Tensão | Até 500 V (CC)
Potência | até 250 kW
Conector exclusivo da Tesla, desenvolvido pela própria fabricante para o seu carregador (Supercharger).
Opera tanto em CA quanto em CC, com modelos de carregadores em CA de até 19,26 kW, entre 110V e 240V, e com os Superchargers em CC de até 250 kW (as primeiras versões tinham um limite de 135 kW).
A marca oferece adaptadores para Tipo 1, 2 e CHAdeMO, além de entregar os carros em partes do mundo com conectores de outros padrões (ex,: CCS 2).
Pino | Descrição
1 | Alimentação 1
2 | Alimentação 2/ Neutro
3 | Controle Piloto
4 | Detecção de Proximidade
5 | Terra
1
2
3
4
5
Conector Tesla (Supercharger)
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO EM CC
Conector Tesla Supercharger:
Como diz o nome, é o conector exclusivo da Tesla, desenvolvido pela própria fabricante para o Supercharger. Ele foi criado para trabalhar tanto com corrente alternada quanto contínua. As estações residenciais com corrente alternada fornecem até 19,26 kW, entre 110V e 240V.
Já os Superchargers usam corrente contínua e uma potência de até 250 kW (as primeiras versões tinham um limite de 135 kW). A marca oferece adaptadores para Tipo 1 e CHAdeMO, além de entregar os carros no resto do mundo com conectores CCS Tipo 2.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 241: Conectores para carregamento em VEs
Tendências
Do ponto de vista dos padrões de conectores, ainda não há uma tendência de um “padrão universal”:
  No caso dos conectores CA, deverão permanecer os conectores Tipo 1 e Tipo2, conforme já vêm sendo adotados nos países que utilizam um ou o outro.
  Com relação aos conectores CC, o padrão CHAdeMO já foi o dominante no mundo, tende a abranger e se desenvolver principalmente no mercado asiático (está sendo lançado o padrão CHAdeMO 3.0, também conhecido como Chaoji.
  Nos EUA e Europa, o conector CC que já está se tornando majoritário e tende a ser o dominante é o Combo, ou CCS, (exigindo a adaptação de VE fabricados na Ásia, que usam outro conector).
Em termos tecnológicos, os conectores CC que permitem maior potência deverão ganhar mercado nos próximos anos.
Além disso os conectores tendem a incorporar mais funcionalidades de comunicação e controle, inclusive com funções de autenticação, start/stop da recarga e billing, de forma automática Plug-anda-Charge.
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Tendências:
O slide apresenta um resumo de tendências a respeito dos conectores de carregadores condutivos de VEs.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 242: Conectores para carregamento em VEs
Tendências: Iniciativa de padrão CHAdeMO (CC) em cooperação com China – Chaoji (ou CHAdeMO 3.0)
Notes: CONECTORES PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Tendências:
Uma tendência a ser destacada, além da própria evolução do padrão CCS, é a iniciativa desenvolvida pelo padrão japonês CHAdeMO em cooperação com a Chima, resultante no CHAOJI (ou CHAdeMO 3.0), com elevada capacidade de potência e compatibilidade com demais padrões de conectores em CC.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 243: Modelos de veículos elétricos e características técnicas
Marca | Modelo (2020) | Capacidade (kWh) | Autonomia (km) | Potência máx. (kW) | Modos de Recarga | Conectores
NISSAN | Leaf | 40 | 238 | 110 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 e Tipo 2 CHAdeMO
BMW | i3 | 42 | 245 | 125 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 e Tipo 2 CCS
GM | Bolt | 66 | 414 | 150 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 CCS
RENAULT | ZOE | 40 | 300 | 43 | 2 e 3: | Tipo 2
JAGUAR | I-Pace | 90 | 374 | 294 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 e Tipo 2 CCS
AUDI | e-tron | 95 | 355 | 155 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 e Tipo 2 CCS
TESLA | MODEL 3 | 75 | 504 | 250 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 e Tipo 2 Supercharger, CHAdeMO, CCS
TESLA | MODEL X | 100 | 640 | 250 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 e Tipo 2 Supercharger, CHAdeMO, CCS
TESLA | MODEL S | 100 | 594 | 250 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 e Tipo 2 Supercharger, CHAdeMO, CCS
PORSCHE | Taycan 4S | 94 | 325 | 420 | 2 e 3: 4: | Tipo 1 e Tipo 2 CCS
Notes: MODELOS DE VEÍCULOS ELÉTRICOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A tabela apresentada no slide mostra os principais modelos de veículos elétricas, nas suas versões mais atuais, e respectivas características técnicas, entre elas capacidade de baterias, autonomia, potência de recarga, modos de recarga e conectores utilizados (que podem variar em um mesmo VE, de acordo com o país onde é comercializado).
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 244: Velocidade de recarga de baterias de VEs
A velocidade de recarga de um VE depende de um conjunto de fatores:
  Potência do carregador.
  Tecnologia do VE e respectiva bateria.
  Estágio inicial de carga (% SoC).
  Limitações de potência da instalação.
Um medida comum encontrada de velocidade de recarga é o tempo para levar o SoC da bateria de 20% a 80%.
Em recargas lentas, a potência permanece constante até SoC de 80% ou mais.
Em recargas rápidas, o comportamento da potência de recarga é mais dependente do tipo de carregador e veículo/bateria.
Curvas Típicas de Recarga de Baterias de Veículos Elétricos
Notes: VELOCIDADE DE RECARGA DAS BATERIAS DE VEs
A velocidade de recarga de um VE depende de um conjunto de fatores:
  Capacidade da bateria: quanto maior a capacidade em kWh da bateria, para uma mesma potência de recarga, maior será o tempo necessário para o carregamento.
  Potência do carregador: quanto maior a potência do carregador, para uma mesma bateria e veículo, mais rápida será a recarga. (Observação: a velocidade de recarga para um mesmo veículo elétrico não é proporcional à potência do carregador. Em geral, carregadores mais rápidos fazem com que as baterias dos veículos iniciam a fase de corrente em queda com um percentual do SoC (State-of-Charge) inferior em comparação com carregamentos mais lentos.
  Estágio inicial de carga (% SoC): conforme mostrado na figura, com percentual baixo do SoC (início do carregamento, com bateria ‘descarregada’) a potência de recarga é maior, e na medida que o SoC aumenta a potencia diminui (e consequentemente a velocidade de recarga).
  Limitações de potência da instalação no local de instalação do carregado, pode haver alguma limitação de potencia imposta, ou atuação de controlador de demanda, que possa também interferir na velocidade de recarga.
Uma medida comum de ser encontrada como indicador de velocidade de recarga é o tempo tomado para levar a bateria de 20% a 80%.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 245: Velocidade de recarga de baterias de VEs
A BMW i3 possui modelos (de anos anteriores) de veículos com baterias de 22 kWh e 33 kWh.
O comportamento da recarga é diferente entre os modelos:
  versão de 22 kWh: recarga rápida até 65% do SoC
  versão de 33 kWh: recarga rápida até 85% do SoC
Na figura inferior, para o versão de 33 kWh, mostra que a recarga de 8% a 80% do SoC leva aprox. 30 min.
Exemplo: Recarga rápida de duas diferentes versões do BMW i3
Versão: 33 kWh
Tensão (V)
410
330
Corrente (A)
SoC (%)
140
100
0
Tempo de Recarga (min)
28
36
0
64
Corrente (A)
Tensão (V)
SoC (%)
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
SoC da Bateria (%)
Potência de Recarga (kW)
22 kWh
33 kWh
Notes: VELOCIDADE DE RECARGA DAS BATERIAS DE Ves
Exemplo: Recarga rápida de duas diferentes versões do BMW i3, com diferentes capacidades de baterias. É possível observar a variação do período de recarga rápida, antes inicio do período de decaimento da potência do carregamento, entre as diferentes versões do veículo.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 246: Velocidade de recarga de baterias de VEs
Exemplo: Recarga rápida de três diferentes versões do Nissan Leaf
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
SoC da Bateria (%)
Potência de Recarga (kW)
24 kWh
30 kWh
40 kWh
O Nissan Leaf possui três modelos de veículos, com baterias de 24 kWh, 30 kWh (versões anteriores) e de 40 kWh.
O comportamento da recarga é diferente entre os modelos:
  versão de 24 kWh: recarga rápida até 25% do SoC
  versão de 30 kWh: recarga rápida até 80% do SoC
  versão de 40 kWh: recarga rápida até 60% do SoC
Notes: VELOCIDADE DE RECARGA DAS BATERIAS DE VEs
Exemplo: Recarga rápida de três diferentes versões do Nissan Leaf, com diferentes capacidades de baterias. É possível observar a variação do período de recarga rápida, antes inicio do período de decaimento da potência do carregamento, entre as diferentes versões do veículo.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 247: Velocidade de recarga de baterias de VEs
Comparação do processo de recarga rápida e ultrarrápida de diferentes veículos
Potência Média entre 20% e 80% do SoC
Notes: VELOCIDADE DE RECARGA DAS BATERIAS DE VEs
Comparação do processo de recarga rápida e ultrarrápida de diferentes veículos:
Na figura é possível observar o comportamento da potencia de recarga (rápida e ultrarrápida) de diferentes modelos de veículos elétricos, em função do % SoC (State-of-Charge) das baterias.
Por exemplo, observando o carregamento do Tesla Model 3, é possível notar que a potência anunciada como potência de recarga do veículo ocorre apenas por um curto período inicial do carregamento, decaindo fortemente após esse período. Enquanto que, por outro lado, o Audi e-tron, que possui uma potência máxima de recarga bem inferior ao Tesla Model 3, mantém sua potência praticamente constante até aproximadamente 80% do SoC.. Comparando esses dois casos, observa-se que, apesar do Tesla Model 3 possuir uma potencia de recarga permitida maior, durante o período de comparação de 20% a 80% do SoC, o Audi e-tron possui uma potencia média maior.
REFERÊNCIAS:
https://www.p3-group.com/en/p3-charging-index-comparison-of-the-fast-charging-capability-of-various-electric-vehicles-from-a-users-perspective/

## Slide 248: Velocidade de recarga de baterias de VEs
Comparação do processo de recarga rápida e ultrarrápida de diferentes veículos
Notes: VELOCIDADE DE RECARGA DAS BATERIAS DE VEs
Comparação do processo de recarga rápida e ultrarrápida de diferentes veículos:
Nesta figura é possível observar a velocidade de recarga de diferentes tipos de veículos, sob a ótica da autonomia (em Km) acrescentada na baterias dos veículos, após 10, 20 e 30 minutos de recarga. Por exemplo, o jaguar I-Pace, após 20 minutos de recarga, partindo de um SoC de 20%, consegue atingir 112 km de autônoma, enquanto que o Porsche Taycan, que carrega com maior potência, atinge 216 km nas mesmas condições.
REFERÊNCIAS:
https://www.p3-group.com/en/p3-charging-index-comparison-of-the-fast-charging-capability-of-various-electric-vehicles-from-a-users-perspective/

## Slide 250: 3.3 Carregadores e Especificações Associadas

## Slide 251
Lento ou Normal
Semirrápidos
Rápidos e Ultrarrápidos
Especificações técnicas de carregadores de VEs
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Nesta seção serão expostos três diferentes de produtos direcionados à recarga de veículos elétricos de 3 maneiras distintas, sendo elas: recarga lenta, semirrápida e rápida. A recarga lenta é normalmente relacionada a instalações monofásicas privadas, como residências, logo este será denominado ao longo deste texto de estação de recarga residencial.
O carregamento semirrápido normalmente ocorre em instalações trifásicas, que podem ser instaladas tipicamente em ambiente comercial, permitindo cobrança ao usuário que efetue a recarga. Este produto será denominado neste texto de estação de recarga comercial.
O carregamento rápido é realizado em corrente contínua, a níveis de potência maiores que os outros dois tipos de carregamento e há maior quantidade de eletrônica embarcada na estação, tornando-o um produto de maior custo. As recargas rápidas são consideradas recargas de oportunidade, e serão comumente vistas em pontos de parada em rodovias. Será denominada estação de recarga rápida.

## Slide 252
Lento ou Normal
Semirrápidos
Rápidos e Ultrarrápidos
Especificações técnicas de carregadores de VEs
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Com relação aos carregadores lentos ou normais ...

## Slide 253: Especificação: carregadores lentos ou normais
O carregadores lentos são aplicados principalmente em residência e condomínios, e também em estacionamentos de empresas e comércios.
Possuem potência de 3,7 a 7,4 kW e carregam um VE (em média) entre 12 a 6 horas.
Normalmente conta com dispositivos de segurança, controlador para informar ao veículo a capacidade máxima de corrente da instalação, uma interface simples com o usuário e a saída, podendo ser um soquete ou o cabo permanentemente fixado.
Possuem proteção de sobretensão (DPS), sobrecorrente (fusíveis) e corrente residual (DDR ou IDR, do tipo A no mínimo).
Em geral são carregadores monofásicos.
Arquitetura Típica
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES LENTOS OU NORMAL
Arquitetura Típica:
O carregador lento CA é um equipamento que, baseando-se no esboço ilustrado na figura, normalmente conta com dispositivos de segurança, controlador para informar ao veículo a capacidade máxima de corrente da instalação, uma interface simples com o usuário e a saída, podendo ser um soquete ou o cabo permanentemente fixado.
Dos dispositivos de segurança usados, cita-se a proteção de sobretensão (DPS), sobrecorrente (fusíveis) e corrente residual (DDR ou IDR, do tipo A no mínimo). Por norma, o equipamento deve ser capaz de detectar correntes de fuga do tipo CC, que ultrapassem o limiar de 6 mA. Como dispositivos disjuntores residuais do tipo A não são capazes de detectar este tipo de falha, medidas extra devem ser tomadas.
Uma das possibilidades é o uso de um dispositivo do tipo B, capaz de detectar correntes CC, ou o uso de um IDR do tipo A e um sensor de corrente que detecte com precisão os níveis de correntes exigidos por norma e atue o contator de saída via central de controle. Em equipamentos comerciais, há produtos que se encaixam em ambas as categorias.
A estação de recarga lenta deve ser monofásica, a fim de ser compatível com a grande maioria de instalações residenciais e deve, portanto, conter todos os dispositivos de segurança necessários para sua operação, dependendo o mínimo possível da instalação elétrica do usuário.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 254: Especificação: carregadores lentos ou normais
Diagrama Simplificado
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES LENTOS OU NORMAL
Diagrama Simplificado:
Um diagrama simplificado é exposto na figura, contando com fonte de alimentação, controlador de carga, controle central, simples interface com o usuário, contator de saída e dispositivos de segurança.
Descreve-se os blocos do diagrama da figura a seguir:
Interface com usuário
  Nas estações de recarga lenta comumente a interface com o usuário é realizada com LEDs, informando se a estação está em operação e um botão que possa interromper a recarga. Como opcionais, diversos fabricantes oferecem pequenas telas de LCD, medidores de energia, integração com aplicativos, Bluetooth, entre outros. A adição destes opcionais eleva bastante o custo da estação residencial, aproximando-a da estação comercial em termos de custo.
Controlador de carga
  Este bloco é responsável pela execução do protocolo para o controle do carregamento, tanto em nível de firmware quanto hardware. Para o caso da recarga CA, deve atender à norma IEC 61851. Pode ser desenvolvido como um módulo que se conecta ao controlador central.
Controlador central
  O controlador central é o responsável por funções de interface com o usuário, comunicação com o controlador de carga e serve como central para inserção de módulos opcionais.
Fonte de alimentação
  Fonte chaveada simples para alimentação dos circuitos auxiliares.
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
  DPS é posicionado na entrada da instalação da estação de recarga, para proteção dos circuitos auxiliares e do veículo contra possíveis surtos durante operação.
Disjuntor diferencial residual tipo A
  Oferece proteção à corrente residual do tipo CA. Também conta com proteção de sobrecorrente via disjuntor termomagnético.
Sensor de corrente diferencial CC
  A corrente diferencial CC deve ser sempre inferior a 6 mA. A corrente diferencial CC pode impedir o correto funcionamento do disjuntor diferencial residual, por isso é mandatório. O sinal de medição deve de alguma forma chegar ao controlador de carga e este deve ser capaz de interromper o carregamento abrindo o caminho da corrente em caso de corrente residual maior que 6 mA.
Relé de saída
  O relé de saída faz a conexão física do veículo à estação de recarga, em caso de falha ele deve ser acionado para abrir a conexão e interromper o carregamento. Pode ser implementado com o uso de relés de estado sólido.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 255: Especificação: carregadores lentos ou normais
Características básicas | Características elétricas | Interface local com usuário | Conectividade | Grau de proteção e ambiente | Montagem e dimensões
Conector do tipo 2 ou J1772 (Tipo 1). Uso de conector com cabo. Cabo maior que 4 metros. Comum presença de duas opções de comprimento. Uso predominante privado. | Predominância monofásica. Até 32 A para até 7,4 kW. Nível de tensão até 220 V. Alimentação auxiliar bivolt. Corrente máxima limitada por hardware. | Comunicação visual através de LEDs. Comum presença de botão start/stop. Ausência de IHM. | Meio de comunicação por porta ethernet e/ou Wi-Fi Acesso por meio proprietário em estações com foco em residências. Foco na administração pessoal do equipamento nesses casos. | IP 54 / NEMA 3R -30°C a 50°C Operação até 85% de umidade relativa (sem condensação). | Montagem em parede. Suporte para enrolamento acoplado ou separado. 4 kg a 10 kg Soma de dimensões adequada entre 800 e 1000 mm Predominância de acabamento em peças plásticas.
Características
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES LENTOS OU NORMAL
Características:
Na tabela são apresentadas diversas características e aspectos construtivos dos carregadores do tipo lento ou normal.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 256: Especificação: carregadores lentos ou normais
Produto: Wallbox eHome
Fabricante: CIRCONTROL
Exemplo de Produto
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES LENTOS OU NORMAL
Exemplos de Produtos:
No slide é apresentado uma especificação técnica típica de carregadores para uso residencial, em condomínios e locais de trabalho. Nesse modelo, a especificação apresenta opção de diferentes tipos de conectores e faixas de potência.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 257: Vídeo: Modelos de carregadores para uso residencial (Level 2 / Modo 3)
https://www.youtube.com/watch?v=1BcrlmB5RqY
Notes: Vídeo: Modelos de carregadores para uso residencial (Level 2 / Modo 3)
... Level 2, equivalente ao Modo 3 (com o EVSE)

## Slide 258: Especificações técnicas de carregadores de VEs
Lento ou Normal
Semirrápidos
Rápidos e Ultrarrápidos
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Com relação aos carregadores semirrápidos ...

## Slide 259: Especificação: carregadores semirrápidos
Arquitetura Típica
Os carregadores semirrápidos são aplicados principalmente em estacionamentos de comércios, de frotas e outros de acesso público.
Possuem potência de 11 kW a 22 kW, e carregam um VE (em média) entre 6 a 2 horas.
As diferenças entre as estações lentas (residenciais) e as semirrápidas (comerciais) se concentram na interface com o usuário, medição, quantidade de fases e comunicação/inteligência.
Contém as mesmas proteções características que o carregador lento.
Em geral são carregadores trifásicos.
Notes: ....
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES SEMIRRÁPIDOS
Arquitetura Típica:
O carregador semirrápido opera em CA e contém as mesmas proteções características, porém a instalação é trifásica, há o uso de medidor de energia e uma interface com o usuário que permita cobrança, apresentação de códigos de falha, entre outros.
A estação é tipicamente realizada no formato de totem, semelhante à uma bomba de abastecimento de combustível, podendo ter normalmente um ou dois conectores para recarga em corrente alternada.
Este tipo de recarga também é classificado no modo 3, pois assim como no caso residencial, a estação fica permanentemente ligada à rede elétrica e o carregador está embarcado no veículo elétrico. Um esquema da estação de recarga comercial é exposto na figura.
As diferenças entre as estações residenciais lentas e comerciais semirrápidas se concentram na interface com o usuário, medição, quantidade de fases e comunicação. Relativo à interface, no caso comercial pode ser utilizada uma tela e botões, que possam selecionar opções, informar informações do usuário e/ou veículo, etc. Para cobrança é necessário haver um medidor de energia e a interface pode ser necessária.
Relativo à quantidade de condutores de entrada, considerando que a estação é trifásica, há impacto nas proteções apenas na quantidade de polos que os dispositivos precisam apresentar. Por fim, no caso comercial é necessário ter uma porta de comunicação com o exterior, de preferência via Ethernet, para a realização do protocolo OCPP (Open Charge Point Protocol) que torna possível a administração de pontos de recarga públicos e privados.
REERÊNCIAS:]
...

## Slide 260: Especificação: carregadores semirrápidos
Diagrama Simplificado
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES SEMIRRÁPIDOS
Diagrama Simplificado:
A estação semirrápida em geral é trifásica, deve conter todos os dispositivos de segurança necessários para sua operação, porém é um equipamento que tem a pode ter maior grau de customização, possibilitando oferecer mais opcionais ao cliente.
Um diagrama simplificado é exposto na figura, contando com fonte de alimentação, controlador de carga, controle central, interface com o usuário, contator de saída e dispositivos de segurança. Em relação à estação residencial, são adicionados os blocos de comunicação Ethernet para realização do OCPP, medidor de energia e leitor RFID.
Descreve-se os blocos do diagrama da figura a seguir:
Interface com usuário
  Nas estações comerciais a interface com o usuário é majoritariamente realizada com telas de LCD que informam se a estação está em operação, estados de falha, valor da recarga (se houver cobrança), informações do veículo, usuário entre outras informações. Há também um botão que possa interromper a recarga. Como opcionais, diversos fabricantes oferecem variações como uma estação com duas saídas para conectores, por exemplo.
Controlador de carga
  Este bloco é responsável pela execução do protocolo para o controle do carregamento, tanto em nível de firmware quanto hardware. Para o caso da recarga CA, deve atender à norma IEC 61851. Pode ser desenvolvido como um módulo que se conecta ao controlador central.
Controlador central
  O controlador central é o responsável por funções de interface com o usuário, comunicação com o controlador de carga e serve como central para inserção de módulos opcionais. Realiza a interface com o leitor RFID e comunicação via Ethernet para implementação do protocolo OCPP.
Fonte de alimentação
  Fonte chaveada simples para alimentação dos circuitos auxiliares.
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
  DPS é posicionado na entrada da instalação da estação de recarga, para proteção dos circuitos auxiliares e do veículo contra possíveis surtos durante operação.
Disjuntor diferencial residual tipo A
  Oferece proteção contra corrente residual do tipo CA. Também conta com proteção de sobrecorrente via disjuntor termomagnético. Deve ser quadripolar.
Sensor de corrente diferencial CC
  A corrente diferencial CC deve ser sempre inferior a 6 mA. A corrente diferencial CC pode impedir o correto funcionamento do disjuntor diferencial residual, por isso é mandatório. O sinal de medição deve de alguma forma chegar ao controlador de carga e este deve ser capaz de interromper o carregamento abrindo o caminho da corrente em caso de corrente residual maior que 6 mA.
Relé de saída
  O relé de saída faz a conexão física do veículo à estação de recarga, em caso de falha ele deve ser acionado para abrir a conexão e interromper o carregamento. Pode ser implementado com o uso de relés de estado sólido ou contator mecânico.
Medidor de energia
  O medidor de energia realiza aquisição de grandezas elétricas como tensão, corrente, potência instantânea e energia, informa ao controlador de carga, envia a informação para o controle central e este dado é comunicado via OCPP para definição do valor a ser cobrado pelo carregamento, por exemplo.
Leitor RFID
  O leitor RFID pode ser utilizado para que um usuário dê início ao processo de recarga com seu cadastro junto ao operador do ponto de recarga ou estabelecimento comercial para tanto possibilitar a recarga como a transação.
Ethernet
  Um módulo Ethernet deve estar disponível para a realização do protocolo OCPP viabilizando a gerência e monitoramento das estações de recarga comerciais.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 261: Especificação: carregadores semirrápidos
Características básicas | Características elétricas | Interface local com usuário | Conectividade | Grau de proteção e ambiente | Montagem e dimensões
Conector do tipo 2 ou J1772. Cabo ou soquete costumam ser opção de venda, mas cabo predomina. Cabo maior que 4 metros. Comum presença de duas opções de comprimento. Uso predominante compartilhado ou púbico. | Predominantemente trifásico. Até 32 A para até 22,2 kW Nível de tensão de 220 V. Alimentação auxiliar bivolt. | Comunicação visual através de LEDs em estações 1:1 ou de IHM para estações 1:vários. IHM necessária para escolha mais intuitiva do conector. Presença de leitor RFID. Comum presença de botão start/stop. | Meio de comunicação por porta ethernet, Wi-Fi e/ou GPRS/UMTS/LTE. OCPP é mandatório. Comunicação proprietário existe, mas em poucas aplicações. Suporta tarifação, operação e suporte remotos. | IP 54 / NEMA 3R / IK10 -30°C a 50°C Operação até 85% de umidade relativa (sem condensação). | Montagem autoportante ou com pedestal de adaptação. Enrolamento do cabo pelo usuário em suporte acoplado. Dimensões e peso variados, dependem, da comunicação visual desejada..
Características
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES SEMIRRÁPIDOS
Características:
Na tabela são apresentadas diversas características e aspectos construtivos dos carregadores do tipo semirrápido.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 262: Especificação: carregadores semirrápidos
Exemplo de Produto
Produto: Public Charger
Fabricante: EFACEC
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES SEMIRRÁPIDOS
Exemplos de Produtos:
No slide é apresentado uma especificação técnica típica de carregadores semirrápido para uso em locais públicos, na opções mono e trifásica, com características que já englobam a conectividade via OCPP e outras particularidades construtivas.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 263: Especificações técnicas de carregadores de VEs
Lento ou Normal
Semirrápidos
Rápidos e Ultrarrápidos
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS
Com relação aos carregadores rápidos e ultrarrápidos ...

## Slide 264: Especificação: carregadores rápido e ultrarrápido
Os carregadores rápidos e ultrarrápidos são aplicados principalmente em rodovias e pontos urbanos estratégicos.
Possuem potência de 43 kW a 100 kW (rápidos) ou a partir de 150 kW (ultrarrápidos) e carregam um VE de 2h a poucos minutos, dependendo do VE e da potência do equipamento.
Conta com adição dos módulos de eletrônica de potência, que convertem CA em CC e se conectam diretamente à bateria do veículo, desabilitando o carregador onboard.
Possuem modelos com 1 a 3 conectores (em geral de diferentes padrões).
São equipamentos com custo superior, devido a eletrônica de potência e inteligência embarcada.
Para equipamentos com maior potência, os módulos de eletrônica de potencia proteção são instalados em gabinete separado do carregador.
Arquitetura Típica
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES RÁPIDOS E ULTRARRÁPIDOS
Arquitetura Típica:
A estação de recarga rápida difere da estação semirrápida não apenas no nível de potência como também no modo de carregamento, modo 4. A estação de recarga rápida conta com as mesmas funcionalidades da estação de recarga comercial CA, porém é tipicamente maior, por conta da adição dos módulos de eletrônica de potência, que convertem corrente alternada em corrente contínua e se conectam diretamente à bateria do veículo, desabilitando o carregador embarcado.
Para os carregadores embarcados nos veículos, as características das curvas de corrente para a carga são definidas pelos fabricantes dos veículos e o carregamento leva em conta o monitoramento das baterias para impor o perfil de carga. No caso do carregamento CC, o perfil de carga é definido pelo protocolo de carregamento e o veículo informa ao carregador CC externo, via referência de corrente máxima que pode ser drenada, se a bateria pode continuar recebendo o perfil de carga imposto.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 265: Especificação: carregadores rápido e ultrarrápido
Diagrama Simplificado
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES RÁPIDOS E ULTRARRÁPIDOS
Diagrama Simplificado:
Um diagrama simplificado pode ser consultado na figura, que expõe cada um dos componentes necessários para a implementação de uma estação de recarga CC rápida. Os itens da figura citada são listados e descritos a seguir:
Interface com usuário
  Nas estações comerciais a interface com o usuário é majoritariamente realizada com telas de LCD que informam se a estação está em operação, estados de falha, valor da recarga (se houver cobrança), informações do veículo, usuário entre outras informações. Há também um botão que possa interromper a recarga. Como opcionais, diversos fabricantes oferecem variações como uma estação com duas saídas para conectores, por exemplo.
Controlador de carga
  Este bloco é responsável pela execução do protocolo para o controle do carregamento, tanto em nível de firmware quanto hardware. Para o caso da recarga CA, deve atender à norma IEC 61851. Pode ser desenvolvido como um módulo que se conecta ao controlador central.
Controlador central
  O controlador central é o responsável por funções de interface com o usuário, comunicação com o controlador de carga e serve como central para inserção de módulos opcionais. Realiza a interface com o leitor RFID e comunicação via Ethernet para implementação do protocolo OCPP.
Fonte de alimentação
  Fonte chaveada simples para alimentação dos circuitos auxiliares.
Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
  DPS é posicionado na entrada da instalação da estação de recarga, para proteção dos circuitos auxiliares e do veículo contra possíveis surtos durante operação.
Disjuntor diferencial residual tipo A
  Oferece proteção de corrente residual do tipo CA. Também conta com proteção de sobrecorrente via disjuntor termomagnético. Deve ser quadripolar.
Sensor de corrente diferencial CC
  A corrente diferencial CC deve ser sempre inferior a 6 mA. A corrente diferencial CC pode impedir o correto funcionamento do disjuntor diferencial residual, por isso é mandatório. O sinal de medição deve de alguma forma chegar ao controlador de carga e este deve ser capaz de interromper o carregamento abrindo o caminho da corrente em caso de corrente residual maior que 6 mA.
Relé de saída
  O relé de saída faz a conexão física do veículo à estação de recarga, em caso de falha ele deve ser acionado para abrir a conexão e interromper o carregamento. Pode ser implementado com o uso de relés de estado sólido ou contator mecânico.
Medidor de energia
  O medidor de energia realiza aquisição de grandezas elétricas como tensão, corrente, potência instantânea e energia, informa ao controlador de carga, envia a informação para o controle central e este dado é comunicado via OCPP para definição do valor a ser cobrado pelo carregamento, por exemplo.
Leitor RFID
  O leitor RFID pode ser utilizado para que um usuário dê início ao processo de recarga com seu cadastro junto ao operador do ponto de recarga ou estabelecimento comercial para tanto possibilitar a recarga como a transação.
Ethernet
  Um módulo Ethernet deve estar disponível para a realização do protocolo OCPP viabilizando a gerência e monitoramento das estações de recarga comerciais.
IMD
  É responsável pelo monitoramento da isolação do sistema não aterrado de saída. Mede a impedância entre os terminais positivo e negativo, positivo e terra e negativo e terra. Em caso de falha, desarma a estação de recarga interrompendo o carregamento do veículo.
Conversor CA/CC
  Realiza a conversão da entrada em corrente alternada (CA), retificando em uma saída em corrente contínua (CC). O retificador opera como corretor de fator de potência (PFC), a fim de manter o fator de potência mais próximo possível do valor unitário. A saída do retificador é um barramento CC de tensão superior ao pico da tensão da rede.
Conversor CC/CC
  O conversor CC/CC controla a corrente de saída a partir de um barramento CC regulado pelo retificador na entrada de seus terminais. Idealmente deve ser galvanicamente isolado, característica que eleva a segurança durante a operação.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 266: Especificação: carregadores rápido e ultrarrápido
Características básicas | Características elétricas | Interface local com usuário | Conectividade | Grau de proteção e ambiente | Montagem e dimensões
Conectores do tipo 2, CCS e CHAdeMO. Sempre cabo (em torno de 4 metros). Presença de todos os padrões. Cabo refrigerado a água para potências acima de 150 kW. Uso predominante compartilhado ou púbico. Locais de parada rápida. | Segmentado em faixas de 50, 150 e 350 kW. Alimentação trifásica em 400 V (EU) ou 480 V (EUA) +-10%. Lado CC predominante de 50 a 500 V. Produtos novos possuem faixas maiores (até 1000 V). Recarga CA em 43 kW (até 53 kW). | IHM é padrão, inclusive com granes telas em alguns casos. LEDs relacionados aos conectores apesar da IHM. Presença de leitor RFID. Botão de parada emergencial é obrigatório.. | Meio de comunicação por porta ethernet, Wi-Fi e/ou GPRS/UMTS/LTE. OCPP é mandatório (maioria usa OCPP-S). Suporta tarifação, operação e suporte remotos. | IP 54 / NEMA 3R / IK10 Minimamente -25°C a 45°C Operação ao menos entre 30 e 85% de umidade relativa (sem condensação). Altitude de até 1000 m. Altitudes maiores implicam em operação restrita. | Montagem autoportante. Montagem em elemento único (até 150 kW) ou com potência separada (acima de 150 kW) Recolhimento do cabo pelo usuário. Visual direcionado a bombas de combustível.
Características
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES RÁPIDOS E ULTRARRÁPIDOS
Características:
Na tabela são apresentadas diversas características e aspectos construtivos dos carregadores do tipo rápido e ultrarrápido.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 267: Especificação: carregadores rápido e ultrarrápido
Exemplos de Produtos
Fabricante: EFACEC
Modelo: QC45
Padrões: Tipo 2, CCS e CHAdeMO
Potência: CA (43kW) e CC (50 kW)
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES RÁPIDOS E ULTRARRÁPIDOS
Exemplos de Produtos:
No slide é apresentado uma especificação técnica típica de carregadores rápidos. Nesse modelo há a presença de três tipos diferentes de conectores, sendo um em CA (Tipo 2) e dois em CC (CCS e CHAdeMO). Apesar dos três conectores, este carregador é capaz de fazer até duas recargas simultâneas, sendo uma em CA e outra em CC, com um dos dois padrões.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 268: Especificação: carregadores rápido e ultrarrápido
Exemplos de Produtos
Fabricante: ABB
Modelo: Terra 53
Padrões: Tipo 2, CCS e CHAdeMO
Potência: CA (43kW) e CC (50 kW)
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES RÁPIDOS E ULTRARRÁPIDOS
Exemplos de Produtos:
No slide é apresentado um outro modelo/fabricante de estação de recarga rápida, contando também com três padrões diferentes de conectores. A figura mostra o esquema elétrico da estação, sendo possível notar os componentes de eletrônica de potencia, organizados de forma modular, que são os responsáveis por converter a energia elétrica proveniente da rede (CA) em corrente contínua para o carregamento das baterias dos veículos.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 269: Especificação: carregadores rápido e ultrarrápido
Exemplos de Produtos
Fabricante (modelo): ABB (Terra HP)
Padrões: CCS, CHAdeMO e GB
Tensão de saída: até 920 V
Potência: 160 a 500 kW
Comunicação: 3G, LAN e Wi-Fi
Cabo: Refrigerado a água
Unidade de potência: Externa e modular
Fabricante (modelo): EFACEC (Terra HP)
Padrões: CCS, CHAdeMO ópcional
Tensão de saída: até 920 V
Potência: 160 a 320 kW
Comunicação: 3G, LAN e Wi-Fi
Cabo: Refrigerado a água
Unidade de potência: Externa e modular
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES RÁPIDOS E ULTRARRÁPIDOS
Exemplos de Produtos:
No slide são apresentados dois modelos de estações de carregamento ultrarrápido. Um ponto de interesse a ser observado é que nesses casos, devido a alta potência dos sistemas, os componentes de eletrônica de potência, filtros e proteções associadas, ficam abrigados em um painel externo ao carregador, ao contrpario dos modelos apresentados nos slides anteriores. Outro ponto a destacar são os cabos refrigerados devido a elevada corrente elétrica no período de carregamento com maior potência.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 270: Especificação: carregadores rápido e ultrarrápido
Infraestrutura Modular com Unidade de Potência Compartilhada:
Potência de 50 a 500 kW em plataforma expansível e gestão de energia
Exemplos de Produtos
Rede IONITY, mais de 400 estações de 350 kW na Europa
Unidade de potência modular
Fabricante: ChargePoint
Fabricante: Tritium
Fabricante: Tesla
Rede TESLA, mais de 18000 Superchargers no mundo
Unidade de potência modular
Notes: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARREGADORES RÁPIDOS E ULTRARRÁPIDOS
Exemplos de Produtos:
Da mesma forma que o slide anterior, neste são apresentados mais alguns modelos de estações ultrarrápidas, com destaque para a configuração modular deste tipo de estação. Nesses modelos, dependendo do número de conectores disponibilizados, a unidade de potencia é modular e pode ser incrementada proporcionalmente.
Nesse tipo de abordagem de eletroposto com vários conectores, de modo a otimizar o uso da energia (e ao mesmo tempo evitar ultrapassagens de limites de potência), os sistemas são integrados com gerenciadores de energia, responsáveis pelo controle e balanceamento da potencia demandada nos carregamentos.
REFERÊNCIAS:
...
https://ionity.eu/

## Slide 271: Vídeo: Time-Lapse do uso de um Supercharger Station Tesla, com 20 carregadores
https://www.youtube.com/watch?v=0OE4BnTh69c
Notes: Vídeo: Time-Lapse do uso de um Supercharger Station Tesla, com 20 carregadores
20 estações 125 kW = 2,5 MW !!
Importância de gestão de demanda

## Slide 272: Estações de Carregamento para Ônibus Elétricos
Métodos de Carregamento
Conectores IEC 62196
Recarga de Oportunidade
Flash Charging
Carregamento por meio dos conectores usados em carros elétricos
Podem ser carregadores em CA ou CC, dependendo do ônibus
Método usado em garagens de frotas de ônibus
Carregamento realizada em terminais e pontos de paradas de passageiros
Recarga durante tempo de parada para subida e descida de passageiros
Potência atual entre 150 kW e 600 kW, utiliza pantógrafo
Conceito de recarga de oportunidade, porém mais rápido
Carregamento com potência de 600 kW e superiores
Recargas frequentes (em paradas) permite ônibus com menos baterias
Notes: ESTAÇÔES DE CARREGAMENTO PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS
Métodos de Carregamento:
Em se tratando de infraestrutura de recarga para o carregamento de ônibus elétricos, os métodos de carregamento podem ser basicamente três:
Conectores IEC 62196
  Carregamento por meio dos conectores usados em carros elétricos
  Podem ser carregadores em CA ou CC, dependendo do ônibus
  Método usado em garagens de frotas de ônibus
Recarga de Oportunidade
  Carregamento realizada em terminais e pontos de paradas de passageiros
  Recarga durante tempo de parada para subida e descida de passageiros
  Potência atual entre 150 kW e 600 kW, utiliza pantógrafo
Flash Charging
  Carregamento realizada em terminais e pontos de paradas de passageiros
  Recarga durante tempo de parada para subida e descida de passageiros
  Potência atual entre 150 kW e 600 kW, utiliza pantógrafo
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 273: Estações de Carregamento para Ônibus Elétricos
Recarga de Oportunidade
Opportunity-Charging Station
Notes: ESTAÇÔES DE CARREGAMENTO PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS
Recarga de Oportunidade:
A figura no slide ilustra um esquema básico de um sistema de recarga de oportunidade, composto por três grande blocos, sendo um deles dedicado aos elementos de controle e conectividade, e os outros dois para a parte de potência do carregador, que por sua vez se subdivide nos estágios de entrada e de saída. Nesse esquema, o carregador oferece a possibilidade de alimentação via rede elétrica em CC, mas a configuração mais comum é a que possui alimentação em CA.
REFERÊNCIAS:
... (https://www.greencarcongress.com/2015/06/20150601-edda.html)

## Slide 274: Estações de Carregamento para Ônibus Elétricos
Flash-Charging
Flash-Charging Station
Notes: ESTAÇÔES DE CARREGAMENTO PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS
Flash-Charging::
No caso do carregamento flash-charging, o esquema elétrico apresenta um bloco adicional. Este bloco é dedicado a um sistema de armazenamento de energia (que no caso desta figura, ilustra a aplicação supercapacitores). Os sistema de armazenamento são integrados a este tipo de carregador, de modo a contribuir com potência a ser fornecida para o ônibus, sem que haja impacto na rede elétrica por motivo da elevada corrente demandada no processo da recarga.
REFERÊNCIAS:
... (https://www.greencarcongress.com/2015/06/20150601-edda.html)

## Slide 275: Vídeo: Métodos de recarga de ônibus elétrico (modelo ABB)
https://www.youtube.com/watch?v=OFoH-q2NIlY
Notes: Vídeo: Métodos de recarga de ônibus elétrico (modelo ABB)

## Slide 276: Carregamento indutivo (wireless)
Visão Geral
O carregamento wireless tem como característica principal a presença de um transmissor localizado em solo, e de um receptor instalado no veículo, responsáveis pelo acoplamento indutivo para transferência de potência.
Possui como vantagem a praticidade da recarga e experiência do usuário, mas ainda com desafios em termos de eficiência e usabilidade (posicionamento).
O mercado de carregadores wireless ainda é incipiente, com pouca oferta e aplicação de produtos comerciais, mas com previsão de crescimento de aprox. 47% ao ano de 2020 a 2027.
A tecnologia tem se desenvolvido rapidamente, com soluções (pré)comerciais no mercado com potências equivalentes aos carregadores de recarga lenta e semirrápida com cabo
Notes: CARREGAMENTO INDUTIVO (WIRELESS)
Conforme introduzido inicialmente, um método alternative ao carregamento por meio de cabos é o carregamento indutivo, ou carregamento wireless, tem como característica principal a presença de um transmissor localizado em solo, e de um receptor instalado no veículo, responsáveis pelo acoplamento indutivo para transferência de potência.
Este método possui como vantagem a praticidade da recarga e experiência do usuário, mas ainda com desafios em termos de eficiência e usabilidade (posicionamento). O mercado de carregadores wireless ainda é incipiente, com pouca oferta e aplicação de produtos comerciais, mas com previsão de crescimento de aprox. 47% ao ano de 2020 a 2027.
A tecnologia tem se desenvolvido rapidamente, com soluções (pré)comerciais no mercado com potências equivalentes aos carregadores de recarga lenta e semirrápida com cabo.
REFERÊNCIAS:
…

## Slide 277: Carregamento indutivo (wireless)
Arquitetura típica
Notes: CARREGAMENTO INDUTIVO (WIRELESS)
Arquitetura típica:
O transmissor instalado no solo é composto por um retificador, seguido por um conversor CC/CC e um inversor, responsável por gerar o sinal elétrico em alta frequência. No interior do veículo, o receptor converte esse sinal novamente em CC, que então é injetado nas baterias.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 278: Carregamento indutivo (wireless)
Desafios tecnológicos em desenvolvimento
Notes: CARREGAMENTO INDUTIVO (WIRELESS)
Desafios tecnológicos em desenvolvimento:
Para que a tecnologia de carregamento indutivo se desenvolva e se torne competitiva com o carregamento condutivo, é preciso aprimorar a tecnologia nos seguintes aspectos:
Eficiência na transferência sem fio da energia: atualmente o sistema sem fio não alcança a eficiência dos carregadores condutivos, que pode chegar a 93%.
Posicionamento transmissor-receptor: a eficiência é dependente de um bom alinhamento entre transmissor no solo e receptor no carro. Há soluções que facilitam ou mesmo automatizam esse alinhamento, mas ainda não sempre são efetivas e/ou sofrem na relação custo vs. Benefício.
Velocidade de recarga: já existem produtos comerciais (pré-comerciais) que oferecem soluções compatíveis com carregadores semirrápidos (de até 22kW), mas da mesma forma, devido ao estágio inicial de maturação da tecnologia,
Transferência de potencia através de materiais: uma das aplicações do carregamento indutivo, seria contar com o transmissor instalado sob o pavimento (para carregamento em estacionamentos e vias públicas, por exemplo). Porém, para isso, há necessidade de um aprimoramento ainda maior nos pontos anteriores.
Padronização de carregadores públicos: os carregadores wireless acessíveis ao público terão que operar com diferentes modelos de carros.
Aplicações V2G: uma das tendências para carregamento condutivo de VE é a aplicação de soluções V2G (ou V2X). Para que a solução indutiva seja competitiva com a solução condutiva, seria de interesse poder contar com essa funcionalidade na modalidade wireless também.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 279: Vídeo: Modelo BMW de carregamento wireless
https://www.youtube.com/watch?v=GlrcPrzuPMM
Notes: Vídeo: Modelo BMW de carregamento wireless

## Slide 280: Carregamento indutivo (wireless)
A recarga indutiva dinâmica (ou online) ocorre quando o veículo é carregado em movimento.
Nesse caso, transmissores são instalados sob a via de movimentação do veículo, os quais induzem corrente para recarga no veículo em passagem.
A tecnologia ainda está em estágio de desenvolvimento e de projetos de demonstração.
  A Renault e Qualcomm demonstraram uma prova de conceito com carregamento online de 20 kW com veículo a 110 km/h (em um trecho de 100 m).
A tecnologia ainda não apresenta viabilidade econômica e possui diversos desafios técnicos.
Por outro lado, o conceito permite o uso de veículos com baterias menores (pois estariam ‘sempre’ carregando em movimento) e, assim, mais econômicos
Tendências: carregamento wireless dinâmico
Notes: CARREGAMENTO INDUTIVO (WIRELESS)
Tendências - carregamento wireless dinâmico:
A recarga indutiva dinâmica (ou online) ocorre quando o veículo é carregado em movimento.
Nesse caso, transmissores são instalados sob a via de movimentação do veículo, os quais induzem corrente para recarga no veículo em passagem.
A tecnologia ainda está em estágio de desenvolvimento e de projetos de demonstração.
A tecnologia ainda não apresenta viabilidade econômica e possui diversos desafios técnicos.
Por outro lado, o conceito permite o uso de veículos com baterias menores (pois estariam ‘sempre’ carregando em movimento) e, assim, mais econômicos
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 281: Carregamento indutivo (wireless)
Tendências: carregamento wireless dinâmico
Notes: CARREGAMENTO INDUTIVO (WIRELESS)
Tendências - carregamento wireless dinâmico:
A figura no slide ilustra o processo de recarga sem fio de forma dinâmica, com destaque para os módulos de eletrônica de potência, no circuito transmissor e receptor.
REFERÊNCIAS:
...

## Slide 283: 3.4 Protocolos de Comunicação

## Slide 284: Protocolos de Comunicação
A maior ascensão da mobilidade elétrica forçou a padronização dos sistemas, já que cada fabricante disponibilizava uma tecnologia e mecanismos distintos para o mesmo processo.
Notes: Protocolos de Comunicação
Introdução sobre os protocolos de comunicação.
Referências:

## Slide 285: Protocolos de Comunicação
A padronização viabilizou a operação do serviço de recarga em escala, podendo utilizar diferentes fabricantes de carregadores, e possibilitando a criação de serviços digitais para o auxílio da operação.
Notes: Protocolos de Comunicação
Introdução sobre os protocolos de comunicação....
Referências:

## Slide 286: OCPP
O OCPP (Open Charge Point Protocol) é um protocolo de comunicação para que estações de recarga se comuniquem com sistemas de gerenciamento, tornando possível a integração com outros sistemas ou o faturamento das operações de recarga.
Notes: OCPP
Introdução sobre o OCPP....
Referências:

## Slide 287: OCPP
Esse protocolo foi criado por uma aliança de empresas e pessoas , OCA – Open Charge Alliance, interessadas na interoperabilidade dos sistemas de recarga, já em acordo com as evoluções da sociedade e da modernização do setor elétrico ao redor do mundo.
https://www.openchargealliance.org/
Notes: OCPP
História sobre o protocolo, como encontrar e utilizar...
Referências:

## Slide 288: OCPP
Atualmente o OCPP está em sua versão 2.0, porém as aplicações mais comuns estão nas versões 1.5 e 1.6 do protocolo, as quase já possuem funções dedicadas para todas operações básicas de uma estação.
Notes: Embora esteja atualmente em sua versão 2.0, do ponto de vista prático, as aplicações mais comuns estão nas versões 1.5 e 1.6 do protocolo, as quase já possuem funções dedicadas para todas operações básicas de uma estação como o início e fim de uma recarga, telemedição, configuração, faturamento, etc., embora a versão 1.6 seja mais completa por já tratar de operações como a recarga inteligente, além de permitir um formato mais moderno de comunicação (websocket contra o antigo SOAP da versão 1.5).

## Slide 289
Notes: OCPP
Comparativo entre as versões
Referências:

## Slide 290: OCPP
Embora esse protocolo não faça parte de nenhuma norma, a adoção ampla pelos fabricantes fez com que ele se tornasse padrão na indústria de estações de recarga, mas há casos como o da empresa Wallbox na Europa (embora ela disponibilize uma API OCPP para integração com outros sistemas em nuvem a partir de sua própria nuvem).
Notes: OCPP
O OCPP e a disseminação do protocolo...
Referências:

## Slide 291: ARQUITETURA DO OCPP
Notes: rquitetura do OCPP
Tipos de comandos do ocpp, com envio e resposta.
Referências:

## Slide 292: Estrutura do OCPP 1.5
O OCPP 1.5 é uma versão que contempla as principais funcionalidades para o processo da recarga, totalizando 25 operações que são enviados por meio da estrutura SOAP - Simple Object Access Protocol.
Notes: Estrutura OCPP 1.5
Introdução sobre o OCPP 1.5, tecnologia soap.
Referências:

## Slide 293: Estrutura do OCPP 1.5
Operações iniciadas pelo carregador (charge point) |  | 
Authorize | Boot Notification | Data Transfer
Diagnostics Status Notification | Firmware Status Notification | Heartbeat
Meter Values | Start Transaction | Status Notification
Stop Transaction |  | 
Operações iniciadas pelo central system |  | 
Cancel Reservation | Change Availability | Change Configuration
Clear Cache | Data Transfer | Get Configuration
Get Diagnostics | Get Local List Version | Remote Start Transaction
Remote Stop Transaction | Reserve Now | Reset
Send Local List | Unlock Connector | Update Firmware
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Comandos do OCPP 1.5
Referências:

## Slide 294: Estrutura do OCPP 1.5
O OCPP permite operações de modo bidirecional, ou seja, de origem no carregador com destino ao central system, e origem no central system com destino ao carregador.
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Comandos bidirecionais do OCPP 1.5
Referências:

## Slide 295: Estrutura do OCPP 1.5
Torna-se necessário que a comunicação entre os dois pontos seja “tunelada”, em outras palavras, necessita-se da manutenção de um canal de comunicação entre os dois pontos. A particularidade ocorre no OCPP 1.5, pois os pacotes são enviados em SOAP, sendo o comando do SOAP unidirecional.
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Necessidade de VPN por causa do SOAP
Referências:

## Slide 296: Estrutura do OCPP 1.5
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Arquitetura do SOAP
Referências:

## Slide 297: Estrutura do OCPP 1.5
No carregador, é configurado o endpoint do central system, portanto as operações que são iniciadas pelo carregador chegam ao destino normalmente, a questão torna-se mais complexa quando as operações são iniciadas no central system, já que os principais meios de comunicação utilizam IP dinâmico, o que impede o endereçamento adequado do carregador.
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Parametrizações do SOAP
Referências:

## Slide 298: Estrutura do OCPP 1.5
A utilização de OCPP 1.5 torna inerente o uso de túneis ou máscaras para o contorno do problema da dinamicidade do IP de redes comuns. O caso da rede GPRS é ainda mais complexo, já que o IP pode ser alternado várias vezes por minuto, o que impede o uso de máscara.
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Comentar sobre o GPRS
Referências:

## Slide 299: Estrutura do OCPP 1.5
O primeiro modo possível de contorno é com a utilização de um DNS - Domain Name System que permite mascarar o IP, no caso a solução visa mascarar o IP Dinâmico, de modo que mesmo com as trocas dos IPs, o endereço do carregador se mantém o mesmo. Este tipo de técnica pode ser utilizada quando se trata internet residencial fornecida por provedores convencionais. Apesar de ser simples, ela não se mostrou uma solução, já que boa parte dos provedores passaram a utilizar sistemas de duplo NAT - Network Address Translation, o que impossibilita o uso do DNS, já que o endereço público da rede torna-se um endereço local.
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Comentar sobre DNS
Referências:

## Slide 300: Estrutura do OCPP 1.5
O segundo modo possível é a partir de uma VPN - Virtual Private Network, um túnel de comunicação privado entre duas redes. Este é o modo que necessita de uma maior infraestrutura, parametrização, porém atende com eficácia e estabilidade a demanda de comunicação entre o carregador e o Central System.
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Estruturação de uma VPN
Referências:

## Slide 301: Estrutura do OCPP 1.5
Notes: Estrutura do OCPP 1.5
Exemplo de VPN
Referências:

## Slide 302: Estrutura OCPP 1.6
O OCPP 1.6 já traz a possibilidade de comunicação por meio de websocket, esta que é uma tecnologia que traz a comunicação bidirecional por meio de um TCP - Transmission Control Protocol, de modo que a cada início de comunicação partindo do carregador, o tunelamento está estabelecido, permitindo também ao Central System enviar comandos.
Notes: Estrutura do OCPP 1.6
Introdução do OCPP 1.6
Referências:

## Slide 303: Estrutura OCPP 1.6
Notes: Estrutura do OCPP 1.6
Arquitetura do OCPP 1.6
Referências:

## Slide 304: Estrutura do OCPP 1.6
A estrutura do OCPP 1.6 permite uma infraestrutura muito mais simplificada, de modo que basta o carregador estar conectado à internet, e o endpoint do Central System configurado para que a interação seja iniciada.
Notes: Estrutura do OCPP 1.6
Estrutura de comandos do OCPP 1.6
Referências:

## Slide 305: Outros protocolos
OCPI – Open Charge Point Interface
The Open Charge Point Interface (OCPI) is designed for exchanging information about charge points between charge point operators and e-mobility service providers to enable scalable and automated EV roaming.
OSCP – Open Smart Charging Protocol
OSCP is an open protocol for communications between a charge point management system and an energy management system of a site owner or a DSO system.
OCHP – Open Clearing House Protocol (e-clearing.net)
The Open Clearing House Protocol (OCHP) is an open-source protocol that enables communication between a charging management system and a clearing house system, in a simple and uniform way.
OICP – Open InterCharge Protocol
OICP was developed by Hubject and is an implemented communication standard between e-mobility service provider (EMSP) and charge point operator (CPO) systems through the Hubject platform.
eMIP – eMobility Interoperation Protocol
eMIP, provided by GIREVE, enables roaming of charging services by providing a charge authorization and a data clearing house API and access to a comprehensive charging point database.
ISO15118 –an international standard for bi-directional digital communications between electric vehicles and the charging station. ISO15118 defines a (V2G) communication interface for bi-directional charging/discharging of electric vehicles.
Notes: Outros protocolos
Comentar o slide
Referências:

## Slide 307: 3.5 Interoperabilidade

## Slide 308: Roaming de Redes de Recarga
O Roaming de redes de recarga é comum na Europa e Estados Unidos, pois existe uma grande quantidade de redes independentes, o que exige que o usuário final tenha que se adaptar a cada uma delas, com diferentes cartões ou aplicativos.
Além de beneficiar o condutor do veículo elétrico, o roaming também traz vantagens aos CPOs, já que o pool de usuários aumenta.
Notes: protocolos
Comentar sobre a necessidade de os eMSP buscarem a solução de roaming para aumentar a competitividade e os benefícios a toda a cadeia.
Referências:

## Slide 309: OCPI
O Open Charge Point Interface (OCPI) permite uma configuração de roaming automatizada e escalonável entre Operadores de Ponto de Carga e Provedores de Serviços de e-Mobility. Ele suporta autorização, troca de informações de ponto de recarga (incluindo eventos de transação), troca de registro de detalhes de recarga, e a troca de comandos de recarga inteligente entre as partes.
Notes: OCPI
Estrutura e adesão do OCPI por parte das eMSP..
Referências:

## Slide 310: OICP
Notes: OICP
Estrutura e adesão do OICP por parte das eMSP..
Referências:

## Slide 312: 3.6 Noções de Instalação, Operação e Manutenção de Eletropostos

## Slide 313: Instalações Elétricas
A instalação deve ser projetada e executada conforme as normas técnicas aplicáveis
O nível de complexidade do projeto pode variar muito com porte do equipamento instalado e a complexidade da infraestrutura necessária
Notes: Instalações Elétricas
A instalação elétrica de um carregador de veículo elétrico é semelhante a de diferentes equipamentos, como ar condicionado, por exemplo. Porém com pequenas diferenças que impactam também em diferentes exigências técnicas, como o caso do DR Tipo B. Como qualquer alteração na instalação elétrica, para se instalar um carregador, é necessário primeiro haver uma vistoria no local, a fim de verificar se há algum tipo de limitação técnica na instalação, e se ela vai suportar a nova carga. A instalação elétrica do carregador deve seguir principalmente a norma NBR 5410 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão, 2005, a principal norma e que vai balizar quase a totalidade da temática técnica. Os instaladores também devem estar aptos a realizar a instalação e o procedimento deve seguir a NR-10 – Regulamento de segurança com instalações elétricas. A instalação de um carregador necessita de um projeto elétrico prévio, e emissão de uma ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitido no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, mesmo que não seja obrigatório por parte da distribuidora de energia.
A complexidade de uma instalação de carregadores pode variar muito, dependendo da potência e quantidade de carregadores que serão instalados. Um instalação para um carregador de 3,6 kVA é simples de se fazer, talvez menos complexa que a de um ar condicionado, porém a instalação de um único carregador ultra-rápido de 150 kVA envolve a alocação de um transformador, podendo envolver proteções em média tensão, cabine primária, e demais critérios estabelecidos na NBR 14039 – Instalações Elétricas em Média Tensão. As orientações apresentadas ao longo do curso podem ser aplicadas para carregadores semi-rápidos, com potência de até 22 kVA (trifásico, 32 A). No caso de potências superiores, é necessário que se faça uma avaliação específica com uma equipe técnica qualificada.
Referências:
NBR 5410

## Slide 314: Alimentação
O circuito alimentador deve ser dedicado para a instalação de cada carregador, ou seja, cada circuito pode alimentar somente um carregador, segundo o item 722.314.101 da IEC 60364-7-722.
A infraestrutura elétrica pode ser compartilhada entre os carregadores ou mesmo com a instalação existente.
Notes: Alimentação
Além de se observar a NBR 5410, os projetistas também devem observar a IEC 60364-7-722 – Requisitos para locais ou instalações especiais / Alimentação para veículos elétricos. No item 722.314.101 desta norma, é apresentado que os alimentadores para carregadores de veículos elétricos devem ser dedicados, ou seja, deve ser utilizado um circuito alimentador por carregador.
Apesar de ser obrigatório que o alimentador (cabos, disjuntor, dispositivos de proteção) sejam dedicados, a infraestrutura (eletroduto, leito, eletrocalha) podem ser compartilhados.
Referências:
IEC 60364-7-722

## Slide 315: Alimentação
O dimensionamento do circuito alimentador deve ser feito do mesmo modo que para qualquer carga, porém só deve-se atentar para o fato de que o VE vai manter uma demanda elevada durante a recarga.
O circuito alimentador é sempre em corrente alternada. No caso da carga lenta, o carregador injeta potência em corrente alternada. Já no caso do sistema de carga rápida, a potência é injetada em corrente contínua.
Notes: Alimentação
O modo de projetar um circuito para alimentar um carregador de veículo elétrico não muda em nada de qualquer outro circuito, ou seja, pode ser usada a NBR 5410 e seus critérios de dimensionamento. Porém, é importante observar que um veículo pode ficar carregando na corrente nominal (16 A, 32 A, ...) por até 16 horas, o que acarretará no aquecimento do cabo, disjuntor, por consequência do efeito Joule (perdas ôhmicas por calor), o que poderá comprometer a isolação do condutor e também causar o disparo do disjuntor por sobrecorrente, caso não esteja corretamente dimensionado. Portanto, é importante considerar esse aquecimento e deixar uma “folga” no dimensionamento, mas jamais esquecendo-se que o papel do disjuntor é proteger o cabo, portanto ao aumentar a capacidade do disjuntor, deve-se aumentar também a capacidade de condução do cabo.
Tanto no carregador lento como no rápido e ultra-rápido, a corrente que alimenta o carregador é sempre alternada, sendo injetada da instalação elétrica. A diferença nos modos é que a retificação pode ocorrer dentro do carregador ou mesmo dentro do carro, variando conforme os modos de recarga.
Referências:

## Slide 316: Alimentação
Notes: Alimentação
Todos os tipos de carregadores são alimentados em corrente alternada, sendo a diferença então na forma de corrente que sai do carregador e vai para o veículo elétrico. No caso dos carregadores lentos e semi-rápidos, Modo 2 e Modo 3 de recarga, a corrente é retificada no carregador on board do vecíulo, e então armazenada nas baterias. No caso dos carregadores rápidos e ultra-rápidos, Modo 4 de recarga, a corrente é retificada no próprio carregador e injetada diretamente em corrente contínua nas baterias de veículo. Todo o gerenciamento desta carga das baterias é feita pelo BMS – Battery Management System.
Referências:

## Slide 317: Alimentação
Os critérios adotados para projetar o circuito alimentador, segundo a NBR 5410, são:
Capacidade de condução de corrente
Queda de tensão
Seccionamento automático da alimentação
Notes: Alimentação
O dimensionamento de um circuito alimentador deve considerar três principais critérios, segundo a seção 6.2 da NBR 5410:
Capacidade de condução de corrente
Queda de tensão
Seccionamento automático da alimentação
O projeto de dimensionamento deve atender simultaneamente os três critérios.
Referências:

## Slide 318: Alimentação
Capacidade de condução de corrente
O critério da capacidade de condução de corrente consiste em basicamente aplicar os fatores de correção, e verificar qual seção de cabo é o mais adequado para a corrente que a carga demanda.
Alguns destes fatores de correção, são: temperatura, tipo de linha elétrica, fator de acoplamento, fator de potência.
Notes: Alimentação
A capacidade de condução de corrente é o quanto um condutor, em determinadas condições de aplicação, temperatura e outras variáveis, pode conduzir corrente elétrica ao longo de sua vida útil sem degradar a isolação. Essa degradação acontece por meio do aquecimento excessivo do condutor, e cada tipo de material isolante possui a sua determinada temperatura de trabalho.
O método descrito na seção 6.2.5 da NBR 5410 consiste em se aplicar fatores de correção que influenciam no aquecimento dos condutores e que devem ser considerados no dimensionamento, entre esses fatores estão: método de instalação (eletroduto embutido, eletroduto aparente, cabo multipolar ao ar livre, eletroduto enterrado, ...), temperatura ambiente, resistividade térmica do solo, agrupamento de circuitos, número de condutores carregados, fator de potência. Após aplicar ao condutor previamente selecionado, deve-se verificar se a capacidade de condução de corrente ainda atende ao requisito de projeto. Caso a corrente esteja inferior à necessária, deve-se selecionar um novo condutor e refazer os cálculos com os fatores.
Referências:

## Slide 319: Alimentação
A queda de tensão pode influenciar na operação de recarga do VE, já que os carregadores opera em uma faixa de geralmente 15% da tensão
Queda de tensão
O critério da queda de tensão é importante, especialmente no caso de estações de recarga.
Notes: Alimentação
A queda de tensão é uma consequência natural do efeito Joule, o qual parte da potência transportada é perdida em forma de calor, ao longo do condutor, assim a tensão ao final do alimentador é inferior à inicial. Porém, apesar de inevitável, é dever do projetista controlar o quanto se pode ter de queda de tensão no circuito, já que uma tensão mais baixa que a nominal pode interferir no correto funcionamento de equipamentos, podendo até mesmo causar danos.
Os veículos elétricos possuem internamente sistemas de segurança, e um deles é sobre a tensão de alimentação, sendo assim, caso identificada uma tensão de alimentação geralmente inferior a 15%, é interrompido o processo de recarga, a fim de proteger o carregador on board e demais componentes garanta veículo.
A NBR 5410, no item 6.2.7, estabelece que em nenhum caso a queda de tensão deve ser superior a 5% entre o ponto de entrega da energia até o uso final.
Deve-se calcular a queda de tensão com o condutor selecionado, e caso este não seja suficiente, então deve-se aumentar a seção e realizar novamente os cálculos, verificando se os demais critérios também serão atendidos.
Observação: Neste caso, é importante considerar que algumas edificações já construídas não atendem requisitos adequados de queda de tensão, então mesmo que o projetista garanta uma queda de, por exemplo, 3%, a queda total pode ser ainda maior. A fim de mitigar este risco no projeto, é necessário realizar uma boa vistoria técnica a fim de prever de antemão o problema, e se for o caso considerar uma queda de tensão ainda menor.
Referências:

## Slide 320: Alimentação
Seccionamento automático da alimentação
O uso do DR garante o seccionamento automático da alimentação em caso de falta à terra, gerando a segurança necessária. Pode-se optar por fazer uso de um disjuntor seguido do IDR (Interruptor Diferencial Residual) ou de um DDR (Disjuntor Diferencial Residual).
Notes: Alimentação
O seccionamento automático da alimentação é um mecanismo de proteção que está previsto no item 5.1.2.2.4, e deve ser aplicado a todos os circuitos de uma instalação, e é possível de se projetar e dimensionar para que mesmo um disjuntor, mediante à mínima potência de curto-circuito, possa seccionar. Como a IEC 60364-7-722 no item X obriga o uso do dispositivo DR – Diferencial Residual, o projetista não precisa calcular a coordenação de seccionamento automático do disjuntor, bastando inserir um DR adequado ao circuito.
Referências:

## Slide 321: Proteções
O principal objetivo das proteções em uma instalação elétrica é a proteção dos cabos, usuários e garantir limites de tensão e corrente para os equipamentos. As proteções que serão abordadas são as que garantem a segurança na maior parte das falhas e faltas, e são as proteções suficientes para garantir que nenhum usuário ou equipamento estarão expostos a riscos de danos inaceitáveis.
Notes: Proteções
Algumas proteções são necessárias para se proteger a instalação elétrica, os cabos, os usuários e também equipamentos, como o próprio carregador e o veículo elétrico. O objetivo da proteção é proteger o usuário e equipamento a riscos de danos inaceitáveis, como é o caso de danos que possam colocar a vida em risco, portanto mesmo com o uso das proteções, danos menores podem ocorrer.
Referências:

## Slide 322: Proteções
Proteção contra choque elétrico
A NBR 5410 determina que a proteção contra choques elétricos deve ser realizada a partir da proteção básica e proteção supletiva.
A proteção básica é feita impedindo-se o contato com partes vivas perigosas, como isolação básica, uso de barreira, limitação de tensão.
Notes: Proteções
Comentar sobre a proteção básica da instalação e dos equipamentos, pois não se pode colocar os usuários em risco.
Referências:

## Slide 323: Proteções
Proteção contra choque elétrico
A proteção supletiva é a ação de suprir a proteção contra choques elétricos quando massas ou partes condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas, como equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, isolação suplementar.
Notes: Proteções
Comentar sobre a proteção supletiva da instalação para os casos os quais uma massa pode ser energizada.
Referências:

## Slide 324: Proteções
Proteção adicional, principalmente nos casos onde o usuário da instalação pode estar em condições BB2 (condições úmidas)
ou BB3 (condições molhadas), nas quais a resistência elétrica do corpo humano é menor, elevando muito o risco de fatalidade de um choque elétrico.
Notes: Proteções
Os equipamentos devem ser utilizados por pessoas com diferentes estados de saúde, e com diferentes condições climáticas, e mesmo considerando-se os piores casos, o sistema deve ser seguro...
Comentar de BB2 e BB3
Referências:

## Slide 325: Proteções
O uso de DR para estação de recarga é obrigatório?
Do ponto de vista da NBR 5410, pode não ser. Porém, neste caso, devemos estar atentos à aplicação das normas internacionais, a fim de verificar se há exigências mais restritas, e consultando-se a IEC 60364-7-722 vemos que independentemente do modo de conexão da alimentação do carregador, é necessário o uso de DR.
Notes: Proteções
Comentar a diferença de interpretação entre a NBR 5410 e IEC 60364 do ponto de vista da aplicação do DR.
Referências:

## Slide 326: Proteções
Notes: Proteções
Comentar sobre a estrutura e mecanismo de funcionamento do DR.
Referências:

## Slide 327: Proteções
Os DRs a serem instalados devem ser do Tipo A, e com corrente residual máxima de 30 mA, detecta correntes residuais alternadas e contínuas pulsantes. Mas na edição 18ª da norma, aponta a necessidade de se prover proteção para CC, devido a possíveis faltas entre o veículo e solo, o que gera uma necessidade de se colocar um dispositivo de proteção ou detecção para faltas de 6 mA ou mais, em corrente contínua, sendo este dispositivo de proteção um DR do Tipo B.
Notes: Proteções
Comentar a necessidade do DR Tipo B para casos de fuga de corrente contínua.
Referências:

## Slide 328: Proteções
Notes: Proteções
Apresentar os diferentes sistemas de proteção nos diferentes modos de recarga.
Referências:

## Slide 329: Aterramento
O sistema de aterramento pode ser caracterizado como funcional ou de proteção. O aterramento funcional garante o fechamento do circuito magnético, e assim a condução da corrente pelo circuito. Já o aterramento de proteção visa proteger os usuários, a partir de um caminho para a terra, gerando um caminho para a corrente de falta, sensibilizando o disjuntor e seccionando o circuito. Vale lembrar que em uma edificação o aterramento é único, apesar de possuir duas funções.
Notes: Aterramento
Explicar a importância do sistema de aterramento na estrutura.
Referências:

## Slide 330: Aterramento
Notes: Aterramento
Apresentar a arquitetura do sistema carregador e interno do veículo elétrico, e o uso do sistema de aterramento TN-C-S.
Referências:

## Slide 331: Aterramento
O esquema TT é um pouco menos comum, porém também permitido de se fazer. Recomenda-se fazer somente em casos específicos, observando-se a NBR 5410.
Notes: Aterramento
Em instalações específicas o esquema TT pode ser uma boa solução, porém seu projeto é complexo.
Referências:

## Slide 332: Aterramento
Notes: Aterramento
Explicar a imagem dos diferentes modos de recarga.
Referências:

## Slide 333: Proteção contra Descargas Atmosféricas
O Brasil é campeão mundial em incidência de raios, segundo o ELAT – Grupo de Atividade Atmosfética, do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, são registrados em média 77,8 milhões de raios por ano. Nossas instalações elétricas nem sempre estão seguras o suficiente para evitar danos materiais e à saúde, mesmo com a grande alteração da norma NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas de 2015.
Notes: Descargas Atmosféricas
Apresentar a importância de se projetar o SPDA, dado a incidência de raios.
Referências:

## Slide 334: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Os fabricantes de veículos elétricos realizam testes de incidência direta de descargas elétricas, em condições controladas de laboratório, a fim de avaliar os danos que podem ocorrer nas funcionalidades do veículo, estando o veículo conectado e carregando, conectado e não carregando e não conectado. Mas os danos que possam ser causados por incidência de raios (direta ou indireta) e outros distúrbios da rede não são cobertos pela garantia do veículo.
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Riscos de incidência de descargas atmosféricas ao veículo e carregadores.
Referências:

## Slide 335: Proteção contra Descargas Atmosféricas
O que poderia acontecer a um VE se atingido por um raio?
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Teste real realizado com o e-tron em laboratório com condições controladas.
Referências:

## Slide 336: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Incidência direta no veículo desconectado
Incidência direta no veículo conectado
Incidência indireta no veículo conectado
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Apresentar os três cenários de incidência de raios que podem causar danos nos veículos.
Referências:

## Slide 337: Proteção contra Descargas Atmosféricas
SPDA
Os sistemas de recarga, geralmente são montados em totens ou postes metálicos, sendo assim devem ser equipotencializados com o terra.
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Explicar a importância da equipotencialização das massas.
Referências:

## Slide 338: Proteção contra Descargas Atmosféricas
SPDA
No caso de sistemas em áreas isoladas, estes podem funcionar como captores e descidas naturais, devendo-se prover o aterramento. Deve-se fazer o gerenciamento de risco, a fim de avaliar a real necessidade de se desenvolver um SPDA. O gerenciamento de risco deve ser realizado de acordo com a NBR 5419:2015 – Parte 2. O dimensionamento da malha de aterramento deve ser tal, a fim de evitar tensões de passo e toque perigosas.
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Apresentar o método de aplicação da NBR 5419 e suas partes na instalação de carregadores.
Referências:

## Slide 339: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Apresentar imagem de incidência indireta
Referências:

## Slide 340: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Dissipação da descarga no solo e os níveis de tensão gerados.
Referências:

## Slide 341: Proteção contra Descargas Atmosféricas
MPS
Além da proteção por descargas atmosféricas diretas, é dever do projetista observar os riscos do surto de tensão em decorrência de raios ou mesmo em operações de manobra na rede elétrica.
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
ImportÂncia do DPS.
Referências:

## Slide 342: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Notes: Proteção contra Descargas Atmosféricas
Aplicação do DPS para proteção.
Referências:

## Slide 343: Instalação Civil
As instalações de carregadores lentos e semi-rápidos, de modo geral, não costumam demandar muita intervenção civil, já que recomenda-se, para instalações existentes, executar o encaminhamento aparente, parte da infraestrutura existente.
Notes: Instalação Civil
Como se fazer a instalação civil de carregadores.
Referências:

## Slide 344: Instalação Civil
No Brasil, apesar de ser obrigatório desde a década de 80, muitas instalações não possuem aterramento, isso inclui edificações novas. Portanto, ao se deparar com uma instalação sem aterramento, na qual vai-se instalar um carregador de veículo elétrico, é importante que o projetista adeque a instalação e faça o projeto e execução de aterramento.
Notes: Instalação Civil
Execução do aterramento.
Referências:

## Slide 345: Instalação Civil
Abrigo
Os carregadores, em sua maioria, são IP54, o que significa que têm suportabilidade contra poeira e contra jatos d’água.
Notes: Instalação Civil
Necessidade de abrigo para carregadores.
Referências:

## Slide 346: Instalação Civil
É muito comum instalar carregadores em locais abrigados, já que o usuário precisa interagir com o carregador. Quando o local não é abrigado, algumas soluções podem ser adotadas, como a construção de um abrigo em alvenaria ou mesmo a utilização de um carport.
Notes: Instalação Civil
Tipos de abrigos para carregadores.
Referências:

## Slide 347: Instalação Civil
    Base
Há estações de recarga de diversos tipos, tamanhos e pesos, e em todos os modelos em que forem fixadas ao chão, seja por meio de totens, poste, ou sua própria estrutura, estas devem estar bem fixas, a fim de suportar as forças do vento e possíveis forças de uma pessoa se apoiando ou um carro batendo levemente.
Notes: Instalação Civil
Base de instalação do carregador e sua estrutura.
Referências:

## Slide 348: Mecânica
Notes: Instalação Mecânica
Instalação de um carregador wallbox
Referências:

## Slide 349: Mecânica
Notes: Instalação Mecânica
Instalação de um carregador wallbox
Referências:

## Slide 350: Pole
Notes: Instalação Mecânica
Instalação de um carregador pole
Referências:

## Slide 351: Pole
Notes: Instalação Mecânica
Instalação de poste para sustentação do carregador.
Referências:

## Slide 352: Pole
Notes: Instalação Mecânica
Base para sustentação do poste.
Referências:

## Slide 353: Pole
Notes: Instalação Mecânica
Base para sustentação do poste.
Referências:

## Slide 354: Rede
Alguns modelos de carregador permitem que se conecte via aplicativo de smartphone ou via sistema. Estas aplicações podem ser proprietárias ou de terceiros, e o modo de conexão vai depender do hardware do carregador, mas geralmente são via WiFi, Ethernet, GPRS ou até mesmo via Bluetooth.
Notes: Rede
Disponibilizar arquitetura de rede
Referências:

## Slide 355: Rede
O OCPP é o protocolo que permite que um sistema externo acesse os dados internos do carregador, e portanto se não houver o OCPP no carregador
deve-se prover outro mecanismo para que os dados sejam medidos, armazenados para que assim um agente externo consiga buscar estes registros.
Notes: Rede
Configurar e parametrizar os equipamentos de rede
Referências:

## Slide 356: Boas Práticas de Instalação
Passagem dos cabos
Na etapa da vistoria, o ideal é que se faça o máximo de detalhamento possível e se anteveja todos os possíveis obstáculos. Sendo a passagem dos condutores a etapa mais importante e geralmente a que mais leva tempo na execução, é recomendado que a equipe de vistoria se certifique de que o encaminhamento realmente existe, e que é possível passar os condutores especificados em projeto.

## Slide 357: Boas Práticas de Instalação
Planta baixa
Verificar a disponibilidade da planta baixa, pois há edificações mais novas em que é possível identificar os encaminhamentos para a nova instalação. Lembrando que a prática do as built não é muito comum, então mesmo que se tenha o projeto em mãos, é importante verificar a existência dos dutos e passagens.

## Slide 358: Boas Práticas de Instalação
Infraestrutura nova
As edificações mais novas geralmente possuem eletrodutos reservas, já prevendo alterações na instalação, e nestes casos o ideal é que se faça uso da infraestrutura existente, assim economiza-se na mão de obra e materiais. Porém, de modo geral, o mais recomendado é que se faça uma infraestrutura nova, pois isso dará garantia sobre a passagem do condutor, além de evitar o problema do redimensionamento do condutor de proteção.

## Slide 359: Boas Práticas de Instalação
Dimensionamento com reserva
Quando se opta por realizar o dimensionamento de uma infraestrutura nova, pode ser adequado prever expansão futura, já que o mercado de veículos elétricos ainda tende a crescer muito. Isso evita futuras obras de expansão, e facilidade em novas inserções.

## Slide 360: Boas Práticas de Instalação
Realizar checklist
Durante a vistoria, deve-se verificar muitos detalhes que fazem toda a diferente no desenvolvimento do projeto e de sua execução. Portanto é recomendado que se siga um checklist para que nenhum detalhe passe despercebido.

## Slide 361: Ementa

## Slide 362: 4) INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ELÉTRICO

## Slide 363: 4) INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ELÉTRICO

## Slide 364: 4.1 Impactos Diretos da Integração

## Slide 365: Introdução
Nesta etapa será apresentado o cenário da integração da mobilidade elétrica no sistema elétrico e seus impactos, abordando alguns conceitos e fenômenos necessários para compreender as consequências desses impactos.
Os conceitos de integração e impactos que serão analisados são:
  4.1.1 Qualidade de energia
  4.1.2 Curva de carga
  4.1.3 Sobrecarga de equipamentos

## Slide 366: Classificação dos impactos no sistema elétrico
Impactos na rede
Poblemas de sobrecarga
Problemas de tensão
Magnitude de tensão
Transformadores
Circuitos
Desequilíbrio
harmónicos
Notes: Adaptado de: K. Knezovi´ c, P. Codani, M. Marinelli, Y. Perez “Distribution grid services and flexibility provision by electric vehicles: A review of options,” in Power Engineering Conference (UPEC), 2015 50th International Universities. Stoke on Trent, United Kingdom, Sep. 2015.
Classificação dos impactos no sistema elétrico

## Slide 367: Classificação dos impactos no sistema elétrico
Impactos podem variar de acordo com o lugar de carregamento
Carregamento
Áreas residenciais
Áreas comerciais, industriais
Estações de carregamento público
Notes: VEs podem ser carregados em diferentes lugares, de acordo com as preferencias dos usuários.
O impacto do carregamento pode depender do lugar, do tipo de carregamento (lento, rápido e semirrápido, entre outros)

## Slide 368: Classificação dos impactos no sistema elétrico
Impactos podem variar de acordo com o lugar de carregamento
Carregamento
Áreas residenciais
Áreas comerciais, industriais
Estações de carregamento público
Vantagens
Ajuda a evitar sobrecargas
Permite modos de carregamento lento (contribuindo na preservação da vida útil das baterias) e rápido.
Tarifas de energia mais económicas?
Opção para carregamento emergencial
Notes: O fato de incentivar o carregamento público pode trazer diversas vantagens.
Essas redes podem estar melhor dimensionadas para suportar altas cargas relacionadas com a demandas dos VEs;
Em redes de baixa tensão (carregamento residencial) o impacto pode ser muito negativo.

## Slide 369: 4.1.1 Qualidade de Energia

## Slide 370: Qualidade de energia | conceito
A Qualidade de Energia de um sistema é definida pelos distúrbios que podem ocorrer na forma de onda, magnitude e frequência da corrente e/ou tensão existente.
Nível de confiabilidade relativo à entrega de um sistema de energia elétrica
Notes: QUALIDADE DE ENERGIA | CONCEITO
Conceito: Medida utilizada para expressar o quão adequado uma rede de energia elétrica está, considerando alguns parâmetros que são desejáveis para a operação do sistema. Uma boa qualidade de energia está ligada a um bom funcionamento da rede, sem falhas nas cargas e com níveis de tensão e frequência dentro dos valores previstos.
Importância: Como as redes elétricas estão em constante evolução e crescimento, e no Brasil tem característica interligada, é indispensável a avaliação e controle da qualidade de energia.
Quem deve acompanhar o QEE:
- Consumidores
- Centrais geradoras
- Distribuidoras
- Transmissoras
- Importadores e exportadores de energia
- Operador Nacional do Sistema (ONS)

## Slide 371: Tipos de distúrbio na rede
Surtos de tensão (SAG e SWELL)
Ruídos de linha
Distorção harmônica
Subtensão e Sobretensão
Interrupção
Variação de frequência
Notes: TIPOS DE DISTÚRBIO NA REDE
Há diversos tipos de distúrbios que podem afetar o comportamento de alimentação de um sistema. Eles são classificados e diferenciados pelo período de duração, curto período (SAG e SWELL) ou longo (sub e sobretensão), forma de alteração e as consequência do distúrbio na operação. A seguir iremos apresentar os tipos de distúrbios, suas características, causas, efeitos e medidas para solucionar e evitar a ocorrência de cada distúrbio.

## Slide 372: Distúrbios na rede – Surtos de tensão
TIPO | CARACTERÍSTICA | CAUSA | EFEITO | SOLUÇÃO
SAG | Redução momentânea de 10% a 90% do valor da tensão eficaz | Faltas no sistema, entrada de cargas ou partidas de equipamentos com alta demanda de energia | Parada e mau funcionamento de equipamentos | Utilização de equipamentos de proteção e controle de tensão
SWELL | Aumento de 110% a 180% do valor da tensão eficaz | Desequilíbrio no sistema, saída de cargas elevadas e entrada de banco de capacitores | Degradação ou falha do isolamento dos equipamentos e fontes e queima de componentes | 
CURTA DURAÇÃO
Notes: DISTÚRBIOS NA REDE – SURTOS DE TENSÃO
Primeiramente será apresentado os distúrbios relacionados ao surto ou variação de tensão de curta duração. Dentro dessas características há três tipos mais comuns, o tipo SAG, SWELL e a interrupção.
SAG: O SAG é um distúrbio caracterizado pela redução, em um curto período de tempo, da tensão eficaz do sistema. Essa redução é avaliada de 10% a 90% do valor real do sistema e pode ser causada por alguma falta na rede ou pela entrada ou saída de alta quantidade de carga na rede. Esse tipo de distúrbio causa mau funcionamento dos equipamento, podendo levar a parada total da rede.
SWELL: O distúrbio tipo SWELL é o contrário do SAG, em vez de reduzir a tensão, ele aumenta a tensão eficaz numa variação que pode ir de 110% a 180% e pode ser causado por algum desequilíbrio na rede, também pela entrada ou saída de alta quantidade de carga ou causado pela inserção de banco de capacitores ao circuito.
Ambos os distúrbios (SAG e SWELL) podem ser resolvidos com com a utilização de métodos e equipamentos para controle de tensão, incluindo o uso de métodos de partida de motores, já que consomem grande quantidade de energia.

## Slide 373: Distúrbios na rede – Surtos de tensão
TIPO | CARACTERÍSTICA | CAUSA | EFEITO | SOLUÇÃO
INTERRUPÇÃO (efeito Flicker) | Redução momentânea da tensão para um valor menor que 10% | Faltas do sistema, falha de equipamentos ou mau funcionamento do sistema de controle | Parada e mau funcionamento de equipamentos, além de defeitos em chaveamentos. | Revisão das medidas de proteção pela distribuidora da rede e instalação de nobreaks para as cargas sensíveis
CURTA DURAÇÃO
Notes: DISTÚRBIOS NA REDE – SURTOS DE TENSÃO
Outro tipo de distúrbio de curta duração é a interrupção ou redução para um valor menor que 10% da tensão entregue para o sistema. Essa interrupção pode ser gerada por faltas e mau funcionamento do controle do sistema ou por alguma falha de equipamento, e pode causar parada total do sistema e defeitos nos equipamentos conectados.
A interrupção do sistema pode ser solucionada pela distribuidora responsável através da revisão das medidas protetivas da rede.

## Slide 374: Distúrbios na rede – Surtos de tensão
TIPO | CARACTERÍSTICA | CAUSA | EFEITO | SOLUÇÃO
SUBTENSÃO | Redução de 80% a 90% do valor da tensão eficaz por um período superior a 1 minuto | Entrada de carga, saída de banco de capacitores e sobrecargas no sistema | Aumento de perdas por aquecimento, parada de equipamentos e desligamento do sistema | Instalação de estabilizadores de tensão, verificação da entrada de energia ou redimensionamento dos condutores da instalação
SOBRETENSÃO | Aumento de 110% a 120% do valor da tensão eficaz por um período superior a 1 minuto. | Ajuste incorreto de transformadores, saída de cargas elevadas e entrada de banco de capacitores |  | 
 |  |  |  | Ajuste dos transformadores
LONGA DURAÇÃO
Notes: DISTÚRBIOS NA REDE – SURTOS DE TENSÃO
Além dos surtos de tensão de curta duração, há distúrbios de longa duração que afetam a tensão da rede, são eles: subtensão, sobretensão e black-out.
- Subtensão: A subtensão, como o próprio termo apresenta, é a redução da tensão, na faixa de 80% a 90% da tensão eficaz, por mais de 1 minuto.
Essa subtensão pode ser gerada pela inserção ou retirada de alguma carga ou banco de capacitores do Sistema ou até sobrecarga da rede, e afeta a rede aumentando as perdas devido ao aquecimento, parada de equipamentos e até o desligamento do Sistema.
Para diminuir a subtensão, se o motivo estiver na entrega da energia, pode ser necessário a instalação de estabilizadores de tensão na rede, mas caso o motivo esteja relacionado com a instalação local, pode ser necessário é necessário a verificação do padrão de entrada ou dimensionar novamente os condutores disponíveis naquela instalação.
- Sobretensão: Já o distúrbio de sobretensão é caracterizado pelo aumento da tensão eficaz na faixa de 110% a 120%, por um período maior que 1 minuto. A sobretensão na rede pode ser causada pelo ajuste incorreto nos transformadores da rede ou pela saída ou entrada de alto nível de carga. Esse distúrbio tem o meio efeito causado pela subtensão e pode ser solucionado também com instalação de estabilizadores e com a realização do ajuste nos transformadores.

## Slide 375: Distúrbios na rede – Surtos de tensão
TIPO | CARACTERÍSTICA | CAUSA | EFEITO | SOLUÇÃO
INTERRUPÇÃO (Black-out) | Ausência total de energia (apagão) por um período maior que 1 minuto | Sobrecarga na rede, descargas atmosféricas, racionamento de energia, entre outros | Inoperância completa do sistema | Uso de nobreaks no sistema
LONGA DURAÇÃO
Notes: DISTÚRBIOS NA REDE – SURTOS DE TENSÃO
O black-out na rede, também conhecido como “apagão”, é a ausência total de energia por mais de 1 minuto.
É comum que o black-ou ocorra causado por sobrecargas na rede, racionamento de energia e também por influência de descargas atmosféricas devido ao mau tempo. O black-out causa parada total no sistema, deixando-o inoperante em todas as etapas do processo de energia. Para solucionar e evitar os black-outs, utiliza-se os nobreaks, que atuam como uma fonte de alimentação para o sistema em casos de falha na rede.

## Slide 376: Distúrbios na rede – Distorção na forma de onda
TIPO | CARACTERÍSTICA | CAUSA | EFEITO | SOLUÇÃO
HARMÔNICA | Alteração da frequência fundamental do sistema | Presença de cargas não lineares, fontes chaveadas e motores, ou alimentação inadequada | Sobreaquecimento, sobretensão, diminuição da vida útil dos componentes presentes e operação indevida do sistema | Uso de filtros para correção de FP e isolamento da carga geradora dos harmônicos
RUÍDO | Sinal eletromagnético indesejável e/ou interferência de rádio frequência na rede | Defeitos na operação, instalação e aterramento | Mau funcionamento da carga | Uso de filtros atenuadores, transformadores isoladores e condicionadores de linha.
Notes: DISTÚRBIOS NA REDE – DISTORÇÃO NA FORMA DE ONDA
Em relação aos distúrbios de distorção de forma de onda, existem alguns tipo, entre eles: distorções harmônicas, de ruído e de frequência.
Harmônica: Os distúrbios de distorções harmônicas são os mais comum quando há a presença de uma carga não linear no sistema, mas também ocorre na presença de fontes chaveadas, motores ou erro na alimentação. Ele é caracterizado pela mudança na frequência fundamental do sistema e pode causar superaquecimento da rede, sobretensão, redução da vida útil dos equipamentos conectados e defeitos na operação do sistema. Para reduzir as harmônicas presentes, é necessário o uso de filtros que corrigem o fator de potência e também identificar e isolar a carga que está gerando as distorções harmônicas.
Ruído: O ruído é a presença indesejável de um sinal eletromagnético e a interferência de rádiofrequência na rede, geralmente gerado por defeitos tanto de operação, como de instalação. O ruído no sistema causa mau funcionamento das cargas conectadas e pode ser reduzida com a presença de filtros atenuadores, transformadores e condicionadores de linha.

## Slide 377: Distúrbios na rede – Distorção na forma de onda
TIPO | CARACTERÍSTICA | CAUSA | EFEITO | SOLUÇÃO
FREQUÊNCIA | Aumento ou redução de 0,5 Hz da frequência prevista para o sistema | Faltas no sistema de transmissão, saída de cargas elevadas e variações de potência de carga | Mau funcionamento, sobreaquecimento e queima de equipamentos | Controle centralizado da geração e consumo
Notes: DISTÚRBIOS NA REDE – DISTORÇÃO NA FORMA DE ONDA
Por último, a distorção da frequência é caracterizada pelo aumento ou redução da frequência prevista em 0,5 Hz. Essa variação pode ser gerada pela entrada ou saída de altos níveis de cargas na rede e alguma falta no sistema de transmissão da energia. A variação de frequência dentro dessa faixa, pode causar, dentre alguns problemas, o sobreaquecimento do sistema elétrico e até a queima de equipamentos, e pode ser solucionado através de sistemas de controle da geração e consumo, papel este que é de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS).

## Slide 378: Normas e Regulamentos
ANEEL/PRODIST – Módulo 8
  Revisão 10 em vigência desde 01/01/2018
“Estabelecer os procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica - QEE, abordando a qualidade do produto e a qualidade do serviço prestado e a qualidade do tratamento de reclamações.”
Notes: NORMAS E REGULAMENTOS
Como todo o processo envolvendo o Sistema Elétrico no Brasil, os procedimentos de qualidade de energia também são regulados e normatizados pela ANEEL. Essas normas se encontram no módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional). Este módulo aborda tópicos referente a qualidade de energia, qualidade de produto/serviço e outros temas relacionados a entrega de energia ao consumidor.

## Slide 379: PRODIST – Distorções harmônicas
  Distorção harmônica total:
  “Composição das distorções harmônicas individuais que expressa o grau de desvio da onda em relação ao padrão ideal, normalmente referenciada ao valor da componente fundamental.” - ANEEL
  Fonte: PRODIST - ANEEL
Notes: PRODIST – DISTORÇÕES HARMÔNICAS
É importante salientar que em todo sistema ocorre falhas e distúrbios, mas o sistema elétrico deve garantir que esses distúrbios sejam mínimos, que o tempo de duração seja o mínimo possível e que afete a menor quantidade de consumidores. Para isto, o PRODIST estabelece alguns níveis limites para as distorções apresentadas anteriormente.
Com relação às distorções harmônicas totais, que são as distorções que apresentam o grau de desvio da tensão em comparação ao valor fundamental, seus limites de variação seguem a Tabela 2 apresentada no PRODIST. Os limites de variação são classificados de acordo com o valor da tensão nominal, divididos em: tensão nominal menor que 1 kV, tensão nominal maior que 1 kV e menor que 69 kV e tensão nominal maior que 69 kV e menor que 230 kV. A partir dessa classificação é definido o limite em porcentagem de cada indicador, sendo eles:
DTT: Distorção harmônica total de tensão
DTTp: Distorção harmônica total de tensão para as componentes pares não múltiplas de 3
DTTi: Distorção harmônica total de tensão para as componentes ímpares não múltiplas de 3
DTT3: Distorção harmônica total de tensão para as componentes múltiplas de 3

## Slide 380: PRODIST – Variação de tensão (curta duração)
  Fonte: PRODIST - ANEEL
Notes: PRODIST – VARIAÇÃO DE TENSÃO (CURTA DURAÇÃO)
A ANEEL classifica as variações de tensão de curta duração em dois tipo: variação momentânea de tensão e variação temporária de tensão. Elas se diferenciam pelo período de duração, conforme representada na Tabela 7 do módulo do PRODIST.
A interrupção, afundamento (SAG) e elevação (SWELL) momentânea tem o período de duração igual ou inferior a 3 segundos.
A interrupção, afundamento (SAG) e elevação (SWELL) temporária tem o período de duração maior que 3 segundos e inferior a 3 minutos.

## Slide 381: PRODIST – Desequilíbrio de tensão
“O desequilíbrio de tensão é o fenômeno caracterizado por qualquer diferença verificada nas amplitudes entre as três tensões de fase de um determinado sistema trifásico, e/ou na defasagem elétrica de 120º entre as tensões de fase do mesmo sistema.” - ANEEL
  Fonte: PRODIST - ANEEL
Notes: PRODIST – DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO
Com relação ao desequilíbrio de tensão, que é caracterizado pela diferença de parâmetros nas fases de um sistema trifásico, seus limites de desequilíbrio são definidos da seguinte forma:
Para tensões iguais ou inferiores a 1 kV, o fator de desequilíbrio permite 3% de variação
Para tensão entre 1 kV e 230 kV, o fator de desequilíbrio permite uma variação de 2%

## Slide 382: PRODIST – Variação de frequência
  Fonte: PRODIST - ANEEL
Notes: PRODIST – VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA
Segundo regulação da ANEEL com relação a variação de frequência na rede elétrica no Brasil, é permitido o sistema operar com frequência entre 59,9 Hz a 60,1 Hz, mas com a ocorrência de distúrbios, essa variação pode ser alterada para valores entre 59,5 Hz a 60,5 Hz com duração de no máximo 30 segundos, devendo, após esse período, retornar ao valor aceitável de frequência sem nenhum comprometimento à rede.

## Slide 383: Influência dos VEs na Qualidade de Energia
Fonte: Dissertação - Análise do Carregamento de Veículos elétricos na Curva de carga do Transformador de Distribuição
Notes: INFLUÊNCIA DOS VEs NA QUALIDADE DE ENERGIA
Sabe-se que a mobilidade elétrica e o uso de veículos elétricos já é uma realidade e cada vez mais fará parte do setor elétrico. Devido a essa crescente demanda, é necessário estar atento a participação desses agentes e analisar os possíveis cenários do processo de energia, tanto na geração, quanto na transmissão e distribuição.
Dependendo da quantidade, local e período demandado para a recarga de veículos elétricos, essas recargas pode afetar alguma das etapas do sistema elétrico, como:
Aumentar o preço da energia em locais com alta demanda e baixa capacidade geração.
Dificultar o controle de frequência e capacidade do sistema em horas de ponta, afetando a operação e transmissão do sistema.
Sobrecarregar a rede com a alta demanda de recargas, prejudicando a distribuição de energia.

## Slide 384: Influência dos VEs na Qualidade de Energia
Notes: INFLUÊNCIA DOS VEs NA QUALIDADE DE ENERGIA
Sabendo do papel que a mobilidade elétrica exerce no sistema elétrico e das possibilidades de atuação desses ativo na rede, é importante analisar e estudar como eles impactam diretamente na qualidade do sistema.
Sabe-se que o processo de recarga de um veículo elétrico é composto por dispositivos de conversão eletrônica de potência que possui uma característica não linear. Essa característica em uma rede causa alto nível de distorções harmônicas e outras distorções que podem afetar, dependendo do tipo de recarga e veículo, negativamente a entrega de energia a rede em questão.
A partir de agora iremos analisar o impacto dos veículos elétricos na qualidade de energia.

## Slide 385: Perfil de consumo de energia
RECARGA LENTA | 
Tensão (V) | 220
Fases | 1
Corrente (A) | ≤16
Potência (kW) | ≤7,4
Fonte: Artigo - Field Investigation of the Power Quality Impact of Electric Vehicles in Secondary Residential Systems
Notes: PERFIL DE CONSUMO DE ENERGIA
Antes de entrar no impacto do VE na rede elétrica, é importante entender como ocorre eletricamente a recarga de um veículo e entender o perfil de consumo. Devemos salientar que as curvas e características aqui apresentadas sofrem alteração dependendo do veículo, potência e carregador utilizado.
Na mobilidade elétrica classificamos os tipos de recargas de acordo com o tempo utilizado para uma recarga de 80% , fator que está diretamente relacionado à potência do carregador utilizado no processo.
Com relação aos carregadores lentos, em geral eles são conectados a uma alimentação monofásica de 220 V e possuem uma potência de até 7,4 kW. De acordo com a sua curva de carga apresentada, a recarga dura em torno de 8 horas e possui uma característica bem linear e constante, sofrendo poucas alterações no comportamento da carga.

## Slide 386: Perfil de consumo de energia
RECARGA SEMI-RÁPIDA | 
Tensão (V) | 380
Fases | 3
Corrente (A) | ≤32
Potência (kW) | ≤22
Fonte: Artigo - Field Investigation of the Power Quality Impact of Electric Vehicles in Secondary Residential Systems
Notes: PERFIL DE CONSUMO DE ENERGIA
Os carregadores de carga semi-rápida são alimentados por uma rede trifásica de 380 V e tem potência de até 22 kW.
Nota-se em sua curva de consumo que a energia total consumida permanece em torno de 20 kW durante o período correspondente à 80% da carga total de veículo e logo após diminui gradativamente o consumo e o fator de potência até o final da recarga.

## Slide 387: Perfil de consumo de energia
RECARGA RÁPIDA | 
Tensão (V) | 380
Fases | 3
Corrente (A) | ≤64
Potência (kW) | ≤40
Fonte: Artigo - Field Investigation of the Power Quality Impact of Electric Vehicles in Secondary Residential Systems
Notes: PERFIL DE CONSUMO DE ENERGIA
Os carregadores de carga rápida são alimentados por uma rede trifásica de 380 V e em geral tem potência de até 40 kW.
Nota-se em sua curva de consumo que a energia total consumida permanece em torno de 38 kW durante o período correspondente à 80% da carga total de veículo e logo após diminui gradativamente o consumo e o fator de potência até o final da recarga.

## Slide 388: Estudo de caso – carga lenta
Recarga lenta
Impacto na tensão
Impacto corrente no neutro
Impacto na frequência
Fonte: Artigo - Field Investigation of the Power Quality Impact of Electric Vehicles in Secondary Residential Systems
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA LENTA
Devido à situação inicial da mobilidade elétrica no Brasil, ainda existem pouco estudos sobre os veículos elétricos, suas recargas e como afetam o sistema elétrico. Grande parte dos estudos existentes apresentam apenas dados laboratoriais, com características bem pontuais e pouco abrangentes. Para exemplificar e apresentar aqui o comportamento da recarga de veículos elétricos, foi utilizado um estudo realizado pela CPFL Energia, empresa de grande influência no setor elétrico brasileiro, onde foi coletado dados de veículos reais para a realização da análise da presença da carga num sistema elétrico residencial comum.
Analisando o comportamento da carga lenta, podemos obter dados e características do impacto do veículo na tensão, corrente e frequência do sistema. No gráfico apresentado compara-se o comportamento do consumo em um sistema sem carga (faixa pontilhada) com o consumo de um sistema com a presença da recarga (faixa contínua) no período das 22h até às 04h. Nota-se a discrepância da média de consumo nos dois cenários.

## Slide 389: Estudo de caso – carga lenta
Impacto da tensão
Fonte: Artigo - Field Investigation of the Power Quality Impact of Electric Vehicles in Secondary Residential Systems
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA LENTA
O impacto da recarga do veículo elétrico no comportamento da tensão é apresentado no gráfico, onde nota-se uma variação da tensão na rede no início da carga, porém dentro dos limites estabelecido pela ANEEL no PRODIST de 3,0%, e ao final da carga o impacto foi menos significativo, devido a característica do cenário elétrico independente da presença do VE. Em geral, podemos dizer que a recarga lenta tem um impacto de baixo nível na rede elétrica

## Slide 390: Estudo de caso – carga lenta
Fonte: Artigo - Field Investigation of the Power Quality Impact of Electric Vehicles in Secondary Residential Systems
Impacto da corrente de neutro
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA LENTA
Com relação ao impacto do veículo elétrico na corrente do neutro da rede em que se encontra conectado, podemos concluir que há baixa variação com a presença da recarga na rede.

## Slide 391: Estudo de caso – carga lenta
Impacto na frequência
Fonte: Artigo - Field Investigation of the Power Quality Impact of Electric Vehicles in Secondary Residential Systems
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA LENTA
Como visto nos distúrbios que afetam a qualidade de energia, analisar o comportamento da frequência da rede elétrica é essencial, visto que boa parte dos distúrbios afetam justamente a frequência entregue. Sendo assim, além dos aspectos de tensão e corrente, o estudo também analisou o comportamento da frequência durante a carga dos veículos elétrico com um recarga do tipo lenta. O gráfico apresenta essa análise a mostra a variação da frequência com a entrada da carga do VE na rede e nota-se que a frequência sofre um aumento de frequência, mas dentro do limite estabelecido pela ANEEL, permanecendo inferior a 60,1 Hz.

## Slide 392: Estudo de caso – carga rápida
Renault Zoe - 2 h e 45 min de recarga
Recarga rápida
  impacto na corrente
  impacto na potência
  impacto no FP
  distorções harmônicas
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA RÁPIDA
Para análise da qualidade de energia da carga rápida, estamos utilizando um estudo que apresenta dados de consumo e distorção harmônica da recarga de um Renault Zoe. Para a obtenção dos dados aqui descrito foi realizado uma recarga com duração de 2h e 43 minutos, sendo que mais de 99% da carga foi efetuada em cerca de 45 minutos. De acordo com os dados obtidos, iremos analisar o impacto da recarga rápida na corrente, nas componentes de potência, fator de potência e as distorções harmônicas presentes na rede.

## Slide 393: Estudo de caso – carga rápida
Fonte: Caracterização do Impacto da Recarga Lenta e Rápida de Veículos Elétricos na Qualidade de Energia da Rede de Distribuição
Análise da corrente
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA RÁPIDA
De acordo com o comportamento da corrente apresentado no gráfico, durante o processo de recarga rápida do veículo, nota-se que a corrente sofreu oscilações no início da carga, durante o período de estabilização, e então ficou constante durante maior parte da recarga. Após 30 minutos de estabilização, a amplitude da corrente cai drasticamente até a recarga ser interrompida.

## Slide 394: Estudo de caso – carga rápida
Fonte: Caracterização do Impacto da Recarga Lenta e Rápida de Veículos Elétricos na Qualidade de Energia da Rede de Distribuição
Análise de Potência Ativa, Reativa e FP
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA RÁPIDA
Seguindo a análise da carga rápida do VE, observa-se que a potência ativa total (curva verde), assim como a corrente mostrada anteriormente, apresenta oscilações no início da carga e depois estabiliza em torno de 38 kW. Posteriormente possui características semelhante a curva da corrente, sofrente alta queda após os 30 primeiros minutos de recarga.
Já o fator de potência permaneceu próximo ao valor considerado ideal para um sistema de qualidade (unitário) nos primeiros 30 minutos, período de operação em máxima carga, e em seguida, quando a corrente e a potência ativa diminuem e a potência reativa aumenta, seu nível reduz para 0,45 com caráter capacitivo e assim permanece até o final da carga.

## Slide 395: Estudo de caso – carga rápida
Fonte: Caracterização do Impacto da Recarga Lenta e Rápida de Veículos Elétricos na Qualidade de Energia da Rede de Distribuição
Análise da distorção harmônica da tensão
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA RÁPIDA
Sabendo dos comportamentos dos parâmetros analisados anteriormente, observa-se a presença de distorção harmônica total (DHT) em cada fase de alimentação. Como a variação da taxa de distorção permita pela ANEEL no PRODIST para esse nível de tensão é de 10%, concluímos que as distorções presentes na recarga rápida são aceitáveis e pouco afetam a qualidade de energia presente.

## Slide 396: Estudo de caso – carga rápida
Fonte: Caracterização do Impacto da Recarga Lenta e Rápida de Veículos Elétricos na Qualidade de Energia da Rede de Distribuição
Análise da distorção harmônica da corrente
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA RÁPIDA
Por fim, analisa-se o comportamento da distorção harmônica total da corrente do sistema, onde podemos observar um alto nível de distorção no período inicial da recarga, com valores acima de 95% de variação da corrente devido aos picos de corrente, porém logo após o processo de estabilização do sistema, essa distorção cai consideravelmente.

## Slide 397: Estudo de caso – medição do transformador
Análise feita com uma vizinhança em torno de 30 unidades consumidoras
Fonte: Artigo - Field Investigation of the Power Quality Impact of Electric Vehicles in Secondary Residential Systems
Notes: ESTUDO DE CASO – CARGA RÁPIDA
Além das medidas e análises feitas na unidade consumidora de um usuário de veículo elétrico, para uma melhor noção do impacto da recarga de VEs na rede, é necessário avaliar o comportamento de um cenário mais abrangente, com recargas simultâneas e em maior quantidade. Para isto, foi realizado a análise do transformador de serviço que atende uma residência com um carregador lento de veículos elétricos e mais 30 residência ao seu entorno.
No primeiro gráfico temos a representação da comparação do comportamento da potência em uma residência em dois dias diferente, com a recarga e sem a recarga no período das 21h30 as 03h30. Por ela é possível provar que uma unidade carregadora não é responsável por grandes aumentos e distorções na rede. É necessário mais de um ponto de recarga em uso no mesmo circuito para alterar o comportamento da rede de forma considerável.
Já no segundo gráfico é possível observar uma alteração de tensão na rede um pouco mais significativa, tanto no início da carga, quando ao final. Porém, mesmo essa alteração permanece dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL no PRODIST.

## Slide 398: Vídeo: Social Module for Charging Stations

## Slide 399: Bibliografia
SAUSEN, Jordan Passinato. Análise do Carregamento de Veículos elétricos na Curva de carga do Transformador de Distribuição. 2017. 101 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2017.
PADILLA, Julian Villelia. Qualidade de Energia Elétrica. O Setor Elétrico, São Paulo, p. 92-105, mar. 2008.
D. R. Pinto et al., "Field investigation of the power quality impact of electric vehicles in secondary residential systems," 2018 18th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), Ljubljana, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICHQP.2018.8378904.
ARIOLI, Vitor Torquato et al. Caracterização do Impacto da Recarga Lenta e Rápida de Veículos Elétricos na Qualidade de Energia da Rede de Distribuição. In: XXII SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 22., 2016, Curitiba. Caracterização do Impacto da Recarga Lenta e Rápida de Veículos Elétricos na Qualidade de Energia da Rede de Distribuição. Curitiba: -, 2016. p. 1-12

## Slide 400: 4.1.2 Curva de Carga

## Slide 401: Bateria e Armazenamento de Energia
Baterias: equipamentos compostos por uma ou mais células eletroquímicas usados para fornecer energia através de reações químicas, o que força o fluxo de elétrons em um caso com circuito fechado.
Célula eletroquímica utilizada na propulsão dos veículos elétricos:
baterias de íons de lítio do tipo recarregáveis
Notes: BATERIA E ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
Antes de abordar a curva de carga em si, é necessário entender o que são as baterias e como elas operam em um veículo elétrico. Baterias são equipamentos compostos por uma ou mais células eletroquímicas usados para fornecer energia através de reações químicas que acontecem dessas chamadas células, o que força o fluxo de elétrons em um caso com circuito fechado. Nos veículos elétricos e na indústria automobilística em geral, as baterias utilizadas são as de características recarregáveis, ou seja, não só fornecem energia como também armazenam. Nos VEs, o tipo mais utilizado são as baterias de íons de lítio. Existem modelos diferentes destas baterias, com composições químicas distintas, porém todas com a presença do lítio.

## Slide 402: Parâmetros da célula eletroquímica
Parâmetros importantes para análise da curva de carga:
CAPACIDADE
CORRENTE DE CARGA E DESCARGA
TENSÃO
Notes: PARÂMETROS DA CÉLULA ELETROQUÍMICA
Para entender o processo de recarga dos veículos elétricos, é preciso apresentar os parâmetros que definem a curva de carga e o comportamento da célula eletroquímica. A análise da curva de carga se dá avaliando o comportamento de três principais grandezas da célula: capacidade, corrente de carga e descarga e tensão.

## Slide 403: Capacidade (Ah)
Capacidade de fornecimento de corrente durante um hora para passar por um ciclo de descarga completo.
Ajuda a fornecer uma aproximação da capacidade em termos de energia (Wh)
Notes: CAPACIDADE (Ah)
O primeiro parâmetro que compõe o comportamento da carga é a capacidade da célula eletroquímica. A capacidade, medida em ampere-hora, expressa a quantidade de corrente que a célula, teoricamente, pode fornecer em uma hora para finalizar um ciclo completo até descarregar. Esse parâmetro possui um valor teórico, pois na prática, as células eletroquímicas não podem ser completamente descarregadas, tendo sempre uma corrente residual em seu circuito. A capacidade, multiplicada pela tensão nominal da célula, fornece uma aproximação da capacidade em termos de energia em watt-hora de uma célula (aproximação devido à queda natural de tensão da célula durante o processo de descarga).

## Slide 404: Corrente de Carga e Descarga
Indica quanto de corrente uma célula é capaz de fornecer
exemplo: uma bateria de 60 Ah possui uma corrente 1C de 60 A
Esse parâmetro explica o motivo da utilização de baterias de lítio. A células de lítio possuem em torno de 10C para descarga e casos de 0,5C, 1C ou até maiores para recarga
CAPACIDADE
Notes: CORRENTE DE CARGA E DESCARGA
O segundo parâmetro, a taxa de carga/descarga, o parâmetro C, indica quanto de corrente uma célula é capaz de fornecer. Uma corrente de 1C representa a corrente da capacidade da bateria (exemplo: uma bateria de 60 Ah possui uma corrente 1C de 60 A), sendo a corrente que pode ser fornecida durante uma hora, em teoria. Esse parâmetro é importante porque a especificação de uma célula sempre possui indicação da corrente máxima de carga e descarga orientada ao parâmetro C. Células de lítio, em especial são conhecidas por possibilitarem o uso de grandes correntes (em torno de 10C para descarga e casos de 0,5C, 1C ou até maiores para recarga).

## Slide 405: Tensão
Indica qual a tensão de operação da célula
Auxilia na vida útil do componente
A ultrapassagem dos limites (inferior e superior) de tensão nas baterias de lítios interferem consideravelmente na qualidade do componente.
Notes: TENSÃO
O terceiro parâmetro, a tensão da célula, indica qual a tensão em que a célula comumente opera, e é acompanhado dos limites inferior e superior de operação, os quais não podem ser ultrapassados para preservar a vida útil do componente. Para o caso das células de lítio, as mais relevantes desse contexto, a tensão da célula é considerada um parâmetro extremamente importante, dado que, ao contrário das baterias de chumbo-ácido, por exemplo, a ultrapassagem é extremamente degradante, interferindo na qualidade do componente.

## Slide 406: Processo de Recarga
Fase 1: Corrente constante
Bateria é recarregada rapidamente enquanto o nível de tensão de suas células é normalizado
Fase 2: Tensão constante
Alimentação constante até a finalização
da recarga, aumentando a capacidade e
equalizando as células.
Notes: PROCESSO DE RECARGA
Entendidos esses três conceitos, podemos falar mais a fundo sobre o processo de carga e descarga da bateria em si. Sobre o processo de descarga, não há grandes segredos que vão além da preservação do limite de descarga máxima, acima do limite teórico, que determina o quanto de energia pode ser de fato utilizada, e abaixo do qual a célula desce além de seu limite inferior de tensão, da máxima corrente permitida e da perda de capacidade de entrega de potência em baixa capacidade por conta da queda de tensão natural da célula.
Já durante a recarga, o processo é um pouco mais complexo e possui duas fases importantes: a fase de corrente constante e a fase de tensão constante. Na fase de corrente constante, a bateria é recarregada rapidamente enquanto o nível de tensão de suas células é normalizado, conforme apresentado no gráfico. Em seguida, aplica-se uma recarga em tensão constante que visa terminar o carregamento sem que haja degradação da célula, de modo que ela lentamente aumenta sua capacidade, dado que o aumento da resistência interna da célula acarreta uma corrente cada vez menor de recarga. Em bancos de baterias, essa fase de tensão constante tem ainda outra função, a de permitir que as células possam ser equalizadas, o que é possível em correntes mais baixos, dado que o processo de equalização é lento.

## Slide 407: Curva de Potência
Gráfico a)
carga rápida
Gráfico b)
carga lenta
Notes: CURVA DE POTÊNCIA
É devido a essas características de tensão e corrente apresentadas anteriormente, que tipicamente fala-se de recarga rápida de veículos elétricos apenas até que a bateria atinja cerca de 80 %, dado que após essa capacidade, a velocidade de recarga tende a cair, como mostra o gráfico a), do perfil de recarga rápida de um BMW i3, com início da recarga a 20 % e término em 100 %.
Nota-se, no entanto, que mesmo para recarga lentas, como mostrado no gráfico b), o comportamento de corrente e tensão constante também ocorre, mas de forma mais tardia, e com início antes dos 80 %, dado que que a potência mais baixa no início da recarga permitiu um carregamento mais ordenado e com equalização das células. Abaixo, uma recarga lenta do mesmo veículo BMW i3.

## Slide 408: Sistema de Proteção
BMS - Baterry Management System
Funções:
Monitorar e proteger o banco de baterias
Verificar tensão, corrente e temperatura
Determina a corrente de recarga
Notes: SISTEMA DE PROTEÇÃO
BMS, do inglês battery management system, é o dispositivo responsável por monitorar e proteger o banco de baterias. Ele verifica a tensão de cada célula, a corrente que passa pelo banco e a temperatura do conjunto e atua no caso de necessidade, abrindo o circuito para preservar o banco. É também o BMS quem, durante o carregamento, determina a corrente de recarga, solicitando ao conversor CA/CC (corrente alternada para corrente contínua), responsável por efetuar a recarga propriamente dita, os níveis adequados de tensão e corrente para a recarga.
O equipamento de conversão CA/CC é comumente encontrado no interior dos veículos, o que permite que o veículo se conecte a rede de corrente alternada, sendo chamado nesses casos de carregador onboard, geralmente de potência baixa (até 7,4 kW), monofásico, sendo responsável por recargas mais lentas do veículo, mas também pode ser encontrado para potenciais maiores, de até 43 kW em veículos que não podem ser carregados diretamente em corrente contínua. Quando o veículo não possui o carregador onboard, ou quando é apto a carregar em correntes elevadas na forma contínua por fonte externa, o carregador é encontrado na estação de recarga e faz fora do carro a conversão de sinal, sempre orientado pelo BMS, que, através de protocolos específicos, orienta a estação para atender o perfil ideal de recarga.

## Slide 409: Vídeo: Processo de Recarga e Smart Charging

## Slide 410: 4.1.3 Sobrecarga de Equipamento

## Slide 411: Sobrecarga
Excesso de carga conectado em um mesmo circuito, elevando a corrente que circula pelos condutores para além do seu limite máximo, causando consequências na instalação.
Típico exemplo de sobrecarga com equipamentos simples residenciais
Exemplo de uma residência com a presença de um eletroposto
Notes: SOBRECARGA
Um fator importante no estudo da integração da mobilidade elétrica com a rede, é a questão da sobrecarga, não apenas no sistema elétrico em geral, mas nas instalações onde os carregadores de veículos elétricos estarão inseridos. É necessário analisar o projeto para

## Slide 412: Sobrecarga na instalação de eletropostos
Método da capacidade de condução de corrente para determinar a seção do condutor na instalação:
  Definição o método de instalação
  Definição do tipo de isolamento do cabo
  Identificação da seção
  Correção da temperatura
  Correção da resistividade do solo
  Fator de agrupamento de circuitos
  Capacidade de condução
Notes: SOBRECARGA NA INSTALAÇÃO DE ELETROPOSTOS
Visto que um carregador de veículo elétrico quando está em uso necessita de uma alta demanda do sistema, é importante garantir que o circuito que o alimenta irá suportar essa demanda sem oferecer riscos à instalação, usuário e à operação. Por este motivo, no projeto de instalação de eletropostos, é importante realizar o correto dimensionamento dos condutores para o bom funcionamento do carregador e dos demais equipamentos presentes na instalação, eliminando as chances de sobrecarga e suas consequências. Para isso, é necessário se atentar a alguns pontos importantes para a determinação da seção dos condutores que se farão presentes na instalação do carregador. São estes:
  Definição o método de instalação
  Definição do tipo de isolamento do cabo
  Identificação da seção
  Correção da temperatura
  Correção da resistividade do solo
  Fator de agrupamento de circuitos
  Capacidade de condução

## Slide 413: Influência da Sobrecarga nos Condutores
A seção dos condutores é dimensionada de acordo com a necessidade de condução de corrente exigida pelo equipamento conectado
Através do Efeito Joule, o superaquecimento dos condutores é um importante fator a se analisar.
  Efeito Joule: Parte da potência é dissipada em forma de calor no condutor
Cada tipo de condutor terá, então, uma temperatura máxima de sobrecarga associada.
Temperatura limite de sobrecarga: Temperatura na qual o condutor pode permanecer por 100 horas ao ano, a cada 12 meses, ou um total de 500 horas durante a sua vida útil
Notes: INFLUÊNCIA DA SOBRECARGA NOS CONDUTORES
Sabendo que os cabos são dimensionados de acordo com a necessidade de corrente que o circuito que ele atende, sabe-se também que quanto maior a quantidade de corrente necessária, maior será a seção do condutor. A principal consequência da sobrecarga em um sistema, é que o excesso de carga em condutores incorretamente dimensionados, causam superaquecimento aos cabos, devido ao chamado Efeito Joule, que faz com que durante a passagem da corrente pelos condutores, parte da potência seja dissipada em forma de calor.
Todo condutor terá, de acordo com seu tipo de isolamento, uma temperatura máxima de sobrecarga. Essa temperatura é definida de acordo com a temperatura na qual o condutor permanece por 100 horas ao ano, durante 12 meses, ou um total de 500 horas durante a sua vida útil.

## Slide 414: Proteção contra sobrecargas
A proteção contra sobrecargas tem o objetivo de proteger os condutores da instalação e os usuários dos equipamentos conectados.
De acordo com a NBR 5410:
  = Corrente de projeto
  = Corrente nominal do dispositivo de proteção (ou corrente de ajuste, para dispositivos ajustáveis), nas condições previstas para sua instalação;
  = Capacidade de condução de corrente
  = Corrente convencional de atuação, para disjuntores, ou corrente convencional de fusão, para fusíveis.
Notes: PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS
Todos os condutores vivos de uma instalação elétrica devem ser protegidos contra sobrecargas. Sendo assim, é necessário ser instalado um dispositivo de proteção na origem do circuito alimentador do sistema de recarga. A proteção contra sobrecarga visa proteger os cabos da instalação, e os usuários que fazem uso da instalação. Deste modo, a NBR 5410 especifica que para garantir a segurança, devem ser satisfeitas as condições:
a) 𝐼𝐵≤𝐼𝑛≤𝐼𝑍; e
b) 𝐼2≤1,45𝐼𝑧
Onde:
𝐼𝐵 é a corrente de projeto do circuito;
𝐼𝑍 é a capacidade de condução de corrente dos condutores, nas condições previstas para sua instalação;
𝐼𝑛 é a corrente nominal do dispositivo de proteção (ou corrente de ajuste, para dispositivos ajustáveis), nas condições previstas para sua instalação;
𝐼2 é a corrente convencional de atuação, para disjuntores, ou corrente convencional de fusão, para fusíveis.

## Slide 415: Inversores
Equipamento elétrico capaz de inverter sinais elétricos, como por exemplo um sinal CC e um sinal CA
Outros exemplos:
  Inversores fotovoltaicos (CC - CA)
  Inversores de frequência
Inversor fotovoltaico
Inversor de frequência
Notes: INVERSORES
Um importante equipamento no processo de recarga é o inversor. Inversores são dispositivos capazes de inverter sinais elétricos, como por exemplo inverter uma tensão CC em CA, tipicamente utilizado em instalações de sistemas de geração solar fotovoltaica. Além de inversores CC-CA, também existem inversores de frequências.
No processo de recarga, os inversores exercem um papel importante para a recarga dos VEs, já que é ele o responsável por transformar a alimentação CA que vem da rede elétrica, em alimentação em CC para recargar os veículos elétricos.

## Slide 416: Inversores bidirecionais
Na mobilidade elétrica os inversores bidirecionais podem estar em um sistema embarcado (dentro do veículo) ou em um sistema desembarcado (no próprio eletroposto)
Inversores bidirecionais monofásicos são indicados para sistemas de baixa potência e os trifásicos para alta potência
Uma das funções dos inversores bidirecionais na mobilidade elétrica é viabilizar sistemas de integração com a rede, como por exemplo o sistema vehicle-to-grid (V2G), onde além de consumir energia da rede, nos horários de pico esse sistema habilita o carro “injetar” energia na rede.
Notes: INVERSORES BIDIRECIONAIS
Os inversores bidirecionais utilizados na transformação de sinais do processo de recarga podem ser do tipo embarcado ou desembarcado. Inversores embarcados são aqueles que estão localizados dentro do veículo, já os desembarcados se encontram no carregador. Outrra classificação dos inversores é em relação as fases. Inversores monofásico são utilizados em sistemas de baixa potência e os trifásicos, indicados para alta potência.
A presença de inversores bidirecionais na mobilidade elétrica é o que permite a viabilidade de sistemas alternativos de integração dos veículos elétricos com a rede elétrica. Através da característica bidirecional destes equipamentos, é possível a relação inversa entre o veículo e a rede, possibilitando o veículo fornecer energia pra rede através do próprio eletroposto, auxiliando demanda de energia em horários de pico e no equilíbrio do perfil de consumo da rede. Esse tipo de interação é denomidado de vehicle-to-grid (V2G)

## Slide 417: Topologias dos inversores bidirecionais
Topologia clássica de um inversor bidirecional trifásico CA-CC
Desvantagem: produção de distorção harmônica, vibrações, ruídos e superaquecimento
Fonte: PROJETO DE UM INVERSOR BIDIRECIONAL APLICADO EM CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS PARA CONFIGURAÇÃO G2V E V2G
Notes: TOPOLOGIAS DOS INVERSORES BIDIRECIONAIS
Ao projetar um inversor bidirecional, é possível obter algumas topologias diferentes. A título de curiosidade, será apresentado três topologias de inversores bidirecionais e algumas características técnicas de funcionamento.
A primeira topologia é a mais clássica, representa um inversor bidirecional trifásico que transforma sinal em corrente alternada para corrente contínua. Uma desvantagem dessa topologia é a interferência por distorções harmônicas produzidas pela carga, vibrações, ruídos e superaquecimento dos componentes.
http://www.monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10023307.pdf

## Slide 418: Como mitigar os impactos da integração dos VEs no sistema elétrico?
Sistema elétrico
Planejamento da expansão do sistema elétrico
Planejamento da operação do sistema elétrico
Integração dos VEs
Reforço na rede
Smart charging
Notes: Várias formas de lidar com o impacto da integração dos VEs na rede.
Reforço na rede (poderia ser uma solução com alto custo)
Smart charging (vantagens e desafios) Adquisição de tecnologias IOT, carregadores especias, etc.

## Slide 419: Topologias dos inversores bidirecionais
Topologia de um conversor bidirecional CC-CC buck-boost controlado por PWM
Desvantagem: não há isolação entre as duas seções do circuito, comprometendo o circuito com correntes indesejadas por influencia da outra seção.
Fonte: PROJETO DE UM INVERSOR BIDIRECIONAL APLICADO EM CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS PARA CONFIGURAÇÃO G2V E V2G
Notes: TOPOLOGIAS DOS INVERSORES BIDIRECIONAIS
A segunda topologia apresenta o circuito de um conversor bidirecional CC-CC buckboost controlado por PWM, conectado no lado CC de uma ponte monofásica CA-CC bidirecional. Apesar de haver poucas chaves no circuito, não há isolação galvânica, ou seja, não há isolação efetiva entre as duas seções dos circuitos que compartilham o mesmo terra. Portanto, correntes indesejadas podem fluir entre as duas seções comprometendo mais uma vez a segurança.
http://www.monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10023307.pdf

## Slide 420: EV demonstrations: Projects in Denmark

## Slide 421: Topologias dos inversores bidirecionais
Topologia do inversor bidirecional de dois estágios: monofásico CC-CA e dual-active-bridge (DAB) com isolamento
Fonte: PROJETO DE UM INVERSOR BIDIRECIONAL APLICADO EM CARREGADORES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS PARA CONFIGURAÇÃO G2V E V2G
Notes: TOPOLOGIAS DOS INVERSORES BIDIRECIONAIS
Esta terceira topologia representa um inversor de dois estágios: um conversor monofásico CA-CC e uma dual-active-bridge (DAB) com isolação pelo transformador de alta frequência. Com este tipo de transformador, há um aumento de segurança em comparação às outras configurações e redução no tamanho do conversor. O conversor CC-CC determina a direção do fluxo de potência através do método de controle por diferença de fase entre as tensões do primário e secundário do transformador
http://www.monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10023307.pdf

## Slide 422: VIDEO: Implementação (TSO services)
Generation
Load
Up or down
regulation of
production
Up or down
regulation of
load
50 Hz
The Parker Project: The grid integrated electric vehicle
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=dowGVB-JqCQ

## Slide 423: VIDEO: Implementação (TSO services)
The ACES Project (Across Continents Electric vehicle Services): The grid integrated electric vehicle
Generation
Load
Up or down
regulation of
production
Up or down
regulation of
load
50 Hz
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=dowGVB-JqCQ

## Slide 424: Vídeo: The Benefits of bi-directional Charging

## Slide 425: 4) INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ELÉTRICO

## Slide 426: 4.2 Recarga Inteligente

## Slide 427: Recarga Inteligente: Visão Geral e Perspectivas
Recarga Inteligente (Smart Charging) significa adaptar o ciclo de recarga de VEs de modo a atender condições de operação sob a perspectiva do sistema elétrico e/ou da unidade consumidora onde é realizada a recarga.
A adaptação do ciclo de carregamento de um VE pode se dar por diversos meios, p.ex, por definição de limites de potência ou curvas de recarga, pré-programadas ou determinadas dinamicamente em função de condições de operação
PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
APLICAÇÕES DA RECARGA INTELIGENTE
Controle agregado do ciclo de carregamento de múltiplos pontos de recarga a favor de condições de operação técnica ou comercial do sistema de elétrico..
Gerenciamento com finalidade de mitigação de problemas de qualidade de energia e postergação de investimentos em infraestrutura de T&D.
Uso das baterias dos VEs para melhor aproveitamento da geração renovável (e intermitente) e novos modelos de negócios
PERSPECTIVA UNIDADE CONSUMIDORA
APLICAÇÕES DA RECARGA INTELIGENTE
Balanceamento de potência entre estação(ões) e a unidade consumidora, de modo a evitar ultrapassagens de demanda contratada e/ou limitações técnicas da instalação.
Controle de recarga para mitigação de problemas de qualidade de energia.
Adequação de curva de recarga para melhor aproveitamento de geração local de energia.
Participação em programas de resposta da demanda via (V1G ou V2G).

## Slide 428: Recarga Inteligente: Perspectiva ‘Behind-the-Meter’
Do ponto de vista da unidade consumidora (behind-the-meter), a recarga inteligente pode ser aplicada em cenários, tais como:
  Gestão de demanda entre um ou mais carregadores e a instalação elétrica da unidade consumidora, de modo a evitar ultrapassagens de limites técnicos e/ou contratados de potência e energia da rede elétrica, bem como problemas de qualidade de energia.
  Otimização do uso da geração renovável local para o carregamento dos VEs, por meio de programação das recargas em horários mais favoráveis, de acordo com a produção local de energia.
  Integração com sistema de armazenamento estacionário instalados na unidade consumidora, contribuindo com o peak shaving (principalmente em eletropostos de recarga rápida e ultrarrápida)
  Participação em programas de resposta da demanda por meio do V1G e V2’X’..

## Slide 429: Recarga Inteligente: Perspectiva ‘Behind-the-Meter’
Gestão de demanda (Load Balancing)
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA ‘BEHIND-THE-METER’
Gestão de demanda (Load Balancing)

## Slide 430: Recarga Inteligente: Perspectiva ‘Behind-the-Meter’
Otimização da geração renovável local (c/ Load Shifting)
Integração com Geração Distribuída de Energia Fotovoltaica (aplicação de Load Shifting)
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA ‘BEHIND-THE-METER’
Otimização da geração renovável local (c/ Load Shifting)

## Slide 431: Recarga Inteligente: Perspectiva ‘Behind-the-Meter’
Integração com Sistema de Armazenamento Local (c/ Peak Shaving)
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA ‘BEHIND-THE-METER’
Integração com Sistema de Armazenamento Local

## Slide 432: Recarga Inteligente: Perspectiva ‘Behind-the-Meter’
Participação em Resposta da Demanda (V1G, V2X ...)
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA ‘BEHIND-THE-METER’
Participação em Resposta da Demanda (V1G, V2G ...)

## Slide 433: Recarga Inteligente: Perspectiva Sistema Elétrico
Do ponto de vista da integração com o sistema elétrico, a recarga inteligente pode ser aplicada em cenários, tais como:
  Controle agregado de múltiplos pontos de recarga a favor de condições de operação técnica ou comercial do sistema de elétrico, .
  Gerenciamento para mitigação de problemas de qualidade de energia e postergação de investimentos em infraestrutura de T&D.
  Uso das baterias dos VEs para melhor aproveitamento da geração renovável (e intermitente).
  Novos modelos de negócios por meio de estratégias de resposta da demanda com V2X
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
Do ponto de vista da integração com o sistema elétrico, a recarga inteligente pode ser aplicada em cenários, tais como:
  Controle agregado de múltiplos pontos de recarga a favor de condições de operação técnica ou comercial do sistema de elétrico, .
  Gerenciamento para mitigação de problemas de qualidade de energia e postergação de investimentos em infraestrutura de T&D.
  Uso das baterias dos VEs para melhor aproveitamento da geração renovável (e intermitente).
  Novos modelos de negócios por meio de estratégias de resposta da demanda com V2X

## Slide 434: Recarga Inteligente: Perspectiva Sistema Elétrico
Conceitos e método de Recarga Inteligente vs. Flexibilidade para a rede
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
Conceitos e método de Recarga Inteligente vs. Flexibilidade para a rede

## Slide 435: Recarga Inteligente: Perspectiva Sistema Elétrico
Integração com Geração Renovável e Intermitente na Rede Elétrica
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
Integração com Geração Renovável e Intermitente na Rede Elétrica

## Slide 436: Recarga Inteligente: Perspectiva Sistema Elétrico
Modelos de Smart Charging
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
Modelos de Smart Charging

## Slide 437: Níveis de Integração do VE com a Rede Elétrica
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
Modelos de Smart Charging

## Slide 438: Recarga Inteligente: Perspectiva Sistema Elétrico
Serviços para a Rede Elétrica
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
Serviços oferecidos para a rede elétrica

## Slide 439: Recarga Inteligente: Perspectiva Sistema Elétrico
Relação entre atores envolvidos
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
Relação entre atores envolvidos

## Slide 440: Recarga Inteligente: Perspectiva Sistema Elétrico
Possíveis fluxos de receitas
Notes: RECARGA INTELIGENTE: PERSPECTIVA SISTEMA ELÉTRICO
Possíveis fluxos de receitas

## Slide 441: Fatores para viabilizar o Smart Charging
Para que as aplicações de Recarga Inteligente avancem, são necessárias evoluções em aspectos, tais como:
  Desenvolvimento e implantação de infraestrutura de recarga com inteligência embarcada, incluindo avanços nos protocolos de comunicação, como o OCPP, controle plug-and-charge e conectividade para programas de resposta da demanda,
  Avanços tecnológicos de soluções relacionadas ao tema de smart charging: big data, cyber segurança, técnicas de inteligencia artificial.
  Mudanças regulatórias e novos modelos de negócios para os cenários viáveis de smart charging.

## Slide 442: Modelos de negócio genéricos para recarga de VEs
Desde o ponto de vista do operador dos pontos de recarga (charging point operator - CPO)
Desde o ponto de vista do provedor de serviços de mobilidade elétrica (e-mobility service provider - eMSP)
Plataforma de eletromobilidade modalidade “roaming”
Notes: BM 1 -> Porfolio player
BM 2 -> Specialist orfolio player
BM 1 -> The network Optimiser player
BM 1 -> Energy supplier player
Fonte FKA – GIZ TRAINING

## Slide 443: Modelos de negócio genéricos para recarga de VEs
Notes: BM 1 -> Porfolio player
BM 2 -> Specialist orfolio player
BM 1 -> The network Optimiser player
BM 1 -> Energy supplier player
Fonte FKA – GIZ TRAINING

## Slide 444: 4) INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ELÉTRICO

## Slide 445: 4.3 Transbordamento e outros impactos

## Slide 446: Transbordamentos da Mobilidade Elétrica
O desenvolvimento da eletromobilidade no mundo, além de aspectos técnicos e de mercado próprios do tema, devem ser avaliados sob o ponto de vista de demais transbordamentos e potenciais impactos em aspectos, como:
  Impactos ambientais e energéticos
  Impactos socioeconômicos
  Impactos nas cidades
  Impactos na segurança

## Slide 447: Transbordamentos da Mobilidade Elétrica
Impactos Positivos da Mobilidade Elétrica

## Slide 448: Redução de Emissões com Veículos Elétricos
A intensidade da redução de emissões com o uso de veículos elétricos depende da matriz energética adotada em cada região ou país.
De qualquer forma, o uso de VE será sempre menos poluente em comparação a veículos convencionais.
No caso do Brasil, com uma matriz energética majoritariamente limpa, a; redução de emissões deverá ser semelhante aos melhores casos no cenário europeu
Impacto Ambiental dos VE para diferentes países (e respectivas matrizes de energéticas)
Notes: REDUÇÃO DE EMISSÕES COM VEÍCULOS ELÉTRICOS
REFERÊNCIAS:
Transportenvironment.org
https://www.euractiv.com/section/electric-cars/opinion/are-electric-vehicles-cleaner-the-evidence-points-firmly-in-one-direction/

## Slide 449: Empregos no mercado de eletromobilidade
Cenários de Empregos na Indústria de Fabricação de Automóveis para 2030
(Caso do Mercado Europeu)
Novas Competências e Oportunidades de Empregos em Cenários de Eletrificação do Transporte
Inovação em tecnologias e componentes para os VEs
Serviços digitais para a mobilidade elétrica.
Soluções para integração da eletromobilidade com o setor elétrico.
Modelos de negócios associados (car-sharing, levíssimos, outros)
Indústria de veículos elétricos pesados
Notes: EMPREGOS NO MERCADO DE ELETROMOBILIDADE
REFERÊNCIAS:
Transportenvironment.org

## Slide 450: Impacto da eletromobilidade na saúde
Benefícios na Saúde com a Eletromobilidade em 2050 (Cenário Norte Americano)
Notes: IMPACTO DA ELETROMOBILIDADE NA SAÚDE
REFERÊNCIAS:
https://www.lung.org/clean-air/electric-vehicle-report

## Slide 451: Ementa

## Slide 454: 5.1 Resoluções Normativas

## Slide 455: Normas e Regulamentação
As normas são desenvolvidas pela sociedade e são votadas. Sua aplicação é opcional.
NORMAS
Os regulamentos são emitidos pelo governo, através dos ministérios, e são outorgados. Sua aplicação é obrigatória.
REGULAMENTOS
O que fazer: requisitos essenciais
Como fazer
Governo
Sociedade
Notes: Normas e Regulamentos
Normas e regulamentos são instrumentos norteadores que se diferem no que tange seus objetivos, obrigatoriedade e responsáveis. Sendo:
Norma: Documento aprovado por uma instituição reconhecida, que prevê, para uso comum e repetido, regras, diretrizes ou características para os produtos ou processos e métodos de produção conexos, e cuja observância não é obrigatória. Também, pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas.
Regulamento: Documento em que se estabelecem as características de um produto ou os processos e métodos de produção com elas relacionados, incluindo as disposições administrativas aplicáveis, e cuja observância é obrigatória. Também, pode incluir prescrições em matéria de terminologia, símbolos, embalagem, marcação ou etiquetagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção, ou tratar exclusivamente delas.
Uma norma técnica pode ser entendida como um complemento para um regulamento, pois uma diz o que fazer e a outra o como fazer. Atualmente as normas regulamentadoras tem na sua elaboração ou mesmo na sua revisão a premissa de indicar sempre as normas técnicas como experiência para a execução de alguma atividade, deixando a cargo da sociedade com suas boas práticas a responsabilidade da garantia da segurança e da saúde. Foi assim com a revisão do texto da NR-10 que em vários trechos indica as normas da ABNT como forma de obtenção da boa prática.
Uma norma regulamentadora tem força de lei, por ser regulamentada por uma portaria do Governo Federal e publicada no diário oficial, além de estar sob a responsabilidade de um Ministério.
REFERÊNCIAS:
ABNT ISO/IEC Guia 2:2006, Normalização e atividades relacionadas – Vocabulário geral

## Slide 456: Normas e Regulamentação
PREMISSAS
DEMANDA DE MERCADO PARA NORMAS
Provê liberdade de escolha aos clientes na seleção do equipamento/soluções
Assegura múltiplos fornecedores → minimiza uma fonte exclusiva
Abre o mercado → promove a competição → melhora o produto
Nivela as regras do jogo e assegura competição justa → fornecedores devem atender mesmos requisitos
Torna possíveis as aplicações, comunicações e compatibilidade de conexão
Acelera a taxa de implementação de novas tecnologias e reduz custos de desenvolvimentos
Analisa as barreiras ao comércio, provê estabilidade à indústria e encoraja o comércio e os negócios
AS NORMAS SÃO FACILITADORAS DAS MUDANÇAS
Mercado globalizado | → norma única tecnicamente válida e internacionalmente reconhecida
 | → permite produtos e serviços serem utilizados mundialmente sem modificações
Notes: Normas e Regulamentos
Os mercados globalizados estabelecem como premissas concentrar regras, diretrizes ou características de um novo produto ou conceito em uma única norma técnica, que possa ser internacionalmente reconhecida. Isso facilita o processo de comercialização entre diferentes localidades, sem que para isso seja necessário modificações ou adequações, uma vez que os padrões seguidos são os mesmos.
A demanda por uma nova norma é identificada quando um produto ganha mercado, visando facilitar a escolha dos clientes pela solução ideal para o seu fim, além de abrir concorrência entre os fornecedores, evitando monopólios. Isso faz com que o mercado se torne competitivo, com múltiplos concorrentes, o que consequentemente gera menores preços e melhora na oferta.
Ao estabelecer padrões mínimos, as normas garantem que a qualidade necessária para o bom funcionamento seja entregue, diminuindo os riscos do cliente final.
Desta forma, as normas são responsáveis para facilitar e acelerar o processo de mudanças e ascensão de novas tecnologias.
REFERÊNCIAS:
CPqD – Mobilidade Elétrica: Padrões e Regulamentação no Brasil – 2017 (http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Raul-Beck-CPqD-F%C3%B3rum-Brasil-Alemanha-de-Mobilidade-El%C3%A9trica-19.10.2017.pdf)

## Slide 457: Padrões e Regulamentação no Brasil
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Entidade privada sem fins lucrativos, é o Foro Nacional de Normalização desde sua fundação (1940), responsável pela elaboração das Normas Técnicas Brasileiras (ABNT NBR)
Membro da IEC, ISO, AMN (Mercosul) e COPANT (Pan-americana)
SINMETRO - CONMETRO / INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Metrologia, normalização, acreditação de laboratórios, qualidade industrial e certificação da conformidade, órgão regulamentador do Governo Federal (MDIC)
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
Regulação do Setor Elétrico | → políticas e diretrizes do Governo Federal (MME) nos serviços de energia elétrica
 | → padrões de qualidade do atendimento e de segurança
Notes: Normas e Regulamentos no Brasil
Há três essenciais para o estabelecimento de normas ou regulamentos no Brasil, sendo:
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas): Organização responsável por dar os encaminhamento quando surge a necessidade da normalização de determinado tema. A ABNT encaminha o assunto ao Comitê Técnico responsável, onde será exposto aos diversos setores envolvidos. Uma vez elaborado o Projeto de Norma com o assunto solicitado, ele é então submetido à Consulta Nacional. Neste processo, o Projeto de Norma, elaborado por uma Comissão de Estudo representativa das partes interessadas e setores envolvidos com o tema, é submetido à apreciação da sociedade. Durante este período, qualquer interessado pode se manifestar, sem qualquer ônus, a fim de recomendar à Comissão de Estudo autora a aprovação do texto como apresentado; a aprovação do texto com sugestões; ou sua não aprovação, devendo, para tal, apresentar as objeções técnicas que justifiquem sua manifestação.
Inmetro (nstituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia): Consiste em uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o Inmetro foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira. No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, por meio da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País. Dentre as competências e atribuições do Inmetro destacam-se:
  Executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade;
  Verificar e fiscalizar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré medidos;
  Manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País, de forma a torná-las harmônicas internamente e compatíveis no plano internacional, visando a sua aceitação universal e a sua utilização com vistas à qualidade de bens e serviços;
  Fortalecer a participação do País nas atividades internacionais relacionadas com Metrologia e Avaliação da Conformidade, promovendo o intercâmbio com entidades e organismos estrangeiros e internacionais;
  Prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e aos seus comitês assessores, atuando como sua secretaria executiva;
  Estimular a utilização das técnicas de gestão da qualidade nas empresas brasileiras;
  Planejar e executar as atividades de Acreditação de Laboratórios de Calibração e de Ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, de Organismos de Avaliação da Conformidade e de outros necessários ao desenvolvimento da infraestrutura de serviços tecnológicos no país;
  Coordenar, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), a atividade de Avaliação da Conformidade, voluntária e compulsória de produtos, serviços, processos e pessoas;
  Planejar e executar as atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico em Metrologia e Avaliação da Conformidade; e
  Desenvolver atividades de prestação de serviços e transferência de tecnologia e cooperação técnica, quando voltadas à inovação, à pesquisa científica e tecnológica em Metrologia e Avaliação da Conformidade.
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): É uma autarquia sob regime especial (Agência Reguladora), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal. A ANEEL tem como finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, de acordo com a legislação e em conformidade com as diretrizes e as políticas do governo federal. A ANEEL foi criada pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996.
REFERÊNCIAS:
Página oficial da ABNT (http://www.abnt.org.br/normalizacao/consulta-nacional/o-que-e);
Página oficial do Inmetro (http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp?iacao=imprimir);
Página oficial da ANEEL (https://www.aneel.gov.br/a-aneel)

## Slide 458: ANEEL
As principais atribuições da ANEEL são:
Regular assuntos de energia elétrica;
Fiscalizar as concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica;
Implementar as políticas e relativas à exploração da energia elétrica; e
Estabelecer tarifas.
No Brasil, o papel de regular assuntos relacionados a energia elétrica é de responsabilidade da ANEEL
Notes: ANEEL
A ANEEL é o órgão responsável pelos regulamentos que envolvem as temáticas de energia elétrica no país. Desta forma, assuntos de mobilidade elétrica, por envolver recargas e, consequentemente, uso de eletricidade, também se posicionam dentro do guarda chuva da Agência.
Assim, são atribuições da ANEEL as seguintes frentes:
Regular a geração (produção), transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica;
Fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica;
Implementar as políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração da energia elétrica e ao aproveitamento dos potenciais hidráulicos;
Estabelecer tarifas;
Dirimir as divergências, na esfera administrativa, entre os agentes e entre esses agentes e os consumidores, e
Promover as atividades de outorgas de concessão, permissão e autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica, por delegação do Governo Federal.
REFERÊNCIAS:
Site oficial da ANEEL (https://www.aneel.gov.br/a-aneel)

## Slide 459: Rede de Inovação do Setor Elétrico – Mobilidade Elétrica
A ANEEL definiu o tema da Mobilidade Elétrica como uma área prioritária de fomento em Pesquisa & Desenvolvimento e Eficiência Energética como primeiro Programa da RISE em 2018.
Motivando o lançamento do edital da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 22/2018: “Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente”.
O Programa de Mobilidade Elétrica da Rede de Inovação do Setor Elétrico – RISE ME, tem o objetivo de incentivar e desenvolver projetos para difusão da Mobilidade Elétrica através da inserção de novos produtos, processos e metodologias no mercado de energia elétrica.
Notes: Rede de Inovação do Setor Elétrico – Mobilidade Elétrica
A RISE (Rede de Inovação do Setor Elétrico), de forma aderente ao Planejamento Estratégico ANEEL 2018-2021, tem o objetivo de fomentar a criação e desenvolvimento de Redes de Inovação para Setor Elétrico. A rede foi criada com o objetivo de trabalhar de forma coordenada para o desenvolvimento de projetos e programas para difusão de temas de interesse do Setor Elétrico, envolvendo múltiplos stakeholders em cooperação e de forma sustentável.
A ANEEL definiu o tema da Mobilidade Elétrica como uma área prioritária de fomento em Pesquisa & Desenvolvimento e Eficiência Energética como primeiro Programa da RISE. O Programa de Mobilidade Elétrica da Rede de Inovação do Setor Elétrico – RISE ME, tem o objetivo de incentivar e desenvolver projetos para difusão da Mobilidade Elétrica.
A primeira reunião da RISE ME, organizada pela SPE/ANEEL no dia 04 de abril de 2018 em Brasília – DF, contou com cerca de 120 participantes, representantes dos agentes do setor elétrico, academia, centros de pesquisa e indústria, e teve como objetivo levantar requisitos para desenvolvimento de projetos de P&D que deveriam ser realizados em rede, com participação ativa da indústria, e voltados à inserção de produtos no mercado.
Em agosto de 2018 foi realizado workshop de Design Thinking com a presença de vários setores interessados na mobilidade elétrica. Como resultado, foram definidos inicialmente 3 capítulos prioritários para desenvolvimento de projetos de inovação na RISE ME: Transporte de Carga, Transporte Coletivo e Transporte Privado.
Em novembro de 2018 foi lançada Consulta Pública nº 19/2018 para contribuições à Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 22/2018: “Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente”.
Em abril de 2019, foi publicado o edital da Chamada de Projeto de P&D Estratégico nº 22/2018: “Desenvolvimento de Soluções em Mobilidade Elétrica Eficiente”.
Os membros da RISE, denominados por parceiros conjugarão esforços para promover cooperação de natureza tecnológica e científica, visando intercâmbio de informações, além de identificar e propor possíveis projetos e programas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I) e outros iniciativas de interesse no campo de suas especialidades.
REFERÊNCIAS:
Site oficial da RISE (http://rise.org.br/index.php/faq/)

## Slide 460: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
A Resolução Normativa nº819 de 2018 foi o primeiro regulamento no sentido de apresentar as premissas básicas definindo responsabilidades sobre instalação de estação de recarga, os equipamentos utilizados na estação de recarga, funcionamento e prestação de serviço de recarga pela distribuidora.
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou, em 05 de julho de 2018, a regulamentação que normatiza o fornecimento de energia para a recarga de veículos elétricos, a Resolução Normativa nº 819. A regra foi editada em decorrência do interesse de players nacionais e internacionais no mercado brasileiro de carros elétricos e da ausência de normas específicas para regulamentar o suprimento de energia para esses veículos.
Até então, eram incertos o processo tarifário aplicável aos fornecedores e consumidores da energia necessária para abastecimento dos veículos e à forma com que o aumento do consumo de energia centralizado em pontos específicos das redes de distribuição poderia afetar a disponibilidade de energia nas áreas atendidas. Esse fator, aliado à existência de diversos agentes interessados na prestação desse serviço, como as distribuidoras, postos de combustíveis, shopping centers, empreendedores individuais ou até mesmo os usuários dos veículos interessados em estabelecer suas próprias instalações, gerava dúvida no enquadramento da recarga de veículos elétricos nas hipóteses previstas na regulamentação existente.
Nesse contexto, foi realizada a Consulta Pública SRD/ANEEL nº 002/2016, que precedeu a Audiência Pública 029/2017, a qual resultou na elaboração da Resolução Normativa nº 819, aprovada pela diretoria da ANEEL em 19 de junho de 2018, que estabelece os procedimentos e condições para a realização de atividades de recarga de veículos elétricos por concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais interessados.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)
Souza, Mello e Torres (https://souzamello.com.br/aneel-aprova-regulamentacao-para-recarga-de-veiculos-eletricos/)

## Slide 461: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
Não há monopólio
Recarga é um serviço que usa energia elétrica
Relação de consumo não é regulada pela ANEEL
VE não é unidade consumidora
Recarga NÃO é comercialização de energia elétrica
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
Dentre as inovações introduzidas pela resolução, destacam-se:
Conceito de Veículo Elétrico (VE): Veículo elétrico é todo aquele movido por um motor elétrico em que as correntes são fornecidas por uma bateria recarregável ou outros dispositivos portáteis de armazenamento de energia elétrica recarregáveis a partir da energia proveniente de uma fonte externa ao veículo, desta forma, não é visto como uma nova unidade consumidora (UC);
A recarga é um serviço prestado ao consumidor e não uma comercialização de energia elétrica, sendo que a energia entregue pelas estações se encaixa em “consumo próprio”. Isto é, as estações e infraestrutura relacionada ao serviço não formarão a base de remuneração das distribuidoras, o que faz com que o risco e impactos negativos sejam assumidos exclusivamente por ela;
Qualquer interessado pode explorar comercialmente as atividades de recarga de veículos elétricos, tais como postos de combustíveis, shopping centers, empreendedores e mesmo as próprias distribuidoras de energia elétrica. Ou seja, essa previsão normativa fomentará o mercado de estações de recarga, que poderá funcionar como um “posto de combustível”, assim, não há monopólio para exploração do serviço.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)
`https://ubrabio.com.br/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-25-Davi-Rabelo-ANEEL.pdf

## Slide 462: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
Recarga NÃO é comercialização de energia elétrica
Quem pode fazer?
Qualquer interessado
Qual o preço?
Livremente negociado
Qual é a métrica de cobrança?
Definida pelos interessados
Quais os padrões técnicos a serem seguidos (e.g. conectores)?
Não é estabelecido pela Aneel

## Slide 463: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
1 – Não cabe à Aneel
Todas as estações que não sejam exclusivas para uso privado deverão ser compatíveis com protocolos abertos de domínio público, ou seja, devem ser compatíveis com o OCPP.
2 – | Estações de uso privado: sem regulamentação
 | Demais estações: compatíveis com protocolos abertos e de domínio público para comunicação, supervisão e controle remoto (viabilizar integração com sistema de controle da distribuição – Recursos Energéticos Distribuídos)
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
A Agência optou por uma regulamentação mínima do tema, com o objetivo principal de evitar interferências indesejáveis dessas atividades com a operação da rede elétrica e garantir que as tarifas dos consumidores de energia elétrica das distribuidoras não sejam impactadas pela prestação do referido serviço quando realizado pelas distribuidoras de energia elétrica.
Assim, do ponto de entrega (medidor) para dentro da unidade consumidora, não há regulação pela Agência. Os equipamentos de recarga que não sejam exclusivos para uso privado, deverão ser compatíveis com protocolos abertos de domínio público para comunicação, supervisão e controles remotos. Deverão, ainda, ser observadas as normas técnicas e padrões de rede específicos de cada distribuidora de energia, sempre que um interessado desejar instalar uma estação de recarga na rede local.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)

## Slide 464: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
Interoperabilidade: obrigatoriedade de protocolos abertos
  Diferentes marcas e modelos de VEs
  Diferentes operadores de estações de recarga
  Diferentes provedores de serviço de mobilidade elétrica
  Estações públicas devem usar protocolos abertos para comunicação e supervisão/controle remoto
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
A resolução visa garantir a interoperabilidade das estações públicas, por meio dos protocolos abertos de comunicação. Assim, todas as estações que não sejam exclusivas para uso privado deverão ser compatíveis com protocolos abertos de domínio público, ou seja, devem ser compatíveis com o OCPP (Open Charge Point Protocol), que será introduzido na subseção de normas.
Isso permite com que diferentes marcos e modelos de veículos elétricos, diferentes operadores de estações de recarga e diferentes provedores de serviços de mobilidade se comuniquem livremente, garantindo a livre escolha do usuário.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)

## Slide 465: REN n° 819: Recarga Veicular
Local privado: A estação de recarga deve ser conectada na unidade consumidora existente (UC do proprietário ou do condomínio), e não havendo UC do condomínio, pode-se solicitar um novo ponto de medição.
Local semi-público: A estação de recarga deve ser instalada em uma área reconhecida como semi-pública, e pode ser instalada na área comum ou em uma UC adicional exclusiva para a estação de recarga ou uso de terceiros.
Local público: Toda estação de recarga ligada em via pública deverá conter um dispositivo de medição. Deve-se observar as regras cabíveis.
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
Para instalações em locais privados, a estação de recarga deve ser conectada na unidade consumidora existente (UC do proprietário ou do condomínio), e não havendo UC no local ou para o condomínio, pode-se solicitar um novo ponto de medição. Para locais semi-públicos, a estação de recarga deve ser instalada em uma área reconhecida como semi-pública, e pode ser instalada na área comum ou em uma UC adicional exclusiva para a estação de recarga ou uso de terceiros. Já para locais públicos, toda estação de recarga deverá conter um dispositivo de medição, seguindo as regras cabíveis.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)

## Slide 466: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
Com relação as distribuidoras:
  Recarga de veículos elétricos de terceiros (recarga pública)
    Participação a livre critério da empresa
    Conta e risco da distribuidora
  Condições gerais:
    Atividade acessória complementar
    Captura de 30% da receita bruta para modicidade tarifária
    Ativos não entram na base de remuneração
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
A distribuidora é inteiramente responsável pela prestação da atividade de recarga de forma apartada do serviço público, como atividade acessória, não estando sujeita, em caso de prejuízo, a pleito compensatório para estabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão ou permissão;
A exploração desse mercado por parte das distribuidoras se encaixa nas atividades acessórias complementares. Isto significa que, segundo o Submódulo 2.7 do PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária), 30% das receitas do serviço são destinados ao compartilhamento. Ou seja, a exploração dos serviços de recarga pode colaborar para a modicidade tarifária no Brasil mas não é tão vantajosa como negócio complementar para a distribuidora.
Além disso, como a resolução define a recarga como um serviço prestado ao consumidor e não uma comercialização de energia elétrica, as estações e infraestrutura relacionada ao serviço não formarão a base de remuneração das distribuidoras, o que faz com que o risco e impactos negativos sejam assumidos exclusivamente por ela.
Assim, é preciso ter atenção quanto a exploração do mercado por parte das concessionárias, especialmente com relação ao direcionamento de 30% da receita para a modicidade tarifária. Mesmo assim, pode ser um mercado interessante às concessionárias pelo fato de já terem grande participação na área, portando dos meios e expertise para execução de projetos desse tipo. Além disso, a possível redução das tarifas de energia pode tornar a expansão da rede de recarga de VEs vantajosa, mesmo para quem em um primeiro momento não seria diretamente beneficiado pela tecnologia.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)

## Slide 467: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
Instalação de estação de recarga deve ser comunicada à distribuidora se resultar em mudanças na conexão
Distribuidora consolida informação e envia semestralmente para Aneel
Interessados podem registrar diretamente na Aneel
Fluxo de informação
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
A instalação de estações de recarga de veículos deverá ser previamente comunicada à distribuidora de energia local, especialmente nos casos em que a instalação resulte na necessidade de solicitação de fornecimento inicial (quando ainda não houver ponto de fornecimento de energia para aquele local), aumento ou redução de carga em relação àquela que já é fornecida naquele ponto ou alteração do nível de tensão. Também deverão ser comunicadas à distribuidora eventuais alterações realizadas nos pontos públicos de recarga, cujo objetivo seja a adequação do sistema para recepção de instalações de recarga.
As distribuidoras de energia deverão enviar à ANEEL, semestralmente e de forma consolidada, informações relacionadas a novas instalações e alterações aos pontos de recarga existentes, conforme o modelo de comunicação e as orientações específicas estabelecidas pela Agência.
Para solicitação de registro, a ANEEL disponibiliza, desde 15 de outubro de 2018, um formulário eletrônico que permite a qualquer consumidor interessado enviar à distribuidora local as informações necessárias para registro de estações de recarga. A comunicação pelo interessado deverá ser feita no momento do pedido de ligação ou análise de projeto, preenchendo um formulário para cadastro com as seguintes informações das estações:
  Identificação do cliente (Nome/Razão social, CPF/CNPJ etc.);
  Data de instalação;
  Tipo de acesso (privado, semipúblico ou público);
  Quantidade de estações/pontos de recarga por estação;
  Fabricante da estação;
  Tensão nominal e número de fases (mono ou trifásico);
  Potência e corrente nominal; e
  Tipos de recarga suportadas (CA e/ou CC).
Além disso, a instalação de estações de recarga deve ser comunicada à ANEEL, com envio semestral (em janeiro e julho até o dia 15 de cada mês) por e-mail para a agência, das seguintes informações:
  CPF/CNPJ do responsável pelas informações;
  Nome completo/razão social do responsável pelas informações;
  E-mail de contato do responsável pelas informações;
  Unidade da federação (UF) da instalação;
  Município da instalação;
  Código da unidade consumidora (U.C.);
  Tensão de fornecimento da U.C.;
  Data da instalação das estações;
  Número de estações instaladas na data;
  Tipo de acesso ao local das estações instaladas na data;
  Potência nominal do modelo das estações instaladas na data;
  Tipos de recargas suportadas;
  Número de pontos de recarga por estação;
  Coordenada geográfica (latitude) da instalação; e
  Coordenada geográfica (longitude) da instalação.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)

## Slide 468: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
A resolução expressa claramente a proibição de se operar o V2G (vehicle to grid), ou seja, a injeção de energia na rede elétrica por parte do VE, ou de participar do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, definido pela REN 482/2012.
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
A norma preconiza que não haja injeção de energia pelos veículos elétricos na rede de distribuição, nem participação no sistema de compensação de energia elétrica, nos termos Resolução Normativa nº 482 de 17 de abril de 2012 da ANEEL (geração distribuída de energia);
Desta forma, as tecnologias denominas de V2G (do inglês vehicle to grid) são proibidas.
A premissa básica do V2G é utilizar o banco de baterias do veículo elétrico como uma unidade de armazenamento para a rede elétrica. Nesse caso, se a aplicação fosse permitida, um sistema de recarga inteligente priorizaria a recarga em períodos de excesso de geração de energia e, posteriormente, utilizaria parte da carga armazenada para alimentar a rede elétrica em períodos de excesso de demanda.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)

## Slide 469: Resolução Normativa Aneel- REN n° 819/2018
Danos Elétricos: regramento existente
  Capítulo XVI, REN 414
  Módulo 9 PRODIST
  Concessionária pode estabelecer regras específicas de segurança às estações
Recebimento
Consumidor solicita o ressarcimento à distribuidora
Análise
Distribuidora avalia a sua responsabilidade pelo dano
Resposta
Distribuidora responde ao consumidor
Ressarcimento
Conserto, substituição ou pagamento em dinheiro.
Prazo máximo: 45 dias
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 819/2018
Com relação aos danos ao sistemas elétricos, as distribuidoras e os terceiros que se utilizarem dos sistemas de distribuição para prestação de serviços de recarga de veículos, serão responsáveis por ressarcir eventuais danos causados ao sistema, observadas as regras estabelecidas na Resolução Normativa nº 414, de 09 de setembro de 2010, da ANEEL (Ressarcimento de Danos Elétricos), em conformidade com o Módulo 9 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). É permitido ainda a cada concessionário estabelecer regras adicionais referente a segurança das estações.
Na ocasião em que os pontos de recarga porventura causarem dano ao sistema elétrico de distribuição, devem ser aplicados os procedimentos já estabelecidos na Resolução Normativa nº 414, de 2010, especificamente o caput e o inciso II do art. 164 e art. 170, abaixo transcritos.
                Art. 164. Quando o consumidor utilizar em sua unidade consumidora, à revelia da distribuidora, carga ou geração susceptível de provocar distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda a instalações e equipamentos elétricos de outros consumidores, a distribuidora deve exigir o cumprimento das seguintes medidas:
                (...)
                II – ressarcimento à distribuidora de indenizações por danos a equipamentos elétricos acarretados a outros consumidores, que, comprovadamente, tenham decorrido do uso da carga ou geração provocadora dos distúrbios.
                (...)
                Art. 170. A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.
                § 1o Incorrem na hipótese prevista no caput.
                I - o descumprimento do disposto no art. 165, quando caracterizado que o aumento de carga ou de geração prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras; e
                II - a prática dos procedimentos descritos no art. 129, quando não seja possível a verificação e regularização imediata do padrão técnico e de segurança pertinente.
                § 2o Nas hipóteses de que tratam os incisos I e II do § 1o, a distribuidora deve informar o motivo da suspensão ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, sem prejuízo do disposto no § 3o do art. 173.
Segundo a REN nº 414 o procedimento para solicitação de ressarcimento consiste em: solicitação, análise, resposta e ressarcimento; com prazo máximo de duração de 45 dias.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 819 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2018819.pdf)
Resolução Normativa nº 414 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf)

## Slide 470: Resolução Normativa Aneel- REN n° 414
O tipo de fornecimento, realizado em baixa ou média tensão, é definido de acordo com a carga instalada na unidade consumidora e as características de funcionamento dos equipamentos, conforme estabelece a REN 414/2014.
Obras eventualmente necessárias para viabilização do fornecimento de energia elétrica podem exigir participação financeira do consumidor.
Notes: Resolução Normativa Aneel - REN n° 414
O tipo de fornecimento, realizado em baixa ou média tensão, é definido de acordo com a carga instalada na unidade consumidora e as características de funcionamento dos equipamentos, conforme estabelece a REN 414/2014.
As infraestruturas de carregamento de VEs podem gerar a necessidade de obras de ampliação ou reforço da rede de distribuição de energia elétrica, seja em virtude de uma ligação nova ou de aumento de carga. Nesse sentido, o atendimento das solicitações decorrentes da implementação de infraestrutura de recargas pelas distribuidoras deve seguir as normas atualmente vigentes, dada pela REN nº 414/10, inclusive, em relação ao custo da obra na rede de distribuição, e eventual cálculo de encargo de responsabilidade da distribuidora e participação financeira do consumidor.
REFERÊNCIAS:
Resolução Normativa nº 414 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf)

## Slide 471: Ambiente de Contratação Livre
O fornecimento de energia para as estações de recarga poderá ser proveniente do mercado livre somente se a demanda contratada da unidade consumidora for igual ou superior a 500 kW individualmente, ou, enquanto não prosperar a desejada supressão da elegibilidade da comunhão de fato e de direito, igual ou superior a 30 kW, desde que o total de cargas seja de no mínimo 500 kW.
Notes: Ambiente de Contratação Livre
O fornecimento de energia para as estações de recarga poderá ser proveniente do mercado livre somente se a demanda contratada da unidade consumidora for igual ou superior a 500 kW individualmente, ou, enquanto não prosperar a desejada supressão da elegibilidade da comunhão de fato e de direito, igual ou superior a 30 kW, desde que o total de cargas seja de no mínimo 500 kW. A tarifa de energia regulada somada à bandeira tarifária média não é competitiva com os preços de mercado do Ambiente de Contratação Livre (ACL) em nenhuma região do país.
REFERÊNCIAS:
Câmera Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (https://www.ccee.org.br/portal/faces/acesso_rapido_header_publico_nao_logado/faq/faq_detalhe?categoriaFaqId=CCEE_383107&contentId=CCEE_386128&assuntoFaqId=CCEE_383105&_adf.ctrl-state=6oyzs085t_14&_afrLoop=289871367969329#!%40%40%3FcategoriaFaqId%3DCCEE_38)

## Slide 472: Garagem Solar
A garagem solar, composta pela associação de módulos fotovoltaicos e estações de recarga, tem sido um produto proposto cada vez mais comum.
A oferta combinada permite que a geração necessária para recarga possa ser provida pelos módulos em horários de boa radiação, em geral equivalente ao horário comercial.
Ao incluir sistemas fotovoltaicos no arranjo e conectá-los a rede, a configuração deve respeitar a Resolução Normativa nº 482 que regula a temática
Notes: Garagem Solar
A garagem solar combina sistemas de geração fotovoltaica com estações de recarga para veículos elétricos. Isto é, tem-se a associação de módulos fotovoltaicos, inversores de frequência, estrutura de fixação e carregadores elétricos. Esse conjunto tem se mostrado uma solução cada vez mais comum, otimizando espaço e recursos.
A oferta combinada permite que a geração necessária para recarga do veículo elétrico possa ser provida pelos módulos fotovoltaicos em horários de boa radiação, que em geral equivalem ao horário comercial. Desta forma, ao invés de consumir energia da concessionária local, o usuário estará gerando sua energia de consumo de forma simultânea, não produzindo gastos adicionais para a operação.
Ao incluir sistemas fotovoltaicos no arranjo e conectá-los à rede, a nova configuração deve respeitar a Resolução Normativa nº 482 da ANEEL. A REN 482, trata da micro e minigeração distribuída no Brasil. Deve-se atentar para alguns definições importantes, a saber:
Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras.
Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras.
Sistemas classificados como microgeração podem ser conectados em baixa tensão e ter enquadramento tarifário no Grupo B, pagando por disponibilidade (que varia conforme conexão).
Sistemas classificados como minigeração devem ser conectados em média ou alta tensão, e são enquadrados no grupo tarifário A, pagando por demanda contratada (valor superior a custo de disponibilidade). A demanda contratada deve ser maior ou igual a potência instalada pelo conjunto de módulos fotovoltaico (ou inversor).
Sistemas de micro e minigeração fazem parte do sistema de compensação (net metering), isto é, em caso de geração excedente a energia será injetada na rede da distribuidora em troca de crédito de energia equivalente, que serão abatidos na fatura de energia.
REFERÊNCIAS:
Portal Solar (https://www.portalsolar.com.br/loja/produtos/kit-energia-solar-weg-5-17-kwp-c-carregador-de-carro-eletrico-garagem-solar-weg-g-cv-00517-trina-345-161)
Resoluçao Normativa 482 (http://www2.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf)

## Slide 474: 5.2 Normas Técnicas

## Slide 475: Instalações Elétricas
Para instalação de estações de recargas é preciso seguir as regras estabelecidas pelas NR e NBR específicas para instalações elétricas de baixa, média ou alta tensão, e de segurança para instalações.
Notes: Instalações Elétricas
Para instalação de estações de recargas é preciso seguir as regras estabelecidas pelas NR e NBR específicas para instalações elétricas de baixa ou média tensão, e de segurança para instalações.
No Brasil, utilizamos dois tipos de normas: as NR (Normas Regulamentadoras) e as NBR (Normas Brasileiras). Apesar de terem siglas parecidas, seu significado e função são totalmente distintas. A saber:
As Normas Regulamentadoras são de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e tem como objetivo orientar empregadores e empregados quanto às normas de segurança do trabalho e os equipamentos de segurança exigidos para cada atividade regulamentada. O MTE é responsável pela alteração e edição delas, tornando o cumprimento dos dispositivos nas normas obrigatória pelas empresas, podendo acarretar em multas, embargos ou interdições para as empresas.
Já as Normas Brasileiras são normas técnicas, desenvolvidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), uma instituição sem fins lucrativos, que atua em diversos campos de padronização de procedimentos. Ao contrário das NRs, as NBRs não são, necessariamente, de cumprimento obrigatório, por serem feitas por uma entidade privada, mas há leis que exigem a aplicação de certas normas técnicas, afim de garantir a qualidade e o bom uso de produtos e serviços.
REFERÊNCIAS:
EPSSO – Saúde Empresaria (http://epsso.com.br/2018/08/02/entenda-a-diferenca-entre-nr-e-nbr/)

## Slide 476: Normas Vigentes no Brasil – Instalações Elétricas
NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
Esta norma fixa as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir seu funcionamento adequado, a segurança de pessoas e animais domésticos e a conservação dos bens
Notes: Normas Vigentes no Brasil – Instalações Elétricas
A NBR 5410 é uma norma que determina condições e regras para instalações elétricas de baixa tensão até 1.000V em tensão alternada e 15.000V em tensão ininterrupta no Brasil. A norma foi criada com a função de garantir qualidade nas instalações, não oferecendo riscos para trabalhadores e animais, trazendo uniformidade entre instalações e sistemas elétricos.
Está norma é aplicada para instalações elétricas de casas, predios, comercial, industrial, agropecuário e etc.
Com relação as instalações das estações de recarga, a norma auxilia na determinação dos quadros que alimentam as estações de recarga, onde deverão ser previstos dispositivos de proteção contra surtos – DPS, apropriados e especificados pelo projetista de acordo com esta norma, e também com a ABNT NBR 5419. Quanto à essas proteções, recomenda-se que ao adquirir a estação de recarga, elas sejam confirmadas junto ao fornecedor/fabricante.
REFERÊNCIAS:
Documento oficial NBR 5410 disponibilizado pela IFRN (https://docente.ifrn.edu.br/jeangaldino/disciplinas/2015.1/instalacoes-eletricas/nbr-5410)

## Slide 477: Normas Vigentes no Brasil – Instalações Elétricas
NBR 14039 – Instalações Elétricas de Alta Tensão
Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação e a segurança de usuários e terceiros. Esta norma estabelece um sistema para o projeto e execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à frequência industrial, de modo a garantir segurança e continuidade de serviço.
Notes: Normas Vigentes no Brasil – Instalações Elétricas
A NBR 14039, de forma análoga a NBR 5410, estabelece as recomendações para instalações elétricas, no entanto, esta considera os sistemas de média tensão, isto é, tensão entre 1 kV e 36,2 kV.
Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação e a segurança de usuários e terceiros.
REFERÊNCIAS:
Documento oficial NBR 14039 disponibilizado pela INESUL (https://www.inesul.edu.br/site/documentos/instalacoes_eletricas_residenciais/normas/nbr_14039_instalacoes_eletricas_media_tensao.pdf)

## Slide 478: Normas Vigentes no Brasil – Instalações Elétricas
NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação e a segurança de usuários e terceiros
Notes: Normas Vigentes no Brasil – Instalações Elétricas
A NR 10 estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Inclui-se as fases de projeto, execução, operação, manutenção, reforma, ampliação e a segurança de usuários e terceiros.
REFERÊNCIAS:
Documento oficial NR-10 (http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/nr/nr10.htm)

## Slide 479: Normas Vigentes no Brasil – Mobilidade Elétrica
Normas publicadas pela CE03:069.001 - Comissão de Estudos Veículos Elétricos Rodoviários e Industriais
ABNT NBR IEC 61434 Células e baterias secundárias contendo eletrólitos alcalino ou outro não-ácido - Guia para designação da corrente em normas de células e baterias secundárias alcalinas
ABNT NBR IEC 62660-1 Células de lítio-íon secundárias para propulsão de VEs - Parte 1: Ensaios de desempenho
ABNT NBR IEC 62660-2 Células de lítio-íon secundárias para propulsão de VEs - Parte 2: Ensaios de confiabilidade e abuso
ABNT NBR IEC61851-1 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 1: Requisitos gerais
ABNT NBR IEC61851-21 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 21: Requisitos de VEs para a conexão condutiva a uma alimentação em c.a. e c.c.
ABNT NBR IEC61851-22 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 22: Estação de recarga em c.a. para VEs
ABNT NBR IEC 62196-1 Plugues e Tomadas Fixas e Móveis para VEs - Recarga Condutiva para VEs - Parte 1: Requisitos gerais
ABNT NBR IEC 62196-2 Plugues e Tomadas Fixas e Móveis para VEs - Recarga Condutiva para VEs - Parte 2: Requisitos dimensionais de compatibilidade e de intercambiabilidade para os acessórios em c.a com pinos e contatos tubulares
ABNT IEC/TR 60783 Fiação e conectores dos veículos elétricos rodoviários
Normas publicadas pela CE05:110.021 - Comissão de Estudos Veículos Propelidos a Eletricidade
ABNT ISO TR 8713 Veículos rodoviários propelidos a eletricidade – Vocabulário
ABNT NBR 16567 Veículos rodoviários híbridos elétricos leves - Medição de emissão de escapamento e consumo de combustível e energia - Métodos de ensaio (SAE J1711:2010)
Notes: Normas Vigentes no Brasil – Mobilidade Elétrica
Há duas comissões principais envolvidas nos estudos relacionados a veículos elétricos no Brasil a CE03:069.001, que trata dos estudos para Veículos Elétricos Rodoviários e Industriais, e a CE05:110.021, que trata dos estudos para Veículos Propelidos a Eletricidade.
Com relação a primeira comissão, tem-se as seguintes normas publicas no que tange a temática de veículos elétricos:
ABNT NBR IEC 61434 Células e baterias secundárias contendo eletrólitos alcalino ou outro não-ácido - Guia para designação da corrente em normas de células e baterias secundárias alcalinas
ABNT NBR IEC 62660-1 Células de lítio-íon secundárias para propulsão de VEs - Parte 1: Ensaios de desempenho
ABNT NBR IEC 62660-2 Células de lítio-íon secundárias para propulsão de VEs - Parte 2: Ensaios de confiabilidade e abuso
ABNT NBR IEC61851-1 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 1: Requisitos gerais
ABNT NBR IEC61851-21 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 21: Requisitos de VEs para a conexão condutiva a uma alimentação em c.a. e c.c.
ABNT NBR IEC61851-22 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 22: Estação de recarga em c.a. para VEs
ABNT NBR IEC 62196-1 Plugues e Tomadas Fixas e Móveis para VEs - Recarga Condutiva para VEs - Parte 1: Requisitos gerais
ABNT NBR IEC 62196-2 Plugues e Tomadas Fixas e Móveis para VEs - Recarga Condutiva para VEs - Parte 2: Requisitos dimensionais de compatibilidade e de intercambiabilidade para os acessórios em c.a com pinos e contatos tubulares
ABNT IEC/TR 60783 Fiação e conectores dos veículos elétricos rodoviários
Entre elas, destaca-se a: ABNT NBR IEC61851 (partes 1, 21, 22), que trata diretamente sobre o sistemas de recarga e a ABNT NBR IEC 62196 (parte 1 e 2) que trata sobre os plugues e tomadas.
Já para a segunda comissão, tem-se as seguintes normas publicadas:
ABNT ISO TR 8713 Veículos rodoviários propelidos a eletricidade – Vocabulário
ABNT NBR 16567 Veículos rodoviários híbridos elétricos leves - Medição de emissão de escapamento e consumo de combustível e energia - Métodos de ensaio (SAE J1711:2010)
REFERÊNCIAS:
PROMOBE – Eletropostos: Instalação de equipamentos de recarga para grandes demandas (http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2020/04/guia_promobe_eletroposto_simples_v2.pdf)

## Slide 480: IEC 61851
ABNT NBR IEC 61851-1:2013 – Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 1: Requisitos gerais A norma mais importante envolvendo o carregamento de veículos elétricos, trata da padronização completa dos sistemas de recarga, sendo o agrupamento maior de todos os aspectos que envolvem esse universo, seja dentro da própria norma, seja através de citação a outras normas a serem seguidas.
Notes: IEC 61851
Surgida no início dos anos 2000, em decorrência da necessidade de padronização pelo ressurgimento dos veículos elétricos, a IEC 61851 é a norma mais importante envolvendo o carregamento de veículos elétricos. Trata da padronização completa dos sistemas de recarga, sendo o agrupamento maior de todos os aspectos que envolvem esse universo, seja dentro da própria norma, ou seja através de citação a outras normas a serem seguidas.
A norma IEC 61851 diz respeito a equipamentos on-board e off-board e baseia-se tanto no carregamento em AC (até 1000V) como em DC (até 1500V) de EVs. Entre as objetivos elencados nesta norma, destaca-se a promoção da segurança aos usuários dos sistemas de recarga.
Entre os tópicos abordados, tem-se:
Proteção de corrente residual;
Isolação dos polos positivo e negativo da recarga CC;
Sequenciamento das operações;
Precisão de medição;
Requisitos para componentes eletromecânicos;
Proteção contra surtos e sobrecorrente.
REFERÊNCIAS:
PROMOBE – Eletropostos: Instalação de equipamentos de recarga para grandes demandas (http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2020/04/guia_promobe_eletroposto_simples_v2.pdf)

## Slide 481: IEC 61852
ABNT NBR IEC 61851-1:2013 – Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 1: Requisitos gerais
  Esta parte da ABNT NBR IEC 61851 é aplicável aos sistemas embarcados ou não embarcados para a recarga de veículos elétricos rodoviários com tensões alternadas normalizadas (conforme a IEC 60038) até 1.000 V e com tensões contínuas até 1.500 V, assim como para a alimentação com energia elétrica a todos os serviços auxiliares do veículo durante a conexão à rede elétrica, se necessário.
  Os aspectos tratados compreendem as características e as condições de funcionamento do sistema de alimentação e a conexão ao veículo; a segurança elétrica dos operadores e de terceiros e as características a serem respeitadas pelo veículo no que concerne ao SAVE, em corrente alternada (CA) ou em corrente contínua (CC), exclusivamente quando o veículo elétrico é aterrado. Esta Norma não cobre o conjunto dos aspectos de segurança relativos à manutenção. Esta Norma não se aplica aos trólebus, veículos ferroviários, caminhões e veículos industriais projetados principalmente para uma aplicação não rodoviária
Notes: IEC 61851
Há três partes da IEC 61851 traduzidas e válidas para Brasil, a ABNT NBR IEC 61851-1, ABNT NBR IEC 61851-21 e a ABNT NBR IEC 61851-22.
A ABNT NBR IEC 61851 refere-se ao sistema de recarga condutiva para veículos elétricos, e sua “Parte 1” explora os requisitos gerais.
Assim, esta parte da ABNT NBR IEC 61851 é aplicável aos sistemas embarcados ou não embarcados para a recarga de veículos elétricos rodoviários com tensões alternadas normalizadas (conforme a IEC 60038) até 1.000 V e com tensões contínuas até 1.500 V, assim como para a alimentação com energia elétrica a todos os serviços auxiliares do veículo durante a conexão à rede elétrica, se necessário.
Os aspectos tratados compreendem as características e as condições de funcionamento do sistema de alimentação e a conexão ao veículo; a segurança elétrica dos operadores e de terceiros e as características a serem respeitadas pelo veículo no que concerne ao SAVE, em corrente alternada (CA) ou em corrente contínua (CC), exclusivamente quando o veículo elétrico é aterrado. Esta Norma não cobre o conjunto dos aspectos de segurança relativos à manutenção. Esta Norma não se aplica aos trólebus, veículos ferroviários, caminhões e veículos industriais projetados principalmente para uma aplicação não rodoviária.
REFERÊNCIAS:
PROMOBE – Eletropostos: Instalação de equipamentos de recarga para grandes demandas (http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2020/04/guia_promobe_eletroposto_simples_v2.pdf)

## Slide 482: Normas Vigentes no Brasil – Mobilidade Elétrica
  ABNT NBR IEC 61851-21:2013 – Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 21: Requisitos de veículos elétricos para a conexão condutiva a uma alimentação em CA e CC
  Esta parte da ABNT NBR IEC 61851, junto com a Parte 1, fornece os requisitos aplicáveis ao veículo elétrico para a conexão em modo condutivo a uma alimentação em tensão alternada até 690 V conforme a IEC 60038, ou em tensão contínua até 1.000 V, quando o veículo elétrico é conectado a uma rede de alimentação. Esta Norma não trata de todos os aspectos de segurança relativos à manutenção, nem tampouco quanto aos aspectos de instalação.
Notes: IEC 61851
A “Parte 21” da ABNT NBR IEC 61851 refere-se aos requisitos de veículos elétricos para a conexão condutiva a uma alimentação em CA e CC.
Assim, esta parte da ABNT NBR IEC 61851, junto com a Parte 1, fornece os requisitos aplicáveis ao veículo elétrico para a conexão em modo condutivo a uma alimentação em tensão alternada até 690 V conforme a IEC 60038, ou em tensão contínua até 1.000 V, quando o veículo elétrico é conectado a uma rede de alimentação. Esta Norma não trata de todos os aspectos de segurança relativos à manutenção, nem tampouco quanto aos aspectos de instalação.
REFERÊNCIAS:
PROMOBE – Eletropostos: Instalação de equipamentos de recarga para grandes demandas (http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2020/04/guia_promobe_eletroposto_simples_v2.pdf)

## Slide 483: IEC 61851
  ABNT NBR IEC 61851-22:2013 – Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 22: Estação de recarga em CA para veículos elétricos
  Esta parte da ABNT NBR IEC 61851, juntamente com a Parte 1, fornece os requisitos para estação de carga em corrente alternada de veículos elétricos, para a conexão condutiva ao veículo, com tensões de alimentação alternada em conformidade com a IEC 60038, até 690 V. Esta Norma não trata do conjunto dos aspectos de segurança relativos à manutenção, nem tampouco quanto aos aspectos de instalação.
  O escopo desta parte da ABNT NBR IEC 61851 não contempla pequenas caixas com tomadas, instaladas a fim de fornecer energia ao veículo, que não possuem função de controle de carga.
Notes: IEC 61851
A “Parte 22” da ABNT NBR IEC 61851 refere-se as estação de recarga em CA para veículos elétricos.
Assim, esta parte da ABNT NBR IEC 61851, juntamente com a Parte 1, fornece os requisitos para estação de carga em corrente alternada de veículos elétricos, para a conexão condutiva ao veículo, com tensões de alimentação alternada em conformidade com a IEC 60038, até 690 V. Esta Norma não trata do conjunto dos aspectos de segurança relativos à manutenção, nem tampouco quanto aos aspectos de instalação.
O escopo desta parte da ABNT NBR IEC 61851 não contempla pequenas caixas com tomadas, instaladas a fim de fornecer energia ao veículo, que não possuem função de controle de carga.
REFERÊNCIAS:
PROMOBE – Eletropostos: Instalação de equipamentos de recarga para grandes demandas (http://www.promobe.com.br/wp-content/uploads/2020/04/guia_promobe_eletroposto_simples_v2.pdf)

## Slide 484: IEC 61851
Surgida no início dos anos 2000 em decorrência da necessidade de padronização pelo ressurgimento dos veículos elétricos;
Prover segurança aos usuários dos sistemas de recarga. Proteção de corrente residual, isolação dos polos positivo e negativo da recarga CC, sequenciamento das operações, precisão de medição, requisitos para componentes eletromecânicos, proteção contra surtos e sobrecorrente, etc.

## Slide 485: IEC 61851
Norma | Ano da última versão | Função da norma
IEC 61851-1 | 2017 | Requisitos gerais da recarga de veículos elétricos
IEC 61851-21-1 | 2017 | Requisitos de EMC para carregadores onboard
IEC 61851-21-2 | 2018 | Requisitos de EMC para carregadores offboard
IEC 61851-23 | 2014 | Recarga CC para veículos elétricos
IEC 61851-24 | 2014 | Comunicação digital entre veículo e estação para recarga CC
Definições gerais sobre a recarga de veículos elétricos:

## Slide 486: IEC 61851
Uma das primeiras definições da IEC 61851-1 é quanto a tensão de entrada das estações de recarga. A norma define que os carregadores, tanto on-board quanto externos, devem ser alimentados nas frequências de 50 ou 60 Hz com tolerância de 1% e o nível máximo de tensão de 1.000 V admitindo variações de até 10%.
Os valores de tensão nominal são normalizados de acordo com a IEC 60038.

## Slide 487: IEC 61851
Há três casos de conexão:
Caso A: o cabo de carregamento está fixado no VE e o plugue do cabo se conecta ao soquete EVSE;
Caso B: um cabo avulso é utilizado, com conectores em ambas as extremidades, conectando no VE igual ao caso C e na estação. A estação deve conter um soquete com características parecidas a do VE; e
Caso C: o cabo está fixado ao EVSE. O conector do cabo deverá ser compatível com a entrada do VE.

## Slide 488: IEC 61851
Há quatro modos de carregamento, todos os modos contam com proteção diferencial residual e de sobrecorrente.
Modo | Descrição | Tensão máx. (V) | Corrente máx. (A) | Potência máx. (kW)
Modo 1 (CA) | Carregador on-board conectado direto à rede; Sem função-piloto; | 250 / 1f 480 / 3f** | 16 | 4,0 / 1f 13,3 / 3f**
Modo 2 (CA) | Carregador on-board; EVSE (pode ser portátil: IC-CPD); Função-piloto; Proteção diferencial entre EVSE e VE. | 250 / 1f 480 / 3f** | 32 | 8,0 / 1f 26,6 / 3f**
Modo 3 (CA) | Carregador on-board; EVSE fixado; Função-piloto; Proteção diferencial entre EVSE e VE; Não apropriado para desconexão sob carga. | 250 / 1f 480 / 3f | 70 / 1f 63 / 3f | 17,5 / 1f 52,4 / 3f
Modo 4 (CC) | Carregador off-board; EVSE fixado; Função-piloto; Proteção diferencial entre EVSE e VE; Não apropriado para desconexão sob carga; Comunicação serial. | 1000 | 200 | 200,0

## Slide 489: IEC 61851
Notes: Modo 1 – Conexão entre VE e uma rede de alimentação CA (geralmente uma tomada doméstica comum) utilizando um cabo e um plugue, ambos não comportam nenhum tipo de função-piloto de comunicação. Deve haver um condutor de aterramento entre o plugue e o veículo. Como muitos países não exigem a existência de um condutor de aterramento, este modo de carga é amplamente desencorajado e inclusive proibido em diversos lugares do mundo (EUA, por exemplo);
Modo 2 – Muito similar ao Modo 1, porém com a adição de um dispositivo de proteção entre EVSE e VE – que geralmente fica no próprio cabo. Esse dispositivo utiliza função-piloto para se comunicar com o VE, o que permite que troquem informações, como: (i) aptidão do veículo para receber energia; (ii) requisição de ventilação e (iii) quantificação da capacidade de corrente do EVSE. Além disso, para equipamentos de Modo 2 portáteis é necessário seguir as orientações das normas IEC 62752, IEC 61540 e IEC 62335;
Modo 3 – Mesmos requisitos do Modo 2, exceto pela exigência de que o EVSE seja fixado e fique permanentemente conectado à rede de alimentação. Isto permite que esse seja o modo de carregamento CA mais rápido previsto pela norma, com saída máxima de pouco mais de 52 kW;
Modo 4 – O EVSE possui conversor CA/CC e fornece tensão CC para o veículo. Da mesma forma que nos modos anteriores, é preciso conter comunicação entre EVSE e VE. Neste modo a norma determina a utilização da conexão Caso C e que a desconexão do plugue não ocorra sob carga.
Algumas baterias mais antigas liberaram gases inflamáveis durante o processo de recarga.

## Slide 490: IEC 61851
A norma também indica que os carregadores que operem nesses modos disponham de funções obrigatórios e opcionais, a saber:
Obrigatórias:
  Verificação de que o veículo está corretamente conectado;
  Verificação de continuidade do condutor de proteção à terra;
  Procedimento para energização do sistema;
  Procedimento para desenergização do sistema; e
  Retenção e liberação do acoplamento (acidental ou por pessoas não autorizadas).
Opcionais:
  Seleção da taxa de recarga;
  Determinação dos requisitos de ventilação da área de carregamento;
  Detecção e ajuste da corrente de carga disponível em tempo real do EVSE; e
  Controle do fluxo de energia bidirecional do/para o veículo.

## Slide 491: IEC 62196
Norma | Ano da última versão | Função da norma
IEC 62196-1 | 2014 | Requisitos gerais dos conectores
IEC 62196-2 | 2016 | Dimensionamento e compatibilidade de conectores CA
IEC 62196-3 | 2014 | Dimensionamento e compatibilidade de conectores CC e CA/CC
IEC 62196-3-1 | 2020 | Conectores, entradas e cabos CC com gerenciamento térmico
Definições físicas e funcionais específicas sobre os conectores utilizados para carregamento de Ves:

## Slide 492: IEC 62196-2
Existem três tipos básicos de conectores definidos pela norma IEC 62196-2 que implementam os sete pinos definidos na seção anterior, cada um possuindo características que permitem operar em Modos específicos. Os layouts desses conectores foram definidos com base em modelos que já existiam no mercado com pouca ou nenhuma modificação para promover a compatibilidade com a infraestrutura em operação. Além disso, como todos implementam o mesmo padrão, é possível utilizar adaptadores físicos entre plugues e soquetes de configurações diferentes.

## Slide 493: Comunicação
A comunicação entre a estação de recarga (EVSE) e o veículo elétrico (BMS) pode ser feita através do protocolo PLC (Power Line Communication) ou CAN (Controller Area Network), entretanto esses protocolos estão relacionados apenas à camada física (comunicação de baixo nível), não contemplando a padronização específica do processo de recarga e dos mecanismos de pagamento (comunicação de alto nível).
Notes: Comunicação
Não apenas a padronização de equipamentos (como conectores), como também a definição de protocolos de comunicação padrão, são essenciais para evitar problemas de compatibilidade e possibilitar a criação de soluções de recarga flexíveis para os motoristas.
A comunicação entre a estação de recarga e o veículo elétrico pode ser feita através do protocolo PLC (Power Line Communication) ou CAN (Controller Area Network), entretanto esses protocolos estão relacionados apenas à camada física (comunicação de baixo nível), não contemplando a padronização específica do processo de recarga e dos mecanismos de pagamento (comunicação de alto nível).
REFERÊNCIAS:
Venturus – Mobilidade elétrica e os sistemas de recarga (https://www.venturus.org.br/mobilidade-eletrica-e-os-sistemas-de-recarga/)

## Slide 494: Comunicação
Para atender a essa demanda de compatibilidade, players do setor e órgãos de padronização tem se organizado para criar protocolos específicos para a recarga de veículos elétricos, que garantam interoperabilidade entre equipamentos e sistemas de software. Dois desses protocolos de alto nível que tem sido amplamente adotados são a ISO 15118 e o OCPP
Notes: Comunicação
Para atender a essa demanda de compatibilidade, players do setor e órgãos de padronização tem se organizado para criar protocolos específicos para a recarga de veículos elétricos, que garantam interoperabilidade entre equipamentos e sistemas de software. Dois desses protocolos de alto nível que tem sido amplamente adotados são a ISO 15118 e o OCPP.
A ISO 15118 fica responsável pelo padrão de comunicação entre a estação de carregamento e o veículo elétrico, estabelecendo uma representação do modo de identificação e autorização, sem que para isso seja necessário um dispositivo adicional, como um cartão RFID ou aplicação mobile.
No entanto, para controlar a quantidade de energia que um veículo elétrico pode consumir de uma estação de carregamento, é necessário ter alguma forma de comunicação com o sistema de gestão de estações de recarga (CSMS), e esta comunicação por sua vez ocorre por OCPP.
REFERÊNCIAS:
Venturus – Mobilidade elétrica e os sistemas de recarga (https://www.venturus.org.br/mobilidade-eletrica-e-os-sistemas-de-recarga/)

## Slide 495: ISO 15118
A ISO 15118 é um padrão internacional da International Organization for Standardization (ISO), que define um protocolo de alto nível para a comunicação entre a estação de recarga e o VE.
A norma oferece suporte a vários mecanismos de recarga, garantindo flexibilidade aos usuários de VE, dentre esses mecanismos merece destaque o “Plug&Charge” (“Conecta&Carrega”), no qual o eletroposto reconhece automaticamente o VE conectado, autorizando o processo de recarga e realizando a cobrança eletronicamente.
O padrão também possibilita o desenvolvimento de soluções de recarga inteligente (smart charging), nas quais as recargas dos VEs são planejadas de modo a evitar sobrecarga do sistema elétrico (ou grid). Além disso, a norma também deverá contemplar, em versões futuras, o envio de energia do veículo para a rede (um conceito chamado de V2G).
Notes: ISO 15118
O “ISO 15118 - Veículos Rodoviários - Interface de comunicação do veículo para a rede” é um padrão internacional da International Organization for Standardization (ISO), que define um protocolo de alto nível para a comunicação entre a estação de recarga e o veículos elétrico. A norma oferece suporte a vários mecanismos de recarga, garantindo flexibilidade aos usuários. Entre esses mecanismos destaca-se o “Plug & Charge” (em tradução literal, Conecta & Carrega), no qual o eletroposto reconhece automaticamente o veículo elétrico conectado, autorizando o processo de recarga e realizando a cobrança eletronicamente.
O padrão também possibilita o desenvolvimento de soluções de recarga inteligente (smart charging), nas quais as recargas dos VEs são planejadas de modo a evitar sobrecarga do sistema elétrico (ou grid). Além disso, a norma também deverá contemplar, em versões futuras, o envio de energia do veículo para a rede (o conceito de V2G já apresentado).
O ISO 15118 cobre todos os casos de uso relacionados ao carregamento em todo o mundo. Isso inclui carregamento com fio (CA e CC) e sem fio, e os pantógrafos que são usados ​​para carregar veículos maiores, como ônibus.
REFERÊNCIAS:
Venturus – Mobilidade elétrica e os sistemas de recarga (https://www.venturus.org.br/mobilidade-eletrica-e-os-sistemas-de-recarga/)
V2G Clarity – What Is ISO 15118? (https://v2g-clarity.com/knowledgebase/what-is-iso-15118/)

## Slide 496: Normas técnicas na cadeia de valor
Notes: Normas técnicas na cadeia de valor
Para sintetizar as normas técnicas apresentadas até aqui e introduzir normas equivalentes a estas, a figura apresenta toda a relação existentes na cadeira de valor do fornecimento de recarga para veículos elétricos.
Entre o veículo elétrico (EV – Electric Vehicle) e a estação de recarga (EVSE – Electric Vehicle Supply Equipment) tem-se a norma IEC 61851, que como visto trata do padrão para instalações, e a ISO 15118, que trata do padrão de comunicação entre os dois ativos.
Entre a estação de recarga e os operadores das estações (CPO - Charging Point Operators) tem-se OCPP, protocolo de comunicação das estações com os sistemas de gerenciamento, e em paralelo tem a IEC 61850-90-8 (anexado à linha pontilhada). A IEC 61850 é um padrão global na área de comunicações para automação de subestações, denominado “Redes e sistemas de comunicação para automação de concessionárias de energia”. A ideia apresentada pela IEC 61850-90-8 é fazer com que as estações de carregamento também sejam gerenciáveis ​​ao lado de outros dispositivos conectados à rede, conhecidos como recursos de energia distribuída (DER - Distributed Energy Resource).
O CPO também precisa trocar informações com os provedores de serviços de mobilidade (EMSP - EMobility Service Provider ou EMP - EMobility Provider ou MO - Mobility Operator) para autorizar um processo de cobrança de um cliente de um EMSP. O CPO e o EMSP precisam estar em uma relação contratual, para que o cliente do EMPS possa carregar em uma estação de recarga operada por um CPO. Isso pode ser realizado através dos protocolos de roaming, como Open Charge Point Interface (OCPI) ou Open Clearing House Protocol (OCHP) . Para não ter o incômodo de estabelecer contratos bilaterais de roaming entre CPOs e EMSPs, também existem os operadores Clearing House (intermediadores entre compradores e vendedores) que gerenciam uma plataforma de roaming central, como a Hubject que fornece seus Open InterChage Protocol (OICP) para esses serviços. Mas também existem outros operadores e outros protocolos de plataforma de roaming, como OCHP e eMIP.
Além disso, o CPO também precisa ter uma comunicação com o operador do sistema (DSO - Distribution System Operator), que é responsável pela operação e manutenção da rede de distribuição elétrica. Os primeiros passos foram dados para desenvolver um padrão aberto para essa comunicação, o Open Smart Charging Protocol (OSCP) , também mantido pelo OCA (Open Charge Alliance), que pode ser utilizado para comunicar uma previsão de 24 horas da capacidade localmente disponível para o CPO. O CPO, então, precisa ajustar os perfis de carregamento dos veículos elétricos que desejam receber energia de suas estações de carregamento mantidas dentro dos limites da capacidade disponível.
REFERÊNCIAS:
V2G Clarity – What Is ISO 15118? (https://v2g-clarity.com/knowledgebase/what-is-iso-15118/)

## Slide 497: Normas por Concessionária
COPEL: NTC 902210 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ESTAÇÕES DE RECARGA DE VEÍCULO ELÉTRICO
ELETROPAULO: CT – 74 - Solicitação de fornecimento de energia a sistemas de recarga de veículo elétrico
Notes: Normas por Concessionária
As concessionários distribuídas pelo país começam a se organizar para disponibilizar normas especificas quanto a conexão de estações de recarga. Até o momentos, dois procedimentos legais foram identificados, uma norma técnica da distribuidora Copel, e um comunicado técnica da distribuidora Eletropaulo. No geral, as concessionarias estão optando por aprimoramentos nas normas já existentes, relacionadas as instalações em baixa e média tensão, incluindo diretrizes que tratam sobre o tema. A medida que a penetração de estações se torne representativa, outras distribuidoras devem adotar procedimentos específicos para o tema.
No Paraná, a Copel, distribuidora local, utiliza a NTC 902210 para regular os procedimentos a serem seguidos quando uma nova ligação é solicitada. A norma padroniza e torna clara as exigências técnicas e de segurança para a instalação de estações de recarga.
De forma semelhando, o comunicado estabelecido pela Eletropaulo (atual ENEL), dado pelo CT -74, visou estabelecer os critérios junto a concessionária para o atendimento de solicitações de ligação nova ou alteração de carga de unidades consumidoras que contenham estações de recarga de veículo elétrico, bem como o cadastro das estações junto a ANEEL.
Entre algumas regras mencionadas, destacam-se:
  Ter um circuito exclusivo para cada estação de recarga.
  Ter dispositivo de proteção contra sobrecorrentes por disjuntor;
  Ter proteção contra choques elétricos através de DR tipo B;
  Quadros de distribuição de energia contenham dispositivos de proteção contra surtos – DPS;
  Quando as estações forem instaladas em vias públicas, é necessário possuir um dispositivo próprio de medição, padrão de entrada de energia de acordo com a NTC 903100 e licenças obtidas junto a órgãos competentes;
  Quando estações forem instaladas em condomínios ou áreas de utilização coletiva, é necessário possuir sistema próprio para identificar o usuário e cobrar pela recarga, quando for o caso.
REFERÊNCIAS:
Documento oficial NTC 902210 (https://www.copel.com/hpcopel/normas/ntcarquivos.nsf/EEACEDD63BC449AA8325848F006EA283/$FILE/NTC%20902210%20Sistemas%20de%20recarga%20de%20VE.pdf)
Documento oficial CT – 74 (https://www.eneldistribuicaosp.com.br/Comunicados%20tecnicos/Comunicado%20T%C3%A9cnico%2074%20-%20Ve%C3%ADculo%20El%C3%A9trico.pdf)

## Slide 499: 5.3 Incentivos Governamentais

## Slide 500: ROTA 2030
Segurança: Preservar a integridade física dos passageiros
Propulsões alternativas: Estimula o uso de biocombustíveis e formas de propulsão mais eficientes, como a elétrica
Dispêndios em P&D: Até 45% do investimento em P&D pode ser deduzido de impostos
Híbridos e Elétricos
  A nova legislação prevê a redução das alíquotas do IPI aplicadas sobre os veículos híbridos flex em, no mínimo, três pontos percentuais em relação aos veículos híbridos convencionais, de classe e categoria similares.
  A medida visa estimular a comercialização no Brasil de veículos híbridos e elétricos, que são menos poluentes.
Notes: ROTA 2030
O programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística, foi instituído em dezembro de 2018 no Artigo 7° da Lei n° 13.755 e Decreto nº 9.557 e é parte da estratégia elaborada pelo Governo Federal para desenvolvimento do setor automotivo no país.
O programa sucede o Programa Inovar-Auto, encerrado em 31 de dezembro de 2017, e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, a inovação, a segurança veicular, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade de automóveis, de caminhões, de ônibus, de chassis com motor e de autopeças, tendo como diretrizes:
  Incremento da eficiência energética, do desempenho estrutural e das tecnologias assistivas (e.g. controle de estabilidade, alerta de cinto, frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro etc.);
  Aumento dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação;
  Estímulo à produção de novas tecnologias e inovações, de acordo com as tendências tecnológicas globais;
  Incremento da produtividade das indústrias para a mobilidade e logística;
  Promoção do uso de biocombustíveis e de formas alternativas de propulsão e valorização da matriz energética brasileira;
  Garantia da capacitação técnica e da qualificação profissional no setor de mobilidade e logística; e
  Garantia da expansão ou manutenção do emprego no setor de mobilidade e logística.
O programa não trata unicamente de veículos elétricos, mas sim de todo o setor automotivo. Mesmo assim, ao incentivar pesquisas na área de eficiência energética e ao se referir a “formas alternativas de propulsão”, a lei se alinha com a mobilidade elétrica.
O programa define como incentivo que até 30% de todo o investimento em P&D pode ser deduzido do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – e o desconto sobe para 45% se os aportes forem feitos no desenvolvimento de componentes considerados estratégicos. Dessa forma, as empresas podem essencialmente reduzir o custo dos projetos de P&D a quase metade do valor original, tornando-os muito mais atrativos.
Atualmente o país conta com 61 empresas habilitadas no programa, incluindo montadoras como Fiat, Marcopolo, Mercedes-Benz, Volkswagen e WEG. As habilitações têm duração de 5 anos e, dentre as cadastradas atualmente, todas terminam em novembro de 2023.
O decreto assinado visa alterar a alíquota do IPI para carros híbridos e elétricos (que, atualmente, é de 25%) para estimular a comercialização dessas tecnologias no mercado nacional.
REFERÊNCIAS:
Lei n° 13.755 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13755.htm)
Decreto nº 9.557 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9557.htm)

## Slide 501: Iniciativas Federais
Decreto no 9.442/2018
  O decreto altera as alíquotas do IPI incidente sobre veículos equipados com motores híbridos e elétricos de acordo com as alíquotas estabelecidas na Nota Complementar nº 87-4, conforme critérios de eficiência energética e massa em ordem de marcha especificados na Nota Complementar nº 87- 6
Notes: Iniciativas Federais
O Decreto nº 9.442 é o instrumento legal responsável pela alteração do IPI para os veículos elétricos e híbridos. As alíquotas passam a variar de 7% a 20%, de acordo com o nível de eficiência energética e com o peso do veículo.
As regras variam de acordo com a eficiência energética, que vai desde valores abaixo de 0,66 MJ/km até superiores a 1,68 MJ/km, e massa em ordem de marcha (MOM), que vai desde MOM inferior a 1400 kg até superior a 1700kg. A combinação desses dois critérios determina a alíquota do veículo.
REFERÊNCIAS:
Decreto nº 9.442 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9442.htm)

## Slide 502: Iniciativas Federais
Camex n° 97/2015: Imposto de Importação (II)
  Reduz de 35% para zero a alíquota do Imposto de Importação para carros elétricos e movidos a células de combustível. A alteração foi feita por meio da inclusão do código 8703.90.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec).
  A medida exige autonomia de pelo menos 80 quilômetros com uma carga. Serão beneficiadas unidades importadas, desmontadas ou semidesmontadas.
  Além disso, os modelos híbridos, que trabalham com propulsor elétrico aliado a outro tradicional a combustão, continuarão com alíquota entre zero e 7%, dependendo da cilindrada e da eficiência energética.
  Os modelos híbridos com incentivo fiscal podem levar até 6 pessoas e não podem ultrapassar 3.0 litros do motor a combustão.
Notes: Iniciativas Federais
A Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Ministério da Economia, tem por objetivo a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e de atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, aos investimentos estrangeiros diretos, aos investimentos brasileiros no exterior e ao financiamento às exportações, com vistas a promover o aumento da produtividade da economia brasileira e da competitividade internacional do país.
A Camex nº 97/2015 altera a Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec) do Mercosul, incluindo o código 8703.90.00, assim reduz de 35% para 0% o Imposto e Importação (II) para carros elétricos e movidos a células de combustível.
Como pré requisito para usufruir do beneficio, o veículo precisa contar com autonomia de pelo menos 80 quilômetros considerando uma única carga.
Serão beneficiadas unidades importadas, desmontadas ou semidesmontadas.
Além disso, os modelos híbridos, que trabalham com propulsor elétrico aliado a outro tradicional a combustão, continuarão com alíquota entre zero e 7%, dependendo da cilindrada e da eficiência energética. Os modelos híbridos com incentivo fiscal podem levar até 6 pessoas e não podem ultrapassar 3.0 litros do motor a combustão.
REFERÊNCIAS:
Camex n° 97/2015 (http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/1564-resolucao-n-97-de-26-de-outubro-de-2015)

## Slide 503: Iniciativas Estaduais IPVA
Sete estados dão isenção de IPVA a VEs – Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul – e três disponibilizam tarifas diferenciadas de IPVA – São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A depender do estado, os critérios para isenção ou desconto variam, mas geralmente estão
relacionados ao valor de compra do veículo, têm um limite de desconto e restringem-se aos primeiros anos de tributação
Notes: Iniciativas ESTADUAIS
O maior programa de incentivo a nível estadual consiste na isenção ou alíquota diferenciada de IPVA para veículos elétricos e híbridos.
Atualmente a medida é adotada por oito estados de forma totalitária, com isenção do IPVA, sendo: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul e Paraná. Outros três estados adotam a tarifa diferenciada, sendo: São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. O valor da alíquota em cada estado varia, assim como seus critérios, mas no geral estão vinculados ao valor da compra do veículo e contam como tempo determinado para usufruir do benefício.
A medida tem como objetivo estimular a utilização de veículos que não agridam o meio ambiente (elétricos) através da redução da carga tributária.
Em São Paulo, a medida adota segue os seguintes critérios:
  4% para veículos a gasolina ou híbridos;
  3% para VEs, exclusivamente álcool, GNV ou híbridos entre si; e
  0% para ônibus transporte público e de fretamento contínuo.
No Rio de Janeiro, a medida adota segue os seguintes critérios:
  4% veículos a gasolina ou flex;
  0,5% VEs puros;
  1,5% híbridos; e
  2% somente álcool.
REFERÊNCIAS:
Promobe (http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/promob-e-sistematizacao-de-iniciativas-de-mobilidade-eletrica-no-brasil-2019.pdf)

## Slide 504: Iniciativas Estaduais
Lei nº 9.690/1997 e Decreto nº 41.858/1997 – São Paulo
  Objetivo: Conservar o ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde dos cidadãos por meio do Programa de Restrição à Circulação de Veículos (Rodízio), excetuando, entre alguns tipos de veículos, os elétricos.
  Resultado e estado atual: VEs não estão submetidos ao rodízio de veículos em São Paulo. Tanto a lei como o decreto estão vigentes.
Notes: Iniciativas Municipais
São Paulo conta, desde 1997, com o ambiente de rodízio de veículos determinado por placas, a fim de conservar o ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde dos cidadãos. O sistema foi introduzido pela Lei Municipal nº 12.490 e desde 2015, no entanto, isenta híbridos e elétricos do rodízio municipal.
REFERÊNCIAS:
Site oficial de São Paulo (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/autorizacoes_especiais/isencao_de_rodizio/index.php?p=3921)

## Slide 505: Iniciativas Municipais
Lei Municipal nº 14.826/2016, de Curitiba
  Objetivo: Estabelecer a política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos ou movidos a Hidrogênio
  Resultado e estado atual: A lei estabelece que o município de Curitiba incentivará o uso de veículos movidos a eletricidade (puros ou híbridos) ou a hidrogênio através de desoneração tributária, vagas preferenciais de estacionamento e instalação de estações de recarga de VEs em locais públicos, entre outros meios. Esses benefícios ficam restritos a veículos leves e pesados com valores de nota fiscal inferiores a, respectivamente, R$ 150.000.00 e R$ 500.000,00.
Notes: Iniciativas MUNICIPAIS
A cidade de Curitiba, no Paraná, oferece alguns medidas de incentivos ao uso de veículos elétricos, entre elas há a Lei Municipal nº14.826 de 2016, que visa estimular o uso deste tipo de automóvel. Como incentivo, oferece desoneração tributária, vagas preferenciais de estacionamento e instalação de estações de recarga de VEs em locais públicos gratuitamente. Esses benefícios ficam restritos a veículos leves e pesados com valores de nota fiscal inferiores a, respectivamente, R$ 150.000.00 e R$ 500.000,00.
REFERÊNCIAS:
Promobe (http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/promob-e-sistematizacao-de-iniciativas-de-mobilidade-eletrica-no-brasil-2019.pdf)

## Slide 506: Ações e Recomendações Nacionais
Notes: Resumo das Ações Nacionais
Com o levantamento dos incentivos existentes no Brasil é possível traçar algumas conclusões e visualizar recomendações.
Em nível federal, a redução do Imposto de Importação (II) é uma ação importante para aproximar os preços de veículos elétricos/híbridos e veículos similares à combustão. Embora o formato através da LETEC permita retificação, gerando um grau de imprevisibilidade, espera-se que a medida seja mantida ou então conte com a inclusão de alíquotas diferenciadas na Tarifa Externa Comum (TEC).
A redução ou equiparação do IPI trouxe correção das distorções da atual tabela de incidência do imposto, mas espera-se que faixas iniciais diferenciadas sejam determinadas na medida, tornando-a efetivamente atrativa.
Sugere-se ainda benefícios diretos para áreas de engenharia e P&D para as montadores de veículos elétricos no país.
Em nível estadual, a única medida encontrada diz respeito ao IPVA isento de forma totalitária ou parcial em 11 estados brasileiros. Essa isenção, na maioria dos estados, conta com limitadores relacionados ao preço do veículo, que poderiam ser retirados visando maior aderência.
Sugere-se ainda benefícios vinculados a isenção de ICMS.
Em nível municipal, sugere-se a redução dos tributos locais para empresas que contem com frotas totais ou parciais com veículos elétricos e híbridos.
REFERÊNCIAS:
Audiência Pública: Eletromobilidade no Brasil (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2018/arquivos-de-eventos/ap-04-07.18/anfavea)

## Slide 507: Incentivos Governamentais - Europa
Noruega
Incentivos diretos ao consumidor | Benefícios fiscais: IVA (Imposto sobre valor agregado): os VEs estão isentos de 25% de IVA na compra. Taxa de registro: os BEVs são isentos; PHEVs são elegíveis para uma redução de até EUR 10.000. Taxa de trânsito: reduzida para VEs para EUR 45 anualmente (a taxa normal é de pelo menos EUR 280 para carros a gasolina ou diesel). Imposto sobre veículos da empresa: a base para o imposto sobre veículos da empresa é o preço total de compra do veículo, que é reduzido para 60% para VEs.
Incentivos locais | Algumas cidades fornecem financiamento para estações de carregamento normais em prédios de apartamentos compartilhados, garagens de estacionamento, shoppings, entre outros.
Incentivos de cobrança de infraestrutura (públicos e privados) | Programa governamental para financiar a implantação de pelo menos duas estações de carregamento rápido a cada 50 km em todas as estradas principais da Noruega.
Políticas Complementares | Sem taxas em estradas com pedágio ou balsas. Estacionamento municipal gratuito. Acesso às faixas de ônibus.
Notes: Incentivos governamentais – Europa
A Noruega é líder global em eletromobilidade. O país se mostra bem-sucedido devido a um pacote substancial de incentivos desenvolvido para promover veículos de emissão zero no mercado, que foram introduzidos gradualmente desde o início dos anos 1990. Além disso, o parlamento norueguês concordou com uma meta até 2025 para todos os novos carros de passageiros e comerciais com zero ou baixas emissões (elétricos ou hidrogênio).
A Noruega também conta com a menor tarifa de eletricidade (0,15 EUR / kWh) e os preços de gasolina mais altos entre os diversos países. Além disso, vale mencionar que cerca de 96% dos proprietários de carros elétricos na Noruega têm acesso a uma estação de carregamento em sua própria casa ou apartamento.
Atualmente, a Noruega permite a instalação de pontos de carregamento em edifícios existentes sem o consentimento do conselho da unidade habitacional. Muitos novos edifícios de apartamentos já oferecem pontos de recarga para todas as vagas de estacionamento, mesmo sem mandatos regulamentares, pois a disponibilidade de um ponto de recarga aumenta o valor da garagem.
No quadro apresentado, encontram-se informações sobre os incentivos e políticas aplicadas no país direcionadas ao consumidor, vinculadas a incentivos locais, cobranças relativas as infraestruturas e ainda políticas complementares.
REFERÊNCIAS:
Mondaq (https://www.mondaq.com/turkey/rail-road-cycling/904350/how-europe-promotes-electric-vehicles-a-brief-insight-on-best-practices-)

## Slide 508: Incentivos Governamentais - Europa
Alemanha
Incentivos diretos ao consumidor | Pagamentos de bônus e prêmios: Os BEVs recebem 4.000 euros e os PHEVs 6.000 euros, uma vez que 50% da subvenção é paga pelas montadoras. Empréstimos a juros baixos para VEs de empresas.
 | Benefícios fiscais: Taxa de trânsito: VEs registrados até dezembro de 2015 são isentos durante os primeiros 10 anos, se registrados posteriormente eles são isentos por 5 anos. Imposto sobre a empresa: deduções fiscais sobre os veículos da empresa com base na capacidade de armazenamento de energia elétrica incluída no veículo. As empresas de transporte pagam um imposto de eletricidade reduzido para a operação de seus ônibus elétricos ou híbridos (11,42 EUR / MWh em vez de 20,5 EUR / MWh).
Incentivos locais | Estacionamento gratuito, vagas exclusivas e uso de faixa de ônibus em algumas cidades.
Incentivos de cobrança de infraestrutura (públicos e privados) | Uma concessão máxima de 40% é concedida para carregadores rápidos (até EUR 30.000) e carregadores normais (até EUR 2.500).
Políticas Complementares | Conscientização do consumidor e programas de pesquisa e desenvolvimento sobre mobilidade sustentável. Aumento dos gastos permitidos para VEs governamentais.
Notes: Incentivos governamentais – Europa
A Alemanha introduziu em junho de 2015 o Regulamento Federal de Eletromobilidade (Elektromobilitätsgesetz) como uma parte importante das políticas nacionais de energia e clima. Com a introdução deste regulamento, os municípios podem conceder privilégios especiais a veículos de baixas emissões, definidos como veículos que não excedam 50g CO2 / km ou tenham um alcance elétrico de 40 km ou mais. Os privilégios especiais incluem estacionamento preferencial ou gratuito, acesso às faixas de ônibus e entrada em zonas de tráfego restrito. O regulamento permite ainda o uso desimpedido de veículos elétrico.
O regulamento determina que os operadores dos pontos de recarga são obrigados a informar a autoridade com pelo menos 4 semanas de antecedência sobre a construção de uma nova estação de carregamento, e imediatamente após a entrada em funcionamento de uma nova estação de carregamento. Devem também comprovar o cumprimento dos requisitos técnicos, partilhando os respectivos documentos.
No quadro apresentado, encontram-se informações sobre os incentivos e políticas aplicadas no país direcionadas ao consumidor, vinculadas a incentivos locais, cobranças relativas as infraestruturas e ainda políticas complementares.
REFERÊNCIAS:
Mondaq (https://www.mondaq.com/turkey/rail-road-cycling/904350/how-europe-promotes-electric-vehicles-a-brief-insight-on-best-practices-)

## Slide 509: Incentivos Governamentais - Europa
Holanda
Incentivos diretos ao consumidor | Benefícios fiscais: Taxa de registro: os veículos com emissão zero estão isentos. Para os outros, o sistema é progressivo, com cinco níveis de emissões de CO2. Taxa de trânsito: os veículos com emissão zero estão isentos. Os PHEVs (<51g CO2 / km) pagam metade do imposto rodoviário. Imposto sobre veículos da empresa: O imposto de renda deve ser pago sobre o uso privado de um veículo da empresa. Isso é feito impondo uma sobretaxa de 4 a 25% do valor de catálogo sobre o lucro tributável. Essa porcentagem é de 4% para veículos com emissão zero, enquanto a taxa padrão é de 22%. Investimentos fiscais dedutíveis: Sistema que facilita os investimentos em tecnologia limpa, tornando-os parcialmente dedutíveis. Veículos de emissão zero e PHEVs estão na lista, assim como os pontos de recarga que os acompanham.
Incentivos locais | Vários subsídios estão disponíveis para a compra de carros elétricos, táxis e caminhões. Os municípios oferecem subsídios para a instalação de estações de recarga.
Incentivos de cobrança de infraestrutura (públicos e privados) | Acordo Verde: 5,7 milhões de euros para a implantação de pontos de recarga acessíveis ao público.
Políticas Complementares | Subsídio de 3.000 euros / 5.000 euros para vans e táxis elétricos. Taxas de depreciação de ativos favoráveis. Incentivos à inovação para pequenas e médias empresas.
Notes: Incentivos governamentais – Europa
Os incentivos ao consumidor da Holanda e o amplo financiamento da infraestrutura de recarga resultaram no maior número de pontos de carregamento de acesso público na União Europeia e fizeram da Holanda um dos líderes globais em eletromobilidade. A Holanda espera que todos veículos novos sejam livres de emissões até 2030, efetivamente proibindo a venda de novos veículos a gasolina e diesel . A infraestrutura de carregamento na Holanda foi alcançada com sucesso devido às parcerias público-privadas eficazes - um consórcio de operadores de rede elétrica regionais e estatais.
O governo apoia a venda de veículos de baixa emissão oferecendo isenção (parcial) do imposto de registro, do imposto de circulação e do imposto de veículos da empresa. Embora estes incentivos diretos sejam ainda relativamente elevados em comparação com a maioria dos outros Estados-Membros da EU.
No quadro apresentado, encontram-se informações sobre os incentivos e políticas aplicadas no país direcionadas ao consumidor, vinculadas a incentivos locais, cobranças relativas as infraestruturas e ainda políticas complementares.
REFERÊNCIAS:
Mondaq (https://www.mondaq.com/turkey/rail-road-cycling/904350/how-europe-promotes-electric-vehicles-a-brief-insight-on-best-practices-)

## Slide 510: Incentivos Governamentais - Europa
França
Incentivos diretos ao consumidor. | Pagamentos de bônus e prêmios: VEs e PHEVs que emitem 20g CO2 /km ou menos recebem EUR 6.000, veículos que emitem entre 21 e 60g CO2/ km recebem um prêmio de EUR 1.000. Os veículos da categoria "L" (quadrículos, motos, scooters) recebem um prêmio de 250 euros / kWh, com um limite de 1.000 euros ou 27% do preço de compra. Esquema de eliminação de diesel: Recebe até EUR 4.000 se um veículo antigo a diesel for substituído por um veículo de baixas emissões.
 | Benefícios fiscais: Imposto de registro: as regiões têm a opção de fornecer uma isenção (total ou 50%) para veículos com combustível alternativo. Imposto sobre veículos da empresa: os BEVs estão isentos e os veículos híbridos que emitem menos de 110g CO2 / km estão isentos durante os primeiros dois anos após o registro.
Incentivos de cobrança de infraestrutura (pública e privada). | Financiamento de 50 milhões de euros disponível para infraestruturas de recarga que cobrem até 30% do custo do equipamento. Parcerias público-privadas para acelerar a construção de pontos de recarga. Incentivos fiscais para equipamentos de recarga doméstico.
Políticas complementares. | Metas VE para frotas governamentais e empresariais. Subsídio para locadoras de veículos e empresas de táxi. Financiamento de pesquisa e desenvolvimento.
Notes: Incentivos governamentais – Europa
A França anunciou uma data final para a venda de veículos a gasolina e diesel convencional, até 2040 todos os veículos novos terão de ser livre de emissões . Para apoiar a crescente participação das vendas de PEV, programas promocionais para infraestrutura de recarga estão em vigor há vários anos.
A Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte define metas de VE para frotas de carros governamentais e executivos. Ao substituir suas frotas de veículos, o estado francês e seus órgãos públicos são obrigados a adquirir um mínimo de 50% dos veículos com baixas emissões de CO2 e poluentes atmosféricos, como VEs. As autoridades locais têm uma meta inferior de 20%.
Em 2020, as locadoras de veículos e as empresas de táxi também foram obrigadas a comprar 10% dos veículos com baixas emissões ao renovar suas frotas.
Todos os ônibus novos adquiridos para serviços de transporte público a partir de 2025 devem ser veículos de baixas emissões.
No quadro apresentado, encontram-se informações sobre os incentivos e políticas aplicadas no país direcionadas ao consumidor, cobranças relativas as infraestruturas e ainda políticas complementares.
REFERÊNCIAS:
Mondaq (https://www.mondaq.com/turkey/rail-road-cycling/904350/how-europe-promotes-electric-vehicles-a-brief-insight-on-best-practices-)

## Slide 511: Incentivos Governamentais - Europa
Outros
Países
País | Incentivo
Áustria | Os VEs estão isentos do imposto sobre o consumo de energia e do imposto mensal sobre o veículo.
Bélgica | Os VEs pagam imposto mais baixo nas três regiões. Na Região Flamenga, VE e híbridos plug-in (que emitem não mais de 50g CO2 / km) estão isentos de imposto de registo. Empresas ganham bônus no imposto de renda devido as despesas relacionadas com a utilização de veículos: 120% para VE com emissão zero; 100% de bônus para veículos que emitem entre 1 e 60 g de CO2/ km, e acima de 60g CO2 / km a taxa de dedutibilidade diminui progressivamente de 90% para 50% nos modelos híbridos e plug-in.
Bulgária | Os veículos elétricos são isentos do imposto anual de circulação.
República Checa | Veículos elétricos, híbridos e outras alternativas de combustível são isentos do impostos de registro e de pedágios (veículos usados para fins comerciais).
Dinamarca | Veículos elétricos e movidos à hidrogênio são isentos do imposto de registro.
Finlândia | VE pagam menos imposto para registro (baseado na emissão de CO2).
Irlanda | VE recebe bônus de €5,000 na compra e tem isenção da taxa de registro até o máximo de €5,000, híbridos plug-in até €2,500 e híbridos e flex em até €1,500.
Grécia | VE e híbridos são isentos das taxas de registro.
Hungria | VE são isentos de taxas de registro, propriedade e de circulação anual.
Notes: Incentivos governamentais – Europa
Com relação a outros países da Europa, o quadro apresenta os principais incentivos para: Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Grécia e Hungria.
REFERÊNCIAS:
European Automobile Manufactures Association (https://www.acea.be/uploads/publications/EV_incentives_overview_2018_v2.pdf)

## Slide 512: Incentivos Governamentais - Europa
Outros
Países
País | Incentivo
Itália | Em muitas regiões, VE são isentos do imposto anual de circulação por um período de 5 anos a partir da data de aquisição. Após esse período, se beneficiam com a redução de 75% do imposto.
Portugal | VE são isentos do imposto de registro e também do imposto de circulação anual. Veículos híbridos pagam somente 25% da taxa de registro.
Espanha | Os principais conselhos municipais reduzem até 75% do imposto anual de circulação para VE e veículos de combustíveis eficientes.
Suécia | Redução da tributação dos veículos da empresa para veículos eléctricos e híbridos plug-in. É concedido um prêmio para a aquisição de um novo veículo eléctrico ou híbrido, sendo: SEK20.000 para automóveis com emissões de CO2 entre 1 e 50g / km (híbridos plug-in) SEK40.000 para automóveis com zero emissões de CO2 (veículos elétricos) Isenção de cinco anos do imposto de circulação anual aplicada em carros verdes (carros elétricos e híbridos plug-in, com consumo de energia eléctrica por 100 km que não exceda 37kWh).
Reino Unido | VE recebe um bônus de €4,500 e híbridos plug-in de €2,500 no momento da compra. Os veículos elétricos (com emissões de CO2 inferiores a 100 g / km) estão isentos do imposto de circulação anual, enquanto outros veículos com combustível alternativo recebem descontos nas taxas.
Notes: Incentivos governamentais – Europa
Com relação a outros países da Europa, o quadro apresenta os principais incentivos para: Itália, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido.
REFERÊNCIAS:
European Automobile Manufactures Association (https://www.acea.be/uploads/publications/EV_incentives_overview_2018_v2.pdf)

## Slide 513: Incentivos Governamentais - EUA
Políticas Federais
VE e híbridos plug-in comprados desde 2010 são elegíveis a um crédito de imposto de renda federal de até U$ 7.500. O crédito varia com base na bateria usada para alimentar o veículo (kWh). Quando um fabricando atinge um montante de 200.000 PHEVs e BEVs vendidos, o crédito é reduzido a 50%.
Notes: Incentivos governamentais - eua
Nos Estados Unidos há poucas medidas comuns a todo o país, sendo normalmente definida por estado federativos.
Em âmbito nacional, o EUA estabeleceu um crédito no imposto de rende de até U$ 7.500. O crédito varia com base na bateria usada para alimentar o veículo (kWh).
Estabeleceu como medida de contenção, o acumulado de 200.000 PHEVs e BEVs vendidos por fabricante. Quando esse limite é atingido o crédito é reduzido a 50%.
REFERÊNCIAS:
ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tendências Globais: O crescimento dos veículos híbridos e elétricos pelo mundo. (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/arquivos-raiz/abve#:~:text=Tend%C3%AAncias%20Globais%3A%20O%20crescimento%20dos%20Ve%C3%ADculos%20H%C3%ADbridos%20e%20El%C3%A9tricos%20pelo%20mundo.&text=Existe%20uma%20forte%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre,el%C3%A9tricos%20e%20h%C3%ADbridos%20plug%2Din.&text=1.090%202.450%20Nos%20%C3%BAltimos%205,e%20el%C3%A9tricos%20em%20todo%20Brasil.)

## Slide 514: Incentivos Governamentais - EUA
Incentivos Estaduais
    Washington: VEs e híbridos plug-in são elegíveis para isenção de imposto sobre compra ou locação do veículo. As empresas são elegíveis para receber créditos fiscais de até 50% do custo incremental do plug-in e estão isentas de testes de emissões. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento apenas para clientes plug-in. A concessionária de energia oferece desconto de US$ 500 para compra e instalação de carregadores (nível 2).
    Oregon: A Portland General Electric (PGE) recomenda que os clientes VE mudem para o plano relativo a “tempo de uso” para aproveitar as tarifas noturnas mais atrativas. Os VEs estão isentos de testes de emissões. O Programa Estadual de Fomento aos veículos limpos oferece crédito de até U$ 750 no imposto territorial dos edifícios que instalarem carregadores. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento somente para clientes com VE.
    Virginia: A concessionária oferecem planos com tarifas reduzidas noturnas. Oferecem também um plano residencial com tarifas reduzidas nos períodos de pico. Os VEs estão isentos de testes de emissões.
Notes: Incentivos governamentais – eua
Para as políticas estaduais, tem-se:
    Washington: veículos elétricos e híbridos plug-in são elegíveis para isenção de imposto sobre compra ou locação do veículo. As empresas são elegíveis para receber créditos fiscais de até 50% do custo incremental do plug-in e estão isentas de testes de emissões. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento apenas para clientes plug-in. A concessionária de energia oferece desconto de US$ 500 para compra e instalação de carregadores (nível 2).
    Oregon: A Portland General Electric (PGE) recomenda que os clientes VE mudem para o plano relativo a “tempo de uso” para aproveitar as tarifas noturnas mais atrativas. Os VEs estão isentos de testes de emissões. O Programa Estadual de Fomento aos veículos limpos oferece crédito de até U$ 750 no imposto territorial dos edifícios que instalarem carregadores. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento somente para clientes com VE.
    Virginia: A concessionária oferecem planos com tarifas reduzidas noturnas. Oferecem também um plano residencial com tarifas reduzidas nos períodos de pico. Os VEs estão isentos de testes de emissões.
REFERÊNCIAS:
ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tendências Globais: O crescimento dos veículos híbridos e elétricos pelo mundo. (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/arquivos-raiz/abve#:~:text=Tend%C3%AAncias%20Globais%3A%20O%20crescimento%20dos%20Ve%C3%ADculos%20H%C3%ADbridos%20e%20El%C3%A9tricos%20pelo%20mundo.&text=Existe%20uma%20forte%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre,el%C3%A9tricos%20e%20h%C3%ADbridos%20plug%2Din.&text=1.090%202.450%20Nos%20%C3%BAltimos%205,e%20el%C3%A9tricos%20em%20todo%20Brasil.)

## Slide 515: Incentivos Governamentais - EUA
Incentivos Estaduais
    Nova York: O Programa de Reembolso aos Consumidores de VE oferece até US $ 2.000 para VE ou híbridos plug-in. Taxas reduzidas para recargas em residências e instalação gratuita de medidores. Os VEs estão isentos de testes de emissões. O programa Green Pass oferece 10% de desconto em pedágios rodoviários e VE tem acesso a faixas exclusivas de circulação.
    Texas: A Austin Energy oferece um Programa Piloto EV360 para cobrança de VE com taxas reduzidas nos horários fora do pico. VE estão isentos de testes de emissões. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento exclusivo e companhias de seguros podem oferecer descontos.
    Novo México: O PNM isenta impostos e recargas em 5 locais em Albuquerque e um em Santa Fé. VE também estão isentos de testes de emissões. As companhias de seguros podem oferecer descontos.
Notes: ncentivos governamentais - EUA
Para as políticas estaduais, tem-se:
    Nova York: O Programa de Reembolso aos Consumidores de VE oferece até US $ 2.000 para VE ou híbridos plug-in. Taxas reduzidas para recargas em residências e instalação gratuita de medidores. Os VEs estão isentos de testes de emissões. O programa Green Pass oferece 10% de desconto em pedágios rodoviários e VE tem acesso a faixas exclusivas de circulação.
    Texas: A Austin Energy oferece um Programa Piloto EV360 para cobrança de VE com taxas reduzidas nos horários fora do pico. VE estão isentos de testes de emissões. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento exclusivo e companhias de seguros podem oferecer descontos.
    Novo México: O PNM isenta impostos e recargas em 5 locais em Albuquerque e um em Santa Fé. VE também estão isentos de testes de emissões. As companhias de seguros podem oferecer descontos.
REFERÊNCIAS:
ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tendências Globais: O crescimento dos veículos híbridos e elétricos pelo mundo. (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/arquivos-raiz/abve#:~:text=Tend%C3%AAncias%20Globais%3A%20O%20crescimento%20dos%20Ve%C3%ADculos%20H%C3%ADbridos%20e%20El%C3%A9tricos%20pelo%20mundo.&text=Existe%20uma%20forte%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre,el%C3%A9tricos%20e%20h%C3%ADbridos%20plug%2Din.&text=1.090%202.450%20Nos%20%C3%BAltimos%205,e%20el%C3%A9tricos%20em%20todo%20Brasil.)

## Slide 516: Incentivos Governamentais - EUA
Incentivos Estaduais
    Massachusetts: Oferece descontos para VE de até US $ 2.500 na compra ou locação. VE estão isentos de testes de emissões. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento exclusivos. O Massachusetts EV Incentive Program (MassEVIP) fornece subsídios para empresas com 15 ou mais funcionários, para a instalação de estações de recarga de Nível 1 ou Nível 2 . O programa fornecerá 50% do financiamento (até US $ 25.000) para os custos dos carregadores. As companhias de seguros podem oferecer descontos.
    Flórida: Jacksonville Electric Authority (JEA) oferece um desconto de até US $ 1.000 para a compra ou locação VE qualificado. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento exclusivos. Os governos locais também podem oferecer financiamento preferencial para proprietários dentro de sua jurisdição. A Orlando Utilities Commission (OUC) oferece desconto de US$ 500 por estação para empresas instalarem carregadores no local de trabalho. A FPL oferece energia gratuita. Nenhum teste de emissões exigido para o registro. As companhias de seguros podem oferecer descontos.
Notes: Incentivos governamentais - EUA
Para as políticas estaduais, tem-se:
    Massachusetts: Oferece descontos para VE de até US $ 2.500 na compra ou locação. VE estão isentos de testes de emissões. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento exclusivos. O Massachusetts EV Incentive Program (MassEVIP) fornece subsídios para empresas com 15 ou mais funcionários, para a instalação de estações de recarga de Nível 1 ou Nível 2 . O programa fornecerá 50% do financiamento (até US $ 25.000) para os custos dos carregadores. As companhias de seguros podem oferecer descontos.
    Flórida: Jacksonville Electric Authority (JEA) oferece um desconto de até US $ 1.000 para a compra ou locação VE qualificado. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento exclusivos. Os governos locais também podem oferecer financiamento preferencial para proprietários dentro de sua jurisdição. A Orlando Utilities Commission (OUC) oferece desconto de US$ 500 por estação para empresas instalarem carregadores no local de trabalho. A FPL oferece energia gratuita. Nenhum teste de emissões exigido para o registro. As companhias de seguros podem oferecer descontos.
REFERÊNCIAS:
ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tendências Globais: O crescimento dos veículos híbridos e elétricos pelo mundo. (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/arquivos-raiz/abve#:~:text=Tend%C3%AAncias%20Globais%3A%20O%20crescimento%20dos%20Ve%C3%ADculos%20H%C3%ADbridos%20e%20El%C3%A9tricos%20pelo%20mundo.&text=Existe%20uma%20forte%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre,el%C3%A9tricos%20e%20h%C3%ADbridos%20plug%2Din.&text=1.090%202.450%20Nos%20%C3%BAltimos%205,e%20el%C3%A9tricos%20em%20todo%20Brasil.)

## Slide 517: Incentivos Governamentais - EUA
Incentivos Estaduais
Califórnia
Projeto de Crédito de Veículos Limpos (CVRP) oferece até US$ 2.500 para a compra ou locação de Ves. Famílias de baixa renda qualificadas também podem receber US$ 1.500 adicionais. O Programa de Financiamento de Estação de Recarga oferece empréstimos até US$ 500.000 por projeto, incluindo desenvolvimento, compra e instalação de estações. As companhias de seguros podem oferecer descontos. Veículos não passam testes de emissões. Concessionárias de energia oferecem tarifas com desconto para o carregamento de veículos residenciais fora dos períodos de pico. A cidade de Sacramento oferece cobrança gratuita em garagens de estacionamento público. Programa Emergente de Desenvolvimento de Pequenas Empresas da Cidade obriga hotéis e edifícios comerciais oferecem estacionamento reduzido ou gratuito para motoristas de VE. A cidade de San Jose também oferece estacionamento gratuito. A NRG EVgo também gerenciará as estações de cobrança e cobrirá os custos de eletricidade com uma taxa de utilização fixa.
Notes: Incentivos governamentais - EUA
Para as políticas estaduais na Califórnia, tem-se:
  Projeto de Crédito de Veículos Limpos (CVRP) oferece até US$ 2.500 para a compra ou locação de Ves. Famílias de baixa renda qualificadas também podem receber US$ 1.500 adicionais.
  O Programa de Financiamento de Estação de Recarga oferece empréstimos até US$ 500.000 por projeto, incluindo desenvolvimento, compra e instalação de estações.
  As companhias de seguros podem oferecer descontos.
  Veículos não passam testes de emissões.
  Concessionárias de energia oferecem tarifas com desconto para o carregamento de veículos residenciais fora dos períodos de pico.
  A cidade de Sacramento oferece cobrança gratuita em garagens de estacionamento público.
  Programa Emergente de Desenvolvimento de Pequenas Empresas da Cidade obriga hotéis e edifícios comerciais oferecem estacionamento reduzido ou gratuito para motoristas de VE.
  A cidade de San Jose também oferece estacionamento gratuito.
  A NRG EVgo também gerenciará as estações de cobrança e cobrirá os custos de eletricidade com uma taxa de utilização fixa.
REFERÊNCIAS:
ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tendências Globais: O crescimento dos veículos híbridos e elétricos pelo mundo. (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/arquivos-raiz/abve#:~:text=Tend%C3%AAncias%20Globais%3A%20O%20crescimento%20dos%20Ve%C3%ADculos%20H%C3%ADbridos%20e%20El%C3%A9tricos%20pelo%20mundo.&text=Existe%20uma%20forte%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre,el%C3%A9tricos%20e%20h%C3%ADbridos%20plug%2Din.&text=1.090%202.450%20Nos%20%C3%BAltimos%205,e%20el%C3%A9tricos%20em%20todo%20Brasil.)

## Slide 518: Incentivos Governamentais – América Latina
País | Tipo de veículo | Tipo de incentivo | Observações
Colômbia | Ônibus elétricos | Imposto de Importação e do VAT | 0% de imposto de importação; 5% IVA por processo UPME e ANLA reduzir a 0%
 | Carros/Caminhões elétricos | Imposto de Importação e do VAT | 0% imposto de importação; 5% VAT
 | Híbridos e Plug-In | Imposto de Importação e do VAT | 5% imposto de importação; 5% VAT
 | VE e Plug-in | Imposto de Renda | Dedução de imposto de renda até 115% do investimento para 1º ano, aplicando um processo de ANLA e UPME (Minas Minas e Meio Ambiente).
Chile | Veículos de energia limpa (táxis regulares, táxis coletivos). | Subsídio do Ministério dos Transportes | Bônus de US $ 8.000 (aprox.) para trocar seu táxi antigo por um táxi elétrico ou híbrido. Santiago criou a Zona Verde e impôs um mínimo de 15 ônibus elétricos para cada novo operador na nova concessão de ônibus do Transantiago (90 total) em 2017.
Costa Rica | Veículos Elétricos | Imposto de Importação | Veículos gasolina pagam imposto de 54% e VE pagam 15%; No 3 trimestre de 2017, VE pagará 0%. Além disso, VE têm pedágios e não tem rodízio (pico y placa)
México | Veículos Elétricos | Imposto federal (veículos novos) | EVs não pagam imposto federal ISAN (para veículos novos) Isenção de imposto de propriedade Isenção de verificação ambiental Placa especial para EV As cidades oferecem estação de carregamento gratuita para VE
 |  | CFE (Comissão Federal de Eletricidade) | Facilita a instalação de um carregador em casa. O custo de eletricidade (carregador) é mais barato do que eletricidade residencial.
Notes: Incentivos governamentais – AMÉRICA LATINA
Com relação aos incentivos destinados a América Latina, apresentam-se os principais subsídios divididos em tipo de veículo no qual o incentivo é válido, o incentivo ofertado e observações complementares. O quadro de países da América Latina é dividido em duas frentes. Nesta primeira, apresenta-se 4 países, sendo: Colômbia, Chile, Costa Rica e México.
Os principais incentivos comuns diz respeito a redução ou isenção dos impostos de importação e VAT (Value Added Tax, equivalente a IVA - Imposto sobre Valor Agregado).
REFERÊNCIAS:
ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tendências Globais: O crescimento dos veículos híbridos e elétricos pelo mundo. (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/arquivos-raiz/abve#:~:text=Tend%C3%AAncias%20Globais%3A%20O%20crescimento%20dos%20Ve%C3%ADculos%20H%C3%ADbridos%20e%20El%C3%A9tricos%20pelo%20mundo.&text=Existe%20uma%20forte%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre,el%C3%A9tricos%20e%20h%C3%ADbridos%20plug%2Din.&text=1.090%202.450%20Nos%20%C3%BAltimos%205,e%20el%C3%A9tricos%20em%20todo%20Brasil.)

## Slide 519: Incentivos Governamentais – América Latina
País | Tipo de veículo | Tipo de incentivo | Observações
Equador | Veículos Elétricos | Imposto de Importação | Isenção no imposto de importação (40%) para EV preço de venda inferior a 40.000 USD.
 |  | VAT | Isenção no IVA (12%) para EV preço de venda inferior a 35.000 USD.
 |  | ICE imposto especial | 0% para o preço de venda EV abaixo de 35.000 USD (gasolina paga 15%)
 |  | ISD (taxa de imposto para saída de divisas estrangeiras) | Atualmente paga-se 5% de imposto nas transferências de moedas que sejam efetuadas no estrangeiro, incluindo as compensações internacionais. Para compra de VE, o ISD é isento.
Uruguai | Taxi elétrico | Imposto de Importação | Redução do imposto de importação de 23% para 0% Redução do IVA de 22% para 0%
 | Taxi elétrico | Taxi | Redução do medalhão do táxi elétrico de 60.000 para 30.000 USD
 | VE | Instalação do carregador | Empresa de serviços públicos fornece subsídio de US$ 10.000,00 para instalação do carregador
 | Taxi elétrico | Imposto de Importação | Redução do imposto de importação de 35% para 0%
Paraguai | Veículos Elétricos | Imposto de Importação | 0% de imposto de importação para veículos elétricos e energia subsidiada para ônibus elétricos.
Honduras | Veículos Elétricos | Imposto de Importação | Redução do imposto de importação para 5% + 10%
Notes: Incentivos governamentais – AMÉRICA LATINA
Nessa segunda parte dos incentivos destinados a América Latina, o quadro novamente é divido para apresentação dos principais subsídios segmentado por tipo de veículo no qual o incentivo é válido, o incentivo ofertado e observações complementares. Aqui mais 4 países são apresentado, sendo: Equador, Uruguai, Paraguai e Honduras.
Novamente, os principais incentivos comuns diz respeito a redução ou isenção dos impostos de importação e VAT.
REFERÊNCIAS:
ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tendências Globais: O crescimento dos veículos híbridos e elétricos pelo mundo. (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/arquivos-raiz/abve#:~:text=Tend%C3%AAncias%20Globais%3A%20O%20crescimento%20dos%20Ve%C3%ADculos%20H%C3%ADbridos%20e%20El%C3%A9tricos%20pelo%20mundo.&text=Existe%20uma%20forte%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre,el%C3%A9tricos%20e%20h%C3%ADbridos%20plug%2Din.&text=1.090%202.450%20Nos%20%C3%BAltimos%205,e%20el%C3%A9tricos%20em%20todo%20Brasil.)

## Slide 520: Incentivos Governamentais – Ásia
País | Subdídios para veículos de passageiros | Incentivo para ônibus
Singapura | Veículos particulares: Redução de SGD 30.000 ($ 20.868). Táxis: redução de SGD 45.000 ($ 31.302) | Redução de impostos proporcionais aos veículos pesados mais limpos.
Índia | US$ 2700 a 3000 | Bonus de US$ 54,800 a 106,400
Taiwan | Depende dos modelos e aplicações | Entreixos >4m: US$ 150,636 - 200,330 (1,000,000 ~ 1,330,000 RMB) Entreixos <4m: US$ 106,470 -121,680 (700,000 ~ 800,000 RMB)
Coréia | VE: 12.000.000 ~ 19.000.000 KWR (US$ 9.900 - $ 15.695). VE Táxis: 30.000.000 KWR (US$ 24.785) PHEV: 5.000.000 (US$ 4.129) | Para ônibus elétrico, subsídio de 100.000.000 (US$ 82.623) Para alguns projetos de finalidade especial, o subsídio é até KRW 350.000.000 ($ 289.000)
Hong Kong | Fundo Verde subsidia a diferença de preço entre o carro elétrico e o carro a gasolina. Teve carregamento gratuito até o final de 2015 e subsidio nas taxas de manutenção por 2 anos após a compra. | Subsidia a diferença de preço entre o ônibus elétrico e o ônibus diesel Subsidia taxas de manutenção por 2 anos.
Japão | Depende dos modelos e aplicações | Depende dos modelos e aplicações
Notes: Incentivos governamentais – ÁSIA
Com relação aos incentivos destinados a Ásia, apresentam-se os principais subsídios para veículos de passageiros e destinados aos ônibus elétricos de 6 países, sendo: Singapura, Índia, Taiwan, Coréia, Hong King e Japão.
No geral, os benefícios ofertados são redução dos valores, que variam conforme modelo e aplicação. Hong Kong oferece a cobertura de toda a diferença entre a os valores do veículo elétrico e um equivalente a combustão.
REFERÊNCIAS:
ABVE – Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Tendências Globais: O crescimento dos veículos híbridos e elétricos pelo mundo. (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/arquivos-raiz/abve#:~:text=Tend%C3%AAncias%20Globais%3A%20O%20crescimento%20dos%20Ve%C3%ADculos%20H%C3%ADbridos%20e%20El%C3%A9tricos%20pelo%20mundo.&text=Existe%20uma%20forte%20rela%C3%A7%C3%A3o%20entre,el%C3%A9tricos%20e%20h%C3%ADbridos%20plug%2Din.&text=1.090%202.450%20Nos%20%C3%BAltimos%205,e%20el%C3%A9tricos%20em%20todo%20Brasil.)

## Slide 521: Incentivos Governamentais - Mundo
Notes: Incentivos governamentais – Mundo
Com relação aos principais incentivos observados no benchmarking mundo destinados a aquisição, destacam-se: subsídios visando a redução de custo para registro e venda, isenção de outros impostos na compra, redução de imposto sobre produto (IPI) e a oferta de créditos fiscais.
Já com relação aos incentivos para circulação, destacam-se: isenção nos impostos de circulação (ICMS), redução ou isenção de taxas (como a não cobrança de pedágios ou taxa de estacionamentos), redução do valor cobrado para energia destinada a recarga de veículos, e créditos fiscais para carros de frota.
Entre os países que mais acumulam volumes de incentivos, seja voltado para aquisição ou para circulação, tem-se: Reino Unido, EUA, China, Japão, Portugal, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, França, Índia, Noruega, Alemanha, Holanda, Canadá, Dinamarca e Itália.
REFERÊNCIAS:
Audiência Pública: Eletromobilidade no Brasil (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cvt/audiencias-publicas/audiencias-publicas-2018/arquivos-de-eventos/ap-04-07.18/anfavea)